# 37/41 La										       19.03.02

# Umbauarbeiten ErkKw

## Mechanische Arbeiten

- Einbau einer möglichst dichtgeschlossenen Trennwand (Option: schallisoliert) zwischen Heck-GR und MR

- Option: Verlegung der Starterbatterie in FR in Nähe der Zusatzbatterie, z.B. Sitzkasten [nur falls unbedingt erforderlich!]

- Verlegung von festen Ansaugleitungen für Meßtechnik (Ersatz für Plexiglasscheibe) [wohin? Dach? Seite?]

- Vertauschen und Anpassen der Schiebetürbolzen

- Versetzen des Einbauregals ins Heck und Umbau der PA- und Flaschenhalterungen vor die Trennwand. (Crash-Sicherheit)

## Elektrische Arbeiten

- Einbau einer leistungsfähigen Innenbeleuchtung im MR, inkl. Arbeitsplatz

- Austausch der serienmäßigen Starterbatterie gegen Gel-Batterie 80 Ah

- Einbau eines Ladestromverteilers CDB 150, Fa. Leab

- Einbau einer Dynawatt Anlage ca. 4kVA, Fa. Leab

- Einbau eines Ladegerätes LEAB ABC 1225 für Starter- und Zusatzbatterie mit Thermofühler

- Auftrennen und Modifizieren der 12V Fahrzeugelektrik inkl. Aufbau einer zentralen 12V Verteilung

- Auftrennen und Neuverkabelung der 230V Ladestränge (Fhzg. bzw. Modulbatterie)

- Umbau der Elektrik des Meßcontainers

- Einbau zweier Batterietrennschalter (Fa. Hella)

## Daten- und Kommunikationstechnik

- Einbau einer aktiven 2m FuG 11b, Fa. Kennwood im MR

- Einbau von einem 2m FuG 11b mit Ladehalterung, Fa. Kennwood im FR

- Einbau einer zweiten 4m Sprechstelle in MR (Kopplung von 2 Commander 5 Hörern über Interface  FR/MR), Umbau der Sprechstelle im FR auf BOS Comander 5

- Einbau eines Premicell inkl. Siemens Miniset 325

- Einbau und Lieferung einer Kombiantenne Radio/D-Netz (möglichst Fa. Baumeister & Trabant)

- Einbau einer Kombiantenne 4m/2m Fa. Kathrein

- Einbau eines Laser-Faxes mit Scan-Funktion und Anschluß an Premicell.

- Einbau und Lieferung eines CD-Radios inkl. Aufschaltung auf die Warnanlage

- Einbau und Lieferung eines Mikrofones für Warndurchsagen über die Warnanlage

- Festverdrahtung der lose beigestellten GPS-Antenne für Meßcontainer

Anmerkung:

Die zusätzlichen und nicht serienmäßig enthaltenen Komponenten für Funk- (2m, 4m) und Kommunikationstechnik (Fax, Premicell) werden beigestellt.

Wie sieht das dann mit dem zGG aus (z.Zt. ca. 80 kg Nutzlastreserve)?

Ist das Fahrzeug auflastbar? (Nach Auskunft von Fiat: Ja!)

Evtl. statt Stahl-Meßcontainer solcher aus Alu oder alternative Anordnung (ergonomnischer Arbeitsplatz)? (Preis?)