Feuerwehr Düsseldorf

Geschäftsbereich 37.4	SB: OBR Cimolino

29.05.2000

###### Ausschreibung

für :

1 Stück Krankentransportwagen KTW A 2 nach DIN EN 1789

(Muster für Umorganisation des Krankentransports im Zuge der Umsetzung des Rettungsdienstgutachtens, das Fahrzeug dient als Pilot- und Testfahrzeug für die Folgebeschaffung im Rahmen dieser Ausschreibung)

Folgebeschaffungsvolumen bei Eignung im täglichen Dienst: ca. 10 - 30 in den Jahren 2002 - 2005

Daher europaweite Ausschreibung!

Eröffnungstermin der öffentlichen Ausschreibung:

Datum:	??.??.2002

Zeit:	14.00 Uhr

Ort:	Stadt Düsseldorf

Bindefrist: mindestens 31.12.2002

Gliederung des Angebots:

- Vorbemerkungen

- Zusätzliche Vertragsbedingungen

- Leistungsbeschreibungen (Leistungsverzeichnis)

Los 1:	Fahrgestell (1a) und Auf-, Aus- und Einbauten für Krankenkraftwagen (Los 1b) nach DIN EN 1789 (Typ A2, Krankenwagen)

Los 2:	Rettungsdiensttechnische Ausstattung

- Anhang Gewichtsbilanz

Vorbemerkungen (Teil A)

Diesem Angebot liegen zugrunde:

- die Leistungsbeschreibung einschl. Leistungsverzeichnis (Teil C des Angebots)

- die zusätzlichen Vertragsbedingungen (Teil B des Angebots)

- die allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) in der bei Angebotseingang gültigen Fassung

Das Angebot wird seinem ganzen Inhalt nach (Teil A - C) als bindend anerkannt. Abweichende Bedingungen des Auftragnehmers, die Bestandteile seines Angebotes oder seiner Auftragsbestätigung sind, gelten nur insoweit, als sie der Auftraggeber schriftlich bestätigt hat. Veränderungen der zusätzlichen Vertragsbedingungen können zum Ausschluß aus dem Ausschreibungsverfahren führen.

Der Auftraggeber verfährt nach VOL Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen" in der bei der Ausschreibung gültigen Fassung, ohne daß Teil A Vertragsbestandteil wird; ein Rechtsanspruch des Bieters auf die Anwendung besteht nicht.

Sollten Rückfragen zur Leistungsbeschreibung oder technischen Abwicklung notwendig sein, so wenden Sie sich bitte an zuständigen Sachgebietsleiter H. Ortmann, 0211-3889-422, oder an den Leiter des Geschäftsbereichs 37.4 (Technik), Herrn Dipl.-Ing. Ulrich Cimolino unter der Tel. Nr. 0211 / 3889-410.

Für die Abgabe Ihres Angebotes dürfen wir uns bereits im voraus herzlich bedanken.

Mit freundlichen Grüßen

Armin Harbort

Ltd. Städt. Branddirektor

Zusätzliche Vertragsbedingungen (Teil B)

Es ist ein verbindlicher Liefertermin (Datum eines Tages) zu nennen. Sollte der verbindlich zugesagte Liefertermin nicht eingehalten werden, kommt der Verkäufer mit Überschreitung des Liefertermins in Verzug.	
Für diesen Fall wird je Tag eine Verzugsstrafe in Höhe von 0,2 % der Auftragssumme (einschl. MWSt.) für Los 1a und Los 1b festgesetzt. Jedoch bis insgesamt max. 10 % des Auftragswertes.

- Weist die erbrachte Leistung Mängel auf, so kann der Auftraggeber kurzfristige Vertragserfüllung durch Nachbesserung verlangen. Nachbesserungen haben unverzüglich nach den technischen Erfordernissen durch Ersatz oder Instandsetzung fehlerhafter Teile ohne Berechnung der hierzu notwendigen Lohn-, Material-, Fracht- und Überführungskosten zu erfolgen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Teile, die er durch andere ersetzt zu seinen Lasten zurückzunehmen.	
Werden die durch die Nachbesserung zusätzlich vom Hersteller vorgeschriebene Wartungsarbeiten erforderlich, müssen auch diese Kosten einschließlich der anfallenden Kosten für die benötigten Materialien, Betriebs- und Verbrauchsmittel (z.B. Schmierstoffe) vom Auftragnehmer getragen werden.
Die Gewährleistungsfrist verlängert sich um die Zeit, während der das Fahrzeug nicht bestimmungsgemäß vom Auftraggeber genutzt werden kann.

- Etwa notwendig werdende Güteprüfungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Sie sind am Ort der Erfüllung auszuführen. Art und Durchführung bestimmen sich nach der Verkehrsüblichkeit.

- Vorauszahlungen werden nur dann geleistet, wenn dies ausdrücklich vereinbart und vertraglich anerkannt wurde.

- Im übrigen gelten die Bestimmungen der VOL Teil B.

- Die DIN-Normen, Regelwerke der Technik und die Unfallverhütungsvorschriften werden jeweils in der neuesten Fassung im Angebot berücksichtigt. Diese gelten als Bestandteil des Leistungsverzeichnisses. Das Leistungsverzeichnis enthält somit insbesondere alle nach dieser DIN-Vorschrift vorgeschriebenen Pflichtausrüstungsgegenstände sowie Halterungen.

- Die Abnahme durch den TÜD NRW, den TÜV oder die Dekra ist verpflichtend (Runderlaß des MFJFG NRW vom 22.07.99 III C 60716.2.2) und die festgestellten Mängel sind in Absprache mit dem Auftraggeber zu beseitigen, Mehrkosten dürfen dafür nicht berechnet werden.

Harbort

Leistungsbeschreibung (Teil C)

Folgende Regeln, Vorschriften und Normen müssen in ihrer jeweils gültigen Fassung eingehalten werden

DIN EN 1789 (Typ A2, Notfallkrankenwagen)

Alle anerkannten Regeln der Technik

Straßenverkehrszulassungsordnung StVZO BRD

Vorschriften über elektrische Anlagen VDE- / DIN-Normen

Unfallverhütungsvorschrift UVV Feuerwehr GUV 7.13

Unfallverhütungsvorschrift UVV Fahrzeuge GUV 5.1

sonstige mitgeltende Unfallverhütungsvorschriften

Weiterhin zu berücksichtigen sind die Richtlinien und Abnahmebedingungen des TÜV, der Dekra oder des TÜD, die für die Straßenverkehrsbehörde gemäß Runderlaß des MFJFG NRW vom 22.07.99 III C 60716.2.2 die Konformität über die Einhaltung der DIN 75079 bzw. 75080 (einschließlich Farbgebung) zu bescheinigen haben. (§ 3 RettG NRW)

Sofern in dieser Leistungsbeschreibung keine abweichenden Forderungen genannt sind, müssen die genannten Normen erfüllt werden.

Ist die Erfüllung der Normforderungen nicht möglich oder treten Widersprüche zwischen Regeln der Technik und den Forderungen dieser Leistungsbeschreibung auf, wird der Anbieter den Auftraggeber darauf hinweisen.

Eine ausführliche und übersichtlich gegliederte Bedienungs-/Wartungsanleitung ist in dreifacher Ausfertigung Bestandteil des Angebots und mit jedem fertigen Fahrzeug abzuliefern.

Alle Wartungsfristen der eingebauten Geräte und Aggregate sowohl des Fahrgestells als auch des Aufbaus sind deutlich herauszustellen und anzugeben.

Eine ausführliche Beladeliste (Stückzahl und Unterbringungsort) ist sowohl als Ausdruck wie als Datei mitzuliefern. Dies gilt für die gesamte Beladung nach Los 2, auch wenn durch den Auftraggeber Beladungsteile zugeliefert werden!

Alle Fächer etc. sind klar, deutlich und eindeutig entsprechend der Beladung (vgl. Los 2) zu beschriften. Die Beschriftung hat so zu erfolgen, daß diese vom Auftraggeber in geeigneter Weise selbst ggf. ergänzt und verändert werden kann!

Mit den Angeboten für Fahrgestell, Aufbau und Beladung ist die im Anhang beigefügte ausgefüllte Gewichtsbilanz zwingend abzugeben.

Mit dem Angebot ist eine erste Skizze über die Unterbringung der nach Los 2 geforderten Ausrüstungsgegenstände mit abzuliefern.

Werden von einem Aufbauhersteller alternativ mehrere Aufbauten bzw. Fahrgestelle angeboten, so sind diesbezügliche Mehrfachangebote zulässig. Die Unterschiede sind jeweils deutlich zu beschreiben.

Los 1a: Fahrgestell für den KTW

#### Maße

Das Fahrzeug soll folgende Hauptmaße nicht überschreiten:

- Länge des Fahrzeuges:			6500 mm

- Breite des Fahrzeuges:			2200 mm

- Höhe des Fahrzeuges:				3000 mm

(jeweils einschließlich aller festen Anbauteile, klappbare Spiegel und flexible Antennen nicht eingerechnet)

Die Krankenraummaße sollen betragen:

- Höhe des Krankenraumes:		ca. 1850 mm

- Breite des Krankenraumes:		ca. 1600 mm

- Länge des Krankenraumes:		ca. 2800 mm

Sonstige Krankenraummaße nach DIN EN 1789.

#### Gewicht

Das fertig ausgebaute und voll ausgerüstete Fahrzeug muß eine Beladung mit einem Gewicht von ca. 200 kg transportieren und 4 Personen (einschl. Fahrer und Patient) befördern können.

Abweichend von der DIN 75080 bzw. der DIN EN 1789 wird das Personengewicht auf 90 kg festgesetzt.

Eine entsprechende Gewichtsbilanz ist auszuweisen.

Hinweis:	Werden in nachfolgender Leistungsbeschreibung

Ortsangaben (wie links, rechts, vorn, hinten usw.)

gemacht, so beziehen sich diese auf die Fahrtrichtung.

Transporter-Fahrgestell mit Frontantrieb und geeignetem Radstand, Tiefbettrahmen, einzelbereifte Hinterachse, Aufbau (vgl. Los 1b) wie serienmäßiger Kastenwagen mit serienmäßigem Hochdach.

VW T4 oder vergleichbar.

Wechselkonzepte des Fahrgestells/Triebkopfs sind auszuweisen.

angebotener Typ: 	_______________________
Radstand: 	______________________________

Dieselmotor, mind. EURO 2, Geräuschdämmung
angebotene Leistung in kW (ca. 75 kW):	_______________
Technisches Datenblatt ist beizulegen.

Zulässiges Gesamtgewicht < 3.500 kg, die verbleibende Gewichtsreserve bei voll beladenem Fahrzeug soll möglichst hoch sein, um ein besseres Fahrverhalten und eine höhere Sicherheit erreichen zu können. Die zulässigen Achslasten sind auszuweisen, die zur Verfügung stehende Gewichtsreserve bei voll beladenem Fahrzeug ist im Anhand D, Gewichtsbilanz, auszuweisen.

Technisch mögliches zGG: ____________ kg

Durch geeignete Maßnahmen ist die Ladehöhe im Leerzustand möglichst gering zu halten.

M + S - Bereifung auf allen Rädern inkl. Reserverad (lose mitliefern).

Servolenkung

Fahrer- und Beifahrerairbag

Option: Seitenairbag

Fahrer- und Beifahrerstuhl mit erhöhtem Sitzkomfort und Seitenhalt

Zentralverriegelung über Hauptschlüssel (vgl. Los 1 b), es sind drei Schlüssel mit zu liefern (Fahrer, Beifahrer und Reserve)

Haltegriff auf der Beifahrerseite

Ablagefächer in der Fahrer- und Beifahrertür

Antiblockiersystem

ESP oder vergleichbar, wenn möglich

Zusätzliche Stabilisatoren an Vorder- und Hinterfedern

Verstärkte Stoßdämpfer

Differentialsperre oder vergleichbares (z.B. ASR)

Schmutzfänger an allen Rädern

Automatikgetriebe

Unterspannungsschutzschalter für Fahrzeugbatterie

Drehstromgenerator min. 150 A (muß so gewählt werden, daß jederzeit eine ausreichende Versorgung sichergestellt ist, auch wenn alle Verbraucher eingeschaltet sind, z.B. Fahrlicht, Blaulicht, Funk..!)

Drehzahlmesser

Entfall Fahrtenschreiber

Einbau UDS Unfalldatenspeicher Fabrikat Kienzle mit Erfassung der Sondersignale und Crash-Signalspeicher (s. Anlage).

Scheinwerfer Halogen H 7, alternativ H 4, falls H 7 nicht lieferbar.

Scheinwerferreinigungsanlage

2 Nebelscheinwerfer Halogen vorn

1 Nebelrückleuchte

Möglichst alle Außenspiegel beheizt (möglichst manuell schaltbar) und elektrisch verstellbar

Zusatzspiegel an den Außenspiegeln

Beobachtungs-(Rück-)Spiegel für Patientenraum

Funknahentstörung

Sicherheitsgurte für alle in Fahrtrichtung sitzenden Personen. Vorzugsweise höhenverstellbare Dreipunktgurte.

Kopfstützen an allen Sitzplätzen

Wärmetauscher als Zusatzheizung für den Patientenraum

Akustischer Rückfahrwarner, quittierbar

Fahrgestell und Räder wie Serie, möglichst aber schwarz

Reserverad lose mitliefern

Stoßstangen Serienlackierung

Führerhaus und Aufbau in reinweiß RaL 9010, in leuchtrot RAL 3026 beklebt nach Vorbild Kassel bzw. Absprache mit Auftraggeber. (Vgl. Los 1b)

Summe (excl. MwSt.) pro Fahrzeug	DM ________________

Summe (incl. MwSt.) pro Fahrzeug	DM ________________

Optionen (ohne MwSt):

- Seitenairbag:	____________DM

Los 1b: Auf- und Ausbau für den KTW

Gelten die Angebotspreise für dieses Los nur in Verbindung mit einem Fahrgestell eines speziellen Herstellers, so ist dies zu vermerken.

Der Anbieter des Loses Nr. 1b garantiert mit der Abgabe seiner Angebote die „Verträglichkeit“ des gewählten Fahrgestells mit den von ihm ausgewählten Fahrgestellen (Los 1a), die deshalb zusammengehörig anzubieten sind. Er tritt hier als Generalunternehmer auf.

Alle Schubfächer und Klappen sowie alle eingebauten Geräte müssen so gesichert sein, daß ein ungewolltes Öffnen und Schließen bzw. Herausfallen während der Fahrt verhindert wird.

Alle Schubfächer, Klappen und Halterungen müssen in ihren sicherheitstechnischen Anforderungen (u.a. Belastung in Längs- und Querrichtung) nach EU-Norm (DIN EN 1789) ausgeführt sein. Dies gilt insbesondere auch für die Trage und deren Aufnahme am Tragentisch sowie den Tragestuhl mit Bühne.

Beim Ausbau ist darauf zu achten, daß möglichst Beladungsgruppen gebildet werden und mögliche Freiräume nicht unnötig durch Einbauten zugebaut werden.

Es ist eine geeignete Aufnahme und sichere Befestigung für Patientenkoffer oder einen klappbaren Rollstuhl vorzusehen.

#### Aufbau

Zum Innenausbau ist ein Koffer zu verwenden der möglichst breite und tiefe Be- und Entladeöffnungen bietet sowie grundsätzlich zum Fahrgestell bzw. Triebkopf austauschbar ist.

Der Aufbau muß hinsichtlich seiner Konstruktion so beschaffen sein, daß er eine entsprechende Flexibilität für spätere Um- und Anbauten bietet. Dies ist durch die Baubeschreibung entsprechend zu bestätigen!

Die Bauweise ist zu beschreiben und durch Zeichnungen darzustellen.

Alle Schubladen/-fächer müssen im ausgezogenen Zustand selbstarretierend ausgeführt sein.

Alle Kanten müssen 74/60EWG genügen (mind. 2,5.mm Kantenradius).

Eine Stoß- bzw. Scheuerleiste ist an den Seitenwänden und der Rückwand des Aufbaus sowie allen Türen zu montieren (Querschnittmaße: ca. 20mm x 100mm).

Hinweis:	In diesem Zusammenhang ist der beizubehaltende Korrosionsschutz insbesondere für Fahrer- und Beifahrertür besonders zu beachten.

Der Aufbau ist mind. mit einer seitlichen Schiebetür incl. Schiebefenster und einer Heckklappe mit je einem festen Fenster auszustatten. Die Fenster sind mit Verdunkelung und Sichtschutz zu versehen.

Die Heckklappe muß so hoch sein, daß auch größere Patienten mit dem Tragestuhl bzw. Trage in Sitzstellung problemlos eingeschoben werden können.

Bei der Dimensionierung der Schiebetür ist sowohl die DIN 75080 als auch der nötige Bewegungsfreiraum für die Beladung mit einem Tragestuhl zu berücksichtigen, wenn der Tragestuhl vorn verbaut wird.

Eine Beeinträchtigung der Funktion anderer Klappen/Türen bei geöffneter Schiebetür ist nicht zulässig.

Die Heckklappe muß ausreichend öffnen, um am Heck sichere Stehhöhe unterhalb der Klappe bieten zu können. Etwaige Feststeller müssen einfach zu bedienen und ausreichend stabil sein (z.B. Widerstand gegen Wind).

An der Heckklappe sind nach hinten und zu den Seiten geeignete Warnblinkleuchten so anzubringen, daß im geöffneten Zustand eine ausreichende Warnung des nachfolgenden bzw. querenden Verkehrs erreicht werden kann.

## Tritte

Im Bereich der Schiebetür ist eine innenliegende Trittstufe vorzusehen. Ausklappbare Tritte müssen die Schiebetür blockieren.

Im Heckbereich ist über die gesamte Einstiegsbreite ein federnd gelagerter Tritt anzubringen.

Die zulässigen Maße für Tritte nach DIN 75080 bzw. EN 1789, sind dabei zu berücksichtigen.

Sowohl Koffer als auch Anbauteile sind so zu konstruieren bzw. anzubringen, daß Rampen- und Überhangwinkel eingehalten werden.

Über dem Fahrerraum ist ein ausreichend großer und belüfteter Stauraum vorzusehen.

Dieser Stauraum muß vom Patientenraum aus zugänglich sein.

Zur weiteren Unterbringung vorgesehen sind:

- Schneeketten (Schnellspannketten)

- Nato-Starterkabel

- Arbeitshandschuhe

Hierfür muß ein geeigneter, leicht zu reinigender Stauraum geschaffen werden.

Zur visuellen und akustischen Verständigung zwischen Fahrerhaus und Patientenraum ist ein ausreichend großes Trennwandfenster vorzusehen. Fahrerhausseitig ist ein Rollo zu montieren.

Eine Überlackierung von Dehnungsfugen und evtl. Verbindungsstellen ist nicht zulässig.

Im vorderen Deckenbereich des Patientenraumes ist eine allseitig aufstellbare Dachluke zu montieren.

#### Farbgebung/Beklebung

Der Aufbau und das serienmäßige Trägerfahrzeug sind in der Grundfarbe „Reinweiß“, RAL 9010 o.ä. zu liefern.

Die Beklebung erfolgt grundlegend flächendeckend in RAL 3026

in Anlehnung an das Design der BF Kassel und Vorgaben des Landes NRW.

(zu genaueren Angaben Rücksprache mit Auftraggeber)

#### Innenverkleidung-Patientenraum

Der Patientenraum ist allseitig und vollflächig gegen Wärme, Kälte und Schall zu isolieren. Insbesondere die Schallübertragung von der Warnanlage in den Innenraum ist zu minimieren.

Glaswolle ist nicht zugelassen.

Die Wandverkleidung ist so auszuführen, daß das nachträgliche Anbringen zusätzlicher Halterungen problemlos möglich ist.

Falls erforderlich, sind entsprechende Verstärkungen vorzusehen und in Form von Zeichnungen/Skizzen darzustellen.

Der gesamte Kasteninnenraum ist im Farbton „weiß“ auszuführen (eine Ausnahme bildet lediglich der Fußboden)

Die verwendeten Materialien müssen stoß- und kratzfest sowie beständig gegenüber Desinfektionsmitteln sein (vorzugsweise ist Vollkernkunststoff zu verwenden).

Der Anbieter hat Angaben (Datenblätter o.ä.) über verwendete Materialien dem Angebot beizufügen. Dabei sind insbesondere Aussagen zur (Nicht-) Beständigkeit gegenüber Desinfektionsmitteln zu treffen.

#### Fußboden

Der Fußboden des Patientenraumes ist als rutschhemmender Streichfußboden im Farbton „Blau“ auszuführen und mit einem umlaufenden Sockel von ca. 60-80 mm Höhe zu versehen. Die Übergänge vom Fußboden zum Sockel (Ecken) sind zum Zwecke der leichteren Reinigung zu glätten. Die Übergänge vom Boden zur Wand sind abzurunden (keine rechteckigen Kantenübergänge). Ein nahtfreier Übergang zu den Wandflächen ist herzustellen.

Dies gilt insbesondere auch für die Verarbeitung der Einstiege und die Türbereiche.

Die dekorative Gestaltung ist dem Innenraum anzupassen.

Der Anbieter hat Angaben (Datenblätter o.ä.) über verwendete Materialien dem Angebot beizufügen. Dabei sind insbesondere Aussagen zur (Nicht-) Beständigkeit gegenüber Desinfektionsmitteln zu treffen.

#### Trennwand

Zur Trennung von Fahrer- und Patientenraum ist eine Trennwand zu montieren; diese ist mit einer Zugangsklappe für den Stauraum über dem Fahrerraum zu versehen.

Die geöffnete Klappe ist mit geeigneten Mitteln (rechts und linkes Gasdruckdämpfer o.ä.) in dieser Position zu fixieren.

Der dahinter liegende Stauraum ist ggf. zu verkleiden und bei geöffneter Klappe zu beleuchten.

Die Stauraumklappe muß mit einem geeigneten stabilen Schloß verriegelt sein. (Magnethalterung reicht nicht aus!)

#### Möbelsortiment

Das gesamte Möbelmaterial und die Verbauung sind so zu gestalten, daß eine dauerhafte und zuverlässige Nutzung der untergebrachten Gegenstände möglich ist.

Es sind weitestgehend Standardteile zu verwenden, so daß ein eventueller Austausch ohne Probleme möglich ist.

Als Möbelwerkstoff ist VEKAPLAN o.ä., jedoch kein Holz, zu verwenden (Farbton „Weiß“).

Der Werkstoff darf bei einem Unfall nicht splittern!

Alternative Werkstoffe sind zu beschreiben.

Griffe und etwaige Kantenumleimer sind im Farbton „Blau“ auszuführen.

Alle Schubladen sind auf Schwerlastauszügen (technische Auslegung je nach Beladung) zu befestigen, die einen Vollauszug gewährleisten.

Alle Verschlüsse sind neben der Verriegelung zusätzlich mit einem Magneten zu sichern.

Im Bereich oberhalb der Trage ist eine Regalreihe mit Schütten bzw. Schiebern sowie Halterungen für Infusionsflaschen anzubringen.

In Absprache mit dem Auftraggeber ist eine ausreichend stabile (DIN EN 1789) Befestigungsmöglichkeit für Koffer bzw. Klapprollstühle inkl. Befestigungselemente vorzusehen.

Folgende Bereiche bzw. Flächen sind mit V2A-Blechen auszulegen (Detailabsprache nach Auftragserteilung):

Stuhlbereich (KTS)

Böden der Kofferfächer

Stoßkanten der Kofferfächer

Befestigungsbereich für Klapprollstuhl bzw. Koffer

Kante Schiebetür beim B-Holm

#### Hygieneartikel

Rechts vom Einstieg ist an der Trennwand rechts ein Freiraum für die Anbringung von Hygieneartikel vorzusehen.

Dort sind unterzubringen:

- Desinfektionspender

- Handtuchspender

Die genaue Anbringung der Hygiene-Artikel (und der Abfall- und Abwurfbehälter) wird bei der Baubesprechung festgelegt.

#### Sauerstoffflasche

Halterung für eine 2l-Sauerstoffflasche Oxlight Weinmann (Reserve). Alle Halter müssen stabil und leicht zu bedienen sein.

#### Vakuummatratzenschrank

Neben der Trage ist ein Stauschrank zu montieren.

Er soll der Unterbringung von Vakuummatratze (Schnitzler), Zubehör und Pumpe inkl. aller notwendigen Halter dienen.

Alternative Angebote sind ggf. mit anderem Beladungskonzept nachzuweisen.

Der Schrank ist mit ausreichenden Belüftung zu versehen, so daß nahezu gleiche Temperaturen im Patientenraum und Schrank herrschen.

Der Zugriff zu den Gegenständen muß von innen erfolgen. Die Schranktür(-en) muß über einen stabilen Schließmechanismus (überschlagsicher!) verfügen.

Alle Halter müssen stabil und leicht zu bedienen sein.

#### Kofferfächer

Der Koffer ist in geeigneter Weise gegen Herausfallen während der Fahrt zu sichern. Die leichte und schnelle Entnehmbarkeit muß dabei jederzeit gewährleistet sein. (Im Eingangsbereich der Schiebetür, bei geöffneter Schiebetür von außen entnehmbar. Möglichst so, daß er innen im Fahrzeug geöffnet in Arbeitshöhe abgelegt werden kann.)

#### Mittelkonsole

Zwischen Fahrer- und Beifahrersitz ist eine Mittelkonsole zu montieren, die den Anbau von Geräten der Funkanlage und Verstauung von Karten- und Ordnermaterial ermöglicht.

Die genaue Ausführung ist mit dem Auftraggeber abzusprechen.

Verstaut bzw. montiert werden sollen:

- Saunders Clipboard Tuffwriter (DIN A 4 Buchdeckelklappe, Formular- und Stifthalter)

- 1 FuG 11 GP 900 mit Handmonophon in KFZ-Ladehalterung

- Mappe mit Fahrzeugpapieren (ca. A 4, großer Ordner)

- Straßen- und Krankenhausverzeichnisse

- 1 Ordner DIN A 4, ca. 5 cm Dicke

Zum leichteren Reinigen müssen etwaige Trennstege entfernbar sein.

#### Bestuhlung

Der Patientenraum muß mit folgenden Sitzen ausgerüstet sein:

Betreuersitze:

Am Schrank an der Trennwand ist ein zugelassener Betreuerklappsitz mit Kopfstütze anzubringen.

##### Krankentransportstuhl (KTS)

Im Heckbereich rechts ist neben der Krankentrage die Aufnahme eines stabilen Krankentransportstuhls (Dlouhy, vgl. Los 2) vorzusehen.

Zur erleichterten Aufnahme ist eine stabile Klapp- oder Ausziehbühne zu wählen. Bei Nichtgebrauch muß der Stuhl entnehmbar sein und die Bühne/Rampe weggeklappt werden können, um ausreichend Freiraum um die Trage zu erhalten.

#### Griffe

Folgende Griffstangen sind im Patientenraum vorzusehen und zu montieren.

Es sind Griffstangen des Typs „Hewi“ o.ä. mit einem Mindestdurchmesser von 30 mm im Farbton „Blau“ zu verwenden.

Die Griffe sind so zu befestigen, daß sie in jedem Bereich mit der Hand gut zu umfassen sind.

Die Griffe sind wie folgt zu positionieren:

- Eine Griffstange parallel und in Fahrzeugrichtung zwischen dem Tragentisch und dem KTS mit einer Länge von ca. 1300 mm.

- Zwei Griffstangen im Heckeinstiegsbereich links und rechts an den Stauschränken mit einer Länge von mind. ca. 300 mm, möglichst jedoch länger.

- Je eine möglichst lange Griffstange im Einstiegsbereich der Schiebetür mit einer Länge von mind. ca. 500 mm zu beiden Seiten des Einstiegs.

Die Detailabsprache erfolgt bei der Baubesprechung.

#### Krankentrageeinrichtung

(Lieferung und Montage)

Folgende Anforderungen sind einzuhalten (Tisch und Fahrtrage müssen einen gemeinsamen Crash-Testnachweis nach DIN EN 1789 nachweisen):

- Einstellbare Kopf-Tieflage, mindestens 15 Grad

- Einstellbare Fuß-Tieflage zur Kreislaufentlastung, mindestens 15 Grad

- Neigung des Heckteils auf die notwendige Einladehöhe für alle Fahrtragen, auch von Tischheck schaltbar

- Beladeschlitten manuell ausziehbar in horizontaler Ebene

- Beladeschlitten nach DIN, beidseitig je 25 mm verbreitert zur besseren Beladung mit Fahrtragen

- Höhenverstellbare Anlaufrolle für Fahrtragen und als Abrollsicherung für DIN-Tragen

- 4 Punkt Fixierung für DIN-Tragen (vgl. Fa. WAS oder vergleichbar)

- Tischoberteil zur Aufnahme von Fahrtragen mit Arretierung der Trage am Kopfholm, Entladesicherung und Radführung zur sicheren Beladung,

- Tisch und Bodenbefestigung muß reinigungsfreundlich gestaltet werden.

- Unterhalb des Tisches zur Verfügung stehender Stauraum ist zu nutzen (z.B. Schaufeltrage), auf die Reinigungsmöglichkeit ist zu achten.

Fahrtrage:

Die im Rettungsdienst der Stadt Düsseldorf  verwendeten Stollenwerk-Tragen (vgl. Los 2) müssen anwendbar sein.

#### Medizintechnik

Defibrillator (Fa. Laerdal, vgl. Los 2 oder vergleichbar), die Verlastung ist in einem Staufach im Bereich des Notfallkoffers zu wählen. Eine Ablage für den Defibrillator ist in Tragennähe vorzusehen.

Beatmungseinheit (WM Medumat Lifebase III, vgl. Los 2 oder vergleichbar) auf Trageplatte, die Anbringung ist in Trägenähe zu wählen. Das Beatmungsgerät muß trotzdem möglichst einfach zu entnehmen sein. Es muß so installiert sein, daß der Beatmungsschlauch bis zum Patienten reicht, eine Verlängerung ist unzulässig.

Bei Platzproblemen ist ggf. die linke Seite in Absprache mit dem Besteller mit zu nutzen.

Infusionshalterung in der Deckenkonsole im Bereich der Trage mit Schiebeverschluß (keine Klappe).

#### Deckenkonsole

Im Deckenbereich über der Krankentrageneinrichtung ist eine Deckenkonsole zu montieren, in die folgende Teile zu integrieren sind:

- Innenbeleuchtung, Summeranlage (vorn und hinten auslösbar), Deckenlüfter

- ein Deckenlüfter mit integrierter Leuchte

#### Heizungs- und Klimatechnik

An der linken Patientenrauminnenseite ist über dem Radkasten ein 230 V Heizlüfter vom Typ Ecomat 2000 / Fa. ??? (oder vergleichbar) zu montieren. Die Regelung erfolgt über ein Thermostat.

Zum Beheizen des Patientenraumes gem. DIN 75080 bzw. EN 1789 ist eine geeignete Heizung mit ausreichender Leistung zu installieren.

Zur Klimatisierung des Patientenraumes ist der Einbau einer Klimaanlage mit entsprechender Leistung (keine Dachanlage) an geeigneter Stelle vorzusehen (ggf. Erweiterung der Fahrgestellanlage).

#### Zentrale Elektrik

Der Einbau der Zentralelektrik hat an einer gut zugänglichen Stelle zu erfolgen.

Hier sind getrennt (12 V bzw. 230 V) alle Sicherungen, Relais, FI- und Leitungsschutzschalter mit einer eindeutigen Kennzeichnung unterzubringen.

Die Verlegung der Kabel hat so zu erfolgen, daß im Falle von Störungen oder notwendigen Nachrüstungen, diese leicht erreichbar sind. Hierzu zählen insbesondere Kabelkanäle an beiden Seiten des Fahrzeuges die leicht nachträglich nutzbar gemacht werden können.

Ein eindeutiger Schaltplan ist Bestandteil des Ausschreibungsumfangs.

#### Sondersignalanlage

Front-Dachbereich:

Sondersignalanlage der Fa. Hänsch, Typ DBS 3000, Art.-Nr. ??, bestehend aus:

- 2 Doppelblitzkennleuchten (blau) mit Zulassung B1 E1 00 707 im Dachbalken integriert,

- Verstärker und mit 2 Druckkammerlautsprechern mit Zulassung (Sondersignal) im Dachbalken integriert,

- 1 dritter Lautsprecher mit Abstrahlung nach hinten

Front-Kühlergrill:

- mit der Außenfront abschließend sind 2 Räumlampen gemäß StVZO § 52, Abs. 3 (Doppelblitzwarnanlage), Fa. Hänsch, Typ Sputnik Piko (o.ä.)

Heck-Dachbereich:

Doppelblitzwarnsignalanlage mit RWS, Fa. Hänsch, Typ DBW 2000, Art. 981060012, bestehend aus:

- 2 Doppelblitzkennleuchten (blau) mit Zulassung B1 E1 00 707 im Dachbalken integriert,

- integrierter RWS nach hinten, betehend aus 4 Blitzlichtern, gelb, aufzubauen.

- Die Bedienung der gelben Blitzlichter muß sowohl von vorne als auch von hinten möglich sein

(Alternativ am Heck ähnliche zugelassene Einbauten.)

Die Anlage muß § 53a, Abs. 3, StVZO entsprechen.

Heckklappe: Verdeckt die Heckklappe im geöffneten Zustand die Hecksignalanlage müssen in die Klappe Zusatzblitzleuchten verbaut werden.

Eine Durchsagemöglichkeit über ein Mikrofon ist zu realisieren.

Die Lautstärke darf 85 dB im Fahrerhaus (bei geschlossenen Fenstern) nicht übersteigen.

Anschluß eines CD-Radios mit Wiederholungsmöglichkeit an die Sondersignalanlage (Warndurchsagen).

Die Sondersignalanlage muß auch dann noch funktionsfähig sein, wenn ein Blaulicht ausgefallen ist.

Alle Schalter der Sondersignalanlage sind in einer Konsole, Fa. Hänsch, Bedienteil Stuttgart III Art.Nr.: ?? o.ä. gemeinsam unterzubringen und entsprechend zu kennzeichnen und zu beleuchten. Frontblitzleuchten, Heckbalken müssen getrennt abschaltbar sein.

Alle Bedienelemente müssen für den Fahrer leicht erreichbar sein.

#### Außen-/Umfeldbeleuchtung

In/an der Heckklappe muß eine geeignete Beleuchtung zur Ausleuchtung des Heck-Raumes installiert sein. Diese Beleuchtung muß beim Öffnen der Klappe automatisch angehen und abschaltbar sein.

Zumindest im Bereich des Hecks und des Seiteneinstiegs ist eine Umfeldbeleuchtung zu installieren, die vom Seiteneinstieg und vom Heck aus schaltbar ist.

# Innenbeleuchtung

Neben der serienmäßigen Innenbeleuchtung ist eine Kartenleseleuchte für den Beifahrer zu installieren, alternativ geeignete Deckenspots.

#### Netzanschluß

Für die elektrische Versorgung aus einer externen Stromquelle ist, unter der Berücksichtigung von DIN 49462 u. VDE 0100, der Einbau einer 230 V Netzanschlußdose in der linken Seitenwand (vorderer Bereich) vorzusehen.

Es ist eine spritzwassergeschützte Anschlußdose mit selbstschließender und links angeschlagener Verschlußklappe zu verwenden. (Steckdose vgl. RTW BF HH, keine „Campingdose“!) Der Federwechsel der Klappe muß leicht möglich sein.

Bei Anschluß an das externe Netz muß eine Startblockierung für das Fahrzeug realisiert sein. Dies muß optisch und akustisch angezeigt werden.

Der Netzanschluß muß bei korrekter Einspeisung mit einer grünen Lampe, LED, o.ä. in der Nähe der Steckdose eindeutig signalisiert werden.

# Steckdosen

Für die Versorgung elektrischer Verbraucher ist der Einbau von insgesamt zwei 12 V-Steckdosen vorzusehen.

(genaue Plazierung Absprache)

Der Zigarettenanzünder darf nicht verwendet werden.

1 Steckdose nach DIN ISO 4165 im Fahrerraum für Handleuchte.

1 Steckdose im Patientenraum

#### Stromversorgung/Ladetechnik

Für die gesamte Ladetechnik ist eine ausführliche Energiebilanz zu erstellen. In der Energiebilanz sind sowohl das reine Fahrgestell als auch die techn. Zusatzbeladung (Funk, Medizintechnik) mit den einzelnen Verbrauchern zu betrachten und aufzuschlüsseln.

Hierbei ist besonders die Lichtmaschinenleistung im kritischen Leerlaufbereich hervozuheben.

Das Batterielademangement sollte folgende Struktur aufweisen:

- getrennte Ladegeräte für Startbatterie und Zusatzbatterie mit programmierbarer Kennlinie (z.B. Fa. Leab LPC 12 15 /40 o.ä.)?

- elektronischer Ladestromverteiler (z.B. Fa. Leab CDB 150 ö.ä.)?

- elektronisches Überwachungssystem (z.B. Fa. Leab Wizard)?

- ausreichend dimensionierte Gel-Starterbatterie ( z.B. Fa. Excide Gel D 80)?

- ausreichend dimensionierte Gel-Zusatzbatterie ( z.B. Fa. Excide Gel G 110)?

Als Zusatzbatterie (Funk-/Fernmeldebatterie) ist eine wartungsfreie 12 V Gel-Batterie mit ausreichender Kapazitätsbemessung für die Versorgung aller Verbraucher einzubauen.

Der Einbau muß an einem gut zugänglichen Ort vorgenommen werden.

Ein Taster im Armaturenbrett zur Realisierung der Notstartfunktion ist vorzusehen.

Je eine Steckdose DIN 14690-A 16 zum Aufladen jeder Batterie

Die Batterieladetechnik muß so ausgelegt sein, daß alle Ladungsträger während der Fahrt und bei Anschluß an das externe Netz gespeist werden.

Zur Gewährleistung der Funktion der Starter– und Zusatzbatterie sind Ladegeräte mit ausreichendem Ladestrom zu wählen, die auch die zusätzliche Ladung aller anderen Ladestationen im Koffer und im Fahrerhaus garantieren.

Die Geräte müssen kurzschlußfest, verpolungs- und überlastgeschützt, selbstkühlend, für die Ladung von Gel–Batterien geeignet und mit einer Temperaturüberwachung sowie einer Netz- und Ladeanzeige im Gerätedisplay ausgestattet sein.

Ladeerhaltung für Ausrüstung (mind. 1 x 2 m FuG, 1 Handscheinwerfer) und Fahrzeugbatterie nur bei Batterieladung durch Lichtmaschine oder Ladegerät. Ladeerhaltung muß ausreichend bemessen sein, um die gesamte verlastete Akku-Ausstattung laden zu können!

Eine Anlasserstartsperre und Motorweiterlaufschaltung muß eingebaut sein!

Zwei zentrale Batterie-Not-Aus-Schalter sind im Bereich des Fahrersitzes vorzusehen. Typ: ???

Es ist eine Nato-Steckdose für die Notstarthilfe inkl. zugehörigem Kabel vorzusehen.

#### Elektrische Sonderausstattung

Folgende elektrische Sonderausstattung ist zu installieren:

- Einbau eines Unfalldatenspeichers (UDS) , Fa. VDO Kienzle (kein Fahrtenschreiberanschluß) (siehe Los 1a und Anhang)

- Lieferung und Einbau eines Halo Plus Handscheinwerfers inkl. KFZ-Ladehalterung.

- Für den Arbeitstisch geeignete leistungsfähige Beleuchtung

- Die Montage eines drucktaster-bedienten Hand-Suchscheinwerfers mit Spiralkabel und Haltetasche soll am Tunnel-Beifahrerseite erfolgen. Eine dazu notwendige 12 V Steckdose ist vorzusehen.

- Alle Schalter sind mit Auffindbeleuchtung über Standlicht und deutlichen Piktogrammen bzw. Beschriftungen zu versehen. Es sind möglichst fahrzeugeigene Schalter zu verwenden.

- Rückfahrkamera mit LCD-Bildschirm und auf Rückwärtsgang geschalteter Verschlußklappe mit Anzeigemöglichkeit von FMS-Kurztexttelegramm, Fabrikat ???

#### Funktechnik/Kommunikation

Der Einbau einer Funkanlage ist durch den Bieter vorzubereiten:

- Verlegung eines Antennenkabels für eine 4 m Breitbandantenne (vom Antennenfuß bis Mitte Fahrerhaus )

- Lieferung u. Montage einer 4 m Breitbandantenne, Fa. Kathrein, Stahlrute mit abstimmbarem Fuß, Servicezugang muß von innen möglich sein,

- Montage einer BOS Funkanlage Typ Bosch FuG 8b1 inkl. Einstellung des Stehwellenverhältnisses

bestehend aus:

- SE Teil mit Halterung

- FMS Handapparat mit Auflage (Fahrerraum, BOS Commander 5) Interface und Zweitbesprechung im Patientenraum.

- Regelbarer Zusatzlautsprecher im Patientenraum.

- Montage von einer angelieferten KFZ Ladehalterung für Handsprechfunkgeräte (z.B. FuG 11 Kenwood) zwischen Fahrer und Beifahrer, so daß sowohl die Gürtelclips als auch die Monophone an den FuG bleiben können.

- Als Funklautsprecher sind nach Möglichkeit geeignete KFZ-Lautsprecher, keine Piker o.ä., zu verwenden.

- Vorbereitung für GPS-Einbau (Ortung des Fahrzeugs), durch Kabelkanäle/-schächte zum Dach (Antennenvorbereitung bzw. Stromversorgung)

Für die gesamte Funkanlage ist ein zentraler Ein/Aus-Schalter, möglichst in Nähe der Bedienelemente, vorzusehen.

#### Sonstiges

Im Fahrerhaus sind geeignete Halter für zwei Feuerwehrhelme zu montieren, dabei dürfen weder das Nackenleder noch das Holländische Tuch in der Türdichtung klemmen.

Im Fahrerraum sind hinter Fahrer- und Beifahrersitz stabile Kleiderhaken an der Fahrerhausrück-/seitenwand anzubringen.

Dito im Aufbau für zwei Jacken.

#### Dokumente/Bestätigungen/Nachweise

Vor Beginn der Abnahme sind folgende Dokumente, Bestätigungen und Nachweise zu übergeben:

Bestätigung des Auftragnehmers, daß das Fahrzeug der Norm und dem Angebotsinhalt entspricht sowie einer firmeninternen Qualitätskontrolle unterzogen wurde. (Durch TÜV, TÜD oder Dekra!)

Bestätigung über die Ablieferungsinspektion

Bestätigung über die Einhaltung der Aufbaurichtlinien

Bestätigung über die Verwendung schwermetallfreier Farben

Wiegeprotokoll (zGG, GGVA, GGHA, Ggli, Ggre)

Ersatzteillisten

Schaltpläne

Garantieurkunden, Bedienungsanleitungen sind komplett für jedes Fahrzeug in dreifacher Ausfertigung beizulegen

TÜV-Abnahmeprotokoll

Abnahmeprotokoll nach VDE 0132

Summe (excl. MwSt.) pro Aufbau	DM ________________

Summe (incl. MwSt.) pro Aufbau	DM ________________

Gesamtkosten:

| Los | Kosten incl. MwSt. |
| --- | --- |
| 1 a (Fahrgestell) |  |
| 1 b (Aufbau) |  |
| % Rabatt bei Folge-Auftrag über 10 Fahrzeuge über 20 Fahrzeuge (in 2 Jahren) über 30 Fahrzeuge .........(in 3 Jahren) |  |
| Summe: |  |

__________________________

Firmenstempel, Datum und Unterschrift

Anhang:

Gewichtsbilanz

|  | Beschreibung | a´ |  | Gewicht in kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leergewicht mit angebotenem Fahrgestell Typ: __________________, Aufbau, rettungsdienstlichen Einbauten, allen Lagerungen und Fahrer |  |  |  |
|  | Patienten bzw. Mannschaft (3 Personen) | 90 kg |  | 270 kg |
|  | Beladung |  |  |  |
|  | theoretisches Gesamtgewicht |  |  |  |
|  | Nutzlastreserve bei 3 500 kg zGG |  |  |  |

# Footnotes

Stationierungswache, Werkstatt, 37/4