Los 2: Rettungsdienstliche Ausstattung

Hinweis: 	Auflistung gilt für ein Fahrzeug.

Die im folgenden aufgeführte Beladung soll im Fahrzeug untergebracht und geliefert werden. Zu jedem Artikel ist die entsprechende Gerätelagerung vorzusehen.

Die Anordnung der Beladung in den Geräteräumen ist bindend und darf nur nach Rücksprache geändert werden. Ist eine Anordnung nicht möglich, so ist mit der Feuerwehr Düsseldorf Rücksprache zu halten. Vor der Rohbauabnahme ist ein Beladeplan zur Genehmigung vorzulegen.

Alle im Fahrzeug an- oder eingebauten Geräte müssen inkl. ihrer Befestigung den Anforderungen zum Verbau (10 g in alle Richtungen) der neuen DIN EN 1789 entsprechen.

Bezeichnungen:

F = Fahrer-/Beifahrerraum

P = Patientenraum

Es ist besonderen Wert darauf zu legen, daß zusammengehörige Ausrüstung logisch zusammengehörig gelagert werden.

Auf ausreichenden Freiraum zur einfachen Lagerung und Verstauung (auch im nicht mehr neu-verpackten Zustand) ist zu achten. Dies gilt insbesondere für die Lagerung der Vakuummatratze.

Der Hersteller des Aufbaus bzw. der Einbauten übernimmt die Garantie, daß durch die von ihm vorgenommene Lagerung der einzelnen Geräte im Aufbau bei sachgemäßer Handhabung auch nach mehreren Jahren Gebrauch keine überdurchschnittlichen Gebrauchs- oder Verschleißspuren am Aufbau bzw. den Ausrüstungsgegenständen erfolgt!

Das Angebot soll die Preise für jeden Einzelposten enthalten. Die Feuerwehr Düsseldorf behält sich vor, die einzelnen Positionen beim jeweils günstigsten Anbieter zu bestellen. Falls Sie Interesse an einem alle Gegenstände umfassenden Gesamtauftrag haben, so geben Sie bitte den Gesamtpreis mit dem gültigen Minderpreis an. Verwenden Sie bitte für die Angebotsabgabe die beigefügte Beladeliste. Sollten Sie einzelne mit Fabrikat beschriebene Teile nicht liefern können, so benennen Sie Alternativangebote.

Der Lieferant von Geräten nach dem Medizin-Produkte-Gesetz übernimmt die Ausbildung der Feuerwache in geeigneter Weise, um den Einsatz des Gerätes nach Auslieferung zu ermöglichen. Hierzu sind mindestens 2 Termine (einmal je Wachabteilung) erforderlich. Der Angebotspreis hat dies zu umfassen!

|  | Gegenstand | DIN | Stück-zahl | Geräte-raum | Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Patiententransport-Hilfsmittel |  |  |  |  |
|  | Haupttrage (Universal Modell 3006 Fa. Stollenwerk oder vergleichbar) und Tragengestell fahrbar, Stollenwerk (4002) oder vergleichbar Trage mit Knie-Hochlagerung Tragenauflage mit Schulter- und Seitengurten Kinderrückhaltesystem Zusätzliche Fixiergurt Seitenbügel links/rechts |  | 1 | P |  |
|  | Schaufeltrage, Ferno oder vergleichbar |  | 1 | P |  |
|  | Vakuummatratze inkl. Pumpe und Zubehör, Fa. Ambu All-in-one oder vergleichbar |  | 1 | P |  |
|  | Tragetuch, Kunststoff |  | 1 | P |  |
|  | Evac-Chair mit Doppel-Tragebügel und abnehmbaren Tragebügel |  | 1 | ?? |  |
|  | Kranken-Tragestuhl (z.B. Tragesessel Light 38, Fa. Dlouhy) |  | 1 | P |  |
| 2 | Ausrüstung zur Ruhigstellung der Extremitäten und oberen Wirbelsäulenbereichs |  |  |  |  |
|  | Extensionsgerät, Vakuumstreckschiene mit Repositionsmöglichkeit, 2-teilig mit 3 Kammern (Fa. Schnitzler, Modell 710 oder vergleichbar) |  | 1 | P |  |
|  | Immobilisationsgerät (KED-System, Fa. Ferno oder vergleichbar) |  | 1 | P |  |
|  | 1 Satz Immobilisationsgerät für Hals (Stiff-Nek) (2 Select, 1 No-Neck, 1 Baby-No-Neck, 1 Pädiadric) |  | 1 | P |  |
| 3 | Ausrüstung zur Behandlung von Atemstörungen |  |  |  |  |
|  | Stationäre Sauerstoffanlage mit zwei 10 l O2-Flaschen nach DIN EN 1789 |  | 1 | P |  |
|  | Tragbares Sauerstoffgerät (WM Medumat Life Base III oder vergleichbar) |  | 1 | P |  |
|  | Stationäre Absauganlage (WM Accuvac Rescue mit Zubehör oder vergleichbar) |  | 1 | P |  |
|  | Tragbares Handabsauggerät (im Koffer), Weinmann Manuvac oder vergleichbar |  | 1 | P |  |
|  | Demandventil, Dräger Oxydem 3000 mit Schlauch oder vergleichbar (einmal im Atmungskoffer, einmal im Schrank) |  | 2 | P |  |
|  | Reservebeatmungssystem (Patientenventil und Schlauch) |  | 1 | P |  |
|  | Komplettes Intubationsbesteck, Kaltlicht, Metall, Mac Intosh oder vergleichbar |  | 1 | P |  |
|  | Beatmungsbeutel mit Masken und Guedel-Tuben für jede Altersstufe, Ambu Mark III, inkl. Reservoir-Beutel oder vergleichbar |  | 1 | P |  |
| 4 | Ausrüstung zur Diagnostik |  |  |  |  |
|  | Manuelles Blutdruckmeßgerät Koffer Schublade |  | 2 | P |  |
|  | Automatisches Blutdruckmeßgerät im EKG |  | 1 | P |  |
|  | Pulsoximeter im Koffer, Fa. Idel Modell 512, inkl. Ohrclip oder vergleichbar EKG |  | 1 | P |  |
|  | Stethoskop Koffer Kinderkoffer (Kinder-Stethoskop) Schrank |  | 3 | P |  |
|  | Digital-Thermometer Koffer Schublade |  | 2 | P |  |
|  | Diagnostik-Leuchte Weinmann Koffer Kreislauf Kinder-Koffer Schrank |  | 3 | P |  |
|  | Blutzuckermeßgerät, Medisence oder vergleichbar Koffer Schrank |  | 2 | P |  |
| 5 | Medikamente |  |  |  |  |
|  | Nach Vorgabe des LNA. |  |  |  |  |
| 6 | Ausrüstung zur Behandlung von Kreislaufstörungen |  |  |  |  |
|  | Ausrüstung zur Druckinfusion (rechte Seitenwand) |  | 1 | P |  |
| 7 | Ausrüstung zur Behandlung sonstiger lebensbedrohlicher Störungen |  |  |  |  |
|  | Halbautomatischer Defibrillator (Esser Corpuls 08/16 oder vergleichbar) inkl. Wandhalterung und Deckenanschlußeinheit inkl. Pulsoximeter inkl. Nicht-Invasible-Blutdruckmessung inkl. Halterung für EKG/Defi für Trage z.B. Fa. GS-Elektromed. Geräte G. Stemple GmbH (vgl. Rettungsdienst Nr. 8/99, S. 91) oder vergleichbar |  | 1 | P |  |
|  | Notfallkoffer Atmung Weinmann Ulmer Koffer II inkl. je 2x Aufkleber, leer |  | 1 | P |  |
|  | Notfallkoffer Kreislauf Weinmann Ulmer Koffer II inkl. je 2x Aufkleber, leer |  | 1 | P |  |
|  | Inhalationszubehör (oberste Schublade) |  | 1 | P |  |
|  | regulierbares Peep-Ventil, Ambu oder vergleichbar Koffer Beatmungsgerät |  | 2 | P |  |
| 8 | Verbandmittel und Pflegehilfsmittel |  |  |  |  |
|  | Replantatbeutel, Set für Arm Hand Bein |  | 1 | P |  |
|  | Baby-Kindernotfallkoffer (inkl. Notgeburtsset), in Söhngen Alu-Koffer Euromed |  | 1 | P |  |
|  | Decken |  | 2 | P |  |
|  | Behältnis für spitze Gegenstände |  | 1 | P |  |
| 9 | Ausrüstung zum persönlichen Schutz des Personals |  |  |  |  |
|  | Am Mann. |  |  |  |  |
| 10 | Rettungs- und Schutzausrüstung |  |  |  |  |
|  | einfaches Rettungswerkzeug (Haligan, kurz) |  | 1 | ?? |  |
|  | (Bundeswehr-)Klappspaten |  | 1 | ?? |  |
|  | Sicherheitsgurt-Durchtrenner (Rettungsmesser RM 1, Hanodor oder vergleichbar) |  | 1 | F |  |
|  | Warndreieck |  | 2 | F |  |
|  | Warnlampen |  | 2 | F |  |
|  | Handscheinwerfer CEAG SEB 8 inkl. KFZ-Ladehalterung |  | 1 | F |  |
|  | Feuerlöscher (mind. 6 kg ABC) inkl. KFZ-Halterung |  | 1 | ?? |  |
|  | 4 m FuG Bosch FuG 8b1 |  | 1 | F |  |
|  | Sprechstellen inkl. FMS BOS Commander 5 |  | 1 1 | F P |  |
|  | Tragbares Handsprechfunkgerät für BOS, FuG 11, GP 900 Motorola inkl. KFZ-Ladeeinrichtung und Handmonophon |  | 2 | F |  |
|  | Mobiltelefon „Checker“ Motorola GP 1200 oder vergleichbar, inkl. KFZ-Ladehalterung Optional: Freisprecheinrichtung |  | 1 | F |  |
|  | Digitaler FME mit Fahrzeughalterung, mehrzeiliges Display, Swissphone oder vergleichbar |  | 1 | P |  |
|  | Warnkleidung W1 (Weste) | 30711 T1 | 2 | F |  |
|  | Vario-Abschleppstange, Nr. 183/3, Fa. Übler |  | 1 | ?? |  |
|  | Schneeketten, Schnellspannketten (RUDmatic oder vergleichbar) |  | 2 | ?? |  |
|  | Suchscheinwerfer Fabrikat: Hella H3-Hand-Such-scheinwerfer Bestell-Nr. 1H3 002 456-032, auf Mittelkonsole gelagert |  | 1 | F |  |
|  | Kartenleselampe Schwanenhalsform |  | 1 | F |  |
|  | Raum- und Außenthermometer inkl. Uhr |  | 1 | P |  |
|  | Ex-geschützte Knickkopf-Stablampe inkl. KFZ-Ladehalterung, Adalit (z.B. über Fa. Erbstößer) |  | 1 | F |  |

|  | Summe aller angebotenen Artikel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rabatt bei Gesamtauftrag über alle angebotenen Artikel |  |  |  |  |
|  | Preis bei Gesamtauftrag (excl. MwSt.) pro Fahrzeug |  |  |  |  |
|  | Preis bei Gesamtauftrag (incl. MwSt.) pro Fahrzeug |  |  |  |  |

__________________________

Firmenstempel, Datum und Unterschrift