Feuerwehr Düsseldorf

Geschäftsbereich 37.4	SB: OBR Cimolino

21.04.00

Vergabe

für :

2 Stück Löschgruppenfahrzeuge LF 16/12

Option: Werden in den nächsten 5 Jahren weitere LF 16/12 beschafft und bewährt sich das ausgeschriebene Fahrzeug im täglichen Einsatz- und Übungsbetrieb, so werden diese Fahrzeuge abhängig von der Haushaltslage in einer Stückzahl von zusätzlich ca. 5 – 8 Fahrzeugen in den wesentlichen Punkten baugleich beschafft.

Vorbemerkungen (Teil A)

Diesem Auftrag liegen zugrunde:

- die Leistungsbeschreibung einschl. Leistungsverzeichnis (Teil C des Angebots)

- die zusätzlichen Vertragsbedingungen (Teil B des Angebots)

- die allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) in der bei Angebotseingang gültigen Fassung

Das Angebot wird seinem ganzen Inhalt nach (Teil A - C) als bindend anerkannt. Abweichende Bedingungen des Auftragnehmers, die Bestandteile seines Angebotes oder seiner Auftragsbestätigung sind, gelten nur insoweit, als sie der Auftraggeber schriftlich bestätigt hat. Veränderungen der zusätzlichen Vertragsbedingungen können zum Ausschluß aus dem Ausschreibungsverfahren führen.

Der Auftraggeber verfährt nach VOL Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen" in der bei der Ausschreibung gültigen Fassung, ohne daß Teil A Vertragsbestandteil wird; ein Rechtsanspruch des Bieters auf die Anwendung besteht nicht.

Sollten Rückfragen zur Leistungsbeschreibung oder technischen Abwicklung notwendig sein, so wenden Sie sich bitte an den Leiter des Geschäftsbereichs 37.4 (Technik), Herrn Dipl. Ing. Ulrich Cimolino unter der Tel. Nr. 0211 / 3889-410.

Mit freundlichen Grüßen

Armin Harbort

Ltd. Städt. Branddirektor

Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Vergabe und Lieferung von Feuerwehrausrüstungsgegenständen und Feuerwehrfahrzeugen (Teil B)

Siehe Vordruck.

- Es ist ein verbindlicher Liefertermin (Datum eines Tages) zu nennen. Sollte der verbindlich zugesagte Liefertermin nicht eingehalten werden, kommt der Verkäufer mit Überschreitung des Liefertermins in Verzug.	
Für diesen Fall wird eine Verzugsstrafe festgesetzt, die sich gem. Tabelle 1 für jeden angefangenen Tag Verzug, entsprechend des Auftragwertes (einschl. MWSt.) wie folgt darstellt:

	Auftragssumme:                                                      Verzugssumme DM / Tag

050.000 DM – 100.000 DM	150,00

100.000 DM – 200.000 DM	200,00

200.000 DM – 300.000 DM	250,00

300.000 DM – 400.000 DM	300,00

400.000 DM – 500.000 DM	350,00

500.000 DM - 600.000 DM	400,00
	600.000 DM - 700.000 DM	450,00
	700.000 DM - 800.000 DM	500,00
	über             - 800.000 DM	550,00
Jedoch bis insgesamt max. 10 % des Auftragswertes.

Tabelle 1: Verzugsstrafe

Angabe des Liefertermins: __________________________

- Weist die erbrachte Leistung Mängel auf, so kann der Auftraggeber kurzfristige Vertragserfüllung durch Nachbesserung verlangen. Nachbesserungen haben unverzüglich nach den technischen Erfordernissen durch Ersatz oder Instandsetzung fehlerhafter Teile ohne Berechnung der hierzu notwendigen Lohn-, Material-, Fracht- und Überführungskosten zu erfolgen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Teile, die er durch andere ersetzt zu seinen Lasten zurückzunehmen.	
Werden die durch die Nachbesserung zusätzlich vom Hersteller vorgeschriebene Wartungsarbeiten erforderlich, müssen auch diese Kosten einschließlich der anfallenden Kosten für die benötigten Materialien, Betriebs- und Verbrauchsmittel (z.B. Schmierstoffe) vom Auftragnehmer getragen werden.
Die Gewährleistungsfrist verlängert sich um die Zeit, während der das Fahrzeug nicht bestimmungsgemäß vom Auftraggeber genutzt werden kann.

- Etwa notwendig werdende Güteprüfungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Sie sind am Ort der Erfüllung auszuführen. Art und Durchführung bestimmen sich nach der Verkehrsüblichkeit.

- Vorauszahlungen werden nur dann geleistet, wenn dies ausdrücklich vereinbart und vertraglich anerkannt wurde.

- Im übrigen gelten die Bestimmungen der VOL Teil B.

- Die DIN-Normen, Regelwerke der Technik und die Unfallverhütungsvorschriften werden jeweils in der neuesten Fassung im Angebot berücksichtigt. Diese gelten als Bestandteil des Leistungsverzeichnisses. Das Leistungsverzeichnis enthält somit insbesondere alle nach dieser DIN-Vorschrift vorgeschriebenen Pflichtausrüstungsgegenstände sowie Halterungen.

- Die Abnahme durch den TÜD NRW ist verpflichtend und die festgestellten Mängel sind in Absprache mit dem Auftraggeber zu beseitigen, Mehrkosten dürfen dafür nicht berechnet werden.

Harbort

Leistungsbeschreibung (Teil C)

Folgende Regeln, Vorschriften und Normen müssen eingehalten werden

DIN 14 530 Teil 11 - LF 16/12 -

DIN 14 502 - Allgemeine Anforderungen Feuerwehrfahrzeuge –

# DIN-prEN 1846-3

Alle Anerkannte Regeln der Technik

Straßenverkehrszulassungsordnung StVZO BRD

Vorschriften über elektrische Anlagen VDE- / DIN-Normen

Unfallverhütungsvorschrift UVV Feuerwehr GUV 7.13

Unfallverhütungsvorschrift UVV Fahrzeug GUV 5.1

sonstige mitgeltende Unfallverhütungsvorschriften

Eine ausführliche Bedienungs-/Wartungsanleitung ist in dreifacher Ausfertigung Bestandteil des Angebots und mit dem fertigen Fahrzeug abzuliefern.

Alle Wartungsfristen der eingebauten Geräte und Aggregate sowohl des Fahrgestells als auch des Aufbaus sind deutlich herauszustellen und anzugeben.

Eine ausführliche Beladeliste (Stückzahl und Unterbringungsort) ist sowohl als Ausdruck wie als Datei mitzuliefern. Dies gilt für die gesamte Beladung nach Los 2, auch wenn durch den Auftraggeber Beladungsteile zugeliefert werden!

Alle Fächer etc. sind klar, deutlich und eindeutig entsprechend der Beladung (vgl. Los 2) zu beschriften. Die Beschriftung hat so zu erfolgen, daß diese vom Auftraggeber in geeigneter Weise selbst ggfs. ergänzt und verändert werden kann!

Mit den Angeboten für Fahrgestell, Aufbau und Beladung ist die im Anhang beigefügte ausgefüllte Gewichtsbilanz zwingend abzugeben.

Alle Anmerkungen zu Los 2 gelten für das Angebot für den Aufbau (Los 1 b) als verbindlich.

Mit dem Angebot ist eine erste Skizze über die Unterbringung der nach Los 2 geforderten Ausrüstungsgegenstände mit abzuliefern.

Werden von einem Aufbauhersteller alternativ mehrere Aufbauten bzw. Fahrgestelle angeboten, so sind diesbezügliche Mehrfachangebote zulässig. Die Unterschiede sind jeweils deutlich zu beschreiben.

Los 1a: Fahrgestelle für LF 16/12 nach DIN 14 502 und 14 530 T 11

Hinweis: Auflistung gilt für ein Fahrzeug!

Alle Schalter, Lampen etc. sind durch Symbole oder Aufschriften eindeutig zu beschriften.

Anforderung	Angebotspreis pro Fahrzeug

Frontlenker-Fahrgestell mit Allradantrieb (Zwillingsbereifung hinten) und Radstand bis ca. 4,00m, möglichst darunter.

DaimlerChrysler Atego 1325
angebotener Typ: 	________1325 AF_______________
Radstand: 	______________________________

Wendekreis:         ______________________________

Steigfähigkeit des Fahrzeugs in %: ____________

Zulässiger Neigwinkel in %: ____________

Dieselmotor mit einer Leistung nach DIN 14502, EURO2, Geräuschdämmung
angebotene Leistung in kW:	_______________
Technisches Datenblatt ist beizulegen.

Zulässiges Gesamtgewicht max. 13.500 kg; techn. möglich mindestens bis 14.000 kg (technische Sicherheit!), entsprechende Herstellerbescheinigung ist beizulegen.

Technisch mögliches zGG: ____________ kg

Servolenkung

Anhängevorrichtung nach DIN max. 2000 kg gebremst,
1500 kg ungebremst

Anhängersteckdosen für 12 V und 24 V.

Zweikreisbremsanlage ohne Anhängeranschluß

Feststellbremse auf 4 Räder

(Entfällt aus Kostengründen)

Antiblockiersystem

Lufttrockner für Bremsanlage

Entfall Wegfahrsperre

Verstärkte Vorder- und Hinterfedern

Zusätzliche Stabilisatoren an Vorder- und Hinterfedern

Differentialsperren längs und hinten oder vergleichbares

Zusätzlich: Differentialsperre vorne!

Entlüftung der Achsen wenn möglich hochgelegt

Entfällt aus Kostengründen!

Angabe der insgesamt erreichten Watfähigkeit: ________ m

Schleuderketten Fabrikat RUD-Rotogrip

Automatikgetriebe Fabrikat ZF oder Allison oder ähnlich wirkendes Getriebe
(Technische Beschreibung ist beizulegen)

Elektrische Anlage 24V, Batterien 12V, je min.120 Ah

Unterspannungsschutzschalter für Fahrzeugbatterie

Ladeerhaltung für Ausrüstung (mind. 5 x 2 m FuG, 2 x Warnblitzleuchten, 5 Stablampen und 4 x Handlampe, Akkuschrauber, Akku-Lampe TekLite etc.) und Fahrzeugbatterie nur bei Batterieladung durch Lichtmaschine oder Ladegerät.

Ladeerhaltung muß ausreichend bemessen sein, um die gesamte verlastete Akku-Ausstattung laden zu können!

Als Ladegerät ist ein geeignetes, z.B. BEOS NAW 25, einzubauen. Eine Anlasserstartsperre muß eingebaut sein!

Fremdstartsteckdose nach NATO-Vorschrift incl. zugehörigem Kabel mit isolierten Polzangen und passender Steckdose

Batterietrennschalter (mechanisch) mit Beschriftung: Batterie – Not aus

Drehstromgenerator min. 60 A (muß so gewählt werden, daß jederzeit eine ausreichende Versorgung sichergestellt ist, auch wenn alle Verbraucher eingeschaltet sind, z.B. Fahrlicht, Blaulicht, Warnblitzleuchten hinten, Funk..!)

Getrennt nutzbare Starktonhupe (neben normaler Fahrzeughupe), gesteuert über Fußschalter o.ä., muß unabhängig von der Sondersignalanlage bedient werden können. (Evtl. gegen zusätzliche Martinanlage, alternativ schaltbar zur WA 23 ersetzen, Angebot?)

Endgeschwindigkeit auf ca. 100 km/h beschränkt.

Drehzahlmesser

Entfall Fahrtenschreiber

Einbau UDS Unfalldatenspeicher Fabrikat Kienzle mit Erfassung der Sondersignale und Crash-Signalspeicher.

Scheinwerfer Halogen H4

2 Nebelscheinwerfer Halogen vorn

1 Nebelrückleuchte

Neben zwei  normalen Rückfahrscheinwerfern im Aufbau zusätzlich 2 Rückfahrscheinwerfer (mit Prüfzeichen), z.B. unter oder am hinteren Trittbrett, zur Ausleuchtung des Hinterachsbereiches. Diese dürfen weder die Bodenfreiheit noch den hinteren Rampenwinkel beeinträchtigen oder gar den Fahrer blenden.

Alle Außenspiegel beheizt und elektrisch verstellbar

Rampenspiegel und Weitwinkelspiegel, beide beheizt, und elektrisch verstellbar

Funknahentstörung

Sicherheitsgurte für alle in Fahrtrichtung sitzenden Personen. Vorzugsweise Dreipunktgurte.

Kopfstützen an allen Sitzplätzen

Standzusatzheizung mit Innenthermostat regelbar, motorunabhängig

Entfall akustische Blinkerkontrolle

Akustischer Rückfahrwarner

Ladesteckdose außen am Fahrereinstieg, stabile Ausführung mit Klappe und Gummilippe für Kabeldurchlass (z.B. RTW-Ausführungen der Firmen WAS oder NFW), KEINE „Campingsteckdosen“!

Drucklufteinspeisung neben Fahrereinstieg.

Einschalten des Nebenantriebes aus per Hand muß möglich sein (Notbetrieb).

Regulär aber vom Heck! (Heckschaltung)

Windschutzscheibe Verbundglas

Hydraulisch kippbares Fahrerhaus

Fahrgestell und Räder wie Serie, möglichst aber schwarz

Reserverad lose mitliefern

Stoßstange und Kotflügel in weiß RAL 9010

Führerhaus und Aufbau in reinweiß RaL 9010, in leuchtrot RAL 3026 beklebt nach Vorbild Kassel.

Summe (excl. MwSt.) pro Fahrzeug

Summe (incl. MwSt.) pro Fahrzeug

Los 1b: Aufbau für LF 16/12 nach DIN 14 502 und 14 530 T 11

Gelten die Angebotspreise für dieses Los nur in Verbindung mit einem Fahrgestell eines speziellen Herstellers, so ist dies zu vermerken. Die differierenden Angebotspreise für Aufbauten auf Fremdfahrgestelle sind dann anzugeben. Als mögliche Fahrgestelle kommen z.B. Produkte der Firmen Iveco, MAN und Mercedes-Benz in Betracht.

Der Anbieter des Loses Nr. 1b garantiert mit der Abgabe seiner Angebote die „Verträglichkeit“ des gewählten Fahrgestells mit den von ihm ausgewählten Fahrgestellen (Los 1a), die deshalb zusammengehörig anzubieten sind. Er tritt hier als Generaltunternehmer auf.

Alle Schubfächer und Klappten sowie alle eingebauten Geräte müssen so gesichert sein, daß ein ungewolltes Öffnen bzw. Herausfallen während der Fahrt verhindert wird.

Beim Ausbau ist darauf zu achten, daß möglichst Beladungsgruppen gebildet werden und mögliche Freiräume nicht unnötig durch Einbauten zugebaut werden. Auf die diesbezügliche Vorbemerkung in Los 2 wird eindringlich verwiesen.

Für die Zusammenfassung der Baugruppen sind möglichst baugleiche – zumindest aber maßabgestimmte – ausreichend stabile Kunststoffbehälter (in Euro-Palettenmaßteilungen!) zu verwenden. Der Behälterinhalt ist jeweils auf Stirn- und Rückseite am Behälter zu beschriften!

Angabe der möglichen Typen, Maße und Firmenbezeichnungen sowie Preis für die Kunststoffbehälter:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Leerräume sind konsequent zu nutzen bzw. nutzbar zu erhalten!

Hinweis: 	Auflistung gilt für ein Fahrzeug!

Es wird bei der Beschreibung von einem Aufbau mit je 2 Geräteräumen je Seite ausgegangen, wird davon abweichend einer mit 3 Geräteräumen je Seite angeboten, so sind die Unterbringungsorte sinngemäß und in Absprache zu wählen!

Alle Fächer, Ablagen etc. sind gut lesbar und eindeutig mit ihrem Inhalt zu beschriften.

Angebotspreis pro Fahrzeug

Mannschaftskabine

- Gruppenkabine	DM ________________

- Lagerung der feuerwehrtechnischen Ausrüstungs-gegenstände nach DIN 14 530 bzw. Beschreibung in Los 2 dieser Ausschreibung	DM ________________

- Ganzstahlbauweise mit verzinkten Stahlblechen oder in gleichwertigem Verbundwerkstoff	DM ________________

- Korrosionsschutz, Hohlraumkonservierung und Unter-bodenschutz	DM ________________

- Türen mit gleicher Schließung (innere Türgriffe versenken)	DM ________________

- Sitzbänke teilweise mit nach vorne entnehmbaren Kunststoffsystemkästen (ggf. Lagerung von Höhensicherungsgerät, Notfallrucksack/-koffer, Detailabsprache nach Auftragsvergabe etc.) versehen.	DM ________________

- Lackierung in reinweiß RAL 9010, Folienbeklebung nach Vorbild BF Kassel in leuchtrot, RAL 3026	DM ________________

- Option: Umrißbeklebung in zitronengelb, Folie 3M 580-81, ähnlich Landesvorschrift Hessen bzw. Vorgabe	DM ________________

- Auf der Fahrzeugfront Folienbeschriftung „FEUERWEHR“ 180 mm hoch, in Spiegelschrift. Ausgeführt in zitronengelb, Folie 3M 580-81.	DM ________________

- Elektronische Sondersignal- und Warnanlage WA 23 mit 2 Doppelblitz-Kennleuchten Kranefeld Nova auf dem Fahrerhausdach, oder vergleichbares Fabrikat: 
__________________________________
Evtl. zusätzlich zuschaltbare Martin-Anlage.
Es muß mit der eingebauten Anlage möglich sein, Durchsagen über Mikrofon durchzuführen.
Durch die Art des Ein- und Aufbaues der Sondersignalanlage, insbesondere der Lautsprecher, ist sicherzustellen, daß beim Betrieb der Anlage weder Rückkopplungen bei Mikrophon-Durchsagen (geschlossene Seiten-Fenster), noch  zu starke Innengeräusche durch den Betrieb der Sondersignalanlage erfolgen. Das Abhören und Verfolgen des Funkverkehrs muß auch auf einer Alarmfahrt ohne Probleme möglich sein! Es darf nur ein max. Geräuschpegel von 85 dB(A) im Führerhaus bei eingeschalteter Warnanlage erreicht werden. Ggf. ist der Einbau von Schalltrichtern im Bereich des Kühlergrills erforderlich, so daß über einen Umschalter wahlweise auf die obere oder untere Anlage geschaltet werden kann..
Vor Montage mit der Feuerwehr Düsseldorf abzusprechen!
Die gesamte Steuerung der Sondersignalanlage muß von einem zentralen Bedienpult o.ä. möglich sein.
Ggf. ergänzt durch Martin-Anlage.	DM ________________

- Getrennt schaltbare 3. Kennleuchte am Heck, Fabrikat: Kranefeld Comet	DM ________________
Alternativ: 2 eingebaute Blitzleuchten neben Rückleuchten an den Ecken.

- Frontblitzleuchten Fabrikat Kranefeld Typ 40 im Kühlergrill, getrennt schaltbar.	DM ________________

- Sicherheitsgurte o.ä. entsprechend der Anforderungen nach DIN, StVZO bzw. UVV für in Fahrtrichtung sitzende Personen. Vorzugsweise Dreipunktgurte.	DM ________________

- Kopfstützen an allen Sitzplätzen	DM _________________

- Zusätzliche Brems-, Rückleuchten und Fahrtrichtungs-anzeiger (Dreikammerleuchten) im oberen Bereich des Aufbaus.	DM _________________

- Zusatzinnenbeleuchtung durch min. 2 Leucht-stoffröhren. Schaltung über vier Türkontakte und Schalter im Armaturenbrett	DM ________________

- Zusatzinnenbeleuchtung im Mannschaftsraum und nur dort schaltbar mit 2 roten Innenlampen (Blendfreiheit nachts für Fahrer)	DM ________________

- Kartenleselampe, Bauform: Schwanenhals am Gruppenführerplatz, Fa. Hella	DM ________________

- Maskenhalterungen für Maskendosen nach Los 2 links bzw. rechts neben ATr. Masken müssen im Sitzen leicht entnommen werden können. Ausführung als Schrank! 	DM ________________

- Leicht benutzbare Helmhalterungen für die gesamte Mannschaft, mind. aber für eine Besatzung von 1/5. 	DM ________________

- Anbringung folgender Schalter nach Vorgabe in zentraler und gemeinsamer Anordnung am Armaturenbrett
RKL ein/aus
3./4. RKL ein/aus
Frontblitzleuchten ein/aus
Dauersignal ein/aus
Hauptschalter für Funkgerät
Hauptschalter für Zusatzinnenbeleuchtung (weiß)	DM ________________

- Montage der Fernmeldeeinrichtung nach Absprache (Bosch SE-Teil FuG 8b, FMS-Handapparat Commander 5 BOS, FMS-Zweitbesprechung hinten im Pumpenraum geschützt vor direkter Wasserbeaufschlagung), wird angeliefert.
Statusanzeige muß „gedoppelt“ (also vorne und hinten identisch) erscheinen!	DM ________________

- Lieferung und Einbau von geeigneter Funkantenne 4m, Kabelversorgung der FuG, je ein Zusatzlautsprecher im Bereich Gruppenführer- und Fahrersitz, regelbarer und abschaltbarer Lautsprecher im Mannschaftsraum, wasserfester Lautsprecher im Pumpenraum (extra schaltbar Schalter am BKT).	DM _________________

- Zusätzlich nach Absprache!

Vorrüstung für GPS (Kabelkanäle etc.), ggf. Nachtrag einreichen! Bleibt vorerst offen,

- Einbau von Ladehalterungen für 2 Motorola GP 900-FuG11 (alternativ Kenwood) zwischen Fahrer und Beifahrer (je ex-gesch.), 3 im Mannschaftsraum (ATrFü, WTrFü), werden angeliefert. Einbau im Mannschaftsraum muß so erfolgen, daß die Ladehalterung die Anbringung von Hörsprechgarnituren erlaubt.	DM ________________

- Einbau von Adalit-Handlampen (nach Vorgabe, vgl. Los 2) 1 beim GrFü mit Ladehalterung, 	DM ________________

- Einbau einer Box/Ablage für mind. 2 DIN-A 4-Ordner 80mm breit, eine Schlüsselbox, eine Halterung für Megaphon und Hängeregister neben Beifahrer.	DM ________________

- Suchscheinwerfer Fabrikat: Hella H3-Hand-Such-scheinwerfer Bestell-Nr. 1H3 002 456-032, auf Mittelkonsole gelagert	DM ________________

- Halterungen für 5 PA im Mannschaftsraum (Beifahrer und 2 hinten in Fahrtrichtung auf Bostrom-Sitzen o.ä.). An Decke über den jeweiligen PA, etwas nach außen/vorne versetzt, stabile Halteösen mit Befestigungsgummi für Anhängen der PA-Bebänderung. Daneben Haken für das Aufhängen der Masken. 	DM ________________

- Fächer für 4 Fluchthauben in Schrank. Dräger Paratmask in Umhängetasche rot	DM ________________

- Einbau einer Kühlbox im Mannschaftsraum (z.B. Sitzkasten), Fabrikat Engel 220 V, Typ MB-15 oder vergleichbar 	DM ________________

Geräteraumaufbau

- Kofferaufbau aus Aluminium- oder Stahlprofilen beplankt mit Alublechen (bei Verwendung anderer Materialien ist dies anzuzeigen und die Gleichwertigkeit in Haltbarkeit und Festigkeit nachzuweisen). Der Aufbau hat so zu erfolgen, daß ein flexibler Umbau der Einbauten ohne großen Aufwand möglich ist.	DM ________________

- Gewährleistungspflicht bei jeglicher Rostbildung am Aufbau, nicht nur Durchrostung, für die Dauer von 10 Jahren.  Einmalige Mehrkosten / Kosten für ___  Nachbehandlungen oder Kontrollen innerhalb Gewährleistungsfrist (Nichtzutreffendes streichen)	DM ________________

- Lackierung in reinweiß RAL 9010, Folienbeklebung in RAL 3026, nach Vorbild BF Kassel,  	DM ________________

- Vordere Geräteräume tiefgezogen	DM ________________

- Geräteraumverschluß durch Aluminiumrolläden, wasser- und staubdicht, abschließbar, gleiche Schließung 	DM ________________

- Selbstschaltende Geräteraumbeleuchtung	DM ________________

- Halterungen für 4 PA 6,8 l / 300 bar, davon 2 Doppelflaschen im Geräteraum 1 (vgl. Los 2)	DM ________________

- Umfeldbeleuchtung am oder im Aufbau	DM ________________

- Ausklappbare oder ausziehbare Auftritte mit Blinkleuchten und mit rutschfestem Belag oder als Lochblech ausgeführt. Kontrolleuchte im Armaturenbrett. Evtl. verbunden mit einem durch gelöste Feststellbremse ausgelöstes akustisches Warnsignal. (Rolladen, Tritte, Dachkasten, Lichtmast) 	DM ________________

- Zwischenböden möglichst variabel verstellbar	DM ________________

- Tankfüllstutzen für Löschwassertank mit blauen Blindkupplungen versehen, seitlich rechts oder nach hinten abgehend.	DM ________________

- In den hinteren Geräteräumen oder den separaten Verteilerkästen sind jeweils 1 B-Schlauch gebuchtet und ein Verteiler unmittelbar vor dem Pumpenabgang zu lagern - Schnellangriff Verteiler – (vgl. Los 2). Abgänge für Schaum gelb kennzeichnen.	DM ________________

- Die Abgänge müssen so angeordnet werden, daß der Turbozumischer Fa. AWG und der Z4 DIN-Zumischer unmittelbar angekuppelt werden können.	DM ________________

- Warnblitzleuchten (z.B. Signalmaster TechnoDesign) betriebsbereit aber abnehmbar (TÜV-Vorschrift) über dem Pumpenstand montiert. Kontrolleuchten und Schalter im Pumpenstand integriert. Funktion nur bei betätigter Feststellbremse	DM ________________

- Lichtmast am Heck, ständig angeschlossen, Lichtpunkthöhe min. 5m, elektrisch neigbar, Ein-Aus-Schalter sowie sonstige Bedienungen in Pumpenbedientafel integriert. Möglichst mit Spiralkabelanschluß. Sowohl in ausgefahrenem als auch eingefahrenem Zustand müssen die tragbaren Leitern ungehindert entnehmbar sein. Schalter und Kontrolleuchte im Fahrerhaus.	DM ________________

- Kabelstrang vom Stromerzeuger zum Hydroaggregat, am Stromerzeuger trennbar.	DM ________________

- 2 Dachkästen über gesamte Aufbaulänge mit Klappdeckeln und Beleuchtung	DM ________________

- Dachkästen und Dachfläche beleuchtet, schaltbar über Leiter.	DM ________________

- Lagerung des Stromerzeugers so, daß der Betrieb am Fahrzeug uneingeschränkt möglich ist. Der Abgasstrom darf nicht zum Aufbau gerichtet sein.
 Der Stromerzeuger darf nicht durch tropfendes Wasser (z.B. vom Schnellangriff) in seiner Funktion behindert oder gar gestört werden. Schutz vor Spritzwasser von der Pumpe!	DM ________________

- Lagerung des Hydraulikaggregats inkl. der Schnellangriffshaspeln in G 2 so, daß der Betrieb des Aggregats auf dem Schlitten möglich ist. Das Stromaggregat und das Hydroaggregat sind fest zu verkabeln. Die Stecker müssen jeweils so angebracht sein, daß die Aggregate (Spiralkabel) im Aufbau angeschlossen bleiben können, eine Trennung aber jederzeit einfach möglich ist. (Steckdose möglichst direkt hinter Hydraulikaggregat, mit Spiralkabel.)
Die Lagerung hat so zu erfolgen, daß ausreichend Platz für die hydraulischen Werkzeuge bleibt (z.B. kein Schleifen der Schläuche an den Gummidichtungen des Aufbaus!)	DM _________________

- Lieferung der Haspeln und Anbau der entsprechenden Halterungen für 2 weiße Ein-Personen-Haspeln nach DIN 14826-2, Jan. 1999. An einer Standrohr und U-Flurhydr.-Schl., an der zweiten ein Verteiler. (Vgl. Los 2)	DM _________________

- Lagerung der Ausstattung auf Auszügen etc. nach Beschreibung und Vorgabe von Los 2.	DM _________________

- Einbau von je einem Kabelkanal links und rechts des LW-Tanks zur Aufnahme aller notwendigen Verkabelungen für Funk, 230 V, 12 V bzw. 24 V.

- Zusätzliche Haltegriffe möglichst an allen senkrechten Streben und im Mannschaftsraumeinstieg für Links- und Rechtshänder, möglichst jeweils auf gleicher Höhe.	DM _________________

Feuerlöschkreiselpumpe

- Einstufige Feuerlöschkreiselpumpe FP 16/8 mit 4 Abgängen, jeweils zu den Seiten, keine Abgänge nach hinten. Je einer der Abgänge als -Schnellangriff Verteiler - ausgeführt. 2 Tankfüllanschlüsse seitlich oder hinten mit blau gekennzeichneten Blinddeckeln. Abgänge für Schaumzumischung in gelb gekennzeichnet (Bedienhähne und Blinddeckel).	DM ________________

- Option: Automatische Pumpendruckregelung	DM ________________

- Pumpenansaugautomatik 	DM ________________

- Tankfüllautomatik	DM ________________

- Schnellangriffseinrichtung mit Druckschlauch S 25, 50 m lang, Haspelantrieb elektrisch, im hinteren, rechten Geräteraum oben anzuordnen. Lagerung Hohlstrahlrohr (Quadrofog 150) neben Stromerzeuger wie Vorführfahrzeug).DM ________________

- Löschwasserbehälter aus GFK mit 1600 l nutzbarem Inhalt	DM ________________

- Einbau einer automatischen Schaumanlage ohne Druckluft, Typ Hale mit 50/150 l Schaummittel-Tank (für Class A/AFFF geignet)	DM ________________

- Option: Einbau einer automatischen Schaumanlage mit Druckluft (CAFS), Typ Hale mit 50/150 l Schaummittel-Tank (für Class A/AFFF geignet)	DM ________________

Summe (excl. MwSt.) pro Fahrzeug

Summe (incl. MwSt.) pro Fahrzeug

# Footnotes

Stationierungswache, Werkstatt, 37/4