Los 2: Feuerwehrtechnische Ausstattung

Angebotsumfang feuerwehrtechnische Beladung und Beladeliste

Die im folgenden aufgeführte Beladung soll im Fahrzeug untergebracht und geliefert werden. Zu jedem Artikel ist die entsprechende Gerätelagerung vorzusehen.

Alle wasserführenden Armaturen sind von AWG, soweit nicht anders angegeben, zu beziehen.

Die Anordnung der Beladung in den Geräteräumen ist bindend. Zur Bestimmung wurde ein Aufbau mit zwei Geräteräumen pro Fahrzeugseite beispielhaft herangezogen. Wird eine andere Aufbauvariante angeboten, so sind die Lagerorte sinngemäß einzuhalten. Ist eine Anordnung nicht möglich, so ist mit der Feuerwehr Düsseldorf Rücksprache zu halten. Vor der Rohbauabnahme ist ein endgültiger Beladeplan zur Genehmigung vorzulegen.

Bezeichnungen:

F = Fahrer-/Beifahrerraum

1 = vorderer Geräteraum, links

2 = vorderer Geräteraum, rechts

3 = hinterer Geräteraum, links

4 = hinterer Geräteraum, rechts

GR = Geräteraum, rückseits

D = Dach

Es ist besonderen Wert darauf zu legen, daß zusammengehörige Ausrüstung (z.B. Kettensäge und Zubehör, Tauchpumpe und Zubehör, die verschiedenen Werkzeugkästen) logisch zusammengehörig gelagert werden.

Für die Lagerung der Ausrüstung sind bevorzugt „genormte“ Kunststoffkästen (für Euro-Palettierung bzw. deren Teilmaße) (vgl. Los 1b) oder Auszüge zu verwenden.

Durch die Art der Lagerung muß ein sicherer Transport, eine einfache und schnelle Entnahme sowie spätere Wieder-Bestückung möglich sein!

Auf ausreichenden Freiraum zur einfachen Lagerung und Verstauung (auch im nicht mehr neu-verpackten Zustand) ist zu achten. Dies gilt insbesondere für die Lagerung der Verkabelungen, der Auszüge inkl. Inhalt.

Der Hersteller des Aufbaus bzw. der Einbauten übernimmt die Garantie, daß durch die von ihm vorgenommene Lagerung der einzelnen Geräte im Aufbau bei sachgemäßer Handhabung auch nach mehreren Jahren Gebrauch keine überdurchschnittlichen Gebrauchs- oder Verschleißspuren am Aufbau bzw. den Ausrüstungsgegenständen erfolgt!

Das Angebot soll die Preise für jeden Einzelposten enthalten. Die Feuerwehr Düsseldorf behält sich vor, die einzelnen Positionen beim jeweils günstigsten Anbieter zu bestellen. Falls Sie Interesse an einem alle Gegenstände umfassenden Gesamtauftrag haben, so geben Sie bitte den Gesamtpreis mit dem gültigen Minderpreis an. Verwenden Sie bitte für die Angebotsabgabe die beigefügte Beladeliste. Sollten Sie einzelne mit Fabrikat beschriebene Teile nicht liefern können, so benennen Sie Alternativangebote.

|  | Gegenstand | DIN | Stück-zahl | Geräte-raum | Preis | Gewicht |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schutzkleidung und Schutzgerät |  |  |  |  |  |
|  | Warnkleidung W1 (Weste) | 30711 T1 | 2 | M |  |  |
|  | Warnkleidung W1 (Weste) | 30711 T1 | 1 | GR |  |  |
|  | Dräger PSS 90 Bodyguard II (Nr. 3351327), Lungenautomat PSS RA (Nr. 3350501), inkl. Dräger Atemluftflaschen 6,8l, 300 bar Composite (B 10666). (So gelagert, daß in der Halterung das Anlegen problemlos möglich ist.) | 58645 T10 | 2 | 1 |  |  |
|  | Atemanschluß (Maske) Panorama Nova RA PC Dräger (R 52850) inkl. Tragedose (R 51019). | 58646 T10 | 2 | 1 |  |  |
|  | Dräger Atemluftflaschen 6,8l, 300 bar Composite als Reserve (B 10666). |  | 2 | sep. liefern |  |  |
|  | Schutzbrille mit Klarscheiben bei Motorsäge gelagert | 58211 | 1 | 2 |  |  |
|  | Je ein Paar Gummistiefel S10 Gr. 42, 44, 46, Größen außen dauerhaft beschriftet. | 4843 | 3 | 2 |  |  |
|  | Schnittschutzhosen und –jacke (Fa. Stihl Art.Nr. 8846956 u. 8857556 )mit Waldarbeiterhelm (Art.Nr. 8840168 und Tasche (Art.Nr. 8840168); zusammen gelagert mit Motorsäge, Ersatzkette, Doppelkanister und Motorsäge |  | 1 | 2 |  |  |
|  | Fluchthauben AUER S-Cap (Best Nr. 6181-702) in Tragedose Dräger (R 51019) (je neben PA in 1) |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Einweganzüge in Tragetasche |  | 3 | 2 |  |  |
|  | Hitzeschutzanzüge, Form II Fa. Tesimax, Typ Düsseldorf in Tasche gelagert |  | 2 | 1 |  |  |
|  | Wathose |  | 1 | 2 |  |  |
|  | Watstiefel |  | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Löschgerät |  |  |  |  |  |
|  | Feuerpatsche mit Stiel |  | 2 | D |  |  |
|  | Feuerlöscher PG 12 H oder vergleichbar, Fa: Total, Treibgasflasche innen | 14406 | 1 | 2 |  |  |
|  | Kombischaumrohr |  |  |  |  |  |
|  | Löschdecke (gut sichtbar, leicht entnehmbar, an Kabinenseitenwand o.ä.) |  | 1 | 4 |  |  |
|  | Ansaugschlauch D 1500 | 14819 | 1 | 4 |  |  |
|  | Turbozumischer Z4 R Fa. AWG |  | 1 | 4 |  |  |
|  | Schaummittelbehälter, 20 l (leer!) | 14452 | 3 | 4 |  |  |
| 3 | Schläuche, Armaturen und Zubehör |  |  |  |  |  |
|  | Schnellangriffsschlauch S 28, 30 m auf Haspel (oben), inkl. Handkurbel und 1 Leader Quadrofog 150-Strahlrohr. | 14817 T1 | 1 | 4 |  |  |
|  | Druckschlauch B-5-K 3-fach gezwirnt | 14811 T1 | 1 | GR |  |  |
|  | Druckschlauch B-20-K 3-fach gezwirnt, doppelt gerollt in Schlauchfächern | 14811 T1 | 4 | 4 |  |  |
|  | Druckschlauch B-20-K 3-fach gezwirnt, je 2 in einem Schlauchtragekorb für B-Schläuche. | 14811 T1 | 4 | 4 |  |  |
|  | Schlauchtragekorb für B-Schläuche, mit Seitenverkleidung, Fabrikat Ziegler, Tragegriff in Längsrichtung (Liegend angebracht) |  | 2 | 4 |  |  |
|  | Druckschlauch C 42-15-K 3-fach gezwirnt, | 14811 T1 | 8 2x3 in Korb | 3 |  |  |
|  | Schlauchtragekorb für C-Schläuche, mit Seitenverkleidung, Fabrikat Ziegler, Griffe in Längsrichtung (Liegend angebracht) |  | 2 | 3 |  |  |
|  | Saugschlauch A-1500 K mit Schnellkupplungsgriffen | 14810 | 6 | 2 oder GR |  |  |
|  | Saugkorb A mit Schnellkupplungsgriffen | 14362 T1 | 1 | GR |  |  |
|  | Saugschutzkorb |  | 1 | GR |  |  |
|  | Standrohr 2 B Auf Armaturenauszug | 14375 T1 | 1 | 4 |  |  |
|  | Druckbegrenzungsventil | 14380 | 1 | 4 od. GR |  |  |
|  | Verteiler BV (evtl. auf Armaturenauszug) | 14345 | 1 | 4 |  |  |
|  | Sammelstück A-2B | 14355 | 1 | GR |  |  |
|  | Verteiler BV und 1 B-5K als Schnellangriffsverteiler rechts unter oder in G4 | 14345 14811 | 1 | 4 |  |  |
|  | Verteiler BV und 1 B-20K als Schnellangriffsverteiler links unter oder in G3 | 14345 14811 | 1 | 3 |  |  |
|  | Übergangsstück A-B | 14343 | 1 | GR |  |  |
|  | Übergangsstück B-C (Auf Armaturenauszug) | 14342 | 1 | 4 |  |  |
|  | Übergangsstück B-C | 14342 | 1 | GR |  |  |
|  | Übergangsstück C-D (Auf Armaturenauszug) | 14341 | 1 | 4 |  |  |
|  | Kugelhahn B (Auf Armaturenauszug) |  | 1 | 4 |  |  |
|  | Hohldüsenstrahlrohr Fa. Leader Quadrofog 500 mit B-Anschluß inkl. Stützkrümmer (Auf Armaturenauszug) |  | 1 | 4 |  |  |
|  | Hohldüsenstrahlrohr Fa. Leader Quadrofog 150 mit C-Kupplung (Auf Armaturenauszug) |  | 1 | 4 |  |  |
|  | Hohldüsenstrahlrohr Fa. Leader Quadrofog 150 mit C-Kupplung (In vorderstem Schlauchtragekorb) |  | 1 | 3 |  |  |
|  | Strahlrohr DM (Auf Armaturenauszug) | 14365 T1 | 1 | 4 |  |  |
|  | Schaum-Wasserwerfer z.B. Fa. Vogt Modell 2008 incl. Hohlstrahldüse bis 2000 l/min, passendes Schwerschaumrohr als Aufsatz Der Schaum-Wasserwerfer muß mit der FP 16/8 sowie dem vorhandenen Zumischer wirksam betrieben werden können! |  | 1 | 2 |  |  |
|  | Löschlanzen Standardset Fa. TST (Fog Nails) (Modeshögsvägen 37B, S-231 92 Trelleborg, Schweden, Tel./Fax: 0046-410-33 53 70) mit 3 Fog-Nägeln mit Storz D, ein passender Verteiler 3 Storz-D-Kupplungen, eine C, ein Hammer etc. im Tragebeutel |  | 1 | 2 |  |  |
|  | Arbeitsleine A 20-K in Leinenbeutel | 14920 | 2 | GR |  |  |
|  | Seilschlauchhalter 1600 | 14828 | 3 1 | 1 GR |  |  |
|  | Schlauchbrücke 2B-H (Vollgummi) |  | 4 | D |  |  |
|  | Schlauchtragekörbe „C“ für 3 C-42-15 | 14827 | 3 | 3 |  |  |
|  | Kupplungsschlüssel ABC (2 auf Armaturenauszug, 1 in GR) | 14822 | 2 1 | 4 GR |  |  |
|  | Schlüssel B Überflurhydrant (Auf Armaturenauszug) | 3223 | 1 | R |  |  |
|  | Schlüssel C Unterflurhydrant (Neben Standrohr) | 3223 | 1 | R |  |  |
|  | Hydrantenschlüssel Düsseldorf (Auf Armaturenauszug) |  | 1 | 4 |  |  |
|  | Schachthaken mit Kette (Auf Armaturenauszug) |  | 2 | 4 |  |  |
|  | Vierkantschlüssel (Auf Armaturenauszug) |  | 1 | 4 |  |  |
|  | Vierkantnuß für Hydranten (Auf Armaturenauszug) |  | 1 | 4 |  |  |
|  | Schlauchschellen C 42 (Auf Armaturenauszug) |  | 2 | 4 |  |  |
|  | Schlauchschellen B (Auf Armaturenauszug) |  | 2 | 4 |  |  |
|  | Handräder für Wandhydranten |  | 1 | 1 |  |  |
| 4 | Rettungsgerät |  |  |  |  |  |
|  | Steckleiter Aluminium Teil 1 | 14711 | 1 | D |  |  |
|  | Steckleiter Aluminium Teil 2 | 14711 | 3 | D |  |  |
|  | Fangleine F 30-K mit Fangleinenbeutel, rot, und Tragleine ähnlich DIN 14 921, nach Kölner Vorbild (neben PA) | 14920 | 2 | 1 |  |  |
| 5 | Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät |  |  |  |  |  |
|  | KFZ-Verbandkasten |  | 1 | F o. 2 |  |  |
|  | Notfallrucksack Wasserkuppe IV, Fa. X-Cen Tek mit Inhalt Feuerwehr Sanitätskasten FSK | 1143 | 1 | 2 |  |  |
|  | Einmal-Krankenhausdecken in wiederverwendbarer Schutzhülle |  | 1 | 2 |  |  |
|  | Rettungstuch mit Tasche | 13040 | 1 | 2 |  |  |
| 6 | Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät |  |  |  |  |  |
|  | Handscheinwerfer CEAG SEB 8 in KFZ Ladegerät mit Warnaufsätzen | 14642 | 1 | 1 |  |  |
|  | Knickkopf-Stablampen-Ex Adalit inkl. KFZ-Ladehalterung 2 neben PA in 1 |  | 2 | 1 |  |  |
|  | Warndreieck nach StVZO |  | 2 | 3 |  |  |
|  | Statt Warnleuchte nach StVZO: Tele-Blitz (DBGM) mit KFZ-Ladegerät, Fa. Horizont |  | 2 | 3 |  |  |
|  | Statt Winkerkelle: Stablampe Fa. UKE, mit orange/rotem Warnaufsatz. |  | 1 | F |  |  |
|  | Verkehrsleitkegel 50 cm |  | 6 | 3 |  |  |
|  | Flutlichtstrahler, spritzwassergeschützt 230V 50 Hz 1000W mit 10m Anschlußleitung und Stecker (möglichst zusammen gelagert mit Stativ, Aufnahmebrücke und Abzweigstück) |  | 2 | 2 |  |  |
|  | Stativ auf 5m ausziehbar mit Sturmverspannung | 14683 | 1 | 2 |  |  |
|  | Leitungstrommel KSA 20, Fa. Eisemann unbewickelt | 14680 T2 | 2 | 2 |  |  |
|  | Aufnahmebrücke für 2 Flutlichtstrahler |  | 1 | 2 |  |  |
|  | Abzweigstück 3-fach, „Deltabox“, Ausführung mit blauem Gehäuse und ca. 1m Anschlußleitung für 230 V. |  | 1 | 2 |  |  |
|  | Handsprechfunkgeräte, 2m, Kenwood TK 290 inkl. Handmonophone und Ladehalterungen (werden angeliefert). (Je eines neben Ma, TrFü.) |  | 2 | 2 F |  |  |
| 7 | Arbeitsgerät |  |  |  |  |  |
|  | Tauchpumpe TP 4/1 Fa. Mast mit Fehlerstromschutzschalter (DI) in Kasten mit 1 B 20-Schlauch, FI-Schalter, Kantenschutz, Auslaufrohr B, 1 Arbeitsleine mit Beutel (Komplettangebot der Fa. Ziegler oder vergleichbar). Das serienmäßige Anschlusskabel ist gegen ein beigestelltes auszutauschen (Wegen des Gewichts tief gelagert!) | 14425 | 1 | 1 |  |  |
|  | Stromerzeuger 5 kVA, 4-Takt Benzinmotor mit Elektrostarter und Batterie, Fabrikat Bosch (Stromerzeuger muß möglichst ohne Abgasschlauch auch auf Auszug betrieben werden können, ggfs. Auspuff auf die andere Seite verlagern!) | 14688 | 1 | 2 |  |  |
|  | Abgasschlauch 50 x 1500 für Stromerzeuger | 14572 | 1 | 4 |  |  |
|  | Drahtseil 16 nach DIN 3059 10m lang , mit 2 Vollkauschen für Drahtseile nach DIN 3091 | 3059 | 1 | 3 |  |  |
|  | Bindedraht, Rolle (in Trage-Box mit Bindestrang und Drahtschneider) |  | 1 | 2 |  |  |
|  | Bindestrang 2m lang, 8mm ( (in Trage-Box mit Bindedraht und Drahtschneider) |  | 4 | 2 |  |  |
|  | Einreißhaken 5 | 14851 | 1 | D |  |  |
|  | Mulde Stahlblech verzinkt | 14060 | 1 | 1 |  |  |
|  | Schäkel ähnlich Form C, Nenngröße 3 Beanspruchung bis 100 kN verzinkt | ähnlich 82101 | 2 | 2 |  |  |
|  | Motorsäge Fa. Stihl Typ 044 AVEQ 40 cm- Schwert inkl. Ersatzkette und –schlüssel, Ketten Rapid-Micro (zusammen gelagert mit Kette, Schlüssel, Kunststoff-/Alu-Keilen, Schnittschutzkleidung und 5l-Doppel-Kanister) |  | 1 | 2 |  |  |
|  | Alu- oder Kunststoff-Keile für Motorsäge |  | 2 | 2 |  |  |
|  | Kapp- bzw. Gurtmesser Hanador RM 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| 8 | Handwerkzeug und Meßgerät |  |  |  |  |  |
|  | 36“ Haligan-Brechstange, oder vergleichbar (statt Brechstange 700 mm) |  | 1 | 2 |  |  |
|  | Werkzeugkasten 5-teilig aus Stahlblech für Fahrgestellwerkzeug und Pumpenwerkzeug |  | 1 | 2 o. 1 |  |  |
|  | Axt B2 | 7294 | 1 | 2 |  |  |
|  | Stichsäge B 350 | 7258 | 1 | 2 |  |  |
|  | Drahtschere mit Fanghaken ca. 650 mm lang |  | 1 | 2 |  |  |
|  | Bolzenschneider für ( 12 mm |  | 1 | 2 |  |  |
|  | Dunggabel 1250 mm (Auf Auszug) |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Dunghacke 1400 mm (Auf Auszug) |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Stechschaufel 5 mit Stiel 1300 mm (Auf Auszug) | 20121 | 1 | 1 |  |  |
|  | Stoßbesen mit Stiel 1400 mm (Auf Auszug) |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 1 Spitzhacke (Auf Auszug) |  | 1 | 1 |  |  |
| 9 | Sondergerät |  |  |  |  |  |
|  | Reservekanister aus Metall 10 l gefüllt für Stromerzeuger mit flexiblem Ausgußstutzen. |  | 1 | 4 |  |  |
|  | Doppelkanister für Motorsäge gefüllt mit 5 l Gemisch und 2 l Kettenöl zusammen gelagert mit Motorsäge etc. |  | 1 | 2 |  |  |
|  | Abschleppseil ( 16 mm |  | 1 | 2 |  |  |
|  | Abgasschlauch 2500 mm lang | 14572 | 1 | D |  |  |
|  | Unterlegkeil | 76051 | 2 | R o. 1 |  |  |
|  | Ersatzrad, lose beigelegt |  | 1 |  |  |  |
|  | Wagenheber |  | 1 | 2 |  |  |

|  | Zusatzbeladung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Heumeßsonde, elektronisch |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Brett mit Seifenspender und Handtuchhalter sowie Blinkkupplung mit Wasserhahn |  | 1 | GR |  |  |
|  | Behälter (alter SM-Behälter) mit Ölbindemittel |  | 3 | 1 |  |  |
|  | Schaummittel Class A, Fa. Sthamer 50 Liter |  | 1 | GR |  |  |
|  | Summe aller angebotenen Artikel |  |  |  |  |  |
|  | Rabatt bei Gesamtauftrag über alle angebotenen Artikel |  |  |  |  |
|  | Preis bei Gesamtauftrag (excl. MwSt.) pro Fahrzeug |  |  |  |  |
|  | Preis bei Gesamtauftrag (incl. MwSt.) pro Fahrzeug |  |  |  |  |

__________________________

Firmenstempel, Datum und Unterschrift

-

# Footnotes

Statt den 2 Handscheinwerfern wird nur noch 1 vorgesehen, da jeder Truppangehörige über eine ex-geschützten L-Scheinwerfer verfügt, die außerdem noch die Hände frei lassen.

Verbesserter Warneffekt im Vergleich zu Warnleuchte nach StVZO.