Los 2: Feuerwehrtechnische Ausstattung

Die gewählten Firmenangaben sind verbindlich, Alternativangebote sind zulässig, müssen aber nachgewiesenermaßen die gleiche Leistungsfähigkeit besitzen.

Der Auftraggeber behält sich vor, einzelne Leistungen an den jeweils günstigsten Bieter (ggf. auch aus bestehenden Lieferangeboten) zu vergeben!

Angebotsumfang feuerwehrtechnische Beladung und Beladeliste

Hinweis: 	Auflistung gilt je für Fahrzeug.

Die im folgenden aufgeführte Beladung soll im Fahrzeug untergebracht und geliefert werden. Zu jedem Artikel ist die entsprechende Gerätelagerung vorzusehen.

Alle wasserführenden Armaturen sind von AWG, soweit nicht anders angegeben, zu beziehen.

Die Anordnung der Beladung in den Geräteräumen ist bindend. Zur Bestimmung wurde ein Aufbau mit zwei Geräteräumen pro Fahrzeugseite beispielhaft herangezogen. Wird eine andere Aufbauvariante angeboten, so sind die Lagerorte sinngemäß einzuhalten. Ist eine Anordnung nicht möglich, so ist mit der Feuerwehr Düsseldorf Rücksprache zu halten. Vor der Rohbauabnahme ist ein endgültiger Beladeplan zur Genehmigung vorzulegen.

Bezeichnungen:

F = Fahrer-/Beifahrerraum

1 = vorderer Geräteraum, links

2 = vorderer Geräteraum, rechts

3 = hinterer Geräteraum, links

4 = hinterer Geräteraum, rechts

GR = Geräteraum, rückseits

D = Dach

Es ist besonderen Wert darauf zu legen, daß zusammengehörige Ausrüstung (z.B. Kettensäge und Zubehör, Tauchpumpe und Zubehör, die verschiedenen Werkzeugkästen) logisch zusammengehörig gelagert werden.

Für die Lagerung der Ausrüstung sind bevorzugt „genormte“ Kunststoffkästen (für Euro-Palettierung bzw. deren Teilmaße) (vgl. Los 1b) oder Auszüge zu verwenden.

Durch die Art der Lagerung muß ein sicherer Transport, eine einfache und schnelle Entnahme sowie spätere Wieder-Bestückung möglich sein!

Auf ausreichenden Freiraum zur einfachen Lagerung und Verstauung (auch im nicht mehr neu-verpackten Zustand) ist zu achten. Dies gilt insbesondere für die Lagerung der Verkabelungen, der Auszüge inkl. Inhalt.

Der Hersteller des Aufbaus bzw. der Einbauten übernimmt die Garantie, daß durch die von ihm vorgenommene Lagerung der einzelnen Geräte im Aufbau bei sachgemäßer Handhabung auch nach mehreren Jahren Gebrauch keine überdurchschnittlichen Gebrauchs- oder Verschleißspuren am Aufbau bzw. den Ausrüstungsgegenständen erfolgt!

Das Angebot soll die Preise für jeden Einzelposten enthalten. Die Feuerwehr Düsseldorf behält sich vor, die einzelnen Positionen beim jeweils günstigsten Anbieter zu bestellen. Falls Sie Interesse an einem alle Gegenstände umfassenden Gesamtauftrag haben, so geben Sie bitte den Gesamtpreis mit dem gültigen Minderpreis an. Verwenden Sie bitte für die Angebotsabgabe die beigefügte Beladeliste. Sollten Sie einzelne mit Fabrikat beschriebene Teile nicht liefern können, so benennen Sie Alternativangebote.

|  | Gegenstand | DIN | Stück-zahl | Geräte-raum | Preis | Gewicht |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schutzkleidung und Schutzgerät |  |  |  |  |  |
|  | Warnkleidung W1 (Weste) | 30711 T1 | 2 | M |  |  |
|  | Warnkleidung W1 (Weste) | 30711 T1 | 1 | GR |  |  |
|  | Dräger PA 94 (Nr. 3337000), Lungenautomat RA (R 28000), inkl. Dräger Atemluftflaschen 6,8l, 300 bar Composite (B 10666). (So gelagert, daß in der Halterung das Anlegen problemlos möglich ist.) | 58645 T10 | 2 | 1 |  |  |
|  | Atemanschluß (Maske) Panorama Nova RA Dräger inkl. Tragedose (R 51129). | 58646 T10 | 2 | 1 |  |  |
|  | Bewegungsmelder TallyPassII (an Begurtung) (z.B. über Fa. Schmitt, Erkrath) oder vergleichbares |  | 2 | 1 |  |  |
|  | Dräger Atemluftflaschen 6,8l, 300 bar Composite als Reserve (B 10666). |  | 2 | sep. liefern |  |  |
|  | Hitzeschutzanzüge, Form II |  | 2 | 1 |  |  |
| 2 | Löschgerät |  |  |  |  |  |
|  | Feuerpatsche mit Stiel |  | 2 | D |  |  |
|  | Feuerlöscher PG 12 H oder vergleichbar, Fa. Total, Treibgasflasche innen, mit KFZ-Halterung | 14406 | 1 | 2 |  |  |
|  | Mittelschaumrohr M 4 (Normbeladung) | 14366 T 1 | 1 | 4 |  |  |
|  | Schwerschaumrohr S 8 (Normbeladung) | 14366 T 1 | 2 | 4 |  |  |
|  | Löschdecke (gut sichtbar, leicht entnehmbar, an Kabinenseitenwand o.ä.) |  | 1 | 4 |  |  |
|  | Ansaugschlauch D 1500 | 14819 | 3 | 4 |  |  |
|  | Turbozumischer Z4 R Fa. AWG |  | 1 | 4 |  |  |
|  | Zumischer Z8 R | 14384 | 2 | 4 |  |  |
| 3 | Schläuche, Armaturen und Zubehör |  |  |  |  |  |
|  | Schnellangriffsschlauch DN 25, 50 m auf Haspel (oben), inkl. Handkurbel und 1 Leader Quadrofog 150-Strahlrohr. | 14817 T1 | 1 | 4 |  |  |
|  | Druckschlauch B-5-K 3-fach gezwirnt | 14811 T1 | 1 | GR |  |  |
|  | Druckschlauch B-20-K 3-fach gezwirnt, doppelt gerollt in Schlauchfächern | 14811 T1 | 6 | 4 |  |  |
|  | Druckschlauch C 42-15-K 3-fach gezwirnt, doppelt gerollt in Schlauchfächern | 14811 T1 | 3 | 3 |  |  |
|  | Saugschlauch A-1500 K mit Schnellkupplungsgriffen | 14810 | 6 | 2 oder GR oder D |  |  |
|  | Saugkorb A mit Schnellkupplungsgriffen | 14362 T1 | 1 | GR |  |  |
|  | Saugschutzkorb |  | 1 | GR |  |  |
|  | Standrohr 2 B Auf Armaturenauszug | 14375 T1 | 1 | 4 |  |  |
|  | Druckbegrenzungsventil | 14380 | 1 | 4 od. GR |  |  |
|  | Verteiler BV (evtl. auf Armaturenauszug) | 14345 | 1 | 4 |  |  |
|  | Sammelstück A-2B | 14355 | 1 | GR |  |  |
|  | Verteiler BV und 1 B-5K als Schnellangriffsverteiler rechts unter oder in G4 | 14345 14811 | 1 | 4 |  |  |
|  | Verteiler BV und 1 B-20K als Schnellangriffsverteiler links unter oder in G3 | 14345 14811 | 1 | 3 |  |  |
|  | Übergangsstück A-B | 14343 | 1 | GR |  |  |
|  | Übergangsstück B-C (Auf Armaturenauszug) | 14342 | 1 | 4 |  |  |
|  | Übergangsstück B-C | 14342 | 1 | GR |  |  |
|  | Kugelhahn B (Auf Armaturenauszug) |  | 1 | 4 |  |  |
|  | Hohldüsenstrahlrohr Fa. Leader Quadrofog 500 mit B-Anschluß inkl. B-Stützkrümmer (Auf Armaturenauszug) |  | 1 | 4 |  |  |
|  | Hohldüsenstrahlrohr Fa. Leader Quadrofog 150 mit C-Kupplung (Auf Armaturenauszug) |  | 1 | 3 |  |  |
|  | Schaum-Wasserwerfer z.B. Fa. Vogt Modell 2008 incl. Hohlstrahldüse bis 2000 l/min, und passendes Schwerschaumrohr als Aufsatz. Der Schaum-Wasserwerfer muß mit der FP 24/8 sowie dem vorhandenen Zumischer wirksam betrieben werden können! |  | 1 | 2 |  |  |
|  | Löschlanzen Standardset Fa. TST (Modeshögsvägen 37B, S-231 92 Trelleborg, Schweden, Tel./Fax: 0046-410-33 53 70) mit 3 Fog-Nägeln mit Storz D, ein passender Verteiler 3 Storz-D-Kupplungen, eine C, ein Hammer etc. im Tragebeutel |  | 1 | 2 |  |  |
|  | Arbeitsleine A 20-K in Leinenbeutel | 14920 | 2 | GR |  |  |
|  | Eimer, 10 l, aus Segeltuch |  | 1 | GR |  |  |
|  | Seilschlauchhalter 1600 | 14828 | 3 1 | 1 GR |  |  |
|  | Schlauchbrücke 2B-H (Vollgummi) |  | 4 | D |  |  |
|  | Kupplungsschlüssel ABC (2 auf Armaturenauszug, 1 in GR) | 14822 | 2 1 | 4 GR |  |  |
|  | Schlüssel B Überflurhydrant (Auf Armaturenauszug) | 3223 | 1 | R |  |  |
|  | Schlüssel C Unterflurhydrant (Neben Standrohr) | 3223 | 1 | R |  |  |
|  | Hydrantenschlüssel Düsseldorf (Auf Armaturenauszug) |  | 1 | 4 |  |  |
|  | Schachthaken mit Kette (Auf Armaturenauszug) |  | 2 | 4 |  |  |
|  | Vierkantschlüssel (Auf Armaturenauszug) |  | 1 | 4 |  |  |
|  | Vierkantnuß für Hydranten (Auf Armaturenauszug) |  | 1 | 4 |  |  |
|  | Schlauchschellen C 42 (Auf Armaturenauszug) |  | 2 | 4 |  |  |
|  | Schlauchschellen B (Auf Armaturenauszug) |  | 2 | 4 |  |  |
|  | Handräder für Wandhydranten |  | 1 | 1 |  |  |
| 4 | Rettungsgerät |  |  |  |  |  |
|  | Fangleine F 30-K mit Fangleinenbeutel, rot, und Tragleine ähnlich DIN 14 921, nach Kölner Vorbild (neben PA) | 14920 | 2 | 1 |  |  |
| 5 | Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät |  |  |  |  |  |
|  | KFZ-Verbandkasten |  | 1 | F o. 2 |  |  |
|  | Verbandkasten K |  | 1 | 2 |  |  |
|  | Einmal-Krankenhausdecken in wiederverwendbarer Schutzhülle |  | 1 | 2 |  |  |
| 6 | Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät |  |  |  |  |  |
|  | Handscheinwerfer CEAG SEB 8 in KFZ Ladegerät mit Warnaufsätzen | 14642 | 1 | 1 |  |  |
|  | Knickkopf-Stablampen-Ex Adalit inkl. KFZ-Ladehalterung neben PA in 1 |  | 2 | 1 |  |  |
|  | Warndreieck nach StVZO |  | 2 | 3 |  |  |
|  | Statt Warnleuchte nach StVZO: Tele-Blitz (DBGM) mit KFZ-Ladegerät, Fa. Horizont |  | 2 | 3 |  |  |
|  | Statt Winkerkelle: Stablampe Fa. UKE, mit orange/rotem Warnaufsatz. |  | 1 | F |  |  |
|  | Verkehrsleitkegel 50 cm |  | 6 | 3 |  |  |
|  | Handsprechfunkgeräte, 2m, Motorola GP 900 inkl. Handmonophone und Ladehalterungen (werden angeliefert). (Je eines neben Ma, TrFü.) |  | 2 | F |  |  |
| 7 | Arbeitsgerät |  |  |  |  |  |
|  | Drahtseil 16 nach DIN 3059 10m lang, mit 2 Vollkauschen für Drahtseile nach DIN 3091 | 3059 | 1 | 3 |  |  |
|  | Einreißhaken 5 (statt 2,5, die 2,5 sind dafür auf dem LF) | 14851 | 1 | D |  |  |
|  | Mulde Stahlblech verzinkt | 14060 | 1 | 1 |  |  |
|  | Schäkel ähnlich Form C, Nenngröße 3 Beanspruchung bis 100 kN verzinkt | ähnlich 82101 | 2 | 2 |  |  |
|  | Kapp- bzw. Gurtmesser Hanador RM 1 |  | 1 | F |  |  |
| 8 | Handwerkzeug und Meßgerät |  |  |  |  |  |
|  | 36“ Haligan-Brechstange, oder vergleichbar (statt Brechstange 700 mm) Auf Werkzeugauszug |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Werkzeugkasten 5-teilig aus Stahlblech für Fahrgestellwerkzeug und Pumpenwerkzeug |  | 1 | 2 o. 1 |  |  |
|  | Feuerwehraxt FA Auf Werkzeugauszug | 14900 | 1 | 1 |  |  |
|  | Holzaxt mit verlustsicherem Stiel, vgl. Fw 3 Auf Werkzeugauszug |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Bolzenschneider für ( 12 mm Auf Werkzeugauszug |  | 1 | 2 |  |  |
|  | Bügelsäge BX oder BY Auf Werkzeugauszug | 20142 | 1 | 2 |  |  |
|  | Spaten 850 mit Griffstiel CY 900 nach DIN 20152 Auf Werkzeugauszug | 20127 | 1 | 1 |  |  |
|  | Stoßbesen mit Stiel Auf Werkzeugauszug |  | 1 | 1 |  |  |
| 9 | Sondergerät |  |  |  |  |  |
|  | Abgasschlauch 2500 mm lang | 14572 | 1 | D |  |  |
|  | Unterlegkeil | 76051 | 2 | R o. 1 |  |  |
|  | Ersatzrad, lose beigelegt |  | 1 |  |  |  |
|  | Wagenheber |  | 1 | 2 |  |  |
|  | Zusatzbeladung |  |  |  |  |  |
|  | 250 kg Pulveranlage gefüllt mit schaumverträglichem BC-Pulver. |  |  |  |  |  |
|  | Schnellangriff Pulver an der rechten Fahrzeugseite, geeigneter C-Schlauch |  | 1 | G 2 |  |  |
|  | Summe aller angebotenen Artikel |  |  |  |  |  |
|  | Rabatt bei Gesamtauftrag über alle angebotenen Artikel |  |  |  |  |
|  | Preis bei Gesamtauftrag (excl. MwSt.) pro Fahrzeug |  |  |  |  |
|  | Preis bei Gesamtauftrag (incl. MwSt.) pro Fahrzeug |  |  |  |  |

__________________________

Firmenstempel, Datum und Unterschrift

# Footnotes

Statt den 2 Handscheinwerfern wird nur noch 1 vorgesehen, da jeder Truppangehörige über eine ex-geschützten L-Scheinwerfer verfügt, die außerdem noch die Hände frei lassen.

Verbesserter Warneffekt im Vergleich zu Warnleuchte nach StVZO.