# Los 2: Feuerwehrtechnische Ausstattung

# Umfang feuerwehrtechnische Beladung und Beladeliste

Nachfolgend die Beladung des TLF 20/40-SL. Der folgende Beladeplan entspricht im Wesentlichen der DIN 14530-21:2006-03. Die Beladung wurde aufgrund von Einsatzerfahrungen und örtlichen Vorgaben geändert bzw. ergänzt.

Die gewählten Firmenangaben sind verbindlich, Alternativen sind deutlich zu kennzeichnen und müssen mindestens die gleichen Leistungen erbringen.

Aufschriften und Bedienungsanleitungen müssen grundsätzlich in Deutsch geliefert werden!

Die im Folgenden aufgeführte Beladung soll im Fahrzeug untergebracht und geliefert werden. Zu jedem Artikel ist die entsprechende Gerätelagerung vorzusehen.

Die Anordnung der Beladung in den Geräteräumen basiert auf mindestens fünf Geräteräumen (G1-GR). Sie ist bindend und darf nur nach Rücksprache geändert werden. Sollten mehr Geräteräume durch einen mehrteiligen Koffer zur Verfügung stehen oder aus anderen Gründen, wie bspw. Rollladenbreite, Stabilität oder Festigkeit des Aufbaues sinnvoll oder notwendig sein, so ist die Verteilung sinngemäß anzupassen. Ist eine Anordnung nicht möglich, so ist mit der Feuerwehr Düsseldorf Rücksprache zu halten. Vor der Rohbauabnahme ist ein endgültiger Beladeplan zur Genehmigung vorzulegen.

Bezeichnungen:

F = Fahrer-/Beifahrerraum

1 = vorderer Geräteraum, links

2 = vorderer Geräteraum, rechts

3 = hinterer Geräteraum, links

4 = hinterer Geräteraum, rechts

GR = Geräteraum, rückseits

D   = Dach

DK = Dachkasten

Es ist besonderen Wert darauf zu legen, dass zusammengehörige Ausrüstung (z.B. Kettensäge und Zubehör, Tauchpumpe und Zubehör, die verschiedenen Werkzeugkästen) logisch zusammengehörig gelagert werden.

Beim Ausbau ist darauf zu achten, dass möglichst Beladungsgruppen gebildet werden und mögliche Freiräume nicht unnötig durch Einbauten zugebaut werden. Für die Zusammenfassung der Baugruppen sind möglichst baugleiche – zumindest aber maßabgestimmte – ausreichend stabile Kunststoffbehälter (in Euro-Palettenmaßteilungen!) zu verwenden. Der Behälterinhalt ist jeweils auf Stirn- und Rückseite am Behälter deutlich lesbar zu beschriften!

Auf ausreichenden Freiraum zur einfachen Lagerung und Verstauung (auch im nicht mehr neu-verpackten Zustand) ist zu achten. Dies gilt insbesondere für die Lagerung der diversen Schutzanzüge, der Schläuche und Verkabelungen, die Auszüge inkl. Inhalt.

Der Hersteller des Aufbaus bzw. der Einbauten übernimmt die Garantie, dass durch die von ihm vorgenommene Lagerung der einzelnen Geräte im Aufbau bei sachgemäßer Handhabung auch nach mehreren Jahren Gebrauch keine überdurchschnittlichen Gebrauchs- oder Verschleißspuren am Aufbau bzw. den Ausrüstungsgegenständen erfolgt!

Die angebotenen Preise gelten grundsätzlich inkl. der Anlieferung beim Auftragnehmer von Los 1.

Die für die prüfpflichtigen Ausrüstungsgegenstände erforderlichen Prüfdokumente (dies gilt insbesondere für Atemschutzkomponenten) sind als Nachweis beizubringen.

Sollten Ihres Erachtens Verbesserungen oder Ergänzungen am Beladeplan vorgenommen werden, so sind Alternativ-/Ergänzungsangebote zulässig.

|  | Gegenstand | Norm | Stück-zahl | Geräte-raum | Netto-Preis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schutzkleidung und Schutzgerät |  |  |  |  |
|  | Warnkleidung in Tasche W1 (Weste) | DIN EN 471 | 2 1 | FM GR |  |
|  | Reflektierende Schutzkleidung Typ 3 (Anzug) für die spezielle Brandbekämpfung (Hitzeschutzkleidung) | DIN EN 1486 | 4 | F | Beistellung |
|  | Dräger PA PSS (90 (Bodyguard( II) Sach-Nr. 335327 oder gleichwertiger Art, Lungenautomat PSS(-N Sach-Nr. 3350501 oder gleichwertiger Art, Dräger Atemluftflasche CFK 6,8l, 300 bar Sach-Nr. B 10666 oder gleichwertiger Art, inkl. PA Hilfsmittelsatz (Fa. Peter Schmitt GmbH, 40699 Erkrath oder gleichwertiger Art) | EN 137 | 2 | F | Beistellung |
|  | Kombinationsfilter A2B2E2K2P3 | EN 14387 | 2 | F | Beistellung |
|  | Atemanschluss (Maske) Dräger Panorama Nova RA PC Sach-Nr. 335327 oder gleichwertiger Art inkl. Dräger Tragedose WIKOV 5 (Sach-Nr. R 51129) oder gleichwertiger Art. | EN 136 | 2 | F | Beistellung |
|  | Paar Schutzschuhe Ausführung S5 HRO aus PVC oder gleichwertig (Gummistiefel) Größen 42, 44, 2x46 | DIN EN 345 | 4 | DK |  |
|  | Schutzkleidungssatz für Führer und Helfer für den Einsatz von Motorkettensägen bestehend aus: Schnittschutzlatzhose (Fa. Stihl(00008846956 oder gleichwertiger Art), Schnittschutzjacke mit Rundumschutz in Packtasche (Fa. Stihl( 00008857556 oder gleichwertiger Art), Helm mit integrierter Schutzbrille (Fa. Stihl 00008840180 oder gleichwertiger Art) gepackt in Waldarbeitertasche (Fa. Stihl ( 04640720001 oder gleichwertiger Art) Zusammen gelagert mit Motorsäge, Ersatzkette, Doppelkanister und Motorsägen-Werkzeug) | DIN EN 381-5 GUV V C 51 | 2 | 1 |  |
| 2 | Löschgerät |  |  |  |  |
|  | Hochleistungsspritzgerät Gloria 142 T Spezial oder gleichwertiger Art mit 10 Liter Fassungsvermögen. Auf Auszug mit anderen Löschern, vorne leicht entnehmbar gelagert (statt Kübelspritze) |  | 1 | 4 |  |
|  | Feuerlöscher ABC Pulver 6 kg mit innen-liegender Druckgasflasche, Fa. Total Classic GX 6 oder gleichwertiger Art (gegenüber DLS 10, auf Auszug mit anderen Löschern, vorne gelagert.) | DIN EN 3 | 2 | 2 |  |
|  | Feuerlöscher CO2 5 kg , Fabrikat Total Classic K5 oder gleichwertiger Art (eingeschoben über DLS 10, oder auf Auszug mit anderen Löschern, hinten gelagert.) | DIN EN 3 | 2 | 4 |  |
|  | Feuerpatsche mit Stiel, 2,4 m lang |  | 2 | D |  |
|  | Kombischaumrohr S 4/M 4 mit Manometer und Absperrorgan über Armaturenauszug, Fa. AWG oder gleichwertiger Art |  | 1 | 4 |  |
|  | Tragbarer Werfer: Funkfernbedienbarer Monitor mit Einrichtung für Notbetrieb bei Funkstörung bzw. Stromausfall, z.B. Williams Stinger RF 8297RF oder gleichwertiger Art und B-Kupplung mit Automatik-Hohlstrahldüse für Wasser bzw. Wasser-Schaummittel-Gemisch mit ca. 1.500 l/min Leistung mit B-Kupplung (austauschbar gegen S8 bzw. Monsoon s.u.), z.B. von Brandschutzservice Gorski oder gleichwertiger Art. Inkl. allen notwendigen Einbauten, wie geeignete intelligente KFZ-Ladetechnik und möglichst mit Gel-Batterie Ladesteckdose z.B. Mag Code© oder vergleichbar. |  | 1 | 3 |  |
|  | Mehrzweckdüse mit B-Kupplung z.B. Alco MZ 3000 (Stufen 1.100, 2.000, 2.800 l/min.) oder gleichwertiger Art In Kasten neben Werfer gelagert |  | 1 | DK |  |
|  | Manuell steuerbare Automatik-Hohlstrahldüse Williams Hydrochem mit B-Kupplung und einer C-Kupplung mit Kugelhahn für Anschluß einer Pulverleitung (vom P250), z.B. von Brandschutzservice Gorski, oder vergleichbar. |  | 1 | DK |  |
|  | Williams Hydrochem Handgun mit C-Wasserzuführung und C-Pulverzuführung, z.B. von Brandschutzservice Gorski oder gleichwertiger Art |  | 1 | 2 |  |
|  | Schwerschaumrohr mit B-Kupplung 1.000 l/min z.B. Total Walther Monsoon oder gleichwertiger Art In Kasten neben Werfer gelagert |  | 1 | DK |  |
|  | Hydroschild 1400 L/min |  | 1 | 3 | Beistellung |
|  | Schwerschaumrohr mit B-Kupplung 1.800 L/min z.B. Total Walther Monsoon oder gleichwertig In Kasten neben Werfer gelagert |  | 1 | D |  |
|  | Stufenlos einstellbarer und gegendruckunabhängiger Zumischer (Zumischrate einstellbar von ca. 0% bis ca. 6%), Turbozumischer Z4R, Fa. AWG oder gleichwertiger Art | DIN 14384 | 1 | 4 |  |
|  | Zumischer Z8R | DIN 14384 | 1 | 4 |  |
|  | Adapter für Ansaugschlauch D 1500 | DIN 14819 | 1 | 4 |  |
|  | Schaumstrahlrohr S 8 | DIN 14366-1 | 1 | 2 |  |
|  | Löschdecke in Packtasche |  | 1 | 3 |  |
| 3 | Schläuche, Armaturen und Zubehör |  |  |  |  |
|  | Schnellangriffsschlauch DN 25, 50 m für Haspel (oben im G 4!), inklusive Handkurbel und Lagerung Hohlstrahlrohr mit elektrischer Aufwicklung. Das Hohlstrahlrohr muss leicht entnehmbar und fest angekuppelt gelagert werden. Eine Entwässerung des Lageraumes darf nicht über die darunter liegenden Gerätefächer erfolgen. Die Fixierung ist mechanisch stabil auszuführen. | DIN 14817-1 | 1 | 4 |  |
|  | Druckschlauch B-5-K 3-fach gezwirnt mit doppelter Innengummierung, betriebsfertig mit B-Druckkupplung DIN 14303-B und an beiden Schlauchenden mit der Aufschrift "Feuerwehr Düsseldorf". Farbe: Natur weiß | DIN 14811 T1 | 1 1 | GR 3 |  |
|  | Druckschlauch B-20-K 3-fach gezwirnt mit doppelter Innengummierung, betriebsfertig mit B-Druckkupplung DIN 14303-B und an beiden Schlauchenden mit der Aufschrift "Feuerwehr Düsseldorf". Farbe: Natur weiß | DIN 14811 T1 | 6 | 2 |  |
|  | Düsenschlauch B-75, 20 m Fa. Iconos, 800 l/min, mit Bodenhalter zusammen mit passendem B-Tragekorb baugleich zu den jetzigen Düsentypen |  | 2 | 3 |  |
|  | Druckschlauch C 42-15-K 3-fach gezwirnt mit doppelter Innengummierung, betriebsfertig mit C-Druckkupplung DIN 14332-C42 und an beiden Schlauchenden mit der Aufschrift "Feuerwehr Düsseldorf". Farbe: Natur weiß | DIN 14811 T1 | 6 | 3 |  |
|  | Saugschlauch A-110-2500 K mit Schnellkupplungsgriffen | DIN EN 14557 | 4 | D |  |
|  | Saugkorb A mit Schnellkupplungsgriffen (Lagerung aneinandergekuppelt an Saugschlauch) | DIN 14362 T1 | 1 | D |  |
|  | Saugschutzkorb A (Draht) |  | 1 | 4 |  |
|  | Standrohr 2 B inkl. Übergangsstück BC | DIN 14375 T1 | 1 | 4 |  |
|  | Verteiler BV inkl. Übergangsstück BC BB-CBC! | DIN 14345 | 2 | 3 |  |
|  | Sammelstück A-3B | DIN 14355 | 1 | 3 |  |
|  | Übergangsstück A-B | DIN 14343 | 1 | 3 |  |
|  | Übergangsstück B-C | DIN 14342 | 2 | 3 |  |
|  | Übergangsstück C-D |  | 1 | 3 |  |
|  | Kugelhahn B (Auf Armaturenauszug) |  | 1 | 4 |  |
|  | Hohldüsenstrahlrohr Fa. Leader Quadrafog 1000 oder gleichwertiger Art, inklusive angekuppeltem B-Stützkrümmer |  | 1 | 4 |  |
|  | Hohldüsenstrahlrohr Fa. Leader Quadrafog 150 FO6 DIN oder gleichwertiger Art mit C-Kupplung | DIN 14637 | 2 | 4 |  |
|  | Hohldüsenstrahlrohr Fa. Leader Quadrafog 150 FO6 DIN oder gleichwertiger Art mit C-Kupplung (fest angekuppelt in geeigneter Halterung neben löschtechnischer Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe) | DIN 14637 | 1 | 4 |  |
|  | Mehrzweckleine A 20-K in Leinenbeutel | DIN 14920 | 2 | 3 |  |
|  | Seilschlauchhalter 1600 mit Holzknebel und Augenspleiß (Je einen in einem geeigneten Koppelhalter an jedem PA-Gurt) | 14828 | 2 2 | 3 1 |  |
|  | Schlauchbrücke 2B-H (Gummi-Kunststoff) |  | 4 | 4 oder D |  |
|  | Kupplungsschlüssel ABC In Kasten neben Werfer gelagert | DIN 14822 | 2 1 1 | 3 GR D |  |
|  | Schlüssel B Überflurhydrant | DIN 3223 | 1 | 4 |  |
|  | Schlüssel C Unterflurhydrant (Auf Armaturenauszug) | DIN 3223 | 1 | 4 |  |
|  | Hydrantenschlüssel Düsseldorf (Auf Armaturenauszug) |  | 1 | 4 | Beistellung |
|  | Paar Schachthaken mit Kette (Auf Armaturenauszug) |  | 1 | 4 |  |
|  | Paar Schachthaken U-Bahn Typ Diekmann |  | 1 | 4 | Beistellung |
|  | Universalschlauchbinde für alle Schlauchgrößen von C 42 bis B passend |  | 4 | 3 |  |
|  | einstellbares Druckbegrenzungsventil B, Fa. AWG oder gleichwertiger Art |  | 2 | 3 |  |
| 4 | Rettungsgerät |  |  |  |  |
|  | Leinenbeutel PSI-30 P aus Polymar komplett mit Feuerwehrleine (Holzknebel) und Trageleine (Fa. Peter Schmitt GmbH, 40699 Erkrath oder gleichwertiger Art) |  | 2 | 3 |  |
|  | Rettungsschere „Safety Boy“ oder gleichwertiger Art in Einbauhalterung |  | 1 | F |  |
| 5 | Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät |  |  |  |  |
|  | Kfz-Verbandkasten |  | 1 | F |  |
|  | Notfallrucksack Typ Düsseldorf inkl. O2 med. Flasche WM 1814, Fa. TIETZE & POZO MEDIZINTECHNIK GMBH, 52477 ALSDORF oder gleichwertiger Art |  | 1 | 1 |  |
| 6 | Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät |  |  |  |  |
|  | Handscheinwerfer ATEX CEAG SEB 8 DIN oder gleichwertiger Art mit Akku in KFZ Ladegerät mit Warnaufsätzen | DIN 14642 | 1 | 1 |  |
|  | StealthLite Recoil LED Rechargeable Stablampe mit Ex Zulassung in Zone 1 mit Kfz-Ladehalterung, Fa. PELI oder gleichwertiger Art |  | 1 | F |  |
|  | Stablampe ATEX Adalit L2000 mit Akku in Kfz-Ladehalterung oder gleichwertiger Art |  | 2 | 1 |  |
|  | Warndreieck nach StVZO |  | 2 | F |  |
|  | Anhaltestab, beleuchtet beidseitig rot leuchtend |  | 1 | F |  |
|  | Folienabsperrband „FEUERWEHR-SPERRZONE“ rot/weiß gestreift |  | 1 | 3 |  |
|  | Verkehrsleitkegel ca. 800mm |  | 6 | 1 |  |
|  | Elektronenblitzleuchte Tele-Blitz (DBGM) inkl. Akku und KFZ-Ladegerät 12/24V, Fa. Horizont oder gleichwertiger Art |  | 2 | 1 |  |
| 7 | Arbeitsgerät |  |  |  |  |
|  | Bindestrang 2m lang, 8mm ( |  | 4 | 1 |  |
|  | Einreißhaken 2,5 | DIN 14851 | 1 | DK |  |
|  | Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit einfach direkt >= 4000 kg, Nutzlänge ca. 4m mit verschiebbarem Kantenschutz Die Schlinge muss über eine dauerhafte Kennzeichnung für DIN/EN-Norm, Tragfähigkeit und Herstellerbezeichnung verfügen. | DIN EN 1492-2 | 1 | 1 |  |
|  | Schäkel ähnlich Form C, Nenngröße 3, bis 100 kN, verzinkt | DIN 82101 | 2 | 2 |  |
|  | Transportables Belüftungsgerät mit der Möglichkeit, einen Wassernebel zu erzeugen, wassermotorgetrieben, Luftförderleistung nach AMCA 240 ca. 50.000 m3/h Bspw. Typhoon 30W22 oder gleichwertiger Art |  | 1 | 1 |  |
|  | Satz Motorsäge mit Verbrennungsmotor, Schwertlänge 400m bestehend aus Motorsäge (Fa. Stihl( Typ MS440 mit 40 cm- Schwert oder gleichwertiger Art), mit Betriebstoffen gefüllt, mit Kettenschutz 3 Sägeketten ( 1 montiert, 2 Ersatzketten), Kettentyp Rapid Micro oder gleichwertiger Art 1 Stück Werkzeugsatz zum Ketten bzw. Zündkerzenwechsel 2 Stück Fäll- und Spaltkeil 800 g aus Aluminium, geschmiedet mit führungssicherer Oberflächenstruktur und Mittelrille für gute Führung und sicheren Halt 1 Stück Drehspaltkeil aus Stahl 2000g (Fa. Stihl( 00008812218 oder gleichwertiger Art) 1 Stück Kunststoffhammer 1200g (Fa. Stihl( 00008812010 oder gleichwertiger Art) Kombi-Kanister 5L Kraftstoff/3L Kettenschmieröl (mit Betriebstoffen gefüllt) (Fa. Stihl(00008810113 oder gleichwertiger Art) mit Einfüllsystem für Kettenhaftöl (Fa. Stihl(00008905004 oder gleichwertiger Art) und Kraftstoff (Fa. Stihl(000088905000 oder gleichwertiger Art) Vollsicht-Schutzbrille (zusammen gelagert in einer Tragebox mit 5l-Doppel-Kanister in der Nähe der Tragetasche mit Schnittschutzkleidung) |  | 1 | 1 |  |
|  | Kapp- bzw. Gurtmesser Hanador RM 1 oder gleichwertiger Art |  | 1 | F |  |
| 8 | Handwerkzeug und Messgerät |  |  |  |  |
|  | Halligan-Brechstange klein (ca. 700 mm) (Fa. Paratech, Typ Hooligan SPF, Art. Nr.: 22-000680 oder gleichwertiger Art) Vorne gelagert, leicht durch A-Tr zu entnehmen. (Auf Auszug gemeinsam mit Feuerwehr- und Holzaxt, Spalthammer etc.) |  | 1 | 1 |  |
|  | Werkzeugkasten für Fahrgestell-, Pumpen und sonstiges Werkzeug |  | 1 | 2 |  |
|  | Axt B2 2 SB-A mit Stielverstärkung und Verlustsicherung (Auf Auszug gemeinsam mit Feuerwehr- und Holzäxten, Spalthammer) | DIN 7294 | 1 | 1 |  |
|  | Spalthammer mind. 3500g mit Stiellänge ca. 850mm und Verlustsicherung, z.B. STIHL( 00008812007 oder gleichwertiger Art. (Auf Auszug gemeinsam mit kleinem Halligan, Feuerwehr- und Holzaxt) |  | 1 | 1 |  |
|  | Bügelsäge BX (Auf Auszug gemeinsam mit kleinem Halligan, Feuerwehr- und Holzäxten, Spalthammer etc.) | DIN 20142 | 1 | 1 |  |
|  | Bolzenschneider für ( 12 mm (Auf Auszug gemeinsam mit kleinem Halligan, Feuerwehr- und Holzäxten, Spalthammer etc.) | DIN 20142 | 1 | 1 |  |
|  | Spaten 850 mit CY-Stiel 900 | DIN 20127 | 1 | 2 |  |
|  | Dunghacke mit Stiel, etwa 1400 mm lang |  | 1 | 2 |  |
|  | Stechschaufel 5 mit Stiel 1300 nach DIN 20151 („Bayerische Sandschaufel“) | DIN 20121 | 1 | DK |  |
|  | Klappspaten, ganz aus Metall, Blattmaß ca. 270x250mm, zusammengeklappt ca. 240 mm lang, Gesamtlänge ca. 590 mm |  | 1 | 1 |  |
|  | Straßenbesen Piassava mit Stiel 1400 mm |  | 1 | DK |  |
|  | Auffahrbohle |  | 2 | DK |  |
|  | Mulde St |  | 1 | 3 |  |
|  | Eimer 10L |  | 1 | 4 |  |
| 9 | Sondergerät |  |  |  |  |
|  | Abgasschlauch 2.500 mm lang, nach links entnehmbar. | DIN 14572 | 1 | DK oder unter 3/4 |  |
|  | Unterlegkeil | DIN 76051 | 2 | R oder Tritt-brett (li/re) oder unter 3/4 |  |
|  | Ersatzrad, lose beigelegt |  | 1 |  |  |
|  | Wagenheber |  | 1 | S2 |  |
|  | Zusatzbeladung |  |  |  |  |
|  | NATO-Starterkabel Länge 3,5m (siehe Los 1b) |  | 1 | 1 |  |
|  | Schaummittel für Füllung Schaumitteltank (siehe Los 1b) mindestens 200 Liter (Fa. Sthamer GmbH & Co. KG, 22113 Hamburg, Typ STHAMEX - class A oder gleichwertiger Art) und 500 l AFFF AR (Fa. Sthamer GmbH & Co. KG, 22113 Hamburg, Typ STHAMEX – Moussol APS 3/3 oder gleichwertiger Art) |  |  |  |  |
|  | Schneekette für Räder an Vorderachse und Außenräder der Zwillingsbereifung an der Hinterachse mit folgenden Anforderungen: leichtes, mittleres und schweres Gelände dauereinsatzfähig durchgehendes Kantenspurlaufnetz Laufnetz beidseitig nutzbar Verschlussmontage Schnelle Montage Netzkette (Fa. Rud Kettenfabrik 73432 Aalen, Typ RUD-profi SuperGreifsteg) |  | 4 | Feuer-wache |  |
|  | Aluminium Schreibplatte auf Kassette mit 2 Aufbewahrungsfächern (Fa. Sanders Typ Cruiser Mate Art. Nr.: N9 CM8512 oder gleichwertiger Art) |  | 1 | F (Box zwischen Fahrer- und Beifahrer-sitz) |  |
|  | Literatur: Handbuch Gefahrgut-Ersteinsatz Autor: Dr.Ing. Hans-Dieter Nüßler Verlag:K.O. Storck Verlag Hamburg in aktueller Auflage bzw. Fassung! |  | 1 | F (Box zwischen Fahrer- und Beifahr-ersitz) |  |
|  | Summe aller angebotenen Artikel |  |  |  |  |
|  | Rabatt bei Gesamtauftrag über alle angebotenen Artikel |  |  |  |  |
|  | Preis bei Gesamtauftrag (excl. MwSt.) pro Fahrzeug |  |  |  |  |
|  | Preis bei Gesamtauftrag (incl. MwSt.) pro Fahrzeug |  |  |  |  |

__________________________

Firmenstempel, Datum und Unterschrift

# Text boxes

Geschäftsbereich 37/40

Sachbearbeiter

BD Ulrich Cimolino