# Ausschreibung

# für:

# einen Teleskoplader mit Zubehör nach beiliegender Leistungsbeschreibung mit den speziellen Anforderungen der Feuerwehr Düsseldorf.

# Teleskoplader

Ausgeschrieben ist ein multifunktionaler Teleskoplader mit Allradlenkung.

Das Fahrzeug muß folgenden Zwecken dienen:

- Nutzung im Schulbetrieb zu allgemeinen Hubarbeiten.

- Auf- und Abladen von nicht fahrfähigen Schrott-PKW auf eine Ladefläche (z.B. auf aufgesattelte AB Mulde auf einem allradbetriebenen WLF)

- Auf- und Abladen von beladenen Gitterboxpaletten mit Sandsäcken im kommunalen Katastrophenschutz, dazu auch Durchfahren von Wasser.

- Auseinanderreißen von brennenden Strohballen, Papierstößen o.ä.

- Arbeitsplattform an Übungsanlagen der Feuerwehrschule in verschiedenen Höhen.

- Nutzung für kleinere Erdarbeiten.

- Nutzung zur Technischen Hilfeleistung nach Bauunfällen.

Konstruktion und Beladung sind bei Angebotsabgabe durch schriftliche  Erläuterungen und entsprechende Zeichnungen darzulegen. Fehlende Erläuterungen und/oder Zeichnungen können zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren führen.

Es ist geplant, einen zweiten Teleskoplader zu beschaffen. Dieser soll über eine höhere Leistungsfähigkeit besitzen und ggf. über einen drehbaren Oberwagen verfügen. Die Anbauteile müssen kompatibel nutzbar sein.

# Größere Teleskoplader lieferbar:

|  |  | Zusage des Bieters |
| --- | --- | --- |
| Pos. | Beschreibung | ja | nein |
| 0.1 | Teleskoplader, stabile Industrieausführung, mit einer Leistung von Reichweite: mind. 10 m Max. Hubhöhe: mind. 15 m Max. Hubleistung: ca. 4 to Lieferbar Typ: ______________________________ |  |  |
| 0.2 | Dito Teleskoplader mit endlos drehbaren Oberwagen lieferbar. Typ: ______________________________ |  |  |

Baumaße

Teleskoplader muß sowohl mit vorhandenen älteren Abrollbehältern sicher transportiert werden können, wie auch mit einem ausgeschriebenen neueren AB Mulde mit Ladekran.

Ausschreibungs-Daten des neuen AB-Mulde/Kran:

Nutzbare Länge (Innenlänge):	min. 4.500 mm (Heckklappe (h = 1.000 mm) geschlossen, diese Heckklappe kann in 90° Stellung geöffnet und gesichert werden, dann ist allerdings der zulässige Überstand nach StVO zu beachten!)

Gesamtbreite:			max. 2.500 mm (Innen dann ca. 2.200 mm)

Gesamthöhe (Bordwandhöhe):	max. 1.000 mm

Behälterinhalt:			min.        6 cbm

Zuladung: 				min. 5.700 kg

Gesamtgewicht:			max. 9.000 kg

Eine maximale Transporthöhe von 4,00 m darf selbst mit dem größten WLF (auf MB Actros 3340 AK in Singlebereifung) nicht überschritten werden. Der Teleskoplader darf daher inkl. aller Anbauten eine Maximalhöhe von ca. 2000 mm nicht überschreiten.

Außerdem muß das Fahrzeug ggf. bei Einsätzen zur Technischen Hilfeleistung auch in Gebäuden, z.B. in Tiefgaragen sowie in U-Bahnabfahrten, einsetzbar sein.

# 1. Ausführung:

|  |  | Zusage des Bieters |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Beschreibung | ja | nein | Einzelpreis |
| 1.1 | Teleskoplader, stabile Industrieausführung, für Dauerbetrieb geeignet, ggf. vergrößerter Ölkreislauf bzw. Zusatzölkühler vorsehen! |  |  |  |
| 1.2 | Beleuchtung nach StVZO |  |  |  |
| 1.3 | Straßenzulassung als selbstfahrende Arbeitsmaschine |  |  |  |
| 1.4 | Planetenachsen Bodenfreiheit > 300 mm Erreichte Watfähigkeiten: _____ mm für Durchwaten von Wasser _____ mm für längeren Betrieb im Wasser (Ggf. dazu Luftansaugung hochgelegt) |  |  |  |
| 1.5 | Wassergekühlter Dieselmotor, Leistung : _____ kW bzw. _____ PS |  |  |  |
| 1.6 | Antrieb: Hydrostat Unter Last schaltbar Zugkraft > 5000 daN |  |  |  |
| 1.7.1 | Bremsen auch für harten Einsatz (Wasserdurchfahrten geeignet) |  |  |  |
| 1.7.2 | Bremsen bei Last auf der VA mit verstärkter Bremswirkung |  |  |  |
| 1.8 | Sperrdifferenziale an beiden Achsen, selbstsperrend |  |  |  |
| 1.9 | Allradlenkung mit folgenden Möglichkeiten: Nur vorn gelenkt. Gleichartig gelenkt („Hundegang“) Beide gegenläufig gelenkt (für enge Kurven) |  |  |  |
| 1.10 | Max. Bauhöhe: 2.000 mm |  |  |  |
| 1.11 | Max. Gewicht inkl. Palettengabel: 5,7 to |  |  |  |
| 1.12 | Max. Breite: 2.200 mm |  |  |  |
| 1.13 | Max. Verladelänge s.o. |  |  |  |
| 1.14 | Fahrzeug in Serienrot, alternativ in RAL 3000 glatt lackiert. |  |  |  |

|  |  | Zusage des Bieters |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Beschreibung | ja | nein | Einzelpreis |
| 1.15 | Alle Reifen mit einer pannensicheren Befüllung (z.B. Polyfill) Alternativ zusätzlich zu den Luftreifen Angebot einer luftlosen (geschäumten, bzw. Vollmaterial) Industriebereifung. |  |  |  |
| 1.16 | Zur Arbeit in höherer Umgebungstemperatur (z.B. bei Bränden von Papierstapeln) Maßnahmen zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit, z.B. Hitzebeständigere Simmerringe Ummantelung von Hydraulikschläuchen (Hubarm, Antrieb, Bremse) Angabe der erreichten Temperaturbeständigkeit: ___ ° C kurzfristig ___ ° C Dauerbetrieb |  |  |  |
| 1.17 | Einfaches stabiles Zugmaul am Heck |  |  |  |
|  | Nettosumme: |  |
|  | Rabatt: |  |
|  | MwSt.: |  |
|  | Bruttosumme: |  |

# 2. Kabine:

|  |  | Zusage des Bieters |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Beschreibung | ja | nein | Einzelpreis |
| 2.1 | Stabile Vollkabine mit Schutz gegen abfallende Lasten (z.B. Gitter) an den Scheiben. |  |  |  |
| 2.2 | Beheizbar |  |  |  |
| 2.3 | Belüftet |  |  |  |
| 2.4 | Allseitig möglichst großflächig bruchsicher verglast. Scheibenwischer vorn und hinten. Scheiben belüftet oder beheizt. |  |  |  |
| 2.5 | Seiten- und Heckfenster öffenbar |  |  |  |
| 2.6 | Verstellbarer und gefederter Sitz. |  |  |  |
| 2.7 | Joystick-Einhebelbedienung des Hubarms. |  |  |  |
| 2.8 | Einzeln zuschaltbare Arbeitsscheinwerfer: vorn hinten am Hubarm. |  |  |  |
| 2.9 | Aufbau einer steckbaren blauen Rundumkennleuchte, z.B. Fa. Hänsch, Typ Comet A, Best.Nr.: 3002 30 012 (12V), bzw. 3002 30 024 (24V) oder vergleichbar, geschaltet über gekennzeichneten Kontrollschalter am Armaturenbrett. |  |  |  |
| 2.10 | Lagerungsmöglichkeit für einen Langzeit-(Doppelflaschen-)PA, Fabrikat Dräger PSS 90+, wenn nicht möglich, dann für einen normalen PA Dräger PSS 90, so dass dieser mit einer verlängerten Mitteldruckleitung (Rettungs-Lungenautomat) betrieben werden kann. Detailabsprache mit dem Auftraggeber. |  |  |  |
|  | Nettosumme: |  |
|  | Rabatt: |  |
|  | MwSt.: |  |
|  | Bruttosumme: |  |

# 3. Hubarm:

|  |  | Zusage des Bieters |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Beschreibung | ja | nein | Einzelpreis |
| 3.1 | Allgemeines: |  |  |  |
| 3.1.1 | Max. Tragkraft >= 2,5 to Angabe der maximalen Hubkraft: ____ to Last-/Hubdiagramm ist beizulegen. Ein fehlendes Last-/Hubdiagramm kann zum Ausschluß führen. |  |  |  |
| 3.1.2 | Hubhöhe > 6 m Angabe der max. Hubhöhe: ____ m |  |  |  |
| 3.1.3 | Reichweite > 3 m (Ausfahrmöglichkeit des Teleskops) Angabe der max. Reichweite: ____ m |  |  |  |
| 3.1.4 | Geräteschnellwechseleinrichtung |  |  |  |
| 3.1.5 | Überlastsicherungseinrichtung mit optischer und akustischer Anzeige sowie automatischer Abschaltung bei Überlast |  |  |  |
| 3.1.6 | Huböse oder Anschlagpunkt an Hubarm oder Schaufel etc. |  |  |  |
| 3.1.7 | Angabe des Neigungswinkel des Gabelträgers: Negativ: - ____ ° Positiv: + ____ ° |  |  |  |
|  | Nettosumme: |  |
|  | Rabatt: |  |
|  | MwSt.: |  |
|  | Bruttosumme: |  |

4. Zubehör:

|  |  | Zusage des Bieters |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Beschreibung | ja | nein | Einzelpreis |
| 4.1 | Lieferung einer im Zinkenabstand verstellbaren Palettengabel mit Schnellwechseleinrichtung Zinkenlänge ca. 1.000 mm |  |  |  |
| 4.1.1 | Aufsteckbare Gabelverlängerung auf ca. 2.500 mm |  |  |  |
| 4.1.2 | Auf Gabelzinken aufschiebbaren verstellbaren Kranhaken |  |  |  |
| 4.2 | Kranhaken mit Schnellwechseleinrichtung |  |  |  |
| 4.3 | Erdschaufel mit Unterschraubmesser bzw. auswechselbare Schabklinge vorn, ca. 700 l, mit Schnellwechseleinrichtung |  |  |  |
| 4.4 | Greifer für Rund- und Querballen (Stroh, bzw. Papier) sowie möglichst auch für Schrott von ca. 1.000 – 2.000 mm mit Schnellwechseleinrichtung in möglichst temperaturbeständiger Ausführung Ggf. nähere Beschreibung. |  |  |  |
| 4.5 | Recyclingschaufel mit hydraulischem Übergreifer in möglichst temperaturbeständiger Ausführung, > 1 m³ mit Schnellwechseleinrichtung |  |  |  |
| 4.6 | Zugelassene Arbeitsbühne mit seitlicher Schwenkeinrichtung (Anpassung an Gebäude zur Fahrzeugstellung) und Schnellwechseleinrichtung inkl. ggf. notwendiger Umrüstung/Anpassung des Teleskopladers an die notwendigen Sicherheitseinrichtungen (Funktion „Kippen“ muß gesperrt werden). Angabe der angebotenen Bühnenmaße und Tragfähigkeit: Breite: _______________ mm Tiefe: _______________ mm Traglast: _________ kg bei 3 m Reichweite, _________ kg bei 6 m Reichweite |  |  |  |
|  | Nettosumme: |  |
|  | Rabatt: |  |
|  | MwSt.: |  |
|  | Bruttosumme: |  |

# 5. Ausbildung:

|  |  | Zusage des Bieters |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Beschreibung | ja | nein | Einzelpreis |
| 5.1 | Ausbildung nach den zur Zeit gültigen gesetzlichen Vorschriften für das Fahren und Bedienen von Teleskopladern von 2 x ca. 15 Mitarbeitern der Berufsfeuerwehr (Tagesseminar werktags). In Düsseldorf nach Auslieferung. |  |  |  |
| 5.2 | Ausbildung von nach den zur Zeit gültigen gesetzlichen Vorschriften für das Fahren und Bedienen von Teleskopladern 2 x ca. 10 Mitarbeitern der Freiwilligen Feuerwehr (Tagesseminar samstags). In Düsseldorf nach Auslieferung. |  |  |  |
| 5.3 | Technische Schulung der Ausbilder bzw. Werkstattpersonal beim Hersteller bzw. Niederlassung. 1 x 5 Mitarbeiter |  |  |  |
|  | Nettosumme: |  |
|  | Rabatt: |  |
|  | MwSt.: |  |
|  | Bruttosumme: |  |

Rechnerische Gewichtsbilanz des fertig ausgebauten Teleskopladers:

Gesamtgewicht: _____________________________ kg

# Angebot

1 Teleskoplader entsprechend der Leistungsbeschreibung

| Pos. | Beschreibung | ja | nein | Einzelpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausführung |  |  |  |
| 2 | Kabine |  |  |  |
| 3 | Hubarm |  |  |  |
| 4 | Zubehör |  |  |  |
| 5 | Ausbildung |  |  |  |

### Gesamtpreis Abrollbehälter Teleskoplader (ohne Optionen)

### exkl. MwSt.: ___________________

Gesamtpreis Abrollbehälter Mulde-Kran (ohne Optionen)

inkl. MwSt.: ___________________

Lieferzeit: _____________________

Firmenstempel                                            				                            Unterschrift