Geschäftsbereich 37/41

Sachbearbeiter

BA Dirk Ortmann

Vertreter

BA Ulrich Stog

Leistungsbeschreibung

für:

#### 6 Stück Notarzt-Einsatzfahrzeuge NEF

Option 1: Baugleiches 7. Fahrzeug. Werden innerhalb der nächsten drei Jahre weitere Fahrzeuge benötigt, so sollen diese ebenfalls baugleich beschafft werden.

Die Beschaffung soll vorbehaltlich der Eignung im Einsatzdienst, der Ausführungsqualität und der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel so erfolgen, dass die Auslieferung der Fahrzeuge für das Jahr 2008 schnellstmöglich ist.

##### Allgemeines

Bei Angebotsabgabe sind alle Zertifikate und Dokumente in deutscher Sprache beizufügen.

Alle Zertifikate und Nachweise sind lückenlos und ausführlich beizulegen.

Folgende Regeln, Vorschriften und Normen müssen eingehalten werden, bzw. es darf im Einzelfall nur nach Absprache davon abgewichen werden. Für alle geforderten Normen, Vorschriften und Regeln gilt jeweils die aktuelle Fassung bei der Angebotserstellung.

- DIN EN 1789 (für die Aus- und Einbauten der Rettungsdiensttechnik)

- DIN 75079 Notarzt-Einsatzfahrzeuge

- Technische Richtlinie BOS (TR BOS)

- EMV Richtlinien 2004/104 EG (für Fahrbetrieb) ansonsten EMVG in aktueller Fassung

- Qualitätsanforderung gemäß ISO 9001 und 9002

- Straßenverkehrzulassungsordnung StVZO BRD

- Vorschriften über elektrischen Anlagen VDE-/DIN-Normen

- Unfallverhütungsvorschrift UVV Feuerwehr GUV –V C 53 ( früher GUV 7.13)

- Unfallverhütungsvorschrift UVV Feuerwehr BGV D 29 (früher GUV 5.1)

- alle sonstigen gültigen anerkannten Regeln der Technik

Alle vorhandenen Felder müssen ausgefüllt sein. Im Feld Zusicherung des Bieters muss das nicht zutreffende Leistungsmerkmal (ja oder nein) gestrichen werden. Ein leeres Preisfeld, ein Strich, ein fehlender Verweis, eine fehlende geforderte Eintragung  oder fehlendes Leistungsmerkmal führen zwingend zum Ausschluss des abgegebenen Angebots. Ergänzende Bemerkungen sind positionsbezogen in einer gesonderten Anlage beizufügen.

Alle beschriebene Lose (Fahrgestell, Aufbau, elektrische Ausstattung inkl. Funk- und Kommunikationstechnik, ausgenommen rettungsdienstliche bzw. feuerwehrtechnische Beladung (Los 2) sind zusammen anzubieten. Eine Vergabe nach Einzellosen ist bis auf die rettungsdienst- und feuerwehrtechnische Beladung nicht vorgesehen.

Der jeweilige Bieter tritt als Generalunternehmer auf. Er verantwortet insbesondere die Verträglichkeit bzw. die notwendigen Schnittstellen zwischen Fahrgestell- und Aufbauhersteller.

## Der jeweilige Bieter erstellt einen Lieferplan (Ablaufplan über das gesamte Auftragsvolumen) der in einer gesonderten Anlage beizufügen ist.

Weiterhin zu berücksichtigen sind die Richtlinien und Abnahmebedingungen des TÜV, der Dekra oder des TK (ehemals TÜD NRW).

Sofern in dieser Leistungsbeschreibung keine abweichenden Forderungen genannt sind, müssen die genannten Normen erfüllt werden.

Ist die Erfüllung der Normforderungen nicht möglich oder treten Widersprüche zwischen Regeln der Technik und den Forderungen dieser Leistungsbeschreibung auf, wird der Anbieter den Auftraggeber darauf hinweisen.

Eine ausführliche und übersichtlich gegliederte Bedienungs-/Wartungsanleitung ist in dreifacher Ausfertigung Bestandteil des Angebots und mit jedem fertigen Fahrzeug abzuliefern. Die Gestaltung der Bedienungs-/Wartungsanleitung ist mit dem Auftragsgeber abzusprechen.

Alle Wartungsfristen der eingebauten Geräte und Aggregate sowohl des Fahrgestells als auch des Aufbaus sind deutlich herauszustellen und anzugeben.

Eine ausführliche Beladeliste (Stückzahl und Unterbringungsort) ist sowohl als Ausdruck wie als Datei mitzuliefern. Dies gilt für die gesamte Beladung nach Los 2, auch wenn durch den Auftraggeber Beladungsteile zugeliefert werden!

Alle Fächer etc. sind klar, deutlich und eindeutig entsprechend der Beladung (vgl. Los 2) zu beschriften. Die Beschriftung hat so zu erfolgen, dass diese vom Auftraggeber in geeigneter Weise selbst ggf. ergänzt und verändert werden kann!

Mit den Angeboten für Fahrgestell, Aufbau und Beladung ist die im Anhang beigefügte ausgefüllte Gewichtsbilanz zwingend abzugeben.

Mit dem Angebot ist ein aussagefähiger Beladeplan über die Unterbringung aller nach Los 2 geforderten Ausrüstungsgegenstände inkl. der Daten- und Kommunikationstechnik mit abzugeben. Nicht zu verlastende Ausrüstungsgegenstände sind deutlich zu kennzeichnen und hervorzuheben!

Werden von einem Aufbauhersteller alternativ mehrere Aufbauten bzw. Fahrgestelle angeboten, so sind diesbezügliche Mehrfachangebote zulässig. Die Unterschiede sind jeweils deutlich zu beschreiben und hervorzuheben.

Der Hersteller des Aufbaus bzw. der Einbauten übernimmt die Garantie, dass durch die von ihm vorgenommene Lagerung der einzelnen Geräte im Aufbau bei sachgemäßer Handhabung auch nach mehreren Jahren Gebrauch keine überdurchschnittlichen Gebrauchs- oder Verschleißspuren am Aufbau bzw. den Ausrüstungsgegenständen zu erkennen sind.

Werden Geräte „gleichwertiger Art“ angeboten, sind diese eindeutig zu nennen und eine Beschreibung mit Abbildung dem Angebot beizulegen. Geräte „gleichwertiger Art“ ohne Beschreibung und Abbildung bleiben unberücksichtigt!

Der Lieferant von Geräten nach dem Medizin-Produkte-Gesetz übernimmt die Ausbildung der Feuerwache in geeigneter Weise, um den Einsatz des Gerätes nach Auslieferung zu ermöglichen. Hierzu sind mindestens 2 Termine (einmal je Wachabteilung) erforderlich. Der Angebotspreis hat dies zu umfassen!

Los 1a: Fahrgestell für das Notarzteinsatzfahrzeug NEF

### Hinweis: Auflistung gilt für ein Fahrzeug!

Für das Fahrgestell muss es in Düsseldorf bzw. der unmittelbaren Umgebung (angrenzende Städte bzw. Gemeinden) eine geeignete und vom Fahrzeuglieferant anerkannte Vertragswerkstatt geben. Bei Fahrzeugübernahme durch den Auftraggeber darf der Km-Stand des Fahrzeuges maximal 750 km betragen. Eventuell notwendige Überführungen im Rahmen des Fahrzeugaufbaus sind mit dem Auftraggeber abzusprechen, entsprechend auszuweisen und ggf. in die Kalkulation einzuberechnen.

Auf eventuelle Besonderheiten ist gesondert hinzuweisen, diese sind ggf. in einem Nebenangebot entsprechend zu berücksichtigen und zu erläutern. Alle verwendeten Orts- bzw. Richtungsangaben oder Bezeichnungen (links, rechts, etc.) sind immer in Fahrtrichtung zu sehen!

| Pos. | Beschreibung | Zusicherung des Bieters | Aus- schluss- kriterium | Netto- Angebots- Preis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Serienmäßiger Kleinbus. Transporter- Fahrgestell mit geeignetem Radstand, z.B. VW T 5 oder gleichwertiger Art. Das fertig ausgebaute und voll ausgerüstete Fahrzeug muss eine Beladung mit einem Gewicht von min. 200 kg transportieren und 4 Personen (inkl. Fahrer) befördern können. Abweichend von der DIN 75080 wird das Personengewicht auf 95 kg festgesetzt. (Mögliche Gewichts- bzw. Volumengrenzen beschreibt der Auftragnehmer anhand der Anforderungen aus Los 2! Ferner gelten die Gewichte der einsatzbereiten Koffer als Berechnungsgrundlage) Angebotenes Fahrgestell: _____________________________________ | ja / nein | ja |  |
|  | Die verbleibende Gewichtsreserve bei voll beladenem Fahrzeug soll möglichst hoch sein, um ein besseres Fahrverhalten und eine höhere Sicherheit erreichen zu können. Die zulässigen Achslasten sind auszuweisen, die zur Verfügung stehende Gewichtsreserve bei voll beladenem Fahrzeug ist im Anhang „Gewichtsbilanz“ auszuweisen. | ja / nein | ja |  |
|  | Technisch mögliche zGM: | Masse [kg]: _________ |  |  |
|  | Dieselmotor, mind. EURO 4, Geräuschdämmung. | ja / nein | ja |  |
|  | Optional: EURO 5 | ja / nein |  |  |
|  | Dieselpartikelfilter (DPF). | ja / nein | ja |  |
|  | Angebotene Leistung in kW (mind. 90 kW jedoch max. 100 kW). | Leistung [KW] __________ | ja |  |
|  | Technisches Datenblatt des Motors ist beizulegen. | ja / nein | ja |  |
|  | Antiblockiersystem | ja / nein | ja |  |
|  | ASR oder vergleichbar | ja / nein | ja |  |
|  | ESP oder vergleichbar | ja / nein | ja |  |
|  | Bremsassistent oder vergleichbar | ja / nein | ja |  |
|  | Servolenkung | ja / nein | ja |  |
|  | Radstand ca. 3000 mm | Maß [mm] _________ | ja |  |
|  | seitliche Schiebetür rechts | ja / nein | ja |  |
|  | Heckklappe | ja / nein | ja |  |
|  | Stehhöhe unterhalb der geöffneten Heckklappe mind. ca. 2.050 mm (gemessen unterhalb des Heckklappenschlosses). | Maß [mm]: _________ |  |  |
|  | Getriebe: Wandlervollautomatikgetriebe oder ähnlich wirkendes Getriebe. KEINE Schaltautomatik! Die technische Beschreibung ist beizulegen. | ja / nein | ja |  |
|  | Drehstromgenerator min. 150 A - muss so gewählt werden, dass jederzeit eine ausreichende Versorgung sichergestellt ist, auch wenn alle Verbraucher eingeschaltet sind, z.B. Fahrlicht, Sondersignalanlage, Funk, etc. | ja / nein | ja |  |
|  | Der Drehstromgenerator muss durch Einbau eines leistungsfähigen Entstörfilters, Typ: EF 5, Baumeister & Trabant oder gleichwertiger Art, funknahentstört sein. | ja / nein | ja |  |
|  | Sicherungen in Automatenversion | ja / nein |  |  |
|  | Funk- Zentralverriegelung über Hauptschlüssel. Es sind drei Schlüssel zu liefern (Fahrer/ Beifahrer/ Reserve) | ja / nein | ja |  |
|  | Entfall elektronische Wegfahrsperre | ja / nein |  |  |
|  | Motorweiterlaufschaltung, die nur bei angezogener Feststellbremse bzw. eingelegter Gangwahlstufe "P" funktioniert. | ja / nein | ja |  |
|  | Vorrüstung, aber Entfall Tachograf | ja / nein |  |  |
|  | Lieferung und Einbau UDS Unfalldatenspeicher Fabrikat Kienzle oder gleichwertiger Art mit Erfassung der Sondersignale und Crash- Signalspeicher. Bestehend aus: UDS 12 V/ 24 V Gerät Release 2.0; BestNr. 2165-20000000 Externes Bedienelement; BestNr. 2165-90150020 Montageteil; BestNr.2165-90010020 Anschlussleitung; BestNr. 2165-90010020 Plombierkappe; BestNr.2165-70100104 Die Taste des externen Bedienelementes muss gesperrt und die Löschfunktion deaktiviert werden (Software-Einstellung!). Die Auslesebuchse muss leicht zugänglich und verplombt sein! Im Geräteprotokoll muss die Deaktivierung vermerkt sein. Der UDS ist so zu verbauen, dass er leicht zugänglich und vor mechanischer Beschädigung sowie Nässe geschützt ist. | ja / nein | ja |  |
|  | Scheinwerfer (Bi-)Xenon, wenn nicht lieferbar Halogen H7 o.ä. | ja / nein |  |  |
|  | Leuchtweitenregulierung | ja / nein |  |  |
|  | Dauerhafte Fahrlichtaktivierung bei laufendem Motor. | ja / nein |  |  |
|  | Optional: Wärmeschutzverglasung | ja / nein |  |  |
|  | Optional: Scheinwerferreinigungsanlage | ja / nein |  |  |
|  | 2 Nebelscheinwerfer, Halogen, vorn | ja / nein |  |  |
|  | 1 Nebelrückleuchte | ja / nein |  |  |
|  | Zusätzliche Warnblinkleuchten hinten oben links und rechts (Dachblinkleuchten) | ja / nein |  |  |
|  | seitliche Begrenzungsleuchten in LED Technik | ja / nein |  |  |
|  | Zusätzliche rote Warnleuchten, Fa. Hella Typ Dura LED oder gleichwertiger Art, in Fahrer- und Beifahrertür, die beim Öffnen der Türen aktiviert werden. | ja / nein | ja |  |
|  | Trittstufenbeleuchtung | ja / nein |  |  |
|  | Scheibenwischerintervallschaltung | ja / nein |  |  |
|  | Entfall Heckscheibenwischer, alternativ Stilllegung des Heckscheibenwischermotors und Demontage des Wischerarms. | ja / nein |  |  |
|  | Entfall Heckscheibenheizung | ja / nein |  |  |
|  | Alle Außenspiegel ohne Toten Winkel, beheizbar und elektrisch verstellbar. | ja / nein |  |  |
|  | Entfall Innenrückspiegel | ja / nein |  |  |
|  | Leistungsfähige Standheizung | ja / nein | ja |  |
|  | Leistungsfähige Warmwasserzusatzheizung | ja / nein |  |  |
|  | Zusatzheizung im Fahrgastraum | ja / nein |  |  |
|  | Leistungsfähige Klimaanlage (vorne und hinten); die Kühlung des hinteren Bereiches des Einbaumoduls muss damit möglich sein. Dabei ist auf die Abwärme der eingebauten Kühlbox zu achten! | ja / nein | ja |  |
|  | Staub- und Pollenfilter | ja / nein |  |  |
|  | höhenverstellbares Lenkrad | ja / nein | ja |  |
|  | Fahrer- und Beifahrerairbag | ja / nein | ja |  |
|  | Seiten- und Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer | ja / nein | ja |  |
|  | Optional: Seiten- und Kopfairbags für die beiden hinteren Sitze. | ja / nein |  |  |
|  | Gurtstraffer | ja / nein | ja |  |
|  | höhenverstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz mit erhöhtem Sitzkomfort, Seitenhalt., Lendenwirbelstütze und Stoffsitzbezug | ja / nein | ja |  |
|  | 2 Einzelsitze mit Stoffsitzbezug im Mannschaftsraum, voneinander unabhängig drehbar und so angebracht, dass am Tischauszug des Schrankes gearbeitet werden kann, d.h. auch eine Verschiebung in Längsrichtung muss möglich sein. Dreipunkt- Sicherheitsgurte sind in den Sitzen integriert. Die Sitze sind in die Fahrzeugzulassung einzutragen. | ja / nein | ja |  |
|  | höhenverstellbare Kopfstützen für alle Sitzplätze | ja / nein | ja |  |
|  | Leicht abnehmbare, pflegeleichte, wasserdampfdurchlässige und desinfektionsmittelbeständige Sitzbezüge für alle Sitze, z.B. Firma Safe-tex oder gleichwertiger Art. | ja / nein |  |  |
|  | klappbare Haltegriffe am Dachrahmen auf der Beifahrerseite sowie den hinteren Sitzen. | ja / nein |  |  |
|  | Zusätzlicher DIN-Schacht auf dem Armaturenbrett für den Funkeinbau . | ja / nein |  |  |
|  | Ablagefächer in der Fahrer- und Beifahrertür | ja / nein |  |  |
|  | M+S-Markenwinterbereifung – Kennzeichnung über das Schneeflockensymbol - auf allen Rädern inkl. Reserverad. Die Reifen sind nicht an die Laufrichtung gebunden! Marke/Typ: _____________________________________ | ja / nein | ja |  |
|  | Die Auspuffanlage des Fahrzeuges ist so auszuführen, dass eine Abgasabsaugung (bisher beim Auftraggeber verwendeter Typ: Plymovent) und ein Abgasfilter angeschlossen werden kann. | ja / nein | ja |  |
|  | Zusätzliche Stabilisatoren an Vorder- und Hinterfedern soweit notwendig bzw. sinnvoll. | ja / nein |  |  |
|  | Verstärkte Stoßdämpfer soweit notwendig bzw. sinnvoll | ja / nein |  |  |
|  | Drehzahlmesser | ja / nein |  |  |
|  | Fahrgestell und Räder wie Serie, möglichst aber schwarz. | ja / nein |  |  |
|  | Stoßstangen unlackiert | ja / nein |  |  |
|  | Fahrzeug in reinweiß, RAL 9010. Beklebung in leuchtrot, RAL 3026 | ja / nein | ja |  |
|  | Beschriftung in Folienschrift in reflektierend weiß, Umriss- und Warn- sowie individuelle Fahrzeugbeklebung. Als Folien sind Produkte der Fa. 3M oder vergleichbarer Art mit einer Garantiezeit von 5 Jahren zu verwenden. | ja / nein | ja |  |
|  | Die Fahrzeuge sind analog der aktuellen NEF- Düsseldorf zu bekleben. Fotos dieser Fahrzeuge oder Literaturhinweise können über den Auftraggeber bezogen werden. Mögliche Änderungen (z.B. Umrißbeklebung in rot) aufgrund des Modellwechsels des Fahrzeuges, sind mit dem Auftraggeber zu vereinbaren. Hierzu ist im Vorfeld eine Zeichnung zu fertigen. Am Armaturenbrett ist ein Aufkleber mit der absoluten Fahrzeughöhe zu befestigen. Die Aufkleber "Rettungsdienst der Landeshauptstadt Düsseldorf" werden beigestellt. | ja / nein |  |  |
|  | Kantenschutz an den Türen und Heckklappe, z.B. "Elefantenhaut", Folie 3M "PU 8591 E" oder gleichwertiger Art, für alle offenen Kanten in Absprache mit dem Besteller. | ja / nein |  |  |
|  | Dauerhafte tiefdunkle Scheibentönung für alle Fenster hinter dem Fahrerraum. | ja / nein | ja |  |
|  | Entfall Ersatzrad und Wagenheber, dafür geeignetes Pannenset Optional: Das Reserverad ist lose mitzuliefern. | ja / nein |  |  |
|  | Bordwerkzeug sowie eine Warnlampe, komplett mit Batterien, und ein Warndreieck gehören zur Fahrzeugausstattung. | ja / nein |  |  |
|  | Mobiltelefonvorbereitung und Freisprecheinrichtung für aktuelles Standard-Mobiltelefon der Feuerwehr Düsseldorf mit wechselbarer Handyadapterschale. Der aktuelle Typ wird bei der Baubesprechung festgelegt. Es hat auch eine Anschaltung der Mobilfunktelefon-Lautsprecher an die Radio-Lautsprecher zu erfolgen. | ja / nein |  |  |
|  | Position 75 entfällt! |  |  |  |
|  | Optional: Lieferung und Montage von einer Flaggenhalterung für Flaggensatz nach BWB TL 8345-0009 | ja/nein |  |  |

| Summe Los 1a (exkl. 19 % MwSt.) pro Fahrzeug [EUR]: |  |
| --- | --- |
| Mehrwertsteuer 19% [EUR]: |  |
| Summe Los 1a (inkl. 19 % MwSt.) pro Fahrzeug [EUR]: |  |

Los 1b: Auf- und Ausbau für das NEF

| Pos. | Beschreibung | Zusicherung des Bieters | Aus- schluss- kriterium | Netto- Angebots- Preis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gelten die Angebotspreise für dieses Los nur in Verbindung mit einem Fahrgestell eines speziellen Herstellers, so ist dies zu vermerken. | ja / nein | ja |  |
|  | Der Anbieter des Loses Nr. 1b garantiert mit der Abgabe seiner Angebote die "Verträglichkeit" des gewählten Ausbaus mit den von ihm ausgewählten Fahrgestellen (Los 1a), die deshalb zusammengehörig anzubieten sind. Er tritt hier als Generalunternehmer auf. | ja / nein | ja |  |
|  | Alle Schubfächer und Klappen sowie alle eingebauten Geräte müssen so gesichert sein, dass ein ungewolltes Öffnen und Schließen bzw. Herausfallen während der Fahrt verhindert wird. | ja / nein | ja |  |
|  | Alle Schubfächer, Klappen und Halterungen müssen nach EU- Norm überschlagsicher ausgeführt sein. | ja / nein | ja |  |
|  | Beim Ausbau ist darauf zu achten, dass möglichst logisch zusammenhängende Beladungsgruppen gebildet werden und mögliche Freiräume nicht unnötig durch Einbauten verbaut werden. Die Anbringung ist so zu wählen, dass Geräte gesichert gelagert, aber trotzdem möglichst einfach zu entnehmen sind. | ja / nein | ja |  |
|  | Im Fahrgast-/Laderaum füllt ein nicht wechselbares Schrankmodul den Laderaum zwischen Heckklappe und ca. Hinterkante der Schiebetür aus. Die beiden hinteren Sitze sind auf einer Konsole einzeln, drehbar montiert (siehe Position 54). In der Konsole sind die Batterien sowie das Lademanagement (siehe Position 133 ff ) zu verbauen. Das gesamte Möbelmaterial und die Verbauung sind so zu gestalten, dass eine dauerhafte und zuverlässige Nutzung der untergebrachten Gegenstände möglich ist und die Beladung einfach und ergonomisch günstig entnommen werden kann. Der Aufbau muss hinsichtlich seiner Konstruktion so beschaffen sein, dass er eine entsprechende Flexibilität für spätere Um- und Anbauten bietet. Dies ist durch die Baubeschreibung entsprechend zu bestätigen. Es sind weitestgehend Standardteile zu verwenden, so dass ein eventueller Austausch ohne Probleme möglich ist. | ja / nein | ja |  |
|  | Das Modul muss im Fahrzeug von einem Befestigungssystem sicher gehalten werden. Für das Befestigungssystem, ebenso wie für das beladene Modul, ist mindestens rechnerisch nachzuweisen, dass sie das beladene Modul in Fahrtrichtung bei einer Beschleunigung von > 10 g sicher halten. | ja / nein Festigkeits-nachweis, siehe Anlage: | ja |  |
|  | Das Modul verfügt über eine zentrale elektrische Steckverbindung. Die Spannungsversorgung erfolgt über eine Sicherungsleiste mit einzelnen Absicherungen für die vorstehenden Geräte. | ja / nein |  |  |
|  | Als Möbelwerkstoff ist VEKAPLAN, o.ä., alternativ Aluminium, das außenseitig mit geschlossenporigen, antistatisch ausgerüsteten, kratzfesten PVC- Hartschaumplatten oder gleichwertigem Material zu verkleiden ist, zu verwenden. Es ist kein Holz zu verwenden. Der Werkstoff darf bei einem Unfall nicht splittern! Alternative Werkstoffe sind zu beschreiben. Griffe und etwaige Kantenumleimer sind im Farbton "Blau" auszuführen. | ja / nein | ja |  |
|  | Alle Schubladen und Auszüge sind auf hochwertigen, kugelgelagerten Schwerlastauszügen, mit einer senkrechten Belastbarkeit > 100 kg -falls keine abweichende Qualität gefordert ist - zu befestigen. Es muss ein Vollauszug gewährleisten sein. | ja / nein |  |  |
|  | Alle Verschlüsse sind neben der Verriegelung zusätzlich mit einem Magneten zu sichern. | ja / nein |  |  |
|  | Alle Kanten müssen 74/ 60 EWG genügen (mind. 2,5 mm Kantenradius). Scharfkantige Teile, die Insassen gefährden können, sind zu vermeiden. Einbauten dürfen die Besatzung nicht gefährden. | ja / nein | ja |  |
|  | Mannschaftsraumseitig ist das Modul mit zwei nebeneinander liegenden (Arbeits-) Platten zu versehen, die jeweils einzeln - wie auch gesamt – herausgezogen und arretiert als Arbeitstisch genutzt werden können. | ja / nein |  |  |
|  | Arbeitsplatz (v.a die Höhe der Platten und der Abstand) und die Drehsitze müssen ergonomisch aufeinander abgestimmt sein. | ja / nein |  |  |
|  | Die Tischplatte ist so zu gestalten, dass sie über eine durchsichtige und desinfektionsmittel-resistente Ablagefläche verfügt, worunter Pläne, Telefonlisten, etc. zu sehen sind. | ja / nein |  |  |
|  | Um Beschädigungen bzw. Verunreinigungen vorzubeugen ist die Unterkante des Lochbleches ca. 150 mm hoch mit einer Trittschutzblende aus nicht rostendem Stahlblech zu versehen. Die Kanten der Blende sind gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, desinfektionsmittelresistent abzudichten | ja / nein |  |  |
|  | Unterhalb des Arbeitstisches ist die Außenfläche des Moduls aus nicht rostendem Stahlblech zu gestalten. Zur besseren Luftzirkulation zwischen Modul- und Fahrzeuginnenraum ist Lochblech (Lochdurchmesser maximal 5 mm) zu verwenden. | ja / nein |  |  |
|  | Oberhalb des Arbeitstischauszuges sind maximal 5 Ablage-/Staufächer zu fertigen. In diesen Fächern wird u. a. das Faxgerät (siehe Position 173) betriebsbereit gelagert. Die linke Seitenwand des Faxraumes enthält Kabelöffnungen. Die genaue Abstimmung der Facheinteilung erfolgt bei der Baubesprechung. Zwei Schiebetüren mit stabilen Griffen verschließen die Fächer. | ja / nein |  |  |
|  | Über den Ablage-/Staufächern sind 3 weitere Staufächer zu gestalten. Die Fachtiefe beträgt ca. 30 cm. Für die Lagerung von Geräten sind Halterungen, Gurte bzw. Schlingerleisten anzubringen. Die Fächer sind mit Klappen zu verschließen und zu verriegeln. Die Klappen umgibt eine Front, die mit der Fahrzeugwand abschließt und möglichst versiegelt ist. | ja / nein |  |  |
|  | An der linken Seite der Einbaumoduls sind von unten nach oben ein Feuerlöscher (siehe Pos. 240 Los 2b) ein Sicherungskasten 250 V ein Sicherungskasten 12 V zu verbauen. | ja / nein | ja |  |
|  | An der rechten Seite der Einbaumoduls sind von unten nach oben eine Warnlampe (siehe Pos. 236 Los 2b) eine passive Kfz-2m Ladehalterung mit Handmonophon ein FMS Handapparat inkl. Auflage zu verbauen. | ja / nein | ja |  |
|  | Modulausbau, heckseitig: Allgemein Die Auszüge sind mit je einem Griff, Einhandbedienung, zu versehen und müssen in jeder Position arretieren. | ja / nein | ja |  |
|  | An der Heckseite ist ein Auszug als Ablage für zwei geöffnete Notfallkoffer zu gestalten. Es sind Auszüge mit einer senkrechten Belastbarkeit > 100 Kg (siehe Pos. 86 ) zu verwenden. Die Ablagenoberfläche ist mit nicht rostendem Stahlblech zu belegen und umlaufend mit einer Schlingerleiste zu versehen. Die Schlingerleiste ist zu verschrauben und zu versiegeln. | ja / nein | ja |  |
|  | Der Auszug „rechts“ muss folgende Einbauten und Stromversorgungen zulassen: Kühlbox Kompressor-Kühlbox, Fa. Waeco, Typ "CoolFreeze CF-18" im hinteren Bereich des Auszuges Defibrillator „Corpuls 08/16“ mit Ladekonsole (12V/250V) Elektr. Absaugpumpe „Accuvac Rescue“ mit Halterung und Ladeanschluss. Beatmungsgerät „Medumat Transport“ mit Halterung und Ladeanschluss 12V Kleiderschere „Safety Boy“ vor Kopf montiert Die Lagerung des Defibrillators muss so dimensioniert sein, dass auch das Modell „Corpuls³“ mit Ladekonsole ohne Umbauten verlastet werden kann. | ja / nein | ja |  |
|  | Der Auszug „links“ muss folgende Einbauten und Stromversorgungen zulassen: Wärmebox „Waeco“, für ca. 8* 500 ml Infusionen mit rundem Flaschenboden (Dauertemperatur ca. 25 °C), im hinteren Bereich. 2 Stück Notfallkoffer „Euromed“ 2 Stück Notfallkoffer “Ulmer Koffer II“, Griff noch oben gelagert, nebeneinander, im vorderen Bereich. | ja / nein | ja |  |
|  | Ein großer Auszug mit einer Lagerung für den Medikamentenkoffer, "Varioflex- Ampullendepot", vorne rechts. Die Auszugsfront bildet den vorderen Abschluss der Lagerung, ein Steg, der den Auszug in seiner gesamten Breite unterteilt, den hinteren. Zur leichteren Entnahme liegt der Koffer an seiner Vorderkante erhöht. Gegen Verschleiß bei der Entnahme schützt eine Schlingerleiste auf der Auszugsfrontwand. Vor dem Fachunterteiler, links, ist ein Brechwerkzeug „Hooligan-Tool“ (siehe Los 2b) zu haltern. Hinter dem Fachunterteiler ist rechts eine Lagerung für 2 Atemschutzmaskendosen und 4 Atemfilter (in Kartons) zu bilden. Für die verbleibende Freifläche hinter dem Fachunterteiler ist ein hochwandiger Einsetzkasten aus nicht rostendem Metall zu fertigen. In diesem Kasten ist eine sichere Lagerung für eine 2-Liter-Sauerstoffflasche. Der Einsetzkasten gehört zum Lieferumfang. | ja / nein |  |  |
|  | Optional ist – sofern es die Energiebilanz zulässt – auf dem Auszug eine Beleuchtungseinheit „Teklite PLU 2“ mit Ladegerät zu verbauen. | ja / nein |  |  |
|  | Auf der Oberseite des Einbaumoduls sind möglichst zwei handelsübliche Eurokästen mit größtmöglicher Grundfläche nebeneinander, gesichert zu lagern und heckseitig zu entnehmen. Die Eurokästen haben geschlossene, glatte Wände bzw. Böden und sind gegen Desinfektionsmittel resistent. Die Eurokästen gehören zum Lieferumfang. | ja / nein | ja |  |
|  | Die Anordnung der Ablagen/Auszüge des Heckbereiches von oben nach unten: Ablage für Eurokästen Auszug mit Atemschutzmasken, etc. Auszüge links und rechts Auszug für Kofferablage | ja / nein | ja |  |
|  | Die Bauweise ist zu beschreiben und durch aussagekräftige Zeichnungen darzustellen. Ebenso die Ausführung über das Aussehen des Moduls und der Geräteanordnung. Die Zeichnungen sind dem Angebot beizulegen. | ja / nein Einbaumodul, Anlage Nr.: | ja |  |
|  | Zwischen Fahrer- und Beifahrersitz ist eine Mittelkonsole zu fertigen. Die Mittelkonsole besteht aus einem Kasten mit aufklappbarem Deckel. Der Kasten muss innen Platz für handelsübliche Aktenordner bieten. Auf dem Deckel ist ein universeller Halter für ein Paket Einweghandschuhe zu montieren. Die restliche Fläche des Deckels ist mit einer Leiste einzufassen. Die rechte Seitenwand ist bis zum Armaturenbrett auszuführen. An diesem Brett sind fahrerseitig zwei Kfz-Ladehalterungen für 2m-Funkgeräte und auf der Beifahrerseite ein Suchscheinwerfer „Optilux“ zu montieren. | ja / nein | ja |  |
|  | An die Rückwand der Mittelkonsole ist ein Aufsetzkasten für die Ladehalterung der Knickkopflampe „Adalit“ zu montieren. | ja / nein |  |  |
|  | An der Rückseite des Aufsetzkastens der Lampe ist ein Abfalleimer, Typ Deutsche Bahn AG, zu montieren. | ja / nein |  |  |
|  | Neben Fahrer- und Beifahrersitz ist jeweils ein stabiler und größerer Kleiderhaken zu montieren. | ja / nein |  |  |
|  | Sondersignalanlage |  |  |  |
|  | Front- Kühlergrill: Mit der Außenfront abschließend sind 2 LED-Räumlampen gemäß StVZO § 52, Abs. 3 (Doppelblitzwarnanlage), Fa. Hänsch, Typ Sputnik Nano oder gleichwertiger Art. | ja / nein |  |  |
|  | Front- Dachbereich: Sondersignalanlage der Fa. Hänsch, Typ DBS 3000 LED, ohne Kennleuchten Zwangsschaltung (Typ Düsseldorf) oder gleichwertiger Art 2 LED-Kennleuchten (blau) mit Zulassung B1 E1 00 707 im Dachbalken integriert, Verstärker und mit 2 Druckkammerlautsprechern mit Zulassung M 25026 (Sondersignal) im Dachbalken integriert. | ja / nein |  |  |
|  | Optional: Beide Lautsprecher sind abgesetzt, im Bereich der Frontschürze, frei abstrahlend zu verbauen. Der genaue Einbauort erfolgt nach Absprache mit dem Auftraggeber. | ja / nein |  |  |
|  | Heck- Dachbereich: Doppelblitzwarnanlage mit RWS, Fa. Hänsch, Typ DBW 2000 LED oder gleichwertiger Art, Art. 981060012, bestehend aus: 2 LED-Kennleuchten (blau) mit Zulassung B1 E1 00 707 im Dachbalken integriert, integrierter RWS nach hinten, bestehend aus 4 gelben Blitzlichtern. | ja / nein |  |  |
|  | Die Bedienung der gelben Blitzlichter muss sowohl vom Fahrersitz aus, als auch vom Fahrzeugheck (geöffnete Heckklappe, rechte Fahrzeugseite) möglich sein. | ja / nein | ja |  |
|  | Die Funktion der gelben Blitzlichter ist nur bei angezogener Handbremse möglich. | ja / nein | ja |  |
|  | Die Anlage muss § 53a, Abs. 3; StVZO entsprechen und ist im Kfz-Brief einzutragen. | ja / nein | ja |  |
|  | Front- und Heckwarnanlage müssen in ihrer Länge die volle Breite des Fahrzeugdaches abdecken. | ja / nein |  |  |
|  | Heck: In der Heckklappe sind 2 dazu passende und getrennt abschaltbare blaue LED-Blitzleuchten zu integrieren, die sich, bei eingeschaltetem Blaulicht, beim Öffnen der Heckklappe automatisch einschalten (aber manuell ausschaltbar bleiben). | ja / nein |  |  |
|  | Eine Durchsagemöglichkeit über die Warnanlage mit einem Stabmikrofon (mit Lautstärkeregler, Halter und internen Verstärker) ist zu realisieren. | ja / nein | ja |  |
|  | Die Lautstärke darf 85 dBA im Fahrerhaus (gemessen in Kopfhöhe über jedem Einzelsitz) - bei geschlossenen Fenstern - nicht übersteigen. Die Dokumentation darüber ist bei Abnahme dem Auftraggeber auszuhändigen. | ja / nein | ja |  |
|  | Anschluss eines CD- Radios an die Sondersignalanlage für Warndurchsagen. Bei Aktivierung der Sprechtaste des 4m-Funkes oder der Freisprechanlage für Telefon bzw. Funk ist das Radio stumm zu schalten. | ja / nein |  |  |
|  | Die Sondersignalanlage muss auch noch funktionsfähig sein, wenn ein Blaulicht ausgefallen ist. Ein ausgefallenes Blaulicht muss eindeutig signalisiert werden (beleuchteter Schalter). | ja / nein |  |  |
|  | Alle Schalter der Sondersignalanlage sind in einer Konsole, Fa. Hänsch, Bedienteil Stuttgart II Art.Nr.: 9839212 oder gleichwertiger Art, gemeinsam unterzubringen und entsprechend zu kennzeichnen und zu beleuchten. Frontblitzleuchten, Heckbalken und Heckklappenblitzleuchten müssen getrennt schaltbar sein. Alternativ sind die Bedienelemente identisch anzuordnen (Symbole und Einbauort sind mit dem Auftraggeber abzustimmen). | ja / nein |  |  |
|  | Alle Bedienelemente müssen für den Fahrer leicht erreichbar sein. | ja / nein |  |  |
|  | Aussen-/Umfeldbeleuchtung |  |  |  |
|  | In/ an der Heckklappe muss eine geeignete Beleuchtung zur Ausleuchtung des Heckraumes bzw. der Modulauszüge installiert sein. | ja / nein |  |  |
|  | Optional ist oberhalb der Schiebetüröffnung eine Außenbeleuchtung für Beifahrerseite zu installieren, die durch einen Wechselschalter im Bereich der Türöffnung und der Heckklappe zu bedienen ist. | ja / nein |  |  |
|  | Netzanschluss |  |  |  |
|  | Für die elektrische Versorgung aus einer externen Stromquelle ist, unter der Berücksichtigung von DIN 49462 oder vergleichbar und VDE 0100 oder vergleichbar, der Einbau einer 250 V Netzanschlussdose in der linken Seitenwand vorzusehen. | ja / nein | ja |  |
|  | Es ist eine spritzwassergeschützte Anschlussdose mit selbstschließender und links angeschlagener Verschlussklappe zu verwenden, Typ WAS oder gleichwertiger Art. Der Netzanschluss muss bei korrekter Einspeisung mit einer grünen LED, o.ä. in der Nähe der Steckdose eindeutig signalisiert werden. Die integrierte Kontrollleuchte muss den Zustand des fahrzeugeigenen Fehlerschutzstrom-schalters berücksichtigen. Hat dieser ausgelöst, so muss sie trotz anliegender 250 V Versorgung erloschen bleiben. | ja / nein |  |  |
|  | Optional: Anstelle des in der vorhergehenden Position genannten Typs, ist der Typ "Defa, 250V" oder gleichwertiger Art mit externer Kontrollleuchte (gleiche Funktionalität wie Pos. 126), mit Adapterkabel für den in der vorherigen Position genannten Stecker, anzubieten. | ja / nein |  |  |
|  | Bei Anschluss an das externe Netz muss eine Startblockierung für das Fahrzeug realisiert sein. Bei einem Startversuch bei angeschlossener Einspeisung muss zusätzlich ein akustisches Signal ertönen! | ja / nein | ja |  |
|  | Steckdosen |  |  |  |
|  | Steckdosen 250 V und 12 V Die gesamte elektrische Zusatzausrüstung, wie z.B. die Kühlbox, ist über geeignete Steckdosen mit ausreichender Zugentlastung anzuschließen. Es sind zusätzlich je 2 Stück 12 V-und 250 V-Steckdosen als Reserve einzuplanen. Der Einbauort ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. | ja / nein |  |  |
|  | Stromversorgung/Ladetechnik |  |  |  |
|  | Energiebilanz Es ist eine aussagefähige vorläufige Energiebilanz vorzulegen, die vier Betriebszustände berücksichtigt. Es sind folgende Betriebszustände zu bilanzieren, bei denen alle in Frage kommenden Verbraucher eingeschaltet sind. Hierbei sind auch die Verbraucher des serienmäßigen Fahrgestelles gemeint, wie Abblendlicht, Standheizung u. a. 1) Anfahrt zur Einsatzstelle 2) Stand an der Einsatzstelle mit stehendem Motor 3) Stand an der Einsatzstelle mit laufendem Motor 4) Stand in der Fahrzeughalle mit Netzanschluss 250 V | ja / nein | ja |  |
|  | Einsatzzyklus und Beanspruchung Die zusätzliche elektrische Ausrüstung ist nach folgendem typischen Zyklus ausreichend zu dimensionieren: - maximale tägliche Belastung: 15 +/- 5 Einsätze Ein typischer Einsatz besteht aus: Anfahrt zur Einsatzstelle: 10 min Patientenversorgung : 30 min Rückfahrt in Krankenhaus: 15 min Patientenübergabe im Krankenhaus: 20 min Rückfahrt zur Wache: 10 min gesamte Einsatzdauer ca. 75 min -Dauereinsatz: Das Fahrzeug steht im Winter 60 min an der Einsatzstelle. Alle typischen Verbraucher sind eingeschaltet, der Fahrzeugmotor ist abgestellt! Das Fahrzeug muss einen Dauereinsatz oder 5 typische Einsätze in Folge und einen darauf folgenden typischen Einsatz ohne externe Batterieladung bewältigen können und einsatzbereit bleiben. | ja / nein |  |  |
|  | Allgemeine Anforderungen Die gesamte elektrische Zusatzausrüstung, einschließlich Warnanlage, ist plusseitig möglichst vollständig getrennt von der serienmäßigen elektrischen Ausrüstung des Basisfahrzeuges zu trennen und in geeigneter Weise an die Zusatzbatterie anzuschließen. Die gesamte elektrische Versorgung ist als zentrale Verteilung zu konzipieren (vgl. Hausanschlusskasten). An diesem zentralen Ort befinden sich alle betrieblich relevanten Sicherungen. Dies gilt v. a. für etwaige Notbetriebsfunktionen. Weiterhin sind hier alle Verteilerleisten für das Leitungsnetz zu integrieren. Alle Leitungen sind in Kabelkanälen zu führen. Es ist sicherzustellen, dass zwischen allen relevanten Fahrzeugteilen eine einwandfreie Masseverbindung hergestellt wird. Alle Leitungen sind in Kabelkanälen zu führen. Die Verlegung der Kabel in den Kabelkanälen hat prinzipiell so zu erfolgen, dass sie im Falle von Störungen oder notwendigen Nachrüstungen leicht erreichbar sind. Hierzu zählen insbesondere Kabelkanäle an Seiten des Fahrzeuges, die leicht nachträglich nutzbar gemacht werden können. Die elektrische Anlage muss den Einflüssen üblicher Reinigungs- und Desinfektionsverfahren standhalten. Der Zigarettenanzünder scheidet als Anschlusspunkt für eine stationäre Spannungsversorgung, z.B. für Suchscheinwerfer, aus. | ja / nein | ja |  |
|  | Ladetechnik Die Fahrzeugbatterien sind bei Netzeinspeisung durch geregelte Ladekreise zu laden. Es ist, entsprechend der ausgewiesenen Energiebilanz, ein ausreichend dimensioniertes Ladegerät zu verwenden (min. 10%, max. 40% der Batteriekapazität). Es ist dafür zu sorgen, dass für Batterietyp und -kapazität geeignete Ladekennlinien verwendet werden. Der Ladevorgang ist durch Temperaturkompensation zu regeln. Die Batterietechnik muss so ausgelegt sein, dass alle Ladungsträger während der Fahrt und bei Anschluss an das externe Netz gespeist werden. Zur Gewährleistung der Funktion der Zusatzbatterie ist ein Ladegerät mit ausreichendem Ladestrom zu wählen, dass die zusätzliche Ladung aller anderen Ladestationen garantiert. Das Gerät muss kurzschlussfest, verpolungs- und überlastgeschützt, selbstkühlend, für die Ladung von Gel - Batterien geeignet und mit einer Temperaturüberwachung sowie einer Netz-Ladeanzeige im Geräte-display ausgestattet sein. | ja / nein | ja |  |
|  | Es ist ein ausreichender Potentialausgleich zu realisieren. Alle bedeutenden Stellen, wie Schienen und Scharniere der Türen sowie Fahrzeugklappen müssen überbrückt werden. | ja / nein |  |  |
|  | - Batteriespannungsüberwachung Die Batterien sind über einen programmierbaren zweistufigen Unterspannungsschutz (Warnung & Abschaltung), z.B. LEAB Battery Watch BW 800 oder gleichwertiger Art zu schützen. Das Ansprechen der Tiefentladeschutzeinrichtungen ist optisch und akustisch eindeutig zu signalisieren. Auf diese Unterspannungsschutzschaltung müssen alle elektrischen Verbraucher, z.B. Ladeschalen für Handfunkgeräte, Handlampen, etc. aufgeschaltet werden, damit eine unzulässige Entladung der Fahrgestellbatterien sinnvoll verhindert wird. Das 4m Funkgerät (FuG 8b1) ist nicht auf den Unterspannungsschutz der Zusatzbatterie aufzuschalten! - DC/DC-Wandler zum Betrieb von 12-V-Geräten sind grundsätzlich in galvanisch getrennter Ausführung zu wählen. Für jedes Gerät ist nach Möglichkeit ein eigener Wandler vom Typ LEAB PVS 3i, PVS6i oder gleichwertiger Art (je nach Leistungsbedarf auch größer) zu verwenden. Die Anzahl richtet sich nach dem Leistungsbedarf der zu betreibenden Geräte. Die Wandler sind leicht zugänglich zu montieren. | ja / nein | ja |  |
|  | Der Ladestrom der Lichtmaschine ist durch eine elektronische Ladestromverteilung (kein Batterietrennrelais), z.B. LEAB CDB 150 S oder gleichwertiger Art, auf Fahrzeug- und Zusatzbatterie zu verteilen. Die Ladespannung an den Batteriepolen muss 14,1 V - 14,4 V betragen. | ja / nein | ja |  |
|  | Als Fahrzeug- und Zusatzbatterie sind ausreichend dimensionierte Blei-Gel-Batterien mit geeigneter Entladecharakteristik zu verwenden. Dabei sind die Entladezeit und der vom Batteriehersteller angegebene Sicherheitsfaktor zu berücksichtigen. | ja / nein | ja |  |
|  | Einzelanforderungen |  |  |  |
|  | Starterbatterie Austausch der serienmäßigen Starterbatterie gegen eine Blei-Gel Batterie,Typ Excide DS 80 oder vergleichbarer Art. Die Starterbatterie muss in die Sitzkonsole der beiden hinteren Sitze versetzt werden. Die Batterie muss, ebenso wie die Betriebsanleitung, folgende Beschriftung erhalten: „Achtung! Gel Batterie, nur gegen baugleiche Batterie austauschen! Programmierung des Ladegerätes und die Temperaturkompensation beachten!" | ja / nein |  |  |
|  | Zusatzbatterie Lieferung und Einbau einer Zusatzbatterie Typ Exide (G140) oder gleichwertiger Art. Alternativ ist eine andere Batterie zu verwenden, wenn die Energiebilanz dies erforderlich macht. Beschriftung und Hinweis muss wie unter "Starterbatterie" erfolgen! | ja / nein |  |  |
|  | Batterieladegeräte Lieferung und Einbau folgender Ladegeräte oder gleichwertiger Art: Starterbatterie: LEAB ABC 1215, max. Ladestrom 15 A Zusatzbatterie: LEAB ABC 1230, max. Ladestrom 30 A Alternativ sind andere Geräte bzw. Ladeströme zu wählen, wenn die Energiebilanz dies erforderlich macht! | ja / nein |  |  |
|  | Der Einbau muss so erfolgen, dass die Frontplatten der Ladegeräte (inkl. der LEDs) leicht zugänglich und einsehbar sind. Etwaige Frontblenden sind mit dem Besteller abzusprechen. | ja / nein |  |  |
|  | Ladesteckdosen 12 V und Batterietrennschalter Für jede Batterie ist jeweils eine Ladesteckdose nach DIN 14960 und ein mechanischer Batterietrennschalter an leicht zugänglicher Stelle, z.B. Sitzkasten Fahrer, mit eindeutiger Beschriftung zu liefern und zu installieren. Beschriftung Ladesteckdose: "Ladesteckdose 12 V Starterbatterie" "Ladesteckdose 12 V Zusatzbatterie" Beschriftung Batterietrennschalter (Fa. Hella Marine Typ 6EK998540-061 oder gleichwertiger Art) vorzusehen. Der Schlüssel des Trennschalters muss bei der Wahl eines alternativen Produktes mit einer Verlustsicherung ausgestattet sein. Beschriftung Batterietrennschalter " NOT-AUS Starterbatterie" " NOT-AUS Zusatzbatterie" | ja / nein |  |  |
|  | Fremdstarteinrichtung Im Motorraum des Fahrzeuges ist eine Fremdstartsteckdose nach NATO- Vorschrift mit eindeutiger Beschriftung an leicht zugänglicher Stelle zu installieren. Beschriftung: "Fremdstartsteckdose 12 V" Auf die Bedienung ist in der Bedienungsanleitung explizit zu verweisen. Ein entsprechendes zugehöriges Verbindungskabel – in ausreichender Länge - ist mitzuliefern. | ja / nein | ja |  |
|  | zentrale Elektroverteilung An gut zugänglicher Stelle ist im Fahrzeug eine zentrale Elektroverteilung zu installieren, die alle zusätzlichen Verbraucher zusammenfasst. In der Verteilung sind alle, für die zusätzlichen Verbraucher benötigten Relais, FI-Schalter und Sicherungen einzubauen. Weiterhin sind hier alle Verteilerleisten für das Leitungsnetz zu integrieren. | ja / nein | ja |  |
|  | Sicherungen Alle Sicherungen sind als Automaten auszuführen. (siehe Los 1a, Pos. 21) | ja / nein |  |  |
|  | Beschriftung Alle Relais, Sicherungen und Bedienelemente der elektrischen Ausrüstung sind eindeutig und dauerhaft mit einer speziellen Klebefolie zu beschriften. Sie sind in der Bedienungsanleitung für das Fahrzeug und mit Hinweisen für die Fehlersuche zu erläutern. | ja / nein |  |  |
|  | Elektrische Sonderausstattung |  |  |  |
|  | Einbau eines Wechselrichters 250V zur Versorgung des Faxgerätes. | ja / nein |  |  |
|  | Einbau eines Heizlüfters „Ecomat 2000 Exclusive“ (Los 2b)oder gleichwertiger Art. Einbauort ist der Platz rechts neben der Sitzkonsole des Beifahrers. Der Heizlüfter ist nur bei externer 250V-Einspeisung zu betreiben. | ja / nein |  |  |
|  | Optional (siehe Position 103): Eine Beleuchtungseinheit „Teklite PLU 2“ (Los 2b) oder gleichwertiger Art mit Ladegerät 12V ist zu verbauen. | ja / nein |  |  |
|  | Einbau einer L-förmigen Ex-Stablampe inklusive Kfz-Ladehalterung, Typ ADALIT® L2000-L ATEX (Los 2b) oder gleichwertiger Art. | ja / nein |  |  |
|  | Einbau eines CEAG SEB 8 (Los 2b) Handscheinwerfers oder gleichwertiger Art, inklusive KFZ- Ladehalterung. | ja / nein |  |  |
|  | Montage eines Suchscheinwerfers (Los 2b) mit dehnbarem Spiralkabel, Halterung und 12 V-Steckdose. Stromversorgung über Dauerplus. | ja / nein |  |  |
|  | Für den Beifahrer ist der Anbau einer Schwanenhals- Leseleuchte (50 cm lang, LED-Technik) vorzunehmen, hierbei ist auf eine stabile Befestigung - sowohl des Armes an sich als auch des Schwenkarmes - zu achten. Die Lampe ist so zu befestigen, dass ein Reparaturaustausch erleichtert wird. | ja / nein |  |  |
|  | Für die ausreichende Beleuchtung des Arbeitstisches ist an den Außenseiten des Moduls jeweils der Anbau einer Schwanenhals-Leseleuchte (50 cm lang, LED-Technik) vorzunehmen, hierbei ist auf eine stabile Befestigung - sowohl des Armes an sich als auch des Schwenkarmes - zu achten. Die Lampe ist so zu befestigen, dass ein Reparaturaustausch erleichtert wird. | ja / nein |  |  |
|  | Einbau einer, für den Sitzbereich im Mannschaftsraum geeigneten, leistungsfähigen Beleuchtung, blendfrei für den Fahrer verbaut. | ja / nein |  |  |
|  | Alle Schalter sind mit Auffindbeleuchtung über Standlicht und deutlichen Piktogrammen bzw. Beschriftungen zu versehen. Es sind möglichst fahrzeugeigene Schalter zu verwenden. | ja / nein | ja |  |
|  | Einbau einer Kompressor-Kühlbox, Fa. Waeco, Typ "CoolFreeze CF-18" oder gleichwertiger Art. | ja / nein |  |  |
|  | Einbau einer Wärmebox, Fa. Waeco oder gleichwertiger Art, die ausreichend dimensioniert ist um 8 Infusionsflaschen mit rundem Boden á 500 ml aufzunehmen. Temperaturanzeige an der Boxaussenseite. | ja / nein |  |  |
|  | Funktechnik/ Kommunikation |  |  |  |
|  | Der Einbau einer Funkanlage ist durch den Bieter vorzunehmen. | ja / nein | ja |  |
|  | Die aktuelle „Einbaurichtlinie für Kommunikationssysteme“ der Feuerwehr Düsseldorf ist einzuhalten. | ja / nein | ja |  |
|  | Notwendige Kabelsätze/Verkabelungen gehören zum Lieferumfang. | ja / nein | ja |  |
|  | Alle elektrischen Bauteile und Komponenten der Informations- und Kommunikationstechnik sind entstört und störstrahlungssicher einzubauen. Eine elektromagnetische Beeinflussung muss ausgeschlossen werden. | ja / nein | ja |  |
|  | Für die gesamte Funkanlage ist ein zentraler Ein/- Ausschalter im Armaturenbrett vorzusehen. | ja / nein |  |  |
|  | Die Stromversorgung der gesamten Funkanlage erfolgt über die Zusatzbatterie. | ja / nein |  |  |
|  | Montage einer BOS-Funkanlage Typ „Bosch/Motorola FuG 8b-1“ oder gleichwertiger Art – inklusive Einstellung des Stehwellenverhältnisses, bestehend aus: -SE-Teil (leicht zugänglich verbaut), -Einbauhalterung, -2 Stück FMS Handapparate „Funktronic Commander 5 BOS“, inkl. Auflage ED, mit aktueller Software. -„Funktronic Anschlussinterface für Commander 5 BOS an SE-Teil. - Funktronic RS232 Interface Als 4m- Funklautsprecher dienen die serienmäßigen Radiolautsprecher. Nach Einbau der Funkanlage ist ein Abgleich der Funkanlage im 4m (Betriebskanal Kanal 470 und 488) und 2m Bereich (Betriebskanäle 56, 55, 54, 53, 50, 34, 32, 25) durchzuführen. Hierzu ist ein Messprotokoll mit den Betriebszuständen (vor/nach dem Abgleich) nachzuweisen. (aus Kompatibiläts- und Servicegründen müssen die geforderten Funktronic-Systeme geliefert werden. Das vorhandene FMS-Kurztext und GPS-System besteht ebenfalls aus Funktronic-Komponenten. Service- und Werkstattvorhaltung sind auf die geforderten Komponenten ausgelegt, die Beschaffung eines gleichwertigen Produktes ist für den Auftraggeber unwirtschaftlich.) | ja / nein ja / nein ja / nein |  |  |
|  | Montage einer 4m Freisprecheinrichtung mit Bedienelement (Sprechtaste) an flexiblem Schwanenhals in Lenkradnähe, bedienbar vom Fahrer |  |  |  |
|  | Montage einer 4m/2m-Breitbandkombiantenne, Fa. Kathrein oder gleichwertiger Art, Stahlrute mit abnehmbarem Fuß, Servicezugang muss von innen möglich sein. | ja / nein |  |  |
|  | Montage einer aktiven Kfz-Ladehalterung, Typ „WeTech WTC632“ oder gleichwertiger Art, für „Kenwood TK290-11b mit Handmonophon. Einbauort: Mittelkonsole Fahrerraum, so dass die Gürtelclips als auch die Handmonophone an den FuG bleiben können. | ja / nein |  |  |
|  | Einbau von 2 passiven Kfz-Ladehalterungen, Typ „WeTech WTC625“ oder gleichwertiger Art, für „Kenwood TK290-11b“. Einbauorte für je ein Gerät: - Mittelkonsole Fahrerraum, so dass die Gürtelclips als auch die Handmonophone an den FuG bleiben können. - neben dem Arbeitsplatz des Einbaumodules, Beifahrerseite. | ja / nein |  |  |
|  | Einbau eines Faxgerätes „Brother MFC-7225N“ inkl. elektrischer 250V Versorgungsleitung zum Wechselrichter Einbauort: Einbaumodul, Mannschaftsraum, Fahrerseite. | ja / nein |  |  |
|  | Über den Monitor des Navigationssystems müssen auch FMS Kurztexttelegramme dargestellt werden. Zusätzlich müssen über den Schnittstellenbaustein GPS Koordinaten als FMS Kurztexttelegramm gesendet werden können. Das Navigationssystem muss über die TMC Funktion verfügen und diese Informationen auch empfangen können. | ja / nein | ja |  |
|  | Einbau eines GSM-Gateway vom Typ Dr. Neuhaus SAGEM RT 3000 zum Festtelefon- und Faxgerätanschluss inkl. Anschluss an GPS Antenne Pos. 190 (aus Komatibilitäts- und Servicegründen muß das geforderte Fabrikat geliefert werden. Service und Werkstattvorhaltung sind auf das geforderte Gateway ausgelegt, die Beschaffung eines gleichwertigen Produktes ist für den Auftraggeber unwirtschaftlich.) | ja / nein |  |  |
|  | Für die spätere Nachrüstung des Fahrzeuges mit Digitalfunk sind folgende Leerrohre zu verlegen: - 1 vom Dach bis ins Armaturenbrett für eine Digitalfunkantenne, inklusive Antenne, - 2 vom Armaturenbrett zur Mittelkonsole, - 1 vom Armaturenbrett zum Einbaumodul. - 1 DIN-Einbauschacht, die Festlegung des Einbauortes im Bereich des Armaturenbrettes erfolgt nach Absprache mit dem Auftraggeber. | ja / nein |  |  |
|  | Für den späteren Einbau einer mobilen Datenerfassung ist das Fahrzeug mit Leerrohren auszurüsten, die mit jeweiligem Kabel bestückt werden: - Serielle RS232 Verbindung vom Defibrillator zur Dockingstation - USB – Verbindung Fax-Gerät/Drucker zur Dockingstation - Dockingstation – GPRS Dachantenne Einbauort der Dockingstation ist entweder in Faxnähe oder im Bereich der Mittelkonsole. Zu diesem Zwecke sind drei Leerrohre von dem Einbaumodul zur Mittelkonsole zu verlegen sowie eine 12V- Steckdose vorzusehen. | ja / nein |  |  |
|  | Installation folgender Komponenten (Rückfragen dazu an die Daten- und Kommunikationstechnik der Feuerwehr Düsseldorf!) für ein Navigationssystem bestehend aus: 1 Blaupunkt Navigationssystem "Travelpilot EX-V Prof" komplett mit allem Zubehör: 1 Monitor Widescreen 6,5" 1 Monitorhalter, schwenkbar 1 FBAS/RGB-Wandler Firma Blaupunkt (Bestellnummer:760 7005 718) oder gleichwertiger Art 1 GPS-Antenne, z.B. Hirschmann GPS 9 18 V Flex oder gleichwertiger Art; Servicezugang muss von innen möglich sein. Die Positionierung auf/in dem Armaturenbrett erfolgt in Absprache mit dem Auftraggeber. Die notwendige Verkabelung gehört zum Lieferumfang. Das Navigationssystem muß bei ausgeschalteter Zündung im Standy-Betrieb verbleiben. Das CD-Laufwerk muss mit einer wirksamen Diebstahlsicherung versehen werden. Es muss verhindert werden, dass die Navigations-CD mit einem einfachem Knopfdruck ausgeworfen wird und entnommen werden kann. | ja / nein |  |  |
|  | Einbau eines UKW-Radios mit MP3 (Blaupunkt Orlando MP 56 oder gleichwertiger Art), inkl. CD-Teil mit frei programmierbarer Einzeltitelwiederholung (Repeatfunktion) und für Betrieb über Lautsprecher im Fahrerraum bzw. Mannschaftsraum (getrennt schaltbar). Zusätzlich muss die Aufschaltung über Warnanlage zur Abspielung von Warntexten auf CD möglich sein! Bei Aktivierung der Sprechtaste des 4m-Funks oder der Handy-Freisprechanlage ist das Radio „stumm“ zu schalten. Die Nutzung des Radios muss möglich sein, eine Antenne (Radio und GSM) gehört zum Lieferumfang, ebenso wie die notwendige Verkabelung. | ja / nein |  |  |
|  | Lieferung einer BOS-Funkanlage Typ „Bosch/Motorola FuG 8b-1“ oder gleichwertiger Art, bestehend aus: -SE-Teil (leicht zugänglich verbaut), -Einbauhalterung, -2 Stück FMS Handapparate „Funktronic Commander 5 BOS“, inkl. Auflage ED, mit aktueller Software. -„Funktronic Anschlussinterface für Commander 5 BOS an SE-Teil - Funktronic RS232 Interface (aus Kompatibiläts- und Servicegründen müssen die geforderten Funktronic-Systeme geliefert werden. Das vorhandene FMS-Kurztext und GPS-System besteht ebenfalls aus Funktronic-Komponenten. Service- und Werkstattvorhaltung sind auf die geforderten Komponenten ausgelegt, die Beschaffung eines gleichwertigen Produktes ist für den Auftraggeber unwirtschaftlich.) | ja / nein |  |  |
|  | Lieferung einer 4m/2m-Breitbandkombiantenne, Fa. Kathrein oder gleichwertiger Art. | ja / nein |  |  |
|  | Lieferung von 3 Handsprechfunkgeräten „Kenwood TK290-11b“ oder gleichwertiger Art inkl. Akku, Antenne und Befestigungsclip. | ja / nein |  |  |
|  | Lieferung von 2 Handmonophonen für Handsprechfunkgeräte „Kenwood TK290-11b“ oder gleichwertiger Art. | ja / nein |  |  |
|  | Lieferung von einer Kfz-Ladehalterung, aktiv, Typ „WeTech WTC632“ oder gleichwertiger Art, mit Handmonophon. | ja / nein |  |  |
|  | Lieferung von 2 Kfz-Ladehalterungen, passiv,Typ „WeTech WTC625“ oder gleichwertiger Art, für „Kenwood TK290-11b“. | ja / nein |  |  |
|  | Lieferung einer 4m Freisprecheinrichtung mit Bedienelement (Sprechtaste) an flexiblem Schwanenhals in Lenkradnähe, bedienbar vom Fahrer. | ja / nein |  |  |
|  | Lieferung eines Wechselrichters 250V „LEAB GHF 1215“ oder gleichwertiger Art. | ja / nein |  |  |
|  | Lieferung von einem Faxgerät „Brother MFC-7225N“ | ja / nein |  |  |
|  | Lieferung eines GSM-Gateway vom Typ Dr. Neuhaus SAGEM RT 3000 zum Festtelefon- und Faxgerätanschluss. (aus Komatibilitäts- und Servicegründen muss das geforderte Fabrikat geliefert werden. Service und Werkstattvorhaltung sind auf das geforderte Gateway ausgelegt, die Beschaffung eines gleichwertigen Produktes ist für den Auftraggeber unwirtschaftlich.) | ja / nein |  |  |
|  | Lieferung von einem Navigationssystem bestehend aus: 1 Blaupunkt Navigationssystem "Travelpilot EX-V Prof" mit TMC Funktion komplett mit allem Zubehör: 1 Monitor Widescreen 6,5" 1 Monitorhalter, schwenkbar 1 FBAS/RGB-Wandler Firma Blaupunkt (Bestellnummer:760 7005 718) oder gleichwertiger Art 1 GPS-Antenne, z.B. Hirschmann GPS 9 18 V Flex oder gleichwertiger Art; Die notwendige Verkabelung gehört zum Lieferumfang. | ja / nein |  |  |
|  | Lieferung von einem UKW-Radios mit MP3 (Blaupunkt Orlando MP 56 oder gleichwertiger Art), inkl. CD-Teil mit frei programmierbarer Einzeltitelwiederholung (Repeatfunktion). | ja / nein |  |  |
|  | Lieferung von 1 VESA-Halterung zur Anbringung des Mobil-PC’s über der Dockingstation (Mobile Datenerfassung). Der Einbau hat im Fahrerraum zu erfolgen. | ja / nein |  |  |
|  | Dokumente/ Bestätigungen/ Nachweise |  |  |  |
|  | Vor Beginn der Abnahme sind folgende Dokumente, Bestätigungen und Nachweise zu übergeben. | ja / nein | ja |  |
|  | Bestätigung des Auftragnehmers, dass das Fahrzeug der Norm und dem Angebotsinhalt entspricht sowie einer firmeninternen Qualitätskontrolle unterzogen wurde. Zusätzlich ist die Normkonformität durch Bestätigung von TÜV, TK (ehemals TÜD) oder Dekra nachzuweisen. Ein Protokoll der Qualitätskontrolle ist anzufertigen bzw. nachzuweisen. | ja / nein | ja |  |
|  | Überprüfung und EMV Screening Zur Überprüfung und Sicherstellung der Funktionalität ist vom Auftragnehmer für das erste Fahrzeug (baugleicher Prototyp) ein EMV Screening (aussagefähiges Messprotokoll) in einem akkreditierten Prüflabor in Anwesenheit des Auftraggebers durchzuführen. Hierbei muss die Qualität der technischen Ausstattung im vollen Betrieb (alle Betriebszustände, alle Verbraucher inkl. Wandler eingeschaltet) hinsichtlich der TR BOS (TR 031), dem EMVG und der Richtlinie 2006/28/EG (2004/104 /EG) in aktuellster Fassung überprüft werden. In Ergänzung zum einmaligen Screening ist seitens des Auftraggebers eine kontinuierliche Begleitung, Überwachung und Dokumentation und ggf. Teilabnahme der jeweiligen Ausbau- bzw. Installationsstufen für alle Fahrzeuge durch eine geeignete externe Fachkraft sicherzustellen. Das Screening und die Dokumentation inkl. aller Prüfzeugnisse ist verpflichtender Ausschreibungsbestandteil. | ja / nein | ja |  |
|  | Bestätigung über die Ablieferungsinspektion | ja / nein | ja |  |
|  | Bestätigung über die Einhaltung der Aufbaurichtlinien Bestätigung über die Verwendung schwermetallfreier Farben | ja / nein | ja |  |
|  | Wiegeprotokoll (zGG, GG VA, GG HA, GG li, GG re) | ja / nein | ja |  |
|  | Angabe und Bestätigung der Watfähigkeit des Fahrzeuges. |  |  |  |
|  | Für das Gesamtfahrzeug (voll beladen mit allen Ausrüstungsgegenständen nach Los 2 und allen Betriebsstoffen - auch vollgetankt) ist eine aussagekräftige Gewichtsbilanz (siehe auch Position 1) zu erstellen und bereits dem Angebot beizulegen. | ja / nein | ja |  |
|  | Belade-, Inventarlisten in deutscher Sprache und 3facher Ausfertigung für jedes Fahrzeug im Word-Format auf CD und in Papierform. | ja / nein | ja |  |
|  | Ersatzteillisten in deutscher Sprache und 3facher Ausfertigung für jedes Fahrzeug im Word-Format auf CD und in Papierform. | ja / nein | ja |  |
|  | Elektrische Schaltpläne in deutscher Sprache mit Normsymbolen und 3facher Ausfertigung auf CD und in Papierform. | ja / nein | ja |  |
|  | Die gesamte Fahrzeugelektrik und Funk- bzw. Kommunikationstechnik ist ausführlich und aussagekräftig zu dokumentieren (analog zum bisherigen Fahrzeug, Informationen bzw. auch Muster sind beim Auftraggeber anzufordern). Eindeutige Schaltpläne sind Bestandteil des Ausschreibungsumfanges. Alle Unterlagen sind zusätzlich in elektronischer Form (CD oder DVD) bereitzustellen. Das Dateiformat ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. | ja / nein | ja |  |
|  | Messprotokoll der E-Anlage nach VDE 0100 | ja / nein | ja |  |
|  | Garantieurkunden und Bedienungsanleitungen sind komplett für jedes Fahrzeug in deutscher Sprache und dreifacher Ausfertigung beizulegen. | ja / nein | ja |  |
|  | Bedienungsanleitungen in deutscher Sprache und dreifacher Ausfertigung für jedes Fahrzeug im Word-Format als CD und in Papierform. | ja / nein | ja |  |
|  | TÜV- Abnahmeprotokoll | ja / nein | ja |  |
|  | TK- bzw. Dekra-Abnahmeprotokoll | ja / nein | ja |  |

| Summe Los 1b (exkl. 19 % MwSt.) pro Fahrzeug [EUR]: |  |
| --- | --- |
| Mehrwertsteuer 19% [EUR]: |  |
| Summe Los 1b (inkl. 19 % MwSt.) pro Fahrzeug [EUR]: |  |

Gesamtkosten Los 1 für ein Fahrzeug:

| Los: |  |
| --- | --- |
| 1 a (Fahrgestell) exklusive MwSt. |  |
| Evtl. Rabatt |  |
| MwSt. |  |
| Summe: |  |
| Los: |  |
| 1 b (Auf- und Ausbau) exklusive MwSt. |  |
| Evtl. Rabatt |  |
| MwSt. |  |
| Summe: |  |
| Gesamtsumme Los 1 inklusive MwSt. |  |

Gesamtkosten Los 1 für 6 Fahrzeuge:

| Los: |  |
| --- | --- |
| 1 a (Fahrgestell) exklusive MwSt. |  |
| Evtl. Rabatt |  |
| MwSt. |  |
| Summe: |  |
| Los: |  |
| 1 b (Auf- und Ausbau) exklusive MwSt. |  |
| Evtl. Rabatt |  |
| MwSt. |  |
| Summe: |  |
| Gesamtsumme Los 1 inklusive MwSt. |  |
| Firmenstempel, Datum und Unterschrift |  |
| Anhang: Gewichtsbilanz |  |
| Beschreibung | Gewicht in kg |
| Fahrgestell solo, Typ ___________________________ |  |
| ohne Aufbau aber mit allen |  |
| fahrgestellseitigen Einbauten und |  |
| Automatikgetriebe |  |
| Leergewicht mit angebotenem Fahrgestell |  |
| Typ: __________________________,Aufbau, |  |
| rettungsdienstlichen Einbauten, allen |  |
| Lagerungen und Fahrer |  |
| Mannschaft |  |
| Theoretisches Gesamtgewicht |  |
| Nutzlastreserve bei max. zGG |  |
| Gesamtgewicht Vorderachse |  |
| Gesamtgewicht Hinterachse |  |
| Gesamtgewicht links |  |
| Gesamtgewicht rechts |  |

Los 2: Fahrzeugbeladung für das Notarzteinsatzfahrzeug NEF

### Hinweis: Die Auflistungen der Lose 2a und 2b gelten für ein Fahrzeug!

Los 2a: Medizintechnische Beladung

| Position | Beschreibung | Zusicherung des Bieters | Anzahl | Netto- einzel- preis [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Patiententransport- Hilfsmittel |  |  |  |
|  | teilbares Rettungstuch, Complan, Fa. Schnitzler oder gleichwertiger Art. | ja / nein | 1 |  |
|  | Ausrüstung zur Ruhigstellung der Extremitäten und des oberen Wirbelsäulenbereiches |  |  |  |
|  | Immobilisationssatz für Hals "Stifneck", Fa. Laerdahl oder gleichwertiger Art; Größensatz bestehend aus je einmal: Tall, Regular, Select, No-Neck, Baby- No-Neck, Paediatric und Tasche. | ja / nein | 1 |  |
|  | Ausrüstung zur Behandlung von Atemstörungen |  |  |  |
|  | Wandhalterung „Base Station III“ für Life-Base 4 NG, Fa. Weinmann oder gleichwertiger Art. | ja / nein | 1 |  |
|  | Absaugpumpe, Fa. Weinmann, „Accuvac Rescue“ oder gleichwertiger Art, komplett mit Wandhalterung. | ja / nein | 1 |  |
|  | Intubationsbesteck, komplett, Kaltlicht, Metall, McIntosh Klein, Baby-Miller, Batteriegriff-Kaltlicht. | ja / nein | 1 |  |
|  | Intubationsbesteck, Kaltlicht, komplett, Metall, McIntosh Gr.2, 3, 4, Batteriegriff-Kaltlicht. | ja / nein | 1 |  |
|  | „Intubationstasche 2, Groß“, Fa.PAX, oder gleichwertiger Art. | ja / nein | 1 |  |
|  | Beatmungsbeutel, Ambu „Mark IV Baby“ oder gleichwertiger Art mit Patientenventil (EMP), Reservoir sowie Ambu Gesichtsmasken, latexfrei, in den Größen 0, 0A. | ja / nein | 1 |  |
|  | Beatmungsbeutel, Ambu „Mark IV“ oder gleichwertiger Art mit Patientenventil (EMP) und Ambu Gesichtsmasken, latexfrei, 2, 4, 5. | ja / nein | 1 |  |
|  | Reserve- Sauerstoffflasche, 2 l, Weinmann, Leichtflasche WM 1814 oder gleichwertiger Art. | ja / nein | 1 |  |
|  | Ausrüstung zur Diagnostik |  |  |  |
|  | manu. Blutdruckmessgerät, Speidel & Keller oder gleichwertiger Art, Metall mit Klettmanschette f. Erwachsene (mit aktueller Eichung bei Auslieferung!) | ja / nein | 1 |  |
|  | manu. Blutdruckmessgerät, Speidel & Keller, oder gleichwertiger Art, Metall mit Klettmanschette f. Kinder sowie mit Klettmanschette für Baby (mit aktueller Eichung bei Auslieferung!) | ja / nein | 1 |  |
|  | Pulsoyxmeter , Fa. Weinmann, Modell “smartOx“, Art. WM 18000 oder gleichwertiger Art. | ja / nein | 1 |  |
|  | Fingersensor für Pulsoyxmeter , Fa. Weinmann, Modell Softtip, Art. WM 18030 oder gleichwertiger Art | ja / nein | 1 |  |
|  | Medikamente |  |  |  |
|  | Ampullenkoffer, Fa.Söhngen, "Varioflex- Ampullendepot" oder gleichwertiger Art. | ja / nein | 1 |  |
|  | Infusionspumpe, Fa. Braun, „Perfusor Compact“ oder gleichwertiger Art mit MFC 12V-Anschlußleitung, sowie 250 V-Anschlussleitung | ja / nein | 1 |  |
|  | Ausrüstung zur Behandlung sonstiger lebensbedrohlicher Störungen |  |  |  |
|  | Adapterplatte für Ladekonsole Corpuls 08/16 | ja / nein |  |  |
|  | Notfallkoffer Atmung, leer, Fa. Weinmann, "Ulmer Koffer II" oder gleichwertiger Art mit zwei Kofferaufklebern. | ja / nein | 1 |  |
|  | Notfallkoffer Kreislauf, leer, Fa. Weinmann, "Ulmer Koffer II" oder gleichwertiger Art mit zwei Kofferaufklebern. | ja / nein | 1 |  |
|  | Kindernotfallkoffer, leer, Fa. Söhngen, "Euromed" oder gleichwertiger Art mit zwei Kofferaufklebern. | ja / nein | 1 |  |
|  | Notfallkoffer chirurgisches Besteck, leer, Fa.Söhngen, "Euromed" oder gleichwertiger Art mit zwei Kofferaufklebern. | ja / nein | 1 |  |

Kosten Los 2a für ein Fahrzeug:

| Los 2a (Medizintechnik) exklusive MwSt. |  |
| --- | --- |
| MwSt. |  |
| Gesamtsumme Los 1 inklusive MwSt. |  |

Kosten Los 2a für 6 Fahrzeuge:

| Los 2a (Medizintechnik) exklusive MwSt. |  |
| --- | --- |
| Evtl. Rabatt |  |
| MwSt. |  |
| Gesamtsumme Los 1 inklusive MwSt. |  |
| Firmenstempel, Datum und Unterschrift |  |

Los 2b: Fahrzeugrestausstattung

| Position | Beschreibung | Zusicherung des Bieters | Anzahl | Netto- einzel- preis [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reinigungs- und Desinfektionsmittel: Desinfektionslösung in Sprühflasche (umfallsicher gelagert) | ja / nein | 1 |  |
|  | Rettungswerkzeug, "Hooligan-Brechstange“, klein, ca. 700 mm (Fa. Paratech, Typ Hooligan SPF, Art.Nr. 22-00680 oder gleichwertiger Art | ja / nein | 1 |  |
|  | (Bundeswehr-) Klappspaten, zweifach klappbar | ja / nein | 1 |  |
|  | Sicherheitsgurt- Durchtrenner, Fa. Hanador, "RM 1" oder gleichwertiger Art. | ja / nein | 1 |  |
|  | Warndreieck | ja / nein | 1 |  |
|  | Warnlampen komplett mit Batterien. | ja / nein | 1 |  |
|  | Handscheinwerfer inkl. Kfz- Ladehalterung, ADALIT® L2000-L ATEX oder gleichwertiger Art mit Lithium-Ionen-Akkusatz. | ja / nein | 1 |  |
|  | Handscheinwerfer inkl. Kfz- Ladehalterung, Fa. CEAG, "SEB 8" oder gleichwertiger Art. | ja / nein | 1 |  |
|  | Optional: Beleuchtungseinheit, „Teklite PLU 2“ mit Hochdruck-Natrium Lampe, Akku und KFZ Ladegerät 12V oder gleichwertiger Art | ja / nein | 1 |  |
|  | Feuerlöscher mit Kfz- Halterung, "Total, Typ GX 6" oder gleichwertiger Art. | ja / nein | 1 |  |
|  | Warnkleidung W1 (Weste) | ja / nein | 2 |  |
|  | Schneeketten, Schnellspannketten, "RUDmatic" oder gleichwertiger Art. | ja / nein | 2 |  |
|  | Heizlüfter „Ecomat 2000 Exclusive“, Fa. Kündig oder gleichwertiger Art. | ja / nein | 1 |  |
|  | Kühlbox Kompressor-Kühlbox, Fa. Waeco, Typ "CoolFreeze CF-18" oder gleichwertiger Art . | ja / nein | 1 |  |
|  | Wärmebox „Waeco“ oder gleichwertiger Art, für ca. 8* 500 ml Infusionen mit rundem Flaschenboden (Dauertemperatur ca. 25 °C). | ja / nein | 1 |  |
|  | Fahrtenbuch DIN A4, Firma X-Cen-Tek GmbH oder gleichwertiger Art , Farbe: blau | ja / nein | 1 |  |
|  | Suchscheinwerfer, Modell „Optilux“ oder gleichwertiger Art mit Taster und dehnbarem Spiralkabel und 12 V-Steckdose. | ja / nein | 1 |  |
|  | Rettungsschere, Fa. Robin, „Safety Boy“ oder gleichwertiger Art | ja / nein | 1 |  |

Kosten Los 2b für ein Fahrzeug:

| Los 2b (Restbeladung) exklusive MwSt. |  |
| --- | --- |
| MwSt. |  |
| Gesamtsumme Los 1 inklusive MwSt. |  |

Kosten Los 2b für 6 Fahrzeuge:

| Los 2b (Restbeladung) exklusive MwSt. |  |
| --- | --- |
| Evtl. Rabatt |  |
| MwSt. |  |
| Gesamtsumme Los 1 inklusive MwSt. |  |
| Firmenstempel, Datum und Unterschrift |  |

# Footnotes

Stationierungswache, Werkstatt, 37/4