# Los 1.b: Leistungsbeschreibung für den Aufbau eines TLF 20/30-W

##### Allgemeines

Als Ergänzungs-TLF v.a. für die Waldbrandbekämpfung auch in schwierigem Gelände soll für  die FF ein weiteres TLF 20/30-W (Normbasis TLF 16/24-Tr) beschafft werden. Das Fahrzeug soll in der Anordnung der Beladung und der Bedienung weitestgehend den vorhandenen Fahrzeugen entsprechen.

Folgende Regeln, Vorschriften und Normen müssen eingehalten werden – bzw. es darf im Einzelfall nur nach Absprache davon abgewichen werden

- DIN EN 1846 in allen Teilen

- DIN 14502 Allgemeine Anforderungen Feuerwehrfahrzeuge

- Soweit hier nicht abweichend beschrieben: DIN 14530-22:1995-03 TLF 16/24-Tr

- Soweit hier nicht abweichend beschrieben: DIN 14530-21:2006-03 Tanklöschfahrzeug TLF 20/40

- Technische Richtlinie BOS (TR BOS)

- Technische Richtlinie  Tanklöschfahrzeuge zur Waldbrandbekämpfung (TLF-W)

- EMV Richtlinien 2006/28 EG (für Fahrbetrieb), EN 61000-6  Teile 1 bis 4, 2004/108 EG ansonsten EMVG in aktueller Fassung

- Qualitätsanforderung gemäß ISO 9001 und 9002

- Straßenverkehrzulassungsordnung StVZO BRD

- Vorschriften über elektrischen Anlagen VDE-/DIN-Normen

- Unfallverhütungsvorschrift UVV Feuerwehr GUV-V C53 (früher GUV 7.13)

- Unfallverhütungsvorschrift UVV Fahrzeuge BGV D29 (früher GUV 5.1)

- alle sonstigen gültigen anerkannten Regeln der Technik.

Soweit nicht anders angegeben gilt der jeweils aktuelle Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Leistungsbeschreibung.

Alle vorhandenen Felder müssen ausgefüllt sein. Im Feld Zusicherung des Bieters muss das nicht zutreffende Leistungsmerkmal (ja oder nein) gestrichen werden. Ein leeres Preisfeld (ohne Verweis auf einen Gesamtpreis z.B. für das Fahrgestell), ein Strich, ein fehlender Verweis, eine fehlende geforderte Eintragung oder fehlendes Leistungsmerkmal führen zwingend zum Ausschluss des abgegebenen Angebots. Ergänzende Bemerkungen sind positionsbezogen in einer gesonderten Anlage beizufügen.

Alle beschriebene Lose (Fahrgestell, Aufbau, elektrische Ausstattung inkl. Funk- und Kommunikationstechnik, ausgenommen feuerwehrtechnische Beladung (Los 2) sind zusammen anzubieten. Eine Vergabe nach Einzellosen ist bis auf die feuerwehrtechnische Beladung nicht vorgesehen.

Der jeweilige Bieter tritt als Generalunternehmer auf. Er verantwortet insbesondere die Verträglichkeit bzw. die notwendigen Schnittstellen zwischen Fahrgestell- und Aufbauhersteller.

Das Fahrzeug ist für den Einsatz in schwerem Gelände zu optimieren. Dies gilt insbesondere für die ausgewogene Gewichtsverteilung, die möglichst niedrige Schwerpunkthöhe und die  möglichst geringen Abmessungen. Die Löschmitteltanks müssen dabei in vollem und leerem Zustand berücksichtigt werden.

Bei der Realisierung sind die statischen und dynamischen Lasten im Fahrbetrieb (inkl. Kurven, Bremsverhalten usw.) zu beachten! Dies gilt insbesondere für das Fahren mit vollen/teilgefüllten oder leeren Tanks!

Gelten die Angebotspreise für dieses Los nur in Verbindung mit einem Fahrgestell eines speziellen Herstellers, so ist dies zu vermerken. Die differierenden Angebotspreise für Aufbauten auf Fremdfahrgestelle sind dann anzugeben. Als mögliche Fahrgestelle kommen z.B. Produkte der Firmen MAN, Mercedes-Benz und Scania in Betracht, vgl. Los 1a.

Alle Schubfächer und Klappen sowie alle eingebauten Geräte müssen dauerhaft so gesichert sein, dass ein ungewolltes Öffnen bzw. Herausfallen während der Fahrt und im Falle eines Unfalles wirksam verhindert wird.

Beim Ausbau ist unbedingt darauf zu achten, dass logisch zusammenhängende Beladungsgruppen gebildet werden und mögliche Freiräume nicht unnötig durch Einbauten zugebaut werden. Auf die diesbezügliche Vorbemerkung in Los 2 wird eindringlich verwiesen.

Für die Zusammenfassung der Baugruppen sind möglichst baugleiche, zumindest aber maßabgestimmte,

ausreichend stabile Kunststoffbehälter (Euro-Norm-Behälter) zu verwenden

Der Behälterinhalt ist jeweils auf Stirn- und Rückseite am Behälter zu beschriften!

Leerräume sind konsequent zu nutzen bzw. nutzbar zu erhalten!

Das gesamte Fahrzeug inklusive Aufbau darf die maximalen äußeren Abmessungen (ca. Maße mit Ausnahme der Breite!) von

Länge, inkl. aller Anbauten:			 max.	6.500 mm

Fahrzeugbreite (ohne Spiegel)			 max.	2.500 mm  (soll darunter, < 2.400 mm!)

Höhe:	max.	3.100 mm (soll darunter) (hiermit ist die max. Höhe inkl. aufgelegter Dachbeladung gemeint) nicht überschreiten.

Hinweis:  Die Auflistung gilt für ein Fahrzeug!

Bitte geben Sie hier etwaige Mehrkosten (z.B. Einlagerung, Logistik) an, wenn ein anderer Anbieter als der für Los 1 den Zuschlag für Los 2 erhält:

____________________ Euro (o. MwSt)

____________________ Euro (m. MwSt)

| Position | Beschreibung | Zusicherung des Bieters | Aus- schluss- kriterium | Netto- Angebots- Preis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fahrer- und Beifahrerraum |  |  |  |
|  | Verwendung eines serienmäßigen mittellangen Fahrerhauses mit öffenbarer, gepolsterter Dachluke zur Aufnahme von 1FA. Beifahrersitz mit umklappbarer Lehne als Standfläche! Optimiert für den Einsatz im Gelände mit Schutzbügel der gleichzeitig die Dachaufbauten (Warnanlage etc.) schützt. Einbau eines Überrollbügels, vgl. franz. „CCF“ um einen Überlebensraum für die Insassen zu sichern. | ja / nein | Ja |  |
|  | Das Fahrerhaus und der Aufbau müssen mit ausreichend dimensionierten und einfach zugänglichen Öffnungen- und Wartungsklappen zum Fahrgestell- und Aufbauservice ausgestattet sein. Dies gilt insbesondere auch für die notwendigen Wartungsöffnungen zu Schaltkästen und der Funk- bzw. Antennenanlage. Die Öffnung muss ohne Spezial-, am besten ganz ohne Werkzeug möglich sein. | ja / nein | Ja |  |
|  | Korrosionsschutz, Hohlraumkonservierung und Unterbodenschutz | ja / nein | Ja |  |
|  | Lackierung in reinweiß RAL 9010 und Beklebung in leuchtrot (RAL 3026) mit Reflexstreifen und reflektierender Beschriftung (Produkte der Fa. 3M mit 5 Jahres Garantie oder gleichwertiger Art). Zusätzlich müssen alle gefährdeten Türkanten eine farblose flexible Kantenschutzbeklebung erhalten (Fabrikat „Avery", Typ FC 2010 transparent oder gleichwertiger Art). Die Beklebung erfolgt in Absprache mit Auftraggeber. Hierzu hat der Auftragnehmer eine aussagefähige Skizze oder Zeichnung vor Beginn der Beklebung zu fertigen und abzustimmen. Auf Wunsch können durch den Auftraggeber Literaturhinweise zu vergleichbaren Beklebungen gegeben werden. Eine aussagefähige Zeichnung ist verpflichtender Ausschreibungsbestandteil. | ja / nein | Ja |  |
|  | Im Sichtfeld des Fahrers (vorzugsweise obere und/oder untere Ecke der Windschutzscheibe) sind eindeutige und aussagefähige Piktogramme für folgende Kenndaten anzubringen: Fahrzeughöhe (unbeladen) Fahrzeugbreite Watfähigkeit zGM maximale Achslast Die Piktogramme dürfen das Sichtfeld des Fahrers- und Beifahrers nicht einschränken. Bei Luftfederung ist sowohl die „normale“ als auch die minimale und maximale Fahrhöhe anzugeben. Alle Kontrollleuchten müssen gut einsehbar angeordnet und eindeutig beschriftet sein. Bei nicht eindeutigen oder seltenen Symbolen ist die Klarschrift gut lesbar zu verwenden. | ja / nein |  |  |
|  | Anbringen eines geeigneten Flaggenhalters mit Verlustsicherung (z.B. Klemmschraube) für die Kennzeichnung von Kolonnenfahrten nach Bundeswehr-Standard BWB TL 8345-0009 | ja / nein |  |  |
|  | Fußbodenbelag: Der Boden des Führerhauses ist mit einem noppenartigen und damit rutschfesten Bodenbelag zu versehen. Alternativ: serienmäßige entnehmbare Gum-mimatten. | ja / nein | Ja |  |
|  | Reinigung – Desinfektion: Alle Oberflächen und auch der Fußbodenbelag müssen so beschaffen sein, dass Sie mit handelsüblichen Reinigungs- und Des-infektionsmittel behandelt werden können. Unbeständigkeiten gegen Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel sind ausdrücklich anzugeben. | ja / nein | Ja |  |
|  | Maschinelle Zugeinrichtung mit 50 kN Seilzugkraft Ausführung als vom Fahrzeugmotor hydraulisch angetriebene Winde nach DIN 14584:2002-12, z.B. Fa. Werner 50.S H1 oder gleichwertiger Art. Geeignet um auch unter Last zu schleppen. Die Hydraulik ist entsprechend passend zu wählen, dass die Zugleistung nicht erst mit Motorenddrehzahlen erreicht wird. Eine aussagefähige technische Beschreibung oder Dokumentation ist beizufügen. | ja / nein | Ja |  |
|  | Bedienung der Seilwinde im Fahrerhaus | ja / nein | Ja |  |
|  | Fernbedienung außerhalb des Fahrerhauses muss zusätzlich möglich sein- mittels 10 m Verlängerungskabel | ja / nein | Ja |  |
|  | Optional: Funkfernsteuerung für maschinelle Zugeinrichtung Muss ohne Montageaufwand nachrüstbar sein. | ja / nein |  |  |
|  | Einbau und Lieferung einer Box/Ablage für mind. 4 DIN-A 4-Ordner 80mm breit, einer Halterung für zwischen Fahrer- und Beifahrersitz | ja / nein | Ja |  |
|  | Einbau und Lieferung von stabilen Doppel-Kleiderhaken für jeden Sitzplatz. Die Festigkeit muss so gewählt werden, dass auch schwere Jacken aufgehängt werden können. (Fabrikat: Normbau, Farbe schwarz oder gleichwertiger Art) | ja / nein | Ja |  |
|  | Lagerung aller weiteren feuerwehrtechnischen und sonstigen Ausrüstungsgegenstände Beschreibung in Los 2 dieser Ausschreibung in FR. Der Beladeplan sowie die Beladeskizze mit Auflistung nicht zu verlastender Ausrüstungsgegenstände ist verpflichtender Ausschreibungsbestandteil! | ja / nein | Ja |  |
|  | Elektrische Ausrüstung und Ausstattung: Beschreibung und allgemeine Anforderungen der elektrischen Anlage Die gesamte elektrische Zusatzausrüstung, einschließlich Warnanlage, ist plusseitig möglichst vollständig getrennt von der serienmäßigen elektrischen Ausrüstung des Basisfahrzeuges zu trennen und in geeigneter Weise anzuschließen. Die gesamte elektrische Versorgung ist als zentrale Verteilung zu konzipieren (vgl. Hausanschlusskasten). An diesem zentralen Ort befinden sich alle betrieblich relevanten Sicherungen. Dies gilt v. a. für etwaige Notbetriebsfunktionen. Weiterhin sind hier alle Verteilerleisten für das Leitungsnetz zu integrieren. Alle Leitungen sind in Kabelkanälen zu führen. Die Verlegung der Kabel in den Kabelkanälen hat prinzipiell so zu erfolgen, dass sie im Falle von Störungen oder notwendigen Nachrüstungen leicht erreichbar sind. Hierzu zählen insbesondere Kabelkanäle an beiden Seiten des Fahrzeuges, die leicht nachträglich nutzbar gemacht werden können. Die elektrische Anlage muss den Einflüssen üblicher Reinigungs- und Desinfektions-verfahren standhalten. Es ist sicherzustellen, dass zwischen allen relevanten Fahrzeugteilen eine einwandfreie Masseverbindung hergestellt wird. Der Zigarettenanzünder scheidet als Anschlusspunkt für eine stationäre Spannungsversorgung, z.B. für Suchscheinwerfer, aus. | ja / nein ja / nein | Ja |  |
|  | Ladetechnik Die Fahrzeugbatterien sind bei Netzeinspeisung durch einen geregelten Ladekreis zu laden. Es ist, entsprechend der ausgewiesenen Energiebilanz, ein ausreichend dimensioniertes Ladegerät zu verwenden (min. 10%, max. 40% der Batteriekapazität). Es ist dafür zu sorgen, dass für Batterietyp und -kapazität geeignete Ladekennlinien verwendet werden. Der Ladevorgang ist durch Temperaturkompensation zu regeln. Die Batterietechnik muss so ausgelegt sein, dass alle Ladungsträger während der Fahrt und bei Anschluss an das externe Netz gespeist werden. Zur Gewährleistung der Funktion der Starterbatterie ist ein Ladegerät mit ausreichendem Ladestrom zu wählen, dass neben der zusätzlichen Ladung aller anderen Ladestationen auch die Einspeisung und damit ausreichende Ladung durch den Stromerzeuger garantiert. Das Gerät muss kurzschlussfest, verpolungs- und überlastgeschützt, selbstkühlend, für die Ladung von Gel - Batterien geeignet und mit einer Temperaturüberwachung sowie einer Netz-Ladeanzeige im Gerätedisplay ausgestattet sein. | ja / nein | Ja |  |
|  | Die Ladeerhaltung für Ausrüstung ist sowohl durch die Lichtmaschine oder das Ladegerät vorzusehen. Sie muss ausreichend bemessen sein, um die gesamte verlastete Akku-Ausstattung laden zu können. Alle Batterien sind durch Tiefentladeschutzeinrichtungen zu schützen. Das Batterielademanagement muss folgende Struktur haben: - Ladegerät für Starterbatterie (24 V) mit programmierbarer Ladekennlinie - elektronisches Überwachungssystem, z.B. Leab Battery Watch BW 802, oder gleichwertiger Art - ausreichend dimensionierte Gel - Starterbatterien - 230 V Prioritätserkennung (z.B. Leab Auto-Switch oder gleichwertiger Art) | ja / nein | Ja |  |
|  | Leistungs- und Energiebilanz Für das gesamte Fahrzeug und die verbaute Technik ist eine ausführliche Energiebilanz zu erstellen. In der Energiebilanz sind sowohl das reine Fahrgestell mit allen Verbrauchern (Abblendlicht, Nebellicht, Lüftung etc.) als auch die gesamte technische Zusatzbeladung (Sondersignalanlage, Blaulicht, Funk, Akkulampen, Beleuchtung, etc.) mit den einzelnen Verbrauchern im ungünstigen Betriebszustand (höchste Leistungsaufnahme) zu betrachten und detailliert aufzuschlüsseln. Hierbei ist besonders die Lichtmaschinenleistung im kritischen Leerlaufbereich zu betrachten. Die Leistungs- und Energiebilanz muss folgende Betriebszustände beschreiben und aufgeschlüsselt enthalten: 1) Anfahrt zur Einsatzstelle 2) Stand an der Einsatzstelle mit laufendem Fahrzeugmotor 3) Stand an der Einsatzstelle mit stehendem Fahrzeugmotor 4) Stand in der Fahrzeughalle mit Netzanschluss 230 V Die Leistungs- und Energiebilanz ist verpflichtender Ausschreibungsbestandteil! | ja / nein | Ja |  |
|  | zentrale Elektroverteilung An gut zugänglicher Stelle sind im Fahrzeug eine oder zwei zentrale Elektroverteilungen zu installieren, die alle zusätzlichen Verbraucher zusammenfasst. In der Verteilung sind alle, für die zusätzlichen Verbraucher benötigten Relais und Sicherungen einzubauen. Weiterhin sind hier alle Verteilerleisten für das Leitungsnetz zu integrieren. | ja / nein | Ja |  |
|  | Sicherungen Alle Sicherungen der zentralen Verteilung sind als Automaten auszuführen. Alle Relais, Sicherungen und Bedienelemente der elektrischen Ausrüstung sind eindeutig und dauerhaft zu beschriften. Sie sind in der Bedienungsanleitung für das Fahrzeug und mit Hinweisen für die Fehlersuche zu erläutern. | ja / nein | Ja |  |
|  | Dokumentation Die gesamte Fahrzeugelektrik und Funk- bzw. Kommunikationstechnik ist ausführlich und aussagekräftig zu dokumentieren. Eindeutige Schaltpläne sind Bestandteil des Ausschreibungsumfanges. Alle Unterlagen sind zusätzlich in elektronischer Form (CD oder DVD) bereitzustellen. Das Dateiformat ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. | ja / nein | Ja |  |
|  | Ladetechnik 24V Fahrgestellbordnetz Das Fahrgestellbordnetz muss aus den folgenden Komponenten bestehen: Zyklenfeste Batterien in Gelausführung (2 Stück), geeignet für Starterapplikation, 140Ah/K20, zum Beispiel EXIDE G140 oder gleichwertiger Art. In der Nähe der Batterien muss folgende Beschriftung dauerhaft angebracht sein: „Achtung! Gel Batterie, nur gegen baugleiche Batterie austauschen! Programmierung des Ladegerätes und die Temperaturkompensation beachten!“ Unterbringung der gesamten Batterie- und Ladetechnik nicht im Bereich der Wattiefe! (Z.B. Auszug im Geräteraum oder Dach) Vollautomatisches mikroprozessorgesteuertes Batterieladegerät mit dreistufiger IUoU-Ladekennlinie, programmierbar auf Batterietyp und Anwendung, Ladestrom 40A, spannungs- und temperaturgeführt über externen Sensor an der Batterie, zum Beispiel LEAB ABC 2440 mit Sensor CTS oder gleichwertiger Art Automatischer Ladewandler / Equalizer 24V/12V zum Ladeausgleich unterschiedlich geladener Starterbatterien mit einer ausreichenden Dauer-Ladeleistung von 30A, wasserdicht nach IP67, angeschlossen an die Fahrgestellbatterien, zum Beispiel LEAB SP21030E oder gleichwertiger Art | ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein | Ja Ja |  |
|  | Batteriespannungsüberwachung Die Fahrgestellbatterien sind über einen programmierbaren zweistufigen Unterspannungsschutz (Warnung & Abschaltung), z.B. LEAB Battery Watch BW 802 oder gleichwertiger Art zu schützen. Auf diese Unterspannungsschutzschaltung müssen alle elektrischen Verbraucher, z.B. Ladeschalen für Handfunkgeräte, Handlampen, etc. aufgeschaltet werden, damit eine unzulässige Entladung der Fahrgestellbatterien sinnvoll verhindert wird. Das 4 m Funkgerät (FuG 8b1) und die Stromversorgung für das Digitalfunkgerät sind nicht auf den Unterspannungsschutz aufzuschalten! Sowohl im Fahrerhaus als am Pumpenbedienstand ist die Abschaltung optisch und akustisch in geeigneter Weise zu signalisieren. Zusätzlich ist zur Signalisierung die Umfeldbeleuchtung und das Rückwärtswarnsystem (RWS) in der Warnstufe abzuschalten. DC/DC-Wandler zum Betrieb von 12-V-Geräten im Fahrerhaus sind grundsätzlich in galvanisch getrennter Ausführung zu wählen. Für jedes Gerät ist nach Möglichkeit ein eigener Wandler vom Typ LEAB PVS 3i, PVS6i oder gleichwertiger Art (je nach Leistungsbedarf auch größer) zu verwenden. Die Anzahl richtet sich nach dem Leistungsbedarf der zu betreibenden Geräte. Die Wandler sind leicht zugänglich zu montieren. | ja / nein ja / nein | Ja |  |
|  | Bordnetzverteiler 230 V Die gesamte 230 V Versorgungsebene ist über einen Bordnetzverteiler als Unterverteilung zu definieren. In diesem leicht zugänglichen Bordnetzverteiler, z.B. LEAB PCM 8 oder gleichwertiger Art sind ein Fehlerschutzstromschalter (FI) und ein Netzvorrangschalter zu integrieren, z.B. LEAB NVS3 oder gleichwertiger Art. Der Netzvorrangschalter dient als Netzwahlschalter zwischen der 230 V Außeneinspeisung über die Steckdose Nähe Fahrertüre und der Außeneinspeisung über den tragbaren Stromerzeuger (siehe Los 2). In dessen Nähe muss daher eine steckbare 230V Versorgungsleitung zum Bordnetzverteiler vorgesehen werden. | ja / nein | Ja |  |
|  | Innenraumbeleuchtung (weiß) Innenbeleuchtung durch mindestens 2 Leuchtstoffröhren o. ä.. Die Schaltung muss über die Türkontakte des Fahrerraumes erfolgen. Zusätzlich ist ein Schalter im Armaturenbrett vorzusehen. | ja / nein | Ja |  |
|  | Innenraumbeleuchtung (rot) Zur Erzielung einer maximalen Blendfreiheit während Nachtfahrten muss die weiße Innenbeleuchtung durch mindestens eine rote Leuchtstoffröhre o. ä. ergänzt werden. Alternativ können auch die Lampenabdeckungen dauerhaft eingefärbt sein. Die Schaltung erfolgt ausschließlich über einen Schalter im Armaturenbrett. (Blendfreiheit nachts für Fahrer) | ja / nein | Ja |  |
|  | Umfeld- und Dachbeleuchtung Zusätzlich ist eine Umfeldbeleuchtung am Aufbau (links, rechts, Heck) und eine Dachbeleuchtung vorzusehen. Die Bedienung (Ein-/Ausschalten) erfolgt über einen Schalter in der Nähe des Fahrersitzplatzes und Stromerzeugers im benachbarten Geräteraum. Zur Vermeidung von Aufbauschäden ist sie bündig in die Seitenwand einzusetzen. Es ist zu gewährleisten, dass sowohl der Nahbereich als auch die Einstiege und Treppen ausreichend ausgeleuchtet sind. Alle Geräteräume und Klappen müssen (innen und außen) so beleuchtet sein, dass sie in der Dunkelheit einwandfrei bedient bzw. beladen oder entladen werden können. Die Umfeldbeleuchtung muss während der Fahrt außer Funktion sein. Die eingeschaltete Umfeldbeleuchtung muss durch Kontrolllampen im Fahrerhaus (in Nähe der Schalter im Armaturenbrett) sichtbar gemacht werden. Die Dachbeleuchtung ist automatisch durch das Hinunterklappen der Aufstiegsleiter zu schalten. | ja / nein | Ja |  |
|  | Zusätzliche Brems-, Rückleuchten und Fahrtrichtungsanzeiger (Dreikammerleuchten) im oberen Bereich des Aufbaus. | ja / nein | Ja |  |
|  | Die Fahrzeugfront muss an der Kopfseite des Aufbaus mit zwei weißen Begrenzungsleuchten in LED Technik gemäß StVZO § 51 versehen werden. Zusätzlich sind beide Aufbauseiten links und rechts mit gelben Seitenmarkierungsleuchten in LED Technik nach der Richtlinie 76/756/EWG bzw. StVZO § 51a kenntlich zu machen. | ja / nein | Ja |  |
|  | An der Fahrerhausdachkante vorne sind zwei ausreichend dimensionierte Zusatzschein-werfer in Xenon-Technik zum Ausleuchten des Fahrweges (nahes Umfeld) zu integrieren. Diese müssen mit einem ausreichenden Schutzgitter (Kabinen- und Astschutz) gesichert werden. So das eine Beschädigung oder gar Verlust gewährleistet ist. Die Bedienung (Ein-/Ausschalten) erfolgt über einen Schalter in der Nähe des Fahrersitzplatzes. | ja / nein |  |  |
|  | Beidseits ist an den Außenspiegeln je ein zugelassener Rückfahrscheinwerfer (Safelight Technikus oder vergleichbar) anzubringen. | ja / nein | Ja |  |
|  | Ladesteckdosen -Nähe Fahrerhaustüre/-einstieg links 250V Zur einfachen Einspeisung ist in der Nähe der Fahrertüre eine 250 V Einspeissteckdose mit integrierter Kontrollleuchte und CEE Steckvorrichtung („Aufputzdose“ für den Nassbereich vorzusehen. (Typ Bals CEE 2441 IP 67 mit Kontrollleuchte oder vergleichbar.) „Campingsteckdosen“ werden nicht akzeptiert! Die integrierte Kontrollleuchte muss den Zustand des fahrzeugeigenen Fehlerschutzstromschalters berücksichtigen. Hat dieser ausgelöst, so muss sie trotz anliegender 250 V Versorgung erloschen bleiben 24 V a) die Fahrgestellbatterien müssen über eine Ladesteckdose nach DIN 14960 geladen werden können. Die Ladesteckdose ist mit dem Hinweis 24V deutlich zu kennzeichnen b) die Fahrgestellbatterien müssen über eine zweipolige Ladesteckdose nach VG 96917 (NATO-Stecker) als Starthilfe genutzt werden können. Die Steckdose ist leicht zugänglich zu montieren und mit dem Hinweis „Fremdstartsteckdose 24V“ deutlich zu kennzeichnen. Auf die Bedienung ist in der Bedienungsanleitung explizit zu verweisen. Ein dazugehöriges Kabel mit Steckern ist mitzuliefern (siehe auch Los 2) und sicher zu verstauen(GR oder Lagerung). | ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein | Ja |  |
|  | Leseleuchte und Handsuchscheinwerfer Zusätzlich zu den Leseleuchten (vgl. Los 1a) ist auf dem Armaturenbrett der Anbau einer Schwanenhals-Leseleuchte (ca. 50 cm lang) vorzunehmen, hierbei ist auf eine stabile Befestigung sowohl der Leuchte an sich als auch des Schwenkarmes zu achten. Die Lampe ist so zu befestigen, dass ein Reparaturaustausch möglich ist. Alternativ kann auch ein serienmäßiger Kartenlesespot des Fahrgestells, soweit geeignet und verfügbar, verwendet werden. Die Funktion eines Airbags oder eines anderen Sicherheitssystems darf nicht beeinträchtigt sein. Neben der Schwanenhalsleuchte ist ein Suchscheinwerfer, z.B. Fabrikat: Hella Hand-Suchscheinwerfer 24 V Bestell-Nr. 1H3 002 456-032, zu befestigen. Bei der Auswahl des Suchscheinwerfers ist darauf zu achten, dass der Scheinwerfer nur über einen Taster bedient werden darf. Eine Bedienung über einen Ein-Aus-Schalter mit Arretierung im eingeschalteten Zustand ist nicht zulässig, ggf. muss der Suchscheinwerfer entsprechend geändert bzw. modifiziert werden! | ja / nein | Ja |  |
|  | Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen Der ausgefahrene bzw. aufgestellte Dachmonitor ist ebenso wie alle Türen, Klappen, Bordwandklappen Rollläden o. ä. für Geräteräume optisch mit einer oder mehreren (zentralen) Kontrollleuchten im Armaturenbrett und zusätzlich ist im Falle des Wegfahrens quittierbar akustisch zu signalisieren (Aufschaltung über Feststellbremse). Zusätzlich muss die Fahrzeugzündung bei eingesteckter 230 V Versorgung (Nähe Fahrertüre) oder belegter 24 V Ladesteckdose im Fahrerhauseinstieg gesperrt sein (ein Wegfahren muss wirkungsvoll verhindert werden). Für diese Funktion ist zusätzlich eine Deaktivierung (Notbetrieb) vorzusehen, damit ein Starten des Fahrzeuges jederzeit erfolgen kann. Die Funktion Umfeld- und Dach muss über Kontrollleuchten im Fahrerhaus zusätzlich angezeigt werden. ( Notbetrieb-Sicherheitssysteme Generell ist für alle automatischen Steuerungen und Sperrungen (auch Pumpenbetrieb) ein Notbetrieb vorzusehen. Dieser dient im Ausnahmefall (Ausfall oder Störung der Überwachung) zum bewussten Überbrücken der verbauten Sicherheitssysteme. | ja / nein | Ja |  |
|  | Unfalldatenspeicher (UDS) Lieferung und Einbau eines Unfalldatenspeichers (UDS) im Fahrerhaus, Fabrikat Unfalldatenspeicher Kienzle UDS oder gleichwertiger Art (Fa. Siemens VDO Automotive AG, 7806 Villingen-Schwenningen). Auf den Fahrtenschreiber wird verzichtet. Bauteil Bestellnummer UDS Gerät Release 2.0 2165-20000000 Externes Bedienelement 2165-90150020 Anschlussleitung 2165-90010020 Montageteil UDS 2.0 2165-90010020 Plombierkappe 2165-70100104 Die Taste des externen Bedienelementes muss gesperrt und die Löschfunktion deaktiviert werden. Die Auslesebuchse muss leicht zugänglich und verplombt sein. Im Geräteprotokoll muss die Deaktivierung vermerkt sein. Der UDS muss so verbaut werden, dass er leicht zugänglich und vor mechanischer Beschädigung und Beschädigung durch Nässe (Reinigung) geschützt ist. | ja / nein | Ja |  |
|  | Sondersignalanlage Lieferung und Einbau einer elektronischen Sondersignal- und Warnanlage WA 23 oder gleichwertiger Art (Fa. Pintsch-Bamag, 46537 Dinslaken) mit zwei Doppelblitzkennleuchten Kranefeld NovaS oder gleichwertiger Art ( Fa. Hänsch Warnsysteme GmbH, 49768 Herzlake) auf dem Fahrerhausdach. Optional: Zugelassene LED-Blitzleuchten. Es muss mit Hilfe der eingebauten Anlage möglich sein, Durchsagen über Mikrofon durchzuführen. Durch die Art des Ein- und Aufbaues der Sondersignalanlage, insbesondere der Lautsprecher, ist sicherzustellen, dass beim Betrieb der Anlage weder Rückkopplungen bei Mikrophon-Durchsagen (geschlossene Seiten-Fenster), noch zu starke Innengeräusche durch den Betrieb der Sondersignalanlage erfolgen. Das Abhören und Verfolgen des Funkverkehrs muss auch auf einer Alarmfahrt ohne Probleme möglich sein! Es darf nur ein max. Geräuschpegel von 85 dB(A) (Referenz Ohrhöhe Fahrer- und Beifahrersitzplatz) im Führerhaus bei eingeschalteter Warnanlage erreicht werden. Der Lärmpegel ist über ein Messprotokoll in Anwesenheit des Auftragnehmers nachzuweisen! Die gesamte Steuerung der Sondersignalanlage muss von einem zentralen Bedienteil (z.B. Stuttgart II, Fa. Hänsch Warnsysteme GmbH, 49768 Herzlake oder gleichwertiger Art) erfolgen können. Ein Hauptschalter zum gemeinsamen Einschalten aller Kennleuchten (Front, Dach und Heck) ist in jedem Fall vorzusehen. Kann ein zentrales Bedienfeld nicht integriert werden, so sind ist die Anordnung der Schalter identisch wie beim Bedienteil von Stuttgart II zu wählen. Alle Schalter der Sondersignalanlage sind in einer Konsole o. ä. gemeinsam unterzubringen und entsprechend zu kennzeichnen und zu beleuchten. Sie müssen für den Fahrer leicht erreichbar sein. Die Sondersignalanlage muss auch dann noch funktionsfähig sein, wenn ein Blaulicht ausgefallen ist. | ja / nein ja / nein ja / nein | Ja Ja |  |
|  | Die Front- und Heckblitzleuchten müssen der Warnanlage angepasst sein. | ja / nein |  |  |
|  | Astschutz des Dachaufbauten Alle Dachaufbauten inkl. der Sondersignalanlage sind durch einen massiven Astschutz zu schützen. Die Energie darf dabei nicht nur punktuell auf das Fahrzeugdach übertragen werden, sondern muss z.B. bis an die Dachkanten verteilt werden, um Schäden im Dach zu verhindern, vgl. französische Waldbrandfahrzeuge bzw. die TLF-W auf U 5000 der Bundeswehr Bj 2007/2008. | ja / nein | Ja |  |
|  | Die beiden Heckblitzleuchten sollen oben neben Rückleuchten an den Aufbauecken integriert werden, z.B. Hella LED-Eckleuchtensystem (Fa. Hella KGaA Hueck & Co, 59552 Lippstadt oder gleichwertiger Art). Das Eckleuchtensystem muss auf die WA 23 in Blinkfrequenz und -dauer abgestimmt sein. Die Blitzleuchten müssen zusammen mit dem Hauptschalter aktiviert werden können, müssen aber zusätzlich getrennt ab- und wieder einschaltbar sein. Im Kühlergrill, mit der Außenfront abschließend, sind zwei Räumlampen gem. StVZO § 52, Abs. 3 (Doppelblitzwarnanlage) Typ 40 pico LED oder gleichwertiger Art (Fa. Hänsch Warnsysteme GmbH, 49768 Herzlake) zu montieren. Die Räum- und die Heckkennleuchten müssen zusammen mit dem Hauptschalter eingeschaltet werden können, müssen aber zusätzlich getrennt ab- und wieder einschaltbar sein. | ja / nein ja / nein ja / nein | Ja Ja Ja |  |
|  | Rückwärts-Warnsystem Lieferung und Einbau einer elektronischen Doppelblitzwarnanlage, effekta-Rückwärts-Warnsystem Typ 42 (gelb) oder gleichwertiger Art (Fa. Hänsch Warnsysteme GmbH, 49768 Herzlake in die Heckpartie des Fahrzeuges. Das Rückwärts-Warnsystem muss sowohl vom Fahrerplatz (Armaturenbrett) aus auch vom Pumpenbedienstand ein- und ausgeschaltet werden können. Eine Laufrichtungsanzeige ist nicht gewünscht. Eine Zulassung nach § 53a Abs. 3 StVZO als zusätzliche Warnleuchte ist erforderlich. Das Warnsystem ist im Fahrzeugbrief einzutragen. | ja / nein | Ja |  |
|  | Funk- und Kommunikationstechnik Die zum Zeitpunkt des Aufbaus gültige “Einbaurichtlinie Funk” der Feuerwehr Düsseldorf ist zwingend einzuhalten. Die Funk- und Kommunikationstechnik umfasst die Lieferung, den Einbau (Raum F, G6) und den Abgleich folgender Komponenten: | ja / nein |  |  |
|  | Analoge Funktechnik 4 m/2m- Breitbandkombiantenne Stahlrute Kathrein K 510335 (für RG 58) Fa. Kathrein oder gleichwertiger Art. Der Servicezugang muss uneingeschränkt von innen möglich sein. zentraler Funkhauptschalter in der Nähe des Fahrerplatzes Verwendung von zwei serienmäßigen Fahrzeug Radio-Lautsprechern als Lautsprecher 4m Funk Fahrzeugfunkanlage 1 Stück Bosch / Motorola FuG 8b-1 oder gleichwertiger Art SE Gerät nach TR-BOS 1 Stück Einbauhalterung für Bosch / Motorola FuG 8b-1 SE Gerät nach TR-BOS 2 Stück Funktronic Commander 5 BOS inkl. Auflage ED oder gleichwertiger Art mit aktuellster Software! (1 FR, 1 GR) 1 Stück Funktronic Anschlussinterface für Commander 5 BOS an Bosch / Motorola Fug 8b-1 SE Gerät oder gleichwertiger Art inkl. Auflage ED oder gleichwertiger Art mit aktuellster Software SE Gerät oder gleichwertiger Art inkl. notwendiger Kabel 3 Stück Handsprechfunkgerät Kenwood TK290- 11b oder gleichwertiger Art inkl. Akku, Antenne, Befestigungsclip 2 Stück, Lautsprechermikrofon Kenwood KMC-25 oder gleichwertiger Art 1 Stück aktive KFZ – Ladehalterung (Einbauort FR) mit Handmonophon für Kenwood TK290-11b (Fa. WeTech Typ WTC632 oder gleichwertiger Art) 2 Stück KFZ - Ladehalterung für Kenwood TK290-11b (Einbauort FR) (Fa. WeTech Typ WTC625 oder gleichwertiger Art) 2 Stück Helmsprechgarnitur für Kenwood TK290-11b (Fa Imtradex Firetalk oder gleic hwertiger Art) Der Einbau der Ladehalterungen in der Fahrerkabine muss so erfolgen, dass die Ladehalterung die Anbringung von Hörsprechgarnituren bzw. Handmonophonen erlaubt und die Ladekontrolle sichtbar ist! | ja / nein | Ja |  |
|  | Digitale Funktechnik: Einbau einer Stromversorgung und Antennenverkabelung zur Vorbereitung der Nachrüstung einer Tetra-Funkanlage für das Fahrzeug. Der gleichzeitige Betrieb beider Systeme muss möglich sein. Die vorhandene DIN Schächte sind hierfür zu nutzen. | ja / nein | Ja |  |
|  | Nach Einbau der Funkanlage ist ein Abgleich der Funkanlage im 4m (Betriebskanal Kanal 470 und 488) und 2m Bereich (Betriebskanäle 56, 55, 54, 53, 50, 34, 32, 25) durchzuführen. Hierzu ist ein Messprotokoll mit den Betriebszuständen (vor/nach dem Abgleich) nachzuweisen. | ja / nein | Ja |  |
|  | Navigationssystem Über den Monitor des Navigationssystems müssen neben dem Bild der Rückfahrkamera auch FMS Kurztexttelegramme dargestellt werden. Zusätzlich müssen über den Schnittstellenbaustein GPS Koordinaten als FMS Kurztexttelegramm gesendet werden können. Die Festlegung des Einbauortes des Navigationssystems erfolgt in Absprache mit dem Auftraggeber. Hierzu sind folgende Komponenten erforderlich: 1 Stück Hirschmann GPS918 V Flex GPS / Radio / Mobilfunk-Antenne Fa. Hirschmann oder gleichwertiger Art. Der Servicezugang muss uneingeschränkt von innen möglich sein. 1 Stück Adapter RS232 - I2CExt (Fa. Funktronic) oder gleichwertiger Art für Blaupunkt TravelPilot EX-V Professional mit Tachoimpulskabel 1 Stück Software zur Anbindung Blaupunkt TravelPilot EX-V Professional (GPS, Kurztext, Commander 5 A) 1 Stück Anschlusskabel AKC5K11 oder gleichwertiger Art zwischen C5 Auflage ED2 Bosch FuG 8b-1 und Adapter RS232-I2C Ext. 1 Stück Anschlusskabel AKC5K13 oder gleichwertiger Art zwischen Blaupunkt TravelPilot EX-V Professional und Adapter RS232-I2C Ext. | ja / nein | Ja |  |
|  | 1 Stück Blaupunkt TravelPilot EX-V Professional Grundgerät mit Infrarot-Handfernbedienung und Einbauzubehör (kpl.) oder gleichwertiger Art 1 Stück Blaupunkt TravelPilot EX-V Professional Widescreen LCD Farbmonitor 6,5'' oder gleichwertiger Art 1 Stück Blaupunkt TravelPilot EX-V Professional Universal Monitorhalter oder gleichwertiger Art 3 Stück Bedienungs- / Einbauanleitung in DEUTSCH 1 Stück Navigations- DVD für Blaupunkt TravelPilot EX-V Professional Europa EX (aktuellste Version im Lieferjahr des Fahrzeuges) oder gleichwertiger Art 1 Stück Blaupunkt TravelPilot EX-V Professional, RGB Wandler für Rückfahrkamera oder gleichwertiger Art 1 Stück Antennenkabel - GPS 1 Stück Antennenkabel - GSM 1 Stück Radio - Antennenkabel 5,5m NTR 101 1 Stück Koaxial - Verbinder Nippel – Nippel 1 Stück Adapterstecker f. GPS – Antenne 1 Stück WAECO Kamera Kit mit Kamera RV 24 s / w oder gleichwertiger Art 1 Stück WAECO Montagesatz für Kamera RV 24 s / w oder gleichwertiger Art 1 Stück Adapterkabel zwischen Rückfahrkamera Kabel und Blaupunkt TravelPilot EX-V Professional Das DVD-Laufwerk muss mit einer wirksamen Diebstahlsicherung (Schloss) versehen werden. Es muss verhindert werden, dass die Navigations-DVD mit einem einfachen Knopfdruck ausgeworfen wird und entnommen werden kann. | ja / nein ja / nein | Ja Ja |  |
|  | Das Navigationsgerät inkl. Monitor ist auf den Funkhauptschalter aufzuschalten! | ja / nein |  |  |
|  | Navigationssystem Navigationspaket für BOS für die Holz- und Forstwirtschaft Deutschland mit Spezialkarte NRW, Firma Logiball oder vergleichbare Art. Zum Lieferumfang gehört nicht nur die Software, sondern auch die Hardware. Die Festlegung des Einbauortes des Navigationssystems erfolgt in Absprache mit dem Auftraggeber. | ja / nein |  |  |
|  | Falls nicht schon explizit genannt bzw. beschrieben, Einbau und elektrische Installation aller in Los 2 genannten Geräte und Ausrüstungsgegenstände. | ja / nein | Ja |  |
|  | Kofferaufbau aus Aluminium- oder Stahl- Profilen, Beplankung mit Alublechen. Die Verwendung anderer Materialien ist anzuzeigen und die Gleichwertigkeit in Haltbarkeit und Festigkeit nachzuweisen. Der Aufbau hat mit einem Schienensystem so zu erfolgen, dass ein flexibler Umbau der Einbauten mit Einfügen oder Entfernen von Zwischenböden, Schubladen, etc. später ohne großen Aufwand problemlos möglich ist. Es ist ein Aufbau in Segmenten zu wählen. D.h. Geräteräume und Tank bilden jeweils getrennte Einheiten. Ein Aufbau auf GFK-Basis wird ausdrücklich ausgeschlossen. Auf eine saubere und ausgewogene Gewichtsverteilung in allen Tankfüllzuständen ist zu achten! Dies gilt neben der Verteilung links/rechts v.a. für die Belastung der VA/HA! (Es hat sich gezeigt, dass es ungünstig ist, den bzw. die Tanks direkt auf der Hinterachse zu platzieren!) | ja / nein ja / nein | Ja Ja |  |
|  | Schutz (Ummantelung) der frei liegenden Kabel/Versorgungsleitungen (Strom, Kraftstoff, Druckluft etc.) gegen Flammeneinwirkungen, vgl. z.B. franz. „CCF“ bzw. Waldbrand-TLF des Landes Brandenburg, soweit nicht bereits durch Serienlösung fahrgestellseitig abgedeckt! | ja / nein | Ja |  |
|  | Schwenkwände und Schubladen Es ist zu beachten, dass das Fahrzeug auch im Gelände eingesetzt werden muss! a) Schwenkwände Die Verwendung von Schwenkwänden ist grundsätzlich möglich. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass - das Ausschwenken und die Arretierung auch bei Verschränkung und Schieflage des Aufbaues möglich ist - ein Durchlaufen der Schwenkwand in jeder Aufbaulage konstruktiv verhindert wird - die maximale dauerhafte mechanische Belastung der Schwenkwände gewährleistet ist. Dies betrifft v. a. die Integration von schweren Ausrüstungsgegenständen - im ausgeschwenkten Zustand die maximalen DIN-Maße nicht überschritten werden. Im Sinne der sicheren und schnellen Bedienung unter beengten Straßen-verhältnissen sind die Schwenkwände so schmal wie möglich zu bauen. b) Schubladen: Die Verwendung von Schubladen ist grundsätzlich möglich. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass - im ausgezogenen Zustand die maximalen DIN-Maße nicht überschritten werden. Im Sinne der sicheren und schnellen Bedienung unter beengten Platzverhältnissen sind die Schubladen so kurz wie möglich u bauen. - die Gefahr des schnellen Herauslaufens, aus großer Aufbauhöhe und schwerer Beladung ist konstruktiv wirksam zu verhindern. Eine Gefährdung des FA(SB), der die Schublade auf der Bordwandklappe stehend bedient, ist auszuschließen! | ja / nein ja / nein | Ja Ja |  |
|  | Gewährleistungspflicht bei jeglicher Korrosionsbildung am Aufbau (nicht nur Durchrostung), für die Dauer von 10 Jahren. Einmalige Mehrkosten / Kosten für _______Nachbehandlungen oder Kontrollen innerhalb Gewährleistungsfrist. (Nichtzutreffendes ist zu streichen) | ja / nein | Ja |  |
|  | Lackierung in reinweiß RAL 9010 und Beklebung in leuchtrot (RAL 3026) mit Reflexstreifen und reflektierender Beschriftung (Produkte der Fa. 3M mit 5 Jahres Garantie oder vergleichbarer Art). Die Beklebung erfolgt in Absprache mit Auftraggeber. Hierzu hat der Auftragnehmer eine aussagefähige Skizze oder Zeichnung vor Beginn der Beklebung zu fertigen und abzustimmen. Eine aussagefähige Zeichnung ist verpflichtender Ausschreibungsbestandteil. Auf Wunsch können durch den Auftraggeber Literaturhinweise zu vergleichbaren Beklebungen gegeben werden. | ja / nein | Ja |  |
|  | „Tiefgezogene“ vordere Geräteräume zur leichten Entnahme von schweren Ausrüstungsgegenständen sind nicht möglich. Die durch das Fahrgestell vorgebenen Maße (Bodenfreiheit) dürfen durch den Aufbau nicht weiter eingeschränkt werden. Die Lagerung einzelner Ausrüstungsgegenstände, z.B. Feuerlöscher oder Schnee-/Geländeketten in passenden Staukisten ist möglich, sofern die Böschungs-/Rampenwinkel und die Geländefähigkeiten nicht eingeschränkt werden. | ja / nein |  |  |
|  | Verwendung von stabilen Bordwandklappen bzw. Auftritten mit orange-farbenen Blinkleuchten und mit rutschfestem Belag unter Beachtung der Bodenfreiheit. | ja / nein |  |  |
|  | Zusätzliche Haltegriffe an allen senkrechten Streben für Links- und Rechtshänder, möglichst jeweils auf gleicher Höhe. | ja / nein | Ja |  |
|  | Geräteraumverschluss durch Aluminiumrollläden, wasser- und staubdicht, abschließbar mit gleicher Schließung für alle Geräteräume | ja / nein | Ja |  |
|  | Optional: Alu-Rollläden mit einfachen und robusten Drehstangenverschlüssen, abschließbar mit gleicher Schließung für alle Geräteräume. | ja / nein |  |  |
|  | klappbarer Tritt in ausreichender Breite (ca.) Rollladenbreite unter GR zur leichten Geräteentnahme | ja / nein |  |  |
|  | Selbstschaltende Geräteraumbeleuchtung beim Öffnen der Rollläden | ja / nein | Ja |  |
|  | Halterung für 2 Einflaschenatemschutzgeräte mit CFK 6,8 l / 300 bar Flasche. Die Halterung muss so konzipiert sein, dass ein Anlegen des Atemschutzgerätes in der Halterung erfolgen kann. Dies muss auch sowohl für kleine als auch große FA (SB) möglich sein. | ja / nein |  |  |
|  | Kennzeichnung von wasserführenden Füllstutzen und Abgängen: - alle Tankfüllstutzen für den Schaummitteltank sind gelb zu kennzeichnen und mit gelben Blindkupplungen zu versehen. Alle Schaumabgänge sind gelb zu kennzeichnen. alle wasserführenden Abgänge (außer Schaum) sind grün zu kennzeichnen alle Tankfüllanschlüssen (Stutzen) sind blau zu kennzeichnen | ja / nein | Ja |  |
|  | Die Abgänge müssen so angeordnet werden, dass sowohl ein Turbozumischer als auch ein Z4 bzw. Z8 DIN-Zumischer unmittelbar angekuppelt werden kann. | ja / nein | Ja |  |
|  | Soweit erforderlich: Integration von bis zu zwei Dachkästen über die gesamte Aufbaulänge mit Klappdeckeln und Innenbeleuchtung. Die Deckel müssen trotz aufgelegter Beladung (Leitern) ergonomisch leicht zu öffnen und zu schließen sein. | ja / nein | Ja |  |
|  | Die Dachfläche ist mit einem rutschfesten Belag (Riffelblech, o. ä.) zu versehen. Die Verwendung von gestrichenen oder gespritzten sandigen Oberflächen ist nicht gewünscht. | ja / nein | Ja |  |
|  | Dachlagerungen und Tankanbauteile sind rechts und links anzuordnen und dürfen den begehbaren Teil des Daches nicht behindern. | ja / nein |  |  |
|  | Heckaufstiegsleiter Zur leichteren und sicheren Benutzung muss diese im aufgeklappten Zustand schräg angestellt sein. | ja / nein | Ja |  |
|  | Lieferung und Einbau einer Schnellangriffseinrichtung mit Druckschlauch DN25, 50m Länge und elektrischen Haspelantrieb. Bevorzugter Einbauort oben im rechten hinteren Geräteraum (G4). Neben der Schnellangriffseinrichtung muss ein Hohlstrahlrohr C (siehe Los 2) permanent angekuppelt gelagert werden können. Ein elektrischer Fußschalter zur Fernbedienung ist nicht gewünscht. Das Hohlstrahlrohr muss mit einer nach unten gerichteten Schlauchführung leicht entnehmbar und fest angekuppelt gelagert werden. Eine Entwässerung des Lagerraumes darf nicht über die darunter liegenden Gerätefächer erfolgen. Die Fixierung ist mechanisch stabil auszuführen. | ja / nein |  |  |
|  | Löschwasserbehälter mit mindestens 3.000 l nutzbarem Inhalt. Der größtmögliche Löschwasserbehälter _______________ l ist anzugeben. Die Lage des Löschwasserbehälters (Schwerpunkt) muss so gewählt sein, dass der Fahrzeugschwerpunkt möglichst tief und mittlig liegt und die Fahreigenschaften nicht negativ beeinflusst werden. Im teilgefüllten Zustand darf durch das Schwanken des Wasserspiegels die Fahrstabilität nicht negativ beeinflusst werden. Geeignete Schwallwände sind vorzusehen. Die Tanköffnungen (v. a. der Domdeckel und der Füllstandanzeiger) müssen leicht zugänglich sein. Die Befüllung muss über mindestens zwei Tankanschlüsse (1x links und 1x hinten) möglich sein. Eine Füllstandsanzeige ist in das Pumpenbedienfeld zu integrieren und im Fahrerhaus zu doppeln. | ja / nein ja / nein | Ja |  |
|  | Automatische Tankniveauregulierung für Löschwasserbehälter Die 2 x heckseitige und 1 x linkseitige Tankfüllstutzen müssen über eine manuell am Pumpenbedienfeld ein- bzw. ausschaltbare automatische Regelung zur Füllung des Wassertankes verfügen. Die Steuerung muss, eine ausreichende Wasserzuführung vorausgesetzt, selbstständig dass Nachfüllen des Löschwasserbehälters übernehmen. Die Wasserabgabe aus dem Tank muss als Regelgröße berücksichtigt sein. Ein gleichzeitiger Betrieb von mehr als einem Tankfüllstutzen ist nicht vorgesehen. Eine ausführliche technische Beschreibung der Regelung ist beizulegen. | ja / nein | Ja |  |
|  | Feuerlöschkreiselpumpe Einstufige oder zweistufige Feuerlöschkreiselpumpe nach EN 1028-1 FPN 10-2000 mit 3 Abgängen. 1 Abgang nach hinten und je 1 Abgang rechts und links. Mind. zwei seitliche Abgänge und der Schnellangriff sowie der Werfer müssen für die Abgabe von Wasser bzw. Schaummittelwassergemisch ausgelegt sein. Die Entfernung der Blindkupplungen darf zwangsweise nur nach einer Druckentlastung (über Hähne o.ä.) möglich sein. Die Feuerlöschkreiselpumpe muss über folgende zusätzliche Eigenschaften verfügen: - Pumpenansaugautomatik - Das Einschalten der Pumpe muss bei abgestelltem Fahrzeug (Schalthebel des Getriebes in Nullstellung und aktivierter Feststellbremse) automatisch mittels Knopfdruck vom Pumpenbedienfeld und vom Fahrerhaus aus möglich sein - Das Einschalten (Aktivieren) der Pumpe muss im Notbetrieb möglich sein - Bypass-Betrieb Der Bypass-Betrieb (Bildung eines Wasserkreislaufes Wassertank-Pumpe) muss über einen Bedienhebel rein mechanisch möglich sein. Ein vorheriges Deaktivieren von elektrischen Schaltungen o. ä. ist nicht zulässig - Temperaturüberwachung Die Feuerlöschkreiselpumpe muss über eine interne (Wasser)Temperaturüberwachung verfügen, die kritisches Überschreiten der Temperatur akustisch deutlich signalisiert. Automatische Verriegelung bzw. Absperrung der Entlüftungseinrichtung Die Entlüftungseinrichtung muss so gesteuert werden, dass das Leerlaufen des Tanks in jeder Stellung des Umschaltorgans o. ä. verhindert wird. | ja / nein ja / nein | Ja |  |
|  | Optional: Automatische Pumpenausgangsdruckregelung | ja / nein |  |  |
|  | Pumpenbedienfeld Das Pumpenbedienfeld muss mit analogen Bedienelementen und Anzeigen ausgestattet sein. Eine Bedienung und Überwachung über ein zentrales Monitor-Display oder Touch-Screen Display ist nicht erwünscht. Neben den standardmäßigen Pumpen- und Überwachungsfunktionen müssen mindestens folgende Elemente zusätzliche integriert sein: zusätzlicher, manuell abschaltbarer Zusatzlautsprecher 4m Funk Integration einer 4m Funk Sprechstelle (Commander 5 Hörer). Auf ausreichenden Spritzwasserschutz und Schutz vor mechanischer Beschädigung ist zu achten Integration einer mechanischen Halterung für 2m Handfunkgerät optische und akustische Unterspannungsanzeige der Fahrgestell-Batterien Kraftstoffanzeige Wasserstand Tank Schaumstand Schaummitteltank Betriebsstundenzähler für die Feuerlöschkreiselpumpe Bedieneinheit der Druckzumischanlage Pump & Roll-Fähigkeit Die Einheit ist so zu konstruieren, dass auch Personen mit einer Körpergröße von ca. 1,70 m problemlos an alle Griffe/Schalter kommen bzw. die notwendigen Anzeigen sehen können. Eine technische Beschreibung und Skizze des Pumpenbedienfeldes ist beizulegen. Hinweis: Am Werferbedienstand bzw. im Fahrerraum ist eine Parallelbedienung der wesentlichen Steuerungen erforderlich! | ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein | Ja Ja Ja Ja Ja |  |
|  | 200 l Schaummitteltank für Klasse-A-SM (vgl. Los 2): Die Lage des Schaummittelbehälters (Schwerpunkt in Fahrzeuglängsachse) muss so gewählt sein, dass die Fahreigenschaften nicht negativ beeinflusst werden und immer eine ausgewogene Gewichtsverteilung besteht. Die Tanköffnungen (v. a. der Domdeckel und der Füllstandanzeiger) müssen leicht zugänglich sein. Der Schaumitteltank muss am Auslauf ebenso wie die Füllleitung ein leicht zugängliches und zentrales Absperrorgan besitzen. Elektrische, in den Aufbau integrierte Schaummittelfüllpumpe mit geeigneter Volumenleistung und automatischer Abschaltung. Die Leistung muss so bemessen sein, dass ein Nachfüllen während des Dauerbetrieb möglich ist, ohne die Schaumittelzumischung zu unterbrechen. Das Bedienfeld ist in der Nähe der Füllpumpe und des Ansaugschlauches zu installieren. Die Schaummittelfüllpumpe mit Ansaugschlauch ist leicht zugänglich so zu installieren, dass heraustropfendes Schaummittel sicher aufgefangen wird und zur Vermeidung von Korrosionsproblemen nicht mit anderen Ausrüstungsgegenständen oder Aufbauteilen in Kontakt kommen kann. Eventuell vorgesehene Wannen sind herausnehmbar vorzusehen. Dies muss auch im gefüllten Zustand einfach und sicher möglich sein! Eine Füllstandsanzeige der Schaummitteltanks ist in der Nähe der Füllstandsanzeige des Wassertankes in das Pumpenbedienfeld zu integrieren und im Fahrerhaus zu doppeln. Eine Füllstandsanzeige der Schaummitteltanks ist in der Nähe der Füllstandsanzeige des Wassertankes in das Pumpenbedienfeld zu integrieren und im Fahrerhaus zu doppeln. | ja / nein | Ja |  |
|  | Lieferung und Einbau einer Druckzumischanlage nach DIN V 14430, Schaumanlage ohne Druckluft mit folgenden Kenndaten und zusätzlichen Komponenten: Einstellbare Zumischrate ca. 0,1% bis 1 %, die Zumischrate muss stufenlos oder in geeigneten Stufen einstellbar sein. Eine Zumischung soll im Bereich eines Volumenstromes (Löschwasser) von ca. 50 Liter/min bis ca. mind. 1.600 Liter/min möglich sein! Die Schaummittelzumischanlage muss neben dem Schnellangriff auch zwei seitliche B-Abgänge (je einen zu jeder Seite) betreiben können. Der Betrieb des aufgebauten Wasserwerfers muss ebenfalls über diese Anlage möglich sein. Bei angeschlossenem B-Schlauch und Beendigung der Schaumabgabe muss eine Druckentlastung des B-Abganges bei anstehender Wassersäule, z.B. durch Löschwassereinspeisung in Steigleitungen, sicher, schnell und einfach möglich sein. Die elektrischen Komponenten der Schaummittelanlage (Zumisch- und Füllpumpe) sind einfach zugänglich und zentral abzusichern Eine aussagefähige technische Beschreibung ist beizulegen. Die Dokumentation ist verpflichtender Ausschreibungsbestandteil. | ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein | Ja |  |
|  | Dachwerfer Der aufgebaute Dachmonitor muss über eine Leistung von max. ca. 1.000 l/min verfügen und mit einer verriegelbaren B-Kupplung zum Wechsel verschiedener Aufsätze (Hohlstrahlrohr, Schaumrohre) ausgerüstet sein (vgl. Los 2). Er kann ggf. auf einer Lafettenhalterung (um Dachluke) befestigt werden. Neben dem Werfer ist ein handbeführtes C-Hohlstrahlrohr mit entsprechend kurzem Schnellangriffsschlauch (DN 25) anzuschließen und zu lagern (vgl. entsprechende Fahrzeuge für die Bundeswehr). Beide Zuleitungen können von einer Versorgungsleitung von der Pumpe bis zum vorderen Teil des Aufbaus versorgt werden, müssen aber getrennt voneinander absperrbar sein. Diese Absperreinrichtung muss unabhängig vom Hohlstrahlrohr bzw. Werferaufsatz nutzbar und von der Dachluke aus bedienbar sein. Für das handgeführtes C-Hohlstrahlrohr mit kurzem Schnellangriffsschlauch (DN 25) ist eine Lagerung inkl. Ablagefläche neben der Dachluke so vorzusehen, dass das Hohlstrahlrohr dort während Betriebspausen betriebsbereit abgelegt werden. Eine Fixierung und Ablegen muss auch während des Fahrbetriebes möglich sein.. Werfer und Schlauch müssen einfach aus der Dachluke des Fahrerhauses bedient werden können! (Vgl. Version für die Bundeswehr-TLF Bj. 2007 auf Unimog U 5000.) Alle Werferfunktionen einschließlich der Einstellung der Zumischraten müssen am Werfer oder im Fahrerhaus bedienbar sein. Ferner dürfen sich im Arbeitsbereich keinerlei Hindernisse für den Bediener befinden. Vom Werferstand aus muss eine geeignete Beleuchtung (mindestens 1 x 24 V Xenon-Scheinwerfer, z.B. Hella AS 200 oder vergleichbar) manuell ausrichtbar sein. Über dem Pumpenstand muss ein Aufsteckzapfen o.ä. am Dach mit Verkabelung sein, damit der Scheinwerfer auch dort angebracht werden kann. | ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein | Ja Ja Ja Ja Ja |  |
|  | Der Werferbetrieb mit Wasser muss ohne Betrieb der Zumischanlage möglich sein. |  |  |  |
|  | Option: Einbau eines umfassenden Sprühdüsensystems unter und vor dem Fahrzeug zur Kühlung und zum Schutz der Achsen und Leitungen vor Bodenfeuer in Absprache mit dem Auftraggeber. Wasserlieferung je Düse ca. 25 l/min. 3 Düsen vor der VA, ca. 3 – 4 Düsen zwischen den Achsen bzw. auf oder an der HA. Die Bedienung muss vom Fahrerhaus möglich sein. Die Details inkl. der Düsenanzahl und deren Anordnung sind bei Anlieferung des Fahrgestells zu besprechen. | ja / nein |  |  |
|  | Einbau und Lieferung von drei Druckluftanschlüssen mit Druckluftkupplung zum Betrieb einer Ausblaspistole (Alu-Leichtmetallkörper). Die Pistole ist ebenso, wie der Spiralschlauch (Länge ca. 10m) und die dafür vorgesehene Lagerung anzubieten. Die Druckluftanschlüsse soll weiterhin auch zum Anschluss eines Reifenfüllschlauches genutzt werden können. Die exakte Positionierung (geplant ist G1, G2 und GR) ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. | ja / nein |  |  |
|  | Lagerung der gesamten feuerwehrtechnischen Beladung und Ausstattung auf Auszügen, Schwenkwänden, Schubladen, etc. nach Beschreibung und Vorgabe von Los 2. Für die gesamte feuerwehrtechnische Beladung ist ein aussagefähiger Beladeplan zu zeichnen, der alle Ausrüstungsgegenstände nach Los 2 enthalten muss. Nicht im Beladeplan enthaltene Ausrüstungsgegenstände sind explizit zu benennen. Gleiches gilt für Ausrüstungsgegenstände deren Verlastung fraglich ist und abschließend nicht definitiv beurteilt werden kann. Der Beladeplan sowie die Beladeskizze mit Auflistung nicht zu verlastender Ausrüstungsgegenstände ist verpflichtender Ausschreibungsbestandteil! Geräte oder in Kästen gelagerte Ausrüstung mit einer Masse ab 25 kg sind auf Auszügen zu lagern oder mit anderen geeigneten Entnahmehilfen zu versehen. | ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein | Ja |  |
|  | Schulung und Fortbildung Eine mehrtägige Einweisung und Schulung von insgesamt 10 Einsatzkräften pro Fahrzeug vor Ort in Düsseldorf ist getrennt anzubieten. In dieser Schulung muss neben der Fahrzeug-, Aufbau- und Pumpentechnik auch die gesamte Gerätetechnik behandelt werden. Nach dieser Schulung sollen die Teilnehmer in die Lage versetzt werden, die Technik des TLF sicher und fehlerfrei zu bedienen und als Multiplikator für die Feuerwache eingesetzt zu werden. Entsprechendes Ausbildungsmaterial, das bearbeitbar sein muss (keine „gesperrten“ pdf-Dokumente o.ä.), ist diesen Multiplikatoren als Ausdruck und Datei mitzugeben. Zusätzlich ist für das Personal der Zentralwerkstatt (ca. 10 Personen) eine spezielle Service- und Instandhaltungseinweisung für die Fahrgestell-/Aufbau-/Pumpentechnik und Funk- bzw. Kommunikationstechnik vorzusehen. Entsprechendes Ausbildungsmaterial, das bearbeitbar sein muss (keine „gesperrten“ pdf-Dokumente o.ä.), ist diesem Personal als Ausdruck und Datei mitzugeben. Der Schulungsumfang und die geplante Dauer pro Mitarbeiter sind im Angebot zu spezifizieren. | ja / nein | Ja |  |
|  | Summe Los 1.b (ohne Mwst.) pro Fahrzeug | keine Angabe notwendig |  |  |

|  | Los 1.a | keine Angabe notwendig |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Los 1.a (Option Diagnosesystem) | keine Angabe notwendig |  |  |
|  | Los 1.b | keine Angabe notwendig |  |  |
|  | Mehrwertsteuer ____% | keine Angabe notwendig |  |  |
|  | Summe Los 1 (mit Mwst.) pro Fahrzeug | keine Angabe notwendig |  |  |

# Footnotes

Die Außenmaße müssen auf Euro-Palettennorm (1.200mm * 800mm) abgestimmt sein.

Die Drehzahl der Feuerlöschkreiselpumpe muss zur Erzielung eines niedrigen Geräuschpegels bei laufendem Fahrzeugmotor optimal an die Nebenantriebsdrehzahl angepasst werden. Dies kann durch die Verwendung einer ein- oder zweistufigen Feuerlöschkreiselpumpe oder aber auch durch eine geeignete Getriebeübersetzung erzielt werden.

# Text boxes

Geschäftsbereich 37/41

Sachbearbeiter

BA Ulrich Stog

BD Ulrich Cimolino