# Leistungsbeschreibung für

#### 1 Tanklöschfahrzeug 20/40 mit Sonderlöschmittel (TLF 20/40-SL)

Die Auslieferung muss bis 31. Januar 2008 erfolgen. Dies ist ein wesentliches Wertungskriterium!

Auslieferungstermin: ____________

Sollte es in den nächsten Jahren nach der Vergabe zu weiteren Fahrzeugbeschaffungen in dieser Klasse kommen (z.B. durch unerwarteten Fahrzeugausfall) so soll dieses in den wesentlichen Punkten baugleich beschafft werden, wenn sich dieses Fahrzeug im Einsatz bewährt.

##### Allgemeines

Als Ergänzung der TLF mit Sonderlöschmittel soll für die neu zu erbauende FRW 5 ein weiteres TLF 20/40-SL (bisher TLF 24/48-P) beschafft werden. Das Fahrzeug soll in der Anordnung der Beladung und der Bedienung weitestgehend den vorhandenen Fahrzeugen entsprechen.

Folgende Regeln, Vorschriften und Normen müssen eingehalten werden – bzw. es darf im Einzelfall nur nach Absprache davon abgewichen werden

- DIN EN 1846 in allen Teilen

- DIN 14502 Allgemeine Anforderungen Feuerwehrfahrzeuge

- DIN 14530-22:2006-03 Tanklöschfahrzeug TLF 20/40-SL

- Technische Richtlinie BOS (TR BOS)

- EMV Richtlinien  2004/104 EG (für Fahrbetrieb) ansonsten  EMVG in aktueller Fassung

- Qualitätsanforderung gemäß ISO 9001 und 9002

- Straßenverkehrzulassungsordnung StVZO BRD

- Vorschriften über elektrischen Anlagen VDE-/DIN-Normen

- Unfallverhütungsvorschrift UVV Feuerwehr GUV-V C53 (früher GUV 7.13)

- Unfallverhütungsvorschrift UVV Fahrzeuge BGV D29 (früher GUV 5.1)

- alle sonstigen gültigen anerkannten Regeln der Technik.

Soweit nicht anders angegeben gilt der jeweils aktuelle Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Leistungsbeschreibung.

Alle vorhandenen Felder müssen ausgefüllt sein. Im Feld Zusicherung des Bieters muss das nicht zutreffende Leistungsmerkmal (ja oder nein) gestrichen werden. Ein leeres Preisfeld (ohne Verweis auf einen Gesamtpreis z.B. für das Fahrgestell), ein Strich, ein fehlender Verweis, eine fehlende geforderte Eintragung oder fehlendes Leistungsmerkmal führen zwingend zum Ausschluss des abgegebenen Angebots. Ergänzende Bemerkungen sind positionsbezogen in einer gesonderten Anlage beizufügen.

Alle beschriebene Lose (Fahrgestell, Aufbau, elektrische Ausstattung inkl. Funk- und Kommunikationstechnik, ausgenommen feuerwehrtechnische Beladung (Los 2) sind zusammen anzubieten. Eine Vergabe nach Einzellosen ist bis auf die feuerwehrtechnische Beladung nicht vorgesehen.

Der jeweilige Bieter tritt als Generalunternehmer auf. Er verantwortet insbesondere die Verträglichkeit bzw. die notwendigen Schnittstellen zwischen Fahrgestell- und Aufbauhersteller.

Bei der Realisierung sind die statischen und dynamischen Lasten im Fahrbetrieb (inkl. Kurven, Bremsverhalten usw.) zu beachten! Dies gilt insbesondere für das Fahren mit vollen/teilgefüllten oder leeren Tanks!

Los 1a: Fahrgestell für TLF 20/40-SL

Hinweis: Auflistung gilt für ein Fahrzeug!

Für das Fahrgestell muss es in Düsseldorf bzw. der unmittelbaren Umgebung (angrenzende Gemeinden) eine geeignete und vom Fahrzeuglieferant anerkannte Vertragswerkstatt geben. Bei Fahrzeugübernahme durch den Auftraggeber darf der Km-Stand des Fahrzeuges maximal 1.000 km betragen. Eventuell notwendige Überführungen im Rahmen des Fahrzeugaufbaus sind mit dem Auftraggeber abzusprechen, entsprechend auszuweisen und ggf. in die Kalkulation einzuberechnen.

Die im Los 1b geforderten maximalen Abmessungen (L x B x H) sind bei der Fahrgestellauswahl zu berücksichtigen.

Auf eventuelle Besonderheiten ist gesondert hinzuweisen, diese sind ggf. in einem Nebenangebot entsprechend zu berücksichtigen und zu erläutern. Alle verwendeten Orts- bzw. Richtungsangaben oder Bezeichnungen (links, rechts, etc.) sind immer in Fahrtrichtung zu sehen!

Achten Sie bei Auswahl von Fahrgestell und Aufbau insbesondere auf die angegebene maximale Höhe von 3.300 mm!

Aufschriften und Bedienungsanleitungen müssen grundsätzlich in Deutsch geliefert werden!

| Pos. | Beschreibung | Zusicherung des Bieters | Aus- schluss- kriterium | Netto- Angebots- Preis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Frontlenker-Fahrgestell oder | - |  |  |
|  | Hauber-Fahrgestell | - |  |  |
|  | Kraftfahrzeug-Gruppe Feuerlöschfahrzeug | ja / nein |  |  |
|  | Kraftfahrzeug-Gewichtsklasse S nach DIN EN 1846 | ja / nein | Ja |  |
|  | Serienmäßiges Truppführerhaus für 2 Personen (1/1) mit „mittellanger“ Kabine | ja / nein | Ja |  |
|  | Kraftfahrzeug-Kategorie 2: geländefähig | ja / nein | Ja |  |
|  | Fahrgestell z.B. Daimler Chrysler Actros 2036 AK, MAN TGA 18.360, Scania P 340 4x4 oder gleichwertiger Art. angebotener Typ: ________________ | ja / nein |  |  |
|  | Radstand ____________________ mm Der Überhang beträgt ab Mitte HA ____________mm | ja / nein |  |  |
|  | Wendekreis: ___________________m | ja / nein |  |  |
|  | Geeignete Federungsauslegung für das zu verlastende Gewicht in Dauerbelastung! (Z.B. stabile Stahl-Blattfeder oder serienmäßige Luftfeder, ggf. auch nur Luftfederung auf der HA.) | ja/nein |  |  |
|  | Bereifung: VA S/G bzw. M+S, breite Bereifung Angebotener Typ und Größe ______________________________________ HA S/G bzw. M+S, oder gleichwertiger Art Angebotener Typ und Größe ________________________________________ (Bisher: VA 385/65R22,5 HA 315/80R22,5) | ja / nein |  |  |
|  | Dieselmotor mit einer Leistung nach DIN 14502 zwischen ca. 225 und 280 KW, EURO 4 und Geräuschdämmung. Angebotene Leistung in _________KW Ein ausführliches technisches Datenblatt ist beizulegen. SCR oder EGR ist anzugeben (Nichtzutreffendes bitte deutlich durchstreichen) | ja / nein | Ja |  |
|  | Optional: EURO 5 | ja / nein |  |  |
|  | Optional: Dieselrußfilter | ja / nein |  |  |
|  | Tatsächliche Gesamtmasse < 18.000 kg, technische Reserve ca. 1.000 kg zur technisch möglichen Gesamtmasse. Technisch mögliche zGM des fertigen Fahrzeugs: ____________ kg Es ist entsprechend der Gewichtsbilanz die Lastvariante, v. a. für die Vorderachse, zu wählen, die mit dem voll beladenen Fahrzeug den sichersten Fahrbetrieb ermöglicht. | ja / nein |  |  |
|  | Kraftstoffbehälter, Serie, möglichst groß, aber zur Sicherstellung eines mindestens 2-stündigen Fahr- und Pumpenbetrieb unter Volllast, mindestens 120 Liter Inhalt. angebotene Größe in Liter: _______________ Der Tankeinfüllstutzen muss leicht zugänglich sein. Ein Befüllen mit der LKW-Zapfpistole muss uneingeschränkt und auch für normalgroße Menschen möglich sein! | ja / nein | Ja |  |
|  | Servolenkung | ja / nein | Ja |  |
|  | Lenkradverstellung in Höhe und Neigung | ja / nein | Ja |  |
|  | Zweikreisbremsanlage ohne Anhängeranschluss | ja / nein | Ja |  |
|  | Scheibenbremse für Vorderachse | ja / nein |  |  |
|  | Optional: Scheibenbremse für Hinterachse | ja / nein |  |  |
|  | Lufttrockner für Bremsanlage | ja / nein | Ja |  |
|  | Antiblockiersystem | ja / nein | Ja |  |
|  | Antriebsschlupfregelung | ja / nein |  |  |
|  | Optional: elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | ja / nein |  |  |
|  | Schleuderketten, schaltbar vom Fahrerplatz Fabrikat Rotogrip, Fa. RUD oder gleichwertiger Art | ja / nein | Ja |  |
|  | verstärkte Stabilisatoren an Vorderachse (soweit notwendig bzw. sinnvoll) | ja / nein |  |  |
|  | verstärkte Stabilisatoren an Hinterachse (soweit notwendig bzw. sinnvoll) | ja / nein |  |  |
|  | Rahmenvorbereitung für nachträglichen Schäkelanbau (je 2 Stück vorne und hinten). Es müssen mindestens 100 kN horizontale Zugkraft aufgenommen werden können. | ja / nein | Ja |  |
|  | Serienmäßige LKW-Anhängekupplung (Maul) nach DIN, z.B. 12.000 kg gebremst, 1.500 kg ungebremst, inkl. entsprechender dauerhafter Beschriftung der Belastungsvarianten an bzw. neben der AHK. | ja / nein | Ja |  |
|  | Leicht zugängliche Anhängersteckdosen nach DIN für 12 V und 24 V inkl. Kontaktbelegung für Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte | ja / nein | Ja |  |
|  | Entfall Wegfahrsperre | ja / nein | Ja |  |
|  | Differentialsperre an der Hinterachse, Längsdifferenzial und Vorderachse schaltbar vom Fahrerplatz | ja / nein | Ja Ja Nein Ja |  |
|  | Vollautomatisches Wandlergetriebe Fabrikat ZF, Allison oder gleichwertiger Art mit Retarderfunktion möglichst als Serienausbau. (Hinweis: KEIN automatisiertes Schaltgetriebe!) Die Retarderfunktion muss in der 1. Stufe (Motorbremse) auf die Betriebsbremse mit einem Schalter aufzuschalten bzw. zu aktivieren und für schlechte Straßenverhältnisse (Schnee/Regen) zu deaktivieren sein. Eine technische Beschreibung mit Angabe des Mehrgewichtes ist beizulegen. Die Motorbremse bzw. der Retarder müssen auch für Bergabfahrten im Gelände geeignet sein, d.h. die Bremswirkung muß bei untersetztem Getriebe (Geländegang) ausreichend früh beginnen! | ja / nein | Ja |  |
|  | Nebenantrieb (vom Fahrerhaus und der Feuerlöschkreiselpumpe von Hand zuschaltbar) in geeigneter Übersetzung zum sicheren und leisen Betrieb einer Feuerlöschkreiselpumpe (siehe auch Los 1b) | ja / nein | Ja |  |
|  | Betriebsstundenzähler für Nebenantrieb | ja / nein | Ja |  |
|  | Drehstromgenerator mindestens 28 V/100 A | ja / nein | Ja |  |
|  | Optional: größerer Drehstromgenerator mit ____V/____A | ja / nein |  |  |
|  | Elektrische Anlage 24V 2 Fahrgestellbatterien 12V, je mindestens 120 Ah | ja / nein | Ja |  |
|  | Optional: Ausrüstung mit 2 Gel Batterien (Typ Exide GEL G 140 oder gleichwertiger Art) | ja / nein |  |  |
|  | Ausrüstung mit elektrischen Sicherungsautomaten | ja / nein |  |  |
|  | Alle Schalter, Lampen etc. sind durch Symbole oder Aufschriften eindeutig und dauerhaft zu beschriften. | ja / nein | Ja |  |
|  | Scheibenwaschanlage, elektrisch | ja / nein | Ja |  |
|  | Leseleuchten (Spot) für Fahrer und Beifahrer | ja / nein | Ja |  |
|  | Unterspannungswarnschalter (optisch & akustisch) mit einstellbaren Warnschwellen für Fahrzeugbatterie (24V) | ja / nein | Ja |  |
|  | Unterspannungsschutzschalter mit einstellbarer Schaltschwelle für Fahrzeugbatterie (24V) | ja / nein | Ja |  |
|  | Batterietrennschalter für Fahrzeugbatterie (24V) Der Batterietrennschalter dient ausschließlich zur Abschaltung im Fehlerfalle. Vorzugsweise ist ein mechanischer Trennschalter (Fa. Hella Marine Typ 6EK998540-061 oder gleichwertiger Art) vorzusehen. Der Schlüssel des Trennschalters muss bei der Wahl eines alternativen Produktes mit einer Verlustsicherung ausgestattet sein. | ja / nein | Ja |  |
|  | Endgeschwindigkeit auf ca. 100 km/h beschränkt. | ja / nein | Ja |  |
|  | Drehzahlmesser | ja / nein | Ja |  |
|  | Entfall Fahrtenschreiber, statt dessen Einbau Unfalldatenspeicher (Fabrikat UDS Siemens VDO Automotive AG, Version 2.0 oder gleichwertiger Art mit Erfassung der Sondersignale und Crash-Signalspeicher, siehe Position 117) | ja / nein | Ja |  |
|  | Scheinwerfer durch Gitter geschützt mind. Halogen H4 | ja / nein |  |  |
|  | Optional: Scheinwerfer Halogen H7 oder besser | ja / nein |  |  |
|  | 2 Nebelrückleuchten | ja / nein |  |  |
|  | 2 Rückfahrscheinwerfer | ja / nein |  |  |
|  | Windschutzscheibe, klar | ja / nein |  |  |
|  | Optional: farbiger Bandfilter. Die möglichen Farben sind anzugeben:____________________________ | ja / nein |  |  |
|  | 2 Rückspiegel beheizt und elektrisch verstellbar | ja / nein | Ja |  |
|  | Weitwinkelspiegel links und rechts, heizbar | ja / nein | Ja |  |
|  | Optional: Elektrische Verstellung | ja / nein |  |  |
|  | Nahbereichs- und Anfahrspiegel nach 2003/97 EG rechts, heizbar | ja / nein |  |  |
|  | Optional: Elektrische Verstellung | ja / nein |  |  |
|  | Front- bzw. Anfahrspiegel vorne | ja / nein |  |  |
|  | Zusätzliche Arbeitsleuchte an beiden Spiegelhaltern (Fahrer- bzw. Beifahrerseite) zur Ausleuchtung des Hinterachsbereiches (Safelight Fa. Technikus oder gleichwertiger Art) | ja / nein |  |  |
|  | Akustischer Rückfahrwarner, quittierbar. Der Rückfahrwarner muss bei Wahl des Rückwärtsganges automatisch ertönen, aber nach Aktivierung auch so abschaltbar (quittierbar) sein, dass beim nächsten Einlegen des Rückwärtsganges das Warnsignal wieder automatisch ertönt. | ja / nein | Ja |  |
|  | Funknahentstörung der Lichtmaschine | ja / nein | Ja |  |
|  | Automatiksicherheitsgurte (Dreipunktgurte) und Kopfstützen für alle in Fahrtrichtung sitzenden Personen. | ja / nein | Ja |  |
|  | Standzusatzheizung mit Innenthermostat; regelbar, motorunabhängig und mit Unterspannungs-Schutzschaltung. Wenn nicht integriert, dann Aufschaltung auf Fahrzeugunterspannungsschutz. | ja / nein | Ja |  |
|  | Fahrerairbag | ja / nein |  |  |
|  | Optional: Beifahrerairbag | ja / nein |  |  |
|  | Fahrersitz in Komfort- und Schwingsitzausführung mit Dreipunktgurtsystem | ja / nein | Ja |  |
|  | Beifahrersitz in Komfortsitzausführung | ja / nein |  |  |
|  | Ablagefächer (Kartenfächer) an beiden Einstiegstüren | ja / nein |  |  |
|  | Ablagefächer über Frontscheibe | ja / nein |  |  |
|  | Ablagefächer im Armaturenbrettbereich | ja / nein |  |  |
|  | Haltegriff für Beifahrer | ja / nein |  |  |
|  | Haltegriffe links und rechts (Nähe A oder B Säule) als Einstiegshilfe | ja / nein |  |  |
|  | Sonnenblende, klappbar für Fahrer und Beifahrer | ja / nein | Ja |  |
|  | Ablage- oder Aufhängmöglichkeit für zwei PSA (persönliche Schutzausrüstung, je eine Jacke und Helm) in Form von Ablagen oder stabilen Kleiderhaken | ja / nein |  |  |
|  | Gleichschließende Türschlösser für Fahrer- und Beifahrerseite mit insgesamt 3 Schlüsseln | ja / nein | Ja |  |
|  | Drucklufteinspeisung neben Fahrereinstieg (Entfall integrierter 24V/230V Kompressor oder Druckverdoppler) | ja / nein | Ja |  |
|  | Die Auspuffführung muss für Abgasabsaugung (links) geeignet sein, derzeit Plymovent. Hierzu ggf. Rücksprache mit Auftraggeber. Zusätzlich ist das Abgasendrohr ist mit einem DIN Anschluss für einen Abgasschlauch auszurüsten. Die Abgasabsauganlage muss trotzdem adaptierbar sein. | ja / nein | Ja |  |
|  | Hydraulisch kippbares Fahrerhaus mit 2 serienmäßigen Sitzplätzen (Fahrer, Beifahrer) | ja / nein | Ja |  |
|  | Fahrgestell und Räder wie Serie, möglichst aber schwarz | ja / nein |  |  |
|  | Reserverad (-räder) sind per Speditionsversand nach Düsseldorf zu liefern. Die Lieferadresse kann beim Auftraggeber erfragt werden. | ja / nein |  |  |
|  | Stoßstange und Kotflügel in weiß RAL 9010 | ja / nein |  |  |
|  | Führerhaus und Aufbau in reinweiß RAL 9010. Eine zusätzliche Beklebung in leuchtrot (RAL 3026) mit Reflexstreifen, Kantenschutzfolie und Beschriftung erfolgt in Absprache mit dem Auftraggeber (siehe auch Position 99) | ja / nein |  |  |
|  | Angabe der serienmäßig erreichbaren Watfähigkeit: _____ mm |  | ja |  |
|  | Optional: Watfähigkeitserhöhung auf _____ mm Beschreibung der Maßnahmen (z.B. Achsentlüftungen, Luftfiltereinlaß hochlegen) |  |  |  |
|  | Summe Los 1a (ohne Mwst.) pro Fahrzeug | - |  |  |
|  | Mehrwertsteuer ____% | - |  |  |
|  | Summe Los 1a (mit Mwst.) pro Fahrzeug | - |  |  |

| Position | Beschreibung | Zusicherung des Bieters | Aus- schluss- kriterium | Netto- Angebots- Preis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Option: Elektronisches Diagnose und Servicesystem zum Erkennen von Fehlfunktionen, Fehlersuche und Einstellungen der Fahrgestellelektronik bestehend aus Software in aktueller Version und allen notwendigen Schnittstellen- bzw. Anschlussleitungen und Steckersystemen o.ä., z.B. System Star Diagnose compact3 (DaimlerChrysler AG oder gleichwertiger Art). Das System muss für das angebotene Fahrgestell neben Serviceaufgaben und Diagnose auch zur Parametrierung geeignet sein und über ein Werkstatt-Informationssystem verfügen. In diesem Informationssystem müssen alle Schaltpläne, Einbau- bzw. Instandsetzungsanleitungen und technischen Details abrufbar sein. Eine ausführliche technische Beschreibung ist beizulegen. | ja / nein |  |  |
|  | Option: Softwareupdate für den Zeitraum 2006-2010 | ja / nein |  |  |
|  | Option Schulung und Fortbildung für Diagnose: Für das Personal der Zentralwerkstatt (derzeit 11 Personen) ist eine spezielle Einweisung und Schulung in die Handhabung des elektronischen Diagnose und Servicesystems am Standort Düsseldorf durchzuführen. Entsprechendes Ausbildungsmaterial, das bearbeitbar sein muss (keine „gesperrten“ pdf-Dokumente o.ä.), ist dem Personal als Ausdruck und Datei mitzugeben. Der Schulungsumfang und die geplante Dauer pro Mitarbeiter sind im Angebot zu spezifizieren. | ja / nein |  |  |
|  | Summe Positionen 90-92 (ohne Mwst.) einmalig für gesamte Fahrzeuglieferung | - |  |  |
|  | Mehrwertsteuer ____% | - |  |  |
|  | Summe Positionen 90-92 (mit Mwst.) einmalig für gesamte Fahrzeuglieferung | - |  |  |

Los 1b: Aufbau für TLF 20/40-SL nach DIN 14 502 und 14530-21:2006-03

Gelten die Angebotspreise für dieses Los nur in Verbindung mit einem Fahrgestell eines speziellen Herstellers, so ist dies zu vermerken. Die differierenden Angebotspreise für Aufbauten auf Fremdfahrgestelle sind dann anzugeben. Als mögliche Fahrgestelle kommen z.B. Produkte der Firmen MAN, Mercedes-Benz und Scania in Betracht, vgl. Los 1a.

Alle Schubfächer und Klappen sowie alle eingebauten Geräte müssen dauerhaft so gesichert sein, dass ein ungewolltes Öffnen bzw. Herausfallen während der Fahrt und im Falle eines Unfalles wirksam verhindert wird.

Beim Ausbau ist unbedingt darauf zu achten, dass logisch zusammenhängende Beladungsgruppen gebildet werden und mögliche Freiräume nicht unnötig durch Einbauten zugebaut werden. Auf die diesbezügliche Vorbemerkung in Los 2 wird eindringlich verwiesen.

Für die Zusammenfassung der Baugruppen sind möglichst baugleiche, zumindest aber maßabgestimmte,

ausreichend stabile Kunststoffbehälter (Euro-Norm-Behälter) zu verwenden

Der Behälterinhalt ist jeweils auf Stirn- und Rückseite am Behälter zu beschriften!

Leerräume sind konsequent zu nutzen bzw. nutzbar zu erhalten!

Das gesamte Fahrzeug inklusive Aufbau darf die maximalen äußeren Abmessungen (ca. Maße mit Ausnahme der Breite!) der DIN nicht überschreiten, für die Aufbauhöhe gilt max. 3.300 mm (Maximalmaß!)

(Hiermit ist die max. Höhe inkl. aufgelegter Dachbeladung gemeint, eine Überschreitung ist aufgrund der baulichen Situation an den Feuer- und Rettungswachen im Bestand nicht möglich!)

Hinweis:  Die Auflistung gilt für ein Fahrzeug!

Bitte geben Sie hier etwaige Mehrkosten (z.B. Einlagerung, Logistik) an, wenn ein anderer Anbieter als der für Los 1 den Zuschlag für Los 2 erhält:

____________________ Euro (o. MwSt)

____________________ Euro (m. MwSt)

| Position | Beschreibung | Zusicherung des Bieters | Aus- schluss- kriterium | Netto- Angebots- Preis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lackierung in reinweiß RAL 9010 und Beklebung in leuchtrot (RAL 3026) mit Reflexstreifen und reflektierender Beschriftung (Produkte der Fa. 3M mit 5 Jahres Garantie oder gleichwertiger Art). Zusätzlich müssen alle gefährdeten Türkanten eine farblose flexible Kantenschutzbeklebung erhalten (Fabrikat „Avery", Typ FC 2010 transparent oder gleichwertiger Art). Die Beklebung erfolgt in Absprache mit Auftraggeber. Hierzu hat der Auftragnehmer eine aussagefähige Skizze oder Zeichnung vor Beginn der Beklebung zu fertigen und abzustimmen. Auf Wunsch können durch den Auftraggeber Literaturhinweise zu vergleichbaren Beklebungen gegeben werden. | ja / nein | Ja |  |
|  | Im Sichtfeld des Fahrers (vorzugsweise obere oder untere Ecke der Windschutzscheibe) sind eindeutige und aussagefähige Piktogramme mit den maximalen Fahrzeugabmessungen (Höhe (unbeladen), Breite und Länge) sowie der Achslast, dem Gesamtgewicht und der Watfähigkeit anzubringen. Die Piktogramme dürfen das Sichtfeld des Fahrers- und Beifahrers nicht einschränken. Außen am Fahrzeug ist nach dem Vorbild der BF Duisburg die Watfähigkeit (vgl. Los 1a) über einen Aufkleben an beiden Seiten des Führerhauses deutlich für den Einweiser zu kennzeichnen. | ja / nein |  |  |
|  | Anbringen eines geeigneten Flaggenhalters mit Verlustsicherung (z.B. Klemmschraube) für die Kennzeichnung von Kolonnenfahrten. | ja / nein |  |  |
|  | Fußbodenbelag Der Boden des Führerhauses ist mit einem noppenartigen und damit rutschfesten Bodenbelag zu versehen. Alternativ serienmäßige entnehmbare Gummimatten. | ja / nein | Ja |  |
|  | Reinigung - Desinfektion Alle Oberflächen und auch der Fußbodenbelag müssen so beschaffen sein, dass Sie mit handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel behandelt werden können. Unbeständigkeiten gegen Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel sind ausdrücklich anzugeben. | ja / nein | Ja |  |
|  | Einbau und Lieferung einer Box/Ablage für mind. 4 DIN-A 4-Ordner 80mm breit, einer Halterung für zwischen Fahrer- und Beifahrersitz | ja / nein | Ja |  |
|  | Einbau und Lieferung von stabilen Kleiderhaken für jeden Sitzplatz. Die Festigkeit muss so gewählt werden, dass auch schwere Jacken aufgehängt werden können. | ja / nein | Ja |  |
|  | Lagerung aller weiteren feuerwehrtechnischen und sonstigen Ausrüstungsgegenstände nach DIN 14 530 bzw. Beschreibung in Los 2 dieser Ausschreibung in FR. Der Beladeplan sowie die Beladeskizze mit Auflistung nicht zu verlastender Ausrüstungsgegenstände ist verpflichtender Ausschreibungsbestandteil! | ja / nein | Ja |  |
|  | Elektrische Ausrüstung und Ausstattung |  |  |  |
|  | Beschreibung und allgemeine Anforderungen der elektrischen Anlage Die gesamte elektrische Zusatzausrüstung, einschließlich Warnanlage, ist plusseitig möglichst vollständig getrennt von der serienmäßigen elektrischen Ausrüstung des Basisfahrzeuges zu trennen und in geeigneter Weise anzuschließen. Die gesamte elektrische Versorgung ist als zentrale Verteilung zu konzipieren (vgl. Hausanschlusskasten). An diesem zentralen Ort befinden sich alle betrieblich relevanten Sicherungen. Dies gilt v. a. für etwaige Notbetriebsfunktionen. Weiterhin sind hier alle Verteilerleisten für das Leitungsnetz zu integrieren. Alle Leitungen sind in Kabelkanälen zu führen. Die Verlegung der Kabel in den Kabelkanälen hat prinzipiell so zu erfolgen, dass sie im Falle von Störungen oder notwendigen Nachrüstungen leicht erreichbar sind. Hierzu zählen insbesondere Kabelkanäle an beiden Seiten des Fahrzeuges, die leicht nachträglich nutzbar gemacht werden können. Die elektrische Anlage muss den Einflüssen üblicher Reinigungs- und Desinfektionsverfahren standhalten. Es ist sicherzustellen, dass zwischen allen relevanten Fahrzeugteilen eine einwandfreie Masseverbindung hergestellt wird. Der Zigarettenanzünder scheidet als Anschlusspunkt für eine stationäre Spannungsversorgung, z.B. für Suchscheinwerfer, aus. | ja / nein | Ja |  |
|  | Ladetechnik Die Fahrzeugbatterien sind bei Netzeinspeisung durch einen geregelten Ladekreis zu laden. Es ist, entsprechend der ausgewiesenen Energiebilanz, ein ausreichend dimensioniertes Ladegerät zu verwenden (min. 10%, max. 40% der Batteriekapazität). Es ist dafür zu sorgen, dass für Batterietyp und -kapazität geeignete Ladekennlinien verwendet werden. Der Ladevorgang ist durch Temperaturkompensation zu regeln. Die Batterietechnik muss so ausgelegt sein, dass alle Ladungsträger während der Fahrt und bei Anschluss an das externe Netz gespeist werden. Zur Gewährleistung der Funktion der Starterbatterie ist ein Ladegerät mit ausreichendem Ladestrom zu wählen, dass neben der zusätzlichen Ladung aller anderen Ladestationen auch die Einspeisung und damit ausreichende Ladung durch den Stromerzeuger garantiert. Das Gerät muss kurzschlussfest, verpolungs- und überlastgeschützt, selbstkühlend, für die Ladung von Gel - Batterien geeignet und mit einer Temperaturüberwachung sowie einer Netz-Ladeanzeige im Gerätedisplay ausgestattet sein. | ja / nein | Ja |  |
|  | Die Ladeerhaltung für Ausrüstung ist sowohl durch die Lichtmaschine oder das Ladegerät vorzusehen. Sie muss ausreichend bemessen sein, um die gesamte verlastete Akku-Ausstattung laden zu können. Alle Batterien sind durch Tiefentladeschutzeinrichtungen zu schützen. Das Batterielademanagement muss folgende Struktur haben: - Ladegerät für Starterbatterie (24 V) mit programmierbarer Ladekennlinie - elektronisches Überwachungssystem, z.B. Leab Battery Watch BW 702, oder gleichwertiger Art - ausreichend dimensionierte Gel - Starterbatterien - 230 V Prioritätserkennung (z.B. Leab Auto-Switch oder gleichwertiger Art) | ja / nein | Ja |  |
|  | Leistungs- und Energiebilanz Für das gesamte Fahrzeug und die verbaute Technik ist eine ausführliche Energiebilanz zu erstellen. In der Energiebilanz sind sowohl das reine Fahrgestell mit allen Verbrauchern (Abblendlicht, Nebellicht, Lüftung etc.) als auch die gesamte technische Zusatzbeladung (Sondersignalanlage, Blaulicht, Funk, Akkulampen, Beleuchtung, etc.) mit den einzelnen Verbrauchern im ungünstigen Betriebszustand (höchste Leistungsaufnahme) zu betrachten und detailliert aufzuschlüsseln. Hierbei ist besonders die Lichtmaschinenleistung im kritischen Leerlaufbereich zu betrachten. Die Leistungs- und Energiebilanz muss folgende Betriebszustände beschreiben und aufgeschlüsselt enthalten: 1) Anfahrt zur Einsatzstelle 2) Stand an der Einsatzstelle mit laufendem Fahrzeugmotor 3) Stand an der Einsatzstelle mit stehendem Fahrzeugmotor 4) Stand in der Fahrzeughalle mit Netzanschluss 230 V Die Leistungs- und Energiebilanz ist verpflichtender Ausschreibungsbestandteil! | ja / nein | Ja |  |
|  | zentrale Elektroverteilung An gut zugänglicher Stelle sind im Fahrzeug eine oder zwei zentrale Elektroverteilungen zu installieren, die alle zusätzlichen Verbraucher zusammenfasst. In der Verteilung sind alle, für die zusätzlichen Verbraucher benötigten Relais und Sicherungen einzubauen. Weiterhin sind hier alle Verteilerleisten für das Leitungsnetz zu integrieren. | ja / nein | ja |  |
|  | Sicherungen Alle Sicherungen der zentralen Verteilung sind als Automaten auszuführen. Alle Relais, Sicherungen und Bedienelemente der elektrischen Ausrüstung sind eindeutig und dauerhaft zu beschriften. Sie sind in der Bedienungsanleitung für das Fahrzeug und mit Hinweisen für die Fehlersuche zu erläutern. | ja / nein | Ja |  |
|  | Dokumentation Die gesamte Fahrzeugelektrik und Funk- bzw. Kommunikationstechnik ist ausführlich und aussagekräftig zu dokumentieren. Eindeutige Schaltpläne sind Bestandteil des Ausschreibungsumfanges. Alle Unterlagen sind zusätzlich in elektronischer Form (CD oder DVD) bereitzustellen. Das Dateiformat ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. | ja / nein | Ja |  |
|  | Detaillierte Beschreibungen |  |  |  |
|  | Ladetechnik 24V Fahrgestellbordnetz Das Fahrgestellbordnetz muss aus den folgenden Komponenten bestehen: - zyklenfeste Batterien in Gelausführung (2 Stück), geeignet für Starterapplikation, 140Ah/K20, zum Beispiel EXIDE G140 oder gleichwertiger Art. In der Nähe der Batterien muss folgende Beschriftung dauerhaft angebracht sein: "Achtung! Gel Batterie, nur gegen baugleiche Batterie austauschen! Programmierung des Ladegerätes und die Temperaturkompensation beachten!" - Vollautomatisches mikroprozessorgesteuertes Batterieladegerät mit dreistufiger IUoU-Ladekennlinie, programmierbar auf Batterietyp und Anwendung, Ladestrom 30A, spannungs- und temperaturgeführt über externen Sensor an der Batterie, zum Beispiel LEAB ABC 2430 mit Sensor CTS oder gleichwertiger Art - Automatischer Ladewandler / Equalizer 24V/12V zum Ladeausgleich unterschiedlich geladener Starterbatterien mit einer ausreichenden Dauer-Ladeleistung von 30A, wasserdicht nach IP67, angeschlossen an die Fahrgestellbatterien, zum Beispiel LEAB SP21030E oder gleichwertiger Art. | ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein | Ja |  |
|  | - Batteriespannungsüberwachung Die Fahrgestellbatterien sind über einen programmierbaren zweistufigen Unterspannungsschutz (Warnung & Abschaltung), z.B. LEAB Battery Watch BW 702 oder gleichwertiger Art zu schützen. Auf diese Unterspannungsschutzschaltung müssen alle elektrischen Verbraucher, z.B. Ladeschalen für Handfunkgeräte, Handlampen, etc. aufgeschaltet werden, damit eine unzulässige Entladung der Fahrgestellbatterien sinnvoll verhindert wird. Das 4m Funkgerät (FuG 8b1) ist nicht auf den Unterspannungsschutz aufzuschalten! Sowohl im Fahrerhaus als am Pumpenbedienstand ist die Abschaltung optisch und akustisch in geeigneter Weise zu signalisieren. Zusätzlich ist zur Signalisierung die Umfeldbeleuchtung und das Rückwärtswarnsystem (RWS) in der Warnstufe abzuschalten. Der 4m Funk ist nicht auf den Unterspannungsschutz aufzuschalten! - DC/DC-Wandler zum Betrieb von 12-V-Geräten im Fahrerhaus sind grundsätzlich in galvanisch getrennter Ausführung zu wählen. Für jedes Gerät ist nach Möglichkeit ein eigener Wandler vom Typ LEAB PVS 3i, PVS6i oder gleichwertiger Art (je nach Leistungsbedarf auch größer) zu verwenden. Die Anzahl richtet sich nach dem Leistungsbedarf der zu betreibenden Geräte. Die Wandler sind leicht zugänglich zu montieren. | ja / nein ja / nein | Ja |  |
|  | Bordnetzverteiler 230 V Die gesamte 230 V Versorgungsebene ist über einen Bordnetzverteiler als Unterverteilung zu definieren. In diesem leicht zugänglichen Bordnetzverteiler, z.B. LEAB PCM 8 oder gleichwertiger Art sind ein Fehlerschutzstromschalter (FI) und ein Netzvorrangschalter zu integrieren, z.B. LEAB NVS3 oder gleichwertiger Art. Der Netzvorrangschalter dient als Netzwahlschalter zwischen der 230 V Außeneinspeisung über die Steckdose Nähe Fahrertüre und der Außeneinspeisung über den tragbaren Stromerzeuger (siehe Los 2). In dessen Nähe muss daher eine steckbare 230V Versorgungsleitung zum Bordnetzverteiler vorgesehen werden. | ja / nein | Ja |  |
|  | Umfeld- und Dachbeleuchtung Die Umfeldbeleuchtung ist in den Geräteräumen so anzuordnen, dass bei offenen Gerätefächern das Umfeld ausreichend ausgeleuchtet wird. Die Dachbeleuchtung ist automatisch durch das Hinunterklappen der Aufstiegsleiter zu schalten. | ja/nein |  |  |
|  | Zusätzliche Brems-, Rückleuchten und Fahrtrichtungsanzeiger (Dreikammerleuchten) im oberen Bereich des Aufbaus. | ja / nein | Ja |  |
|  | Die Fahrzeugfront muss an der Kopfseite des Aufbaus mit zwei weißen Begrenzungsleuchten in LED Technik gemäß StVZO § 51 versehen werden. Zusätzlich sind beide Aufbauseiten links und rechts mit gelben Seitenmarkierungsleuchten in LED Technik nach der Richtlinie 76/756/EWG bzw. StVZO § 51a kenntlich zu machen. | ja / nein | Ja |  |
|  | An der Führerhausdachkante vorne sind zwei ausreichend dimensionierte Zusatzscheinwerfer in Xenon-Technik zum Ausleuchten des Fahrweges (nahes Umfeld) zu integrieren. Die Bedienung (Ein-/Ausschalten) erfolgt über einen Schalter in der Nähe des Fahrersitzplatzes | ja / nein |  |  |
|  | Beidseits ist im Bereich der Hinterachse oder an den Außenspiegeln je ein zugelassener Rückfahrscheinwerfer anzubringen. | ja/nein | ja |  |
|  | Ladesteckdosen -Nähe Fahrerhaustüre/-einstieg links a) 230V Zur einfachen Einspeisung ist in der Nähe der Fahrertüre eine 230 V Einspeissteckdose mit integrierter Kontrollleuchte und CEE Steckvorrichtung RTW-Ausführung (Fa. WAS 49835 Wietmarschen, neueste Ausführung mit Kontrollleuchte oder gleichwertiger Art) vorzusehen. Die Ladesteckdose muss eine stabile Ausführung mit Klappe und Gummilippe für Kabeldurchlass besitzen und spritzwassergeschützt sein. Die Verschlussklappe muss selbstschließend und links angeschlagen sein. Ein Auswechseln der Federn muss einfach möglich sein. Alternativ ist eine „Aufputzdose“ für den Nassbereich vorzusehen. (Typ Bals CEE 2441 IP 67 mit Kontrollleuchte oder vergleichbar.) „Campingsteckdosen“ werden nicht akzeptiert! Die integrierte Kontrollleuchte muss den Zustand des fahrzeugeigenen Fehlerschutzstromschalters berücksichtigen. Hat dieser ausgelöst, so muss sie trotz anliegender 230 V Versorgung erloschen bleiben. -24 V a) die Fahrgestellbatterien müssen über eine Ladesteckdose nach DIN 14960 geladen werden können. Die Ladesteckdose ist mit dem Hinweis 24V deutlich zu kennzeichnen b) die Fahrgestellbatterien müssen über eine zweipolige Ladesteckdose nach VG 96917 (NATO-Stecker) als Starthilfe genutzt werden können. Die Steckdose ist leicht zugänglich zu montieren und mit dem Hinweis „Fremdstartsteckdose 24V“ deutlich zu kennzeichnen. Auf die Bedienung ist in der Bedienungsanleitung explizit zu verweisen. Ein dazugehöriges Kabel mit Steckern ist mitzuliefern (siehe auch Los 2). | ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein | Ja |  |
|  | Leseleuchte und Handsuchscheinwerfer Zusätzlich zu den Leseleuchten (vgl. Los 1a) ist auf dem Armaturenbrett der Anbau einer Schwanenhals-Leseleuchte (ca. 50 cm lang) vorzunehmen, hierbei ist auf eine stabile Befestigung sowohl der Leuchte an sich als auch des Schwenkarmes zu achten. Die Lampe ist so zu befestigen, dass ein Reparaturaustausch möglich ist. Alternativ kann auch ein serienmäßiger Kartenlesespot des Fahrgestells, soweit geeignet und verfügbar, verwendet werden. Die Funktion eines Airbags oder eines anderen Sicherheitssystems darf nicht beeinträchtigt sein. Neben der Schwanenhalsleuchte ist ein Suchscheinwerfer, z.B. Fabrikat: Hella Hand-Suchscheinwerfer 24 V Bestell-Nr. 1H3 002 456-032, zu befestigen. Bei der Auswahl des Suchscheinwerfers ist darauf zu achten, dass der Scheinwerfer nur über einen Taster bedient werden darf. Eine Bedienung über einen Ein-Aus-Schalter mit Arretierung im eingeschalteten Zustand ist nicht zulässig, ggf. muss der Suchscheinwerfer entsprechend geändert bzw. modifiziert werden! | ja / nein | Ja |  |
|  | Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen Der ausgefahrene bzw. aufgestellte Dachmonitor ist ebenso wie alle Türen, Klappen, Bordwandklappen Rollläden o. ä. für Geräteräume optisch mit einer oder mehreren (zentralen) Kontrollleuchten im Armaturenbrett und zusätzlich ist im Falle des Wegfahrens quittierbar akustisch zu signalisieren (Aufschaltung über Feststellbremse). Zusätzlich muss die Fahrzeugzündung bei eingesteckter 230 V Versorgung (Nähe Fahrertüre) oder belegter 24 V Ladesteckdose im Fahrerhauseinstieg gesperrt sein (ein Wegfahren muss wirkungsvoll verhindert werden). Für diese Funktion ist zusätzlich eine Deaktivierung (Notbetrieb) vorzusehen, damit ein Starten des Fahrzeuges jederzeit erfolgen kann. Die Funktion Umfeld- und Dach muss über Kontrollleuchten im Fahrerhaus zusätzlich angezeigt werden. ( Notbetrieb-Sicherheitssysteme Generell ist für alle automatischen Steuerungen und Sperrungen (auch Pumpenbetrieb) ein Notbetrieb vorzusehen. Dieser dient im Ausnahmefall (Ausfall oder Störung der Überwachung) zum bewussten Überbrücken der verbauten Sicherheitssysteme. | ja / nein | Ja |  |
|  | Unfalldatenspeicher (UDS) Lieferung und Einbau eines Unfalldatenspeichers (UDS) im Fahrerhaus, Fabrikat Unfalldatenspeicher Kienzle UDS oder gleichwertiger Art (Fa. Siemens VDO Automotive AG, 7806 Villingen-Schwenningen). Auf den Fahrtenschreiber wird verzichtet. Bauteil Bestellnummer UDS Gerät Release 2.0 2165-20000000 Externes Bedienelement 2165-90150020 Anschlussleitung 2165-90010020 Montageteil UDS 2.0 2165-90010020 Plombierkappe 2165-70100104 Die Taste des externen Bedienelementes muss gesperrt und die Löschfunktion deaktiviert werden. Die Auslesebuchse muss leicht zugänglich und verplombt sein. Im Geräteprotokoll muss die Deaktivierung vermerkt sein. Der UDS muss so verbaut werden, dass er leicht zugänglich und vor mechanischer Beschädigung und Beschädigung durch Nässe (Reinigung) geschützt ist. | ja / nein | Ja |  |
|  | Sondersignalanlage Lieferung und Einbau einer elektronischen Sondersignal- und Warnanlage WA 23 oder gleichwertiger Art (Fa. Pintsch-Bamag, 46537 Dinslaken) mit zwei Doppelblitzkennleuchten Kranefeld NovaS oder gleichwertiger Art ( Fa. Hänsch Warnsysteme GmbH, 49768 Herzlake) auf dem Fahrerhausdach. Optional: Zugelassene LED-Blitzleuchten. Es muss mit Hilfe der eingebauten Anlage möglich sein, Durchsagen über Mikrofon durchzuführen. Durch die Art des Ein- und Aufbaues der Sondersignalanlage, insbesondere der Lautsprecher, ist sicherzustellen, dass beim Betrieb der Anlage weder Rückkopplungen bei Mikrophon-Durchsagen (geschlossene Seiten-Fenster), noch zu starke Innengeräusche durch den Betrieb der Sondersignalanlage erfolgen. Das Abhören und Verfolgen des Funkverkehrs muss auch auf einer Alarmfahrt ohne Probleme möglich sein! Es darf nur ein max. Geräuschpegel von 85 dB(A) (Referenz Ohrhöhe Fahrer- und Beifahrersitzplatz) im Führerhaus bei eingeschalteter Warnanlage erreicht werden. Der Lärmpegel ist über ein Messprotokoll in Anwesenheit des Auftragnehmers nachzuweisen! Die gesamte Steuerung der Sondersignalanlage muss von einem zentralen Bedienteil (z.B. Stuttgart II, Fa. Hänsch Warnsysteme GmbH, 49768 Herzlake oder gleichwertiger Art) erfolgen können. Ein Hauptschalter zum gemeinsamen Einschalten aller Kennleuchten (Front, Dach und Heck) ist in jedem Fall vorzusehen. Kann ein zentrales Bedienfeld nicht integriert werden, so sind ist die Anordnung der Schalter identisch wie beim Bedienteil von Stuttgart II zu wählen. Alle Schalter der Sondersignalanlage sind in einer Konsole o. ä. gemeinsam unterzubringen und entsprechend zu kennzeichnen und zu beleuchten. Sie müssen für den Fahrer leicht erreichbar sein. Die Sondersignalanlage muss auch dann noch funktionsfähig sein, wenn ein Blaulicht ausgefallen ist. Die Front- und Heckblitzleuchten müssen der Warnanlage angepasst sein. | ja / nein | Ja |  |
|  | Die beiden Heckblitzleuchten sollen oben neben Rückleuchten an den Aufbauecken integriert werden, z.B. Hella LED-Eckleuchtensystem (Fa. Hella KGaA Hueck & Co, 59552 Lippstadt oder gleichwertiger Art). Das Eckleuchtensystem muss auf die WA 23 in Blinkfrequenz und -dauer abgestimmt sein. Die Blitzleuchten müssen zusammen mit dem Hauptschalter aktiviert werden können, müssen aber zusätzlich getrennt ab- und wieder einschaltbar sein. Im Kühlergrill, mit der Außenfront abschließend, sind zwei Räumlampen gem. StVZO § 52, Abs. 3 (Doppelblitzwarnanlage) Typ 40 pico oder gleichwertiger Art (Fa. Hänsch Warnsysteme GmbH, 49768 Herzlake) zu montieren. Optional: Frontblitzleuchten in LED-Technik, z.B. Typ 40 pico LED. Die Räum- und die Heckkennleuchten müssen zusammen mit dem Hauptschalter eingeschaltet werden können, müssen aber zusätzlich getrennt ab- und wieder einschaltbar sein. Die auf dem Dach verbauten Komponenten Sondersignalanlage sind gegen Astschläge durch einen stabilen Abweiser zu schützen der nicht nur die Kennleuchten umfassen darf und sich auf stabile Elemente des Daches stützen muß. |  |  |  |
|  | Rückwärts-Warnsystem Lieferung und Einbau einer elektronischen Doppelblitzwarnanlage, effekta-Rückwärts-Warnsystem Typ 42 (gelb) oder gleichwertiger Art (Fa. Hänsch Warnsysteme GmbH, 49768 Herzlake in die Heckpartie des Fahrzeuges. Das Rückwärts-Warnsystem muss sowohl vom Fahrerplatz (Armaturenbrett) aus auch vom Pumpenbedienstand ein- und ausgeschaltet werden können. Eine Laufrichtungsanzeige ist nicht gewünscht. Eine Zulassung nach § 53a Abs. 3 StVZO als zusätzliche Warnleuchte ist erforderlich. Das Warnsystem ist im Fahrzeugbrief einzutragen. | ja / nein | Ja |  |
|  | Funk- und Kommunikationstechnik Die zum Zeitpunkt des Aufbaus gültige “Einbaurichtlinie Funk” der Feuerwehr Düsseldorf ist zwingend einzuhalten. Die Funk- und Kommunikationstechnik umfasst die Lieferung, den Einbau (Raum F) und den Abgleich folgender Komponenten: Funksystemtechnik - 4 m/2m- Breitbandkombiantenne Stahlrute Kathrein K 510335 (für RG 58) Fa. Kathrein oder gleichwertiger Art. Der Servicezugang muss uneingeschränkt von innen möglich sein. - zentraler Funkhauptschalter in der Nähe des Fahrerplatzes - Verwendung von zwei serienmäßigen Fahrzeug Radio-Lautsprechern als Lautsprecher 4m Funk - Fahrzeugfunkanlage 1 Stück Bosch / Motorola FuG 8b-1 oder gleichwertiger Art SE Gerät nach TR-BOS - 1 Stück Einbauhalterung für Bosch / Motorola FuG 8b-1 SE Gerät nach TR-BOS - 2 Stück Funktronic Commander 5 BOS inkl. Auflage ED oder gleichwertiger Art mit aktuellster Software! - 1 Stück Funktronic Anschlussinterface für Commander 5 BOS an Bosch / Motorola Fug 8b-1 SE Gerät oder gleichwertiger Art - 2 Stück Anschlusskabel für Funktronic Anschlussinterface (Verbindung zwischen Auflage ED und Interface) oder gleichwertiger Art - 3 Stück Handsprechfunkgerät Kenwood TK290-11b oder gleichwertiger Art inkl. Akku, Antenne, Befestigungsclip - 1 Stück aktive KFZ – Ladehalterung (Einbauort FR) mit Handmonophon für Kenwood TK290-11b (Fa. WeTech Typ WTC632 oder gleichwertiger Art) - 3 Stück KFZ - Ladehalterung für Kenwood TK290-11b (Einbauort MR bzw. GR) (Fa. WeTech Typ WTC625 oder gleichwertiger Art) | ja / nein ja / nein | Ja Ja |  |
|  | Geräteraumaufbau |  |  |  |
|  | Falls nicht schon explizit genannt bzw. beschrieben, Einbau und elektrische Installation aller in Los 2 und 3 genannten Geräte und Ausrüstungsgegenstände | ja / nein | Ja |  |
|  | Kofferaufbau aus Aluminium- oder Stahl- Profilen, Beplankung mit Alublechen. Die Verwendung anderer Materialien ist anzuzeigen und die Gleichwertigkeit in Haltbarkeit und Festigkeit nachzuweisen. Der Aufbau hat mit einem Schienensystem so zu erfolgen, dass ein flexibler Umbau der Einbauten mit Einfügen oder Entfernen von Zwischenböden, Schubladen, etc. später ohne großen Aufwand problemlos möglich ist. Es ist ein Aufbau in Segmenten zu wählen. D.h. Geräteräume und Tank bilden jeweils getrennte Einheiten. Ein Aufbau auf GFK-Basis wird ausdrücklich ausgeschlossen. Auf eine saubere und ausgewogene Gewichtsverteilung in allen Tankfüllzuständen ist zu achten! Dies gilt neben der Verteilung links/rechts v.a. für die Belastung der VA/HA! (Es hat sich gezeigt, dass es ungünstig ist, den bzw. die Tanks direkt auf der Hinterachse zu platzieren!) | ja / nein ja/nein | Ja ja |  |
|  | Schwenkwände und Schubladen a) Schwenkwände Die Verwendung von Schwenkwänden ist grundsätzlich möglich. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass - das Ausschwenken und die Arretierung auch bei Verschränkung und Schieflage des Aufbaues möglich ist - ein Durchlaufen der Schwenkwand in jeder Aufbaulage konstruktiv verhindert wird - die maximale dauerhafte mechanische Belastung der Schwenkwände gewährleistet ist. Dies betrifft v. a. die Integration von schweren Ausrüstungsgegenständen - im ausgeschwenkten Zustand die maximalen DIN-Maße nicht überschritten werden. Im Sinne der sicheren und schnellen Bedienung unter beengten Straßenverhältnissen sind die Schwenkwände so schmal wie möglich zu bauen. b) Schubladen: Die Verwendung von Schubladen ist grundsätzlich möglich. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass - im ausgezogenen Zustand die maximalen DIN-Maße nicht überschritten werden. Im Sinne der sicheren und schnellen Bedienung unter beengten Platzverhältnissen sind die Schubladen so kurz wie möglich zu bauen. - die Gefahr des schnellen Herauslaufens, aus großer Aufbauhöhe und schwerer Beladung ist konstruktiv wirksam zu verhindern. Eine Gefährdung des FA(SB), der die Schublade auf der Bordwandklappe stehend bedient, ist auszuschließen! | ja / nein ja / nein | Ja |  |
|  | Gewährleistungspflicht bei jeglicher Korrosionsbildung am Aufbau (nicht nur Durchrostung), für die Dauer von 10 Jahren. Einmalige Mehrkosten / Kosten für _______Nachbehandlungen oder Kontrollen innerhalb Gewährleistungsfrist. (Nichtzutreffendes ist zu streichen) | ja / nein | Ja |  |
|  | Lackierung in reinweiß RAL 9010 und Beklebung in leuchtrot (RAL 3026) mit Reflexstreifen und reflektierender Beschriftung (Produkte der Fa. 3M mit 5 Jahres Garantie oder vergleichbarer Art). Die Beklebung erfolgt in Absprache mit Auftraggeber. Hierzu hat der Auftragnehmer eine aussagefähige Skizze oder Zeichnung vor Beginn der Beklebung zu fertigen und abzustimmen. Auf Wunsch können durch den Auftraggeber Literaturhinweise zu vergleichbaren Beklebungen gegeben werden. | ja / nein | Ja |  |
|  | „Tiefgezogene“ vordere Geräteräume zur leichten Entnahme von schweren Ausrüstungsgegenständen dürfen nur so ausgebildet werden, dass der Rampenwinkel nicht eingeschränkt wird! | ja / nein |  |  |
|  | Verwendung von stabilen Bordwandklappen mit orange-farbenen Blinkleuchten und mit rutschfestem Belag unter Beachtung der Bodenfreiheit. | ja / nein | Ja |  |
|  | Alu-Rollläden mit einfachen und robusten Drehstangenverschlüssen, abschließbar mit gleicher Schließung für alle Geräteräume. Der Drehstangenverschluß muss mit einem Griff an jeder Stelle des Griffes zu öffnen sein. Die Drehstange darf nicht auf ein Schließsystem innerhalb des Aufbaus wirken, sondern muss direkt auf eine „Nase“ o.ä. links/rechts des Rolladen verriegeln. | ja / nein |  |  |
|  | Selbstschaltende Geräteraumbeleuchtung beim Öffnen der Rollläden | ja / nein | Ja |  |
|  | Halterung für 2 Einflaschenatemschutzgeräte mit CFK 6,8 l / 300 bar Flasche. Die Halterung muss so konzipiert sein, dass ein Anlegen des Atemschutzgerätes in der Halterung erfolgen kann. Dies muss auch sowohl für kleine als auch große FA (SB) möglich sein. | ja / nein | Ja |  |
|  | Kennzeichnung von wasserführenden Füllstutzen und Abgängen Alle Tankfüllstutzen für den Löschwassertank sind blau zu kennzeichnen und mit blauen Blindkupplungen zu versehen. Alle Tankfüllstutzen für den Schaummitteltank sind gelb zu kennzeichnen und mit gelben Blindkupplungen zu versehen. Alle Schaumabgänge sind gelb zu kennzeichnen. | ja / nein | Ja |  |
|  | Die Abgänge müssen so angeordnet werden, dass sowohl ein Turbozumischer als auch ein Z4 bzw. Z8 DIN-Zumischer unmittelbar angekuppelt werden kann. | ja / nein | Ja |  |
|  | Integration von mindestens einem Dachkasten mit Klappdeckel und Innenbeleuchtung. Die Deckel müssen auch bei aufgelegter Beladung ergonomisch leicht zu öffnen und zu schließen sein. | ja / nein | Ja |  |
|  | Die Dachfläche ist mit einem rutschfesten Belag (Riffelblech, o.ä.) zu versehen. Die Verwendung von gestrichenen oder gespritzten sandigen Oberflächen ist nicht gewünscht. | ja / nein | Ja |  |
|  | Heckaufstiegsleiter Zur leichteren und sicheren Benutzung muss diese im aufgeklappten Zustand schräg angestellt sein. | ja / nein | Ja |  |
|  | Lieferung und Einbau einer Schnellangriffseinrichtung mit Druckschlauch DN25, 50m Länge und elektrischen Haspelantrieb. Bevorzugter Einbauort oben im rechten hinteren Geräteraum. Neben der Schnellangriffseinrichtung muss ein Hohlstrahlrohr C (siehe Los 2) permanent angekuppelt gelagert werden können. Ein elektrischer Fußschalter zur Fernbedienung ist nicht gewünscht. Das Hohlstrahlrohr muss mit einer nach unten gerichteten Schlauchführung leicht entnehmbar und fest angekuppelt gelagert werden. Eine Entwässerung des Lagerraumes darf nicht über die darunter liegenden Gerätefächer erfolgen. Die Fixierung ist mechanisch stabil auszuführen. | ja / nein |  |  |
|  | Löschwasserbehälter aus GFK mit mindestens 4.800 l nutzbarem Inhalt. Die Lage des Löschwasserbehälters (Schwerpunkt) muss so gewählt sein, dass die Fahreigenschaften nicht negativ beeinflusst werden. Im teilgefüllten Zustand darf durch das Schwanken des Wasserspiegels die Fahrstabilität nicht negativ beeinflusst werden. Geeignete Schwallwände sind vorzusehen. Die Tanköffnungen (v. a. der Domdeckel und der Füllstandanzeiger) müssen trotz Montage von Dachaufbauten leicht und einfach zugänglich sein. Die Befüllung muss über mindestens zwei Tankanschlüsse (1 * seitlich rechts und 1 * hinten) möglich sein. Die Tankfüllanschlüsse dürfen nicht nur auf einen Tankeinlass münden! Eine Füllstandsanzeige ist in das Pumpenbedienfeld zu integrieren. | ja / nein | Ja |  |
|  | Automatische Tankniveauregulierung für Löschwasserbehälter Der rechte seitliche und heckseitige Tankfüllstutzen muss über eine manuell am Pumpenbedienfeld ein- bzw. ausschaltbare automatische Regelung zur Füllung des Wassertankes verfügen. Die Steuerung muss, eine ausreichende Wasserzuführung vorausgesetzt, selbstständig dass Nachfüllen des Löschwasserbehälters übernehmen. Die Wasserabgabe aus dem Tank muss als Regelgröße berücksichtigt sein. Ein gleichzeitiger Betrieb von mehr als einem Tankfüllstutzen ist nicht vorgesehen. Eine ausführliche technische Beschreibung der Regelung ist beizulegen. |  | Ja |  |
|  | Optional: 1 zusätzlich geregelter Tankfüllstutzen auf der linken Fahrzeugseite | ja/nein |  |  |
|  | Feuerlöschkreiselpumpe Einstufige oder zweistufige Feuerlöschkreiselpumpe nach EN 1028-1 FPN 10-2000 mit 4 Abgängen. 2 Abgänge nach hinten und je 1 Abgang rechts und links. Die seitlichen Abgänge müssen für die Abgabe von Wasser oder Schaummittelwassergemisch ausgelegt sein. Die Entfernung der Blindkupplungen darf zwangsweise nur nach einer Druckentlastung (über Hähne o.ä.) möglich sein. Die Feuerlöschkreiselpumpe muss über folgende zusätzliche Eigenschaften verfügen: - Pumpenansaugautomatik - Das Einschalten der Pumpe muss bei abgestelltem Fahrzeug (Fahrhebel des Automatikgetriebes in Nullstellung und aktivierter Feststellbremse) automatisch mittels Knopfdruck vom Pumpenbedienfeld aus möglich sein - Das Einschalten (Aktivieren) der Pumpe muss im Notbetrieb möglich sein - Bypass-Betrieb Der Bypass-Betrieb (Bildung eines Wasserkreislaufes Wassertank-Pumpe) muss über einen Bedienhebel rein mechanisch möglich sein. Ein vorheriges Deaktivieren von elektrischen Schaltungen o. ä. ist nicht zulässig - Temperaturüberwachung Die Feuerlöschkreiselpumpe muss über eine interne (Wasser)Temperaturüberwachung verfügen, die kritisches Überschreiten der Temperatur akustisch deutlich signalisiert. | ja/nein | ja |  |
|  | Optional: Automatische Pumpenausgangsdruckregelung | ja / nein |  |  |
|  | Pumpenbedienfeld Das Pumpenbedienfeld muss mit analogen Bedienelementen und Anzeigen ausgestattet sein. Eine Bedienung und Überwachung über ein zentrales Monitor-Display oder Touch-Screen Display ist nicht erwünscht. Neben den standardmäßigen Pumpen- und Überwachungsfunktionen müssen folgende Elemente zusätzliche integriert sein: zusätzlicher, manuell abschaltbarer Zusatzlautsprecher 4m Funk Integration einer 4m Funk Sprechstelle (Commander 5 Hörer). Auf ausreichenden Spritzwasserschutz und Schutz vor mechanischer Beschädigung ist zu achten Integration einer Ladehalterung für 2m Handfunkgerät optische und akustische Unterspannungsanzeige der Fahrgestell-Batterien Betriebsstundenzähler für die Feuerlöschkreiselpumpe Bedieneinheit der Druckzumischanlage Pump&Roll-Fähigkeit Eine technische Beschreibung und Skizze des Pumpenbedienfeldes ist beizulegen. Hinweis: Am Werferbedienstand ist eine Parallelbedienung der wesentlichen Steuerungen erforderlich, vgl. Pos. 148! | ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein ja/nein | Ja Ja Ja Ja Ja Ja |  |
|  | Optional: Anzeige des Füllstandes des Kraftstofftankes am Pumpenbedienstand. | ja / nein |  |  |
|  | Optional ergänzend zu 143: Anzeige des Füllstandes des Kraftstofftankes am Werferbedienstand. |  |  |  |
|  | Schaummitteltank für Klasse-A-SM: 200 l Die Lage des Schaummittelbehälters (Schwerpunkt in Fahrzeuglängsachse) muss so gewählt sein, dass die Fahreigenschaften nicht negativ beeinflusst werden. Die Tanköffnungen (v. a. der Domdeckel und der Füllstandanzeiger) müssen trotz Montage von Dachaufbauten leicht und einfach zugänglich sein. Der Schaumitteltank muss am Auslauf ebenso wie die Füllleitung ein leicht zugängliches und zentrales Absperrorgan besitzen. | ja / nein | ja |  |
|  | Schaummitteltank für Klasse-B-SM (AFFF-AR): 500 l Die Lage des Schaummittelbehälters (Schwerpunkt in Fahrzeuglängsachse) muss so gewählt sein, dass die Fahreigenschaften nicht negativ beeinflusst werden. Die Tanköffnungen (v. a. der Domdeckel und der Füllstandanzeiger) müssen trotz Montage von Dachaufbauten leicht und einfach zugänglich sein. Der Schaumitteltank muss am Auslauf ebenso wie die Füllleitung ein leicht zugängliches und zentrales Absperrorgan besitzen. | ja / nein | ja |  |
|  | Lieferung und Einbau einer Druckzumischanlage nach DIN V 14430, Schaumanlage ohne Druckluft, Typ MSR oder ähnlich mit mindestens folgenden Kenndaten und zusätzlichen Komponenten: - einstellbare Zumischrate ca. 0,3 % bis 5 % Die Zumischrate muss möglichst stufenlos oder in mindestens folgenden Stufen (0,3; 0,7; 1; 1,7; 3,3; 5 bzw. 6 %) einstellbar sein. Alle Zumischraten müssen im Bereich eines Volumenstromes (Löschwasser) von ca. 300 Liter/min bis mind. ca. 2.500 Liter/min möglich sein! - Mind. eine elektrische, in den Aufbau integrierte Schaummittelfüllpumpe mit geeigneter Volumenleistung und automatischer Abschaltung. Die Leistung muss so bemessen sein, dass ein Nachfüllen während des Dauerbetrieb möglich ist, ohne die Schaumittelzumischung zu unterbrechen. Das Bedienfeld ist in der Nähe der Füllpumpe und des Ansaugschlauches zu installieren. (Wenn nur eine Schaummittelfüllpumpe verwendet wird, ist auszuschließen, dass es zu unzulässigen Vermischungen der verschiedenen Schaummittel kommt!) Ein Trockenlauf und ein Überfüllen der Schaummitteltanks ist auszuschließen. Die Schaummittelfüllpumpe mit Ansaugschlauch ist leicht zugänglich so zu installieren, dass heraustropfendes Schaummittel sicher aufgefangen wird und zur Vermeidung von Korrosionsproblemen nicht mit anderen Ausrüstungsgegenständen oder Aufbauteilen in Kontakt kommen kann. Eventuell vorgesehene Wannen sind herausnehmbar vorzusehen. Dies muss auch im gefüllten Zustand einfach und sicher möglich sein! | ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein | Ja |  |
|  | - die Schaummittelzumischanlage muss neben dem Schnellangriff auch zwei seitliche B-Abgänge (je einen zu jeder Seite) betreiben können. - Der Betrieb des aufgebauten Schaum-/Wasserwerfers muss ebenfalls über diese Anlage möglich sein. - Eine Füllstandsanzeige der Schaummitteltanks ist in der Nähe der Füllstandsanzeige des Wassertankes in das Pumpenbedienfeld zu integrieren - bei angeschlossenem B-Schlauch und Beendigung der Schaumabgabe muss eine Druckentlastung des B-Abganges bei anstehender Wassersäule, z.B. durch Löschwassereinspeisung in Steigleitungen, sicher, schnell und einfach möglich sein. - die elektrischen Komponenten der Schaummittelanlage (Zumisch- und Füllpumpe) sind einfach zugänglich und zentral abzusichern Eine aussagefähige technische Beschreibung ist beizulegen. Die Dokumentation ist verpflichtender Ausschreibungsbestandteil. | ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein ja / nein |  |  |
|  | Dachwerfer Der Dachmonitor muss über eine Leistung von mind. 2.500 l/min verfügen (z.B. Alco HH 370 oder gleichwertiger Art) und mit einer verriegelbaren B-Kupplung zum Wechsel verschiedener Aufsätze (Hohlstrahldüse, Schaumrohre) ausgerüstet sein (vgl. Los 2). Der Werfer (Festmontage) zählt zu Los 1.b, Düsen und Schaumrohre zählen zur Beladung und sind damit Bestandteil von Los 2! Am Werfer müssen alle wesentlichen Bedienelemente für die Pumpe inkl. aller notwendigen Anzeigen vorhanden sein. Alle Werferfunktionen einschließlich der Einstellung der Zumischraten müssen am Werfer bedienbar sein. Der Werferbetrieb mit Wasser muss ohne Betrieb der Zumischanlage möglich sein. | ja / nein ja/nein ja/nein | ja ja ja |  |
|  | In G2 Lieferung und Einbau einer austauschbaren Pulveranlage P250 inkl. Zubehör und Pulverrohr etc., Fa. Minimax mit BC-Pulver (schaumverträglich) gefüllt mit Williams Purple K BC-sv-Löschpulver, in allen Teilen BAUGLEICH und austauschbar zu den bisher vorhandenen Systemen in den TLF 24/48-P bzw. im AB-SLM der Feuerwehr Düsseldorf! Position 149 gehört komplett inkl. des P250 zu Los 1b. | ja / nein | ja |  |
|  | Option: Schutz aller wichtigen Steuer- bzw. Brems- etc. Leitungen vor direkter Flammeneinwirkung v.a. am Fahrgestell durch geeignete Auslegung oder Ummantelung. | ja / nein |  |  |
|  | Gewichtsbilanz Die VA muss in jedem Beladungszustand mit mind. 1/3 des Gesamtgewichtes belastet sein. Für das gesamte Fahrzeug (voll beladen mit allen Ausrüstungsgegenständen nach Los 2 und 3) und mit allen Betriebsstoffen (voll getankt) versehen ist ein aussagefähige und detaillierte Gewichtsbilanz zu erstellen. Diese muss neben die Lastverteilung auf Vorder- bzw. Hinterachse auch die Lastverteilung links/rechts (Gesamt und VA bzw. HA) mit vollen wie leeren Tanks (in allen Variationen) berücksichtigen. Zwei Personen sind grundsätzlich mit je 95 kg zu berücksichtigen. Das Fahrgestell ist entsprechend der Gewichtsbilanz zu dimensionieren (siehe Los 1 a). Die Erstellung der Gewichtbilanz ist verpflichtender Ausschreibungsbestandteil! | ja / nein | Ja |  |
|  | Schulung und Fortbildung Eine mehrtägige Einweisung und Schulung von insgesamt 10 Einsatzkräften pro Fahrzeug (je 5 Mitarbeiter pro Wachabteilung) vor Ort in Düsseldorf ist getrennt anzubieten. In dieser Schulung muss neben der Fahrzeug-, Aufbau- und Pumpentechnik auch die gesamte Gerätetechnik behandelt werden. Nach dieser Schulung sollen die Teilnehmer in die Lage versetzt werden, die Technik des TLF sicher und fehlerfrei zu bedienen und als Multiplikator für die Feuerwache eingesetzt zu werden. Entsprechendes Ausbildungsmaterial, das bearbeitbar sein muss (keine „gesperrten“ pdf-Dokumente o.ä.), ist diesen Multiplikatoren als Ausdruck und Datei mitzugeben. Zusätzlich ist für das Personal der Funk- und Zentralwerkstatt (ca. 15 Personen) eine spezielle Service- und Instandhaltungseinweisung für die Fahrgestell-/Aufbau-/Pumpentechnik und Funk- bzw. Kommunikationstechnik vorzusehen. Entsprechendes Ausbildungsmaterial, das bearbeitbar sein muss (keine „gesperrten“ pdf-Dokumente o.ä.), ist diesem Personal als Ausdruck und Datei mitzugeben. Der Schulungsumfang und die geplante Dauer pro Mitarbeiter sind im Angebot zu spezifizieren. | ja / nein | Ja |  |
|  | Summe Los 1b (ohne Mwst.) pro Fahrzeug | keine Angabe notwendig |  |  |
|  | Mehrwertsteuer ____% | keine Angabe notwendig |  |  |
|  | Summe Los 1b (mit Mwst.) pro Fahrzeug | keine Angabe notwendig |  |  |

# Footnotes

Kann auch mit der Pumpensteuerung kombiniert sein. In jedem Fall ist ein Notbetrieb bei Ausfall der Hauptsteuerelementes (Schalter im Armaturenbrett und in der Nähe der Feuerlöschkreiselpumpe) vorzusehen!

Das Beschaffung des Diagnosesystems ist hardwaremäßig in einfacher Ausführung zum Service der neuen TLF-Generation und bereits vorhandener Fahrgestelle geplant. Etwaige Nutzungs-Einschränkungen für die Anzahl an vorhandenen und zukünftigen Fahrzeugen oder Typen in Form von Softwarelizenzen o.ä. ist zusätzlich anzugeben.

Die Außenmaße müssen auf Euro-Palettennorm (1.200mm * 800mm) abgestimmt sein.

Die Drehzahl der Feuerlöschkreiselpumpe muss zur Erzielung eines niedrigen Geräuschpegels bei laufendem Fahrzeugmotor optimal an die Nebenantriebsdrehzahl angepasst werden. Dies kann durch die Verwendung einer ein- oder zweistufigen Feuerlöschkreiselpumpe oder aber auch durch eine geeignete Getriebeübersetzung erzielt werden.

# Text boxes

Geschäftsbereich 37/40

Sachbearbeiter

BD Ulrich Cimolino