# Los 2:

# Feuerwehrtechnische Ausstattung für geländegängiges TLF, hier:

# TLF 20/30-W

# Umfang feuerwehrtechnische Beladung und Beladeliste

Nachfolgend die Beladung des TLF 20/30-W.

Die gewählten Firmenangaben sind in den Leistungsanforderungen verbindlich, Alternativen sind deutlich zu kennzeichnen und müssen mindestens die gleichen Leistungen erbringen.

Aufschriften und Bedienungsanleitungen müssen grundsätzlich in Deutsch geliefert werden!

Die im Folgenden aufgeführte Beladung soll im Fahrzeug untergebracht und geliefert werden. Zu jedem Artikel ist die entsprechende Gerätelagerung vorzusehen.

Die Anordnung der Beladung in den Geräteräumen basiert auf mindestens fünf Geräteräumen (G1-GR). Sie ist bindend und darf nur nach Rücksprache geändert werden. Sollten mehr Geräteräume durch einen mehrteiligen Koffer zur Verfügung stehen oder aus anderen Gründen, wie bspw. Rollladenbreite, Stabilität oder Festigkeit des Aufbaues sinnvoll oder notwendig sein, so ist die Verteilung sinngemäß anzupassen. Ist eine Anordnung nicht möglich, so ist mit der Feuerwehr Düsseldorf Rücksprache zu halten. Vor der Rohbauabnahme ist ein endgültiger Beladeplan zur Genehmigung vorzulegen, erst dann darf mit der Fertigung des Aufbaues begonnen werden !

Bezeichnungen:

F = Fahrer-/Beifahrerraum

1 = vorderer Geräteraum, links

2 = vorderer Geräteraum, rechts

3 = hinterer Geräteraum, links

4 = hinterer Geräteraum, rechts

GR = Geräteraum, rückseits

D   = Dach

DK = Dachkasten

Es ist besonderen Wert darauf zu legen, dass zusammengehörige Ausrüstung (z.B. Kettensäge und Zubehör, Tauchpumpe und Zubehör, die verschiedenen Werkzeugkästen) logisch zusammengehörig gelagert werden.

Beim Ausbau ist darauf zu achten, dass möglichst Beladungsgruppen gebildet werden und mögliche Freiräume nicht unnötig durch Einbauten zugebaut werden. Für die Zusammenfassung der Baugruppen sind möglichst baugleiche – zumindest aber maßabgestimmte – ausreichend stabile Kunststoffbehälter (in Euro-Palettenmaßteilungen!) zu verwenden. Der Behälterinhalt ist jeweils auf Stirn- und Rückseite am Behälter deutlich lesbar zu beschriften!

Auf ausreichenden Freiraum zur einfachen Lagerung und Verstauung (auch im nicht mehr neu-verpackten Zustand) ist zu achten. Dies gilt insbesondere für die Lagerung der diversen Schutzanzüge, der Schläuche und Verkabelungen, die Auszüge inkl. Inhalt.

Der Hersteller des Aufbaus bzw. der Einbauten übernimmt die Garantie, dass durch die von ihm vorgenommene Lagerung der einzelnen Geräte im Aufbau bei sachgemäßer Handhabung auch nach mehreren Jahren Gebrauch keine überdurchschnittlichen Gebrauchs- oder Verschleißspuren am Aufbau bzw. den Ausrüstungsgegenständen erfolgt!

Die angebotenen Preise gelten grundsätzlich inkl. der Anlieferung beim Auftragnehmer von Los 1.

Die für die prüfpflichtigen Ausrüstungsgegenstände erforderlichen Prüfdokumente (dies gilt insbesondere für Atemschutzkomponenten) sind als Nachweis beizubringen.

Sollten Ihres Erachtens Verbesserungen oder Ergänzungen am Beladeplan vorgenommen werden, so sind Alternativ-/Ergänzungsangebote zulässig.

|  | Gegenstand | Norm | Stück-zahl | Geräte-raum | Netto-Preis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schutzkleidung und Schutzgerät |  |  |  |  |
|  | Warnkleidung in Tasche W1 (Weste) | DIN EN 471 | 2 1 | FM GR |  |
|  | Dräger PA PSS (90 (Bodyguard( II) Sach-Nr. 335327 oder gleichwertiger Art, Lungenautomat PSS(-N Sach-Nr. 3350501 oder gleichwertiger Art, Dräger Atemluftflasche CFK 6,8l, 300 bar Sach-Nr. B 10666 oder gleichwertiger Art, inkl. PA Hilfsmittelsatz (Fa. Peter Schmitt GmbH, 40699 Erkrath oder gleichwertiger Art) | EN 137 | 2 | 1 | Beistellung |
|  | Kombinationsfilter A2B2E2K2P3 | EN 14387 | 2 | F | Beistellung |
|  | Atemanschluss (Maske) Dräger Panorama Nova RA PC Sach-Nr. 335327 oder gleichwertiger Art inkl. Dräger Tragedose WIKOV 5 (Sach-Nr. R 51129) oder gleichwertiger Art. | EN 136 | 2 | F | Beistellung |
|  | Fluchthauben AUER S - Cap oder gleichwertiger Art in Tragedose Dräger (R 51129) oder gleichwertiger Art (je neben PA ) Je so gelagert, dass ein kompletter Satz Ausrüstung (Maske, Fluchthaube, Leine) von jedem Mann zusammengehörig und leicht entnommen werden kann. |  | 2 | 1 | Beistellung |
|  | Schutzkleidungssatz für Führer und Helfer für den Einsatz von Motorkettensägen bestehend aus: Schnittschutzlatzhose Form C (Fa. Stihl(00008836958 oder gleichwertiger Art), Schnittschutzjacke mit Rundumschutz in Packtasche (Fa. Stihl( 00008857556 oder gleichwertiger Art), Helm mit integrierter Schutzbrille (Fa. Stihl 00008840180 oder gleichwertiger Art) gepackt in Waldarbeitertasche (Fa. Stihl ( 04640720001 oder gleichwertiger Art) Zusammen gelagert mit Motorsäge, Ersatzkette, Doppelkanister und Motorsägen-Werkzeug) | DIN EN 381-5 GUV V C 51 | 2 | 1 |  |
|  | MSA Gallet F2 Xtrem Feuerwehrhelm (GA36xx), Farbe: rot inklusive dichtschließender Brille, Kennzeichung und Nackenschutz, zur Waldbrandbekämpfung | EN 397 | 2 | F |  |
|  | Feinstaubmaske FFP2 mit Ventil, Farbe: weiß gegen mindergiftige, gesundheitsschädliche, feste und flüssige Partikel. Alternativ zu 6 Stück: Ein Paket/VE o.ä.. | EN 149 | 6 | F |  |
| 2 | Löschgerät |  |  |  |  |
|  | Feuerlöscher ABC Pulver 6 kg mit innen-liegender Druckgasflasche, Fa. Total Classic GX 6 oder gleichwertiger Art | DIN EN 3 | 2 | 4 |  |
|  | Feuerpatsche mit Stiel, 2,4 m lang |  | 2 | D |  |
|  | Löschdecke in Packtasche |  | 1 | 3 |  |
| 3 | Schläuche, Armaturen und Zubehör |  |  |  |  |
|  | Schnellangriffsschlauch DN 25, 50 m für Haspel (oben im G 4!), inklusive Handkurbel und Lagerung Hohlstrahlrohr mit elektrischer Aufwicklung. Das Hohlstrahlrohr muss leicht entnehmbar und fest angekuppelt gelagert werden. Eine Entwässerung des Lageraumes darf nicht über die darunter liegenden Gerätefächer erfolgen. Die Fixierung ist mechanisch stabil auszuführen. | DIN 14817-1 | 1 | 4 |  |
|  | Druckschlauch B-5-K 3-fach gezwirnt mit doppelter Innengummierung, betriebsfertig mit B-Druckkupplung und an beiden Schlauchenden mit der Aufschrift "Feuerwehr Düsseldorf". Farbe: leuchtgelb durchgefärbt. | DIN 14811 | 2 | GR |  |
|  | Druckschlauch B-20-K 3-fach gezwirnt mit doppelter Innengummierung, betriebsfertig mit B-Druckkupplung und an beiden Schlauchenden mit der Aufschrift "Feuerwehr Düsseldorf". Farbe: leuchtgelb durchgefärbt. | DIN 14811 | 6 | 2 |  |
|  | Druckschlauch C 42-15-K 3-fach gezwirnt mit doppelter Innengummierung, betriebsfertig mit C-Druckkupplung und an beiden Schlauchenden mit der Aufschrift "Feuerwehr Düsseldorf". Farbe: leuchtgelb durchgefärbt. | DIN 14811 | 8 (2 2 x 3 in STK) | 3 |  |
|  | Aluminium-Schlauchtragekorb für 3 C-Schläuche C 42, mit Seitenverkleidung. Tragegriff in Längsrichtung, ein Seitenteil muss aufklappbar gestaltet sein. (Eine liegende Lagerung ist gewünscht) | DIN 14827 | 2 | 3 |  |
|  | Druckschlauch D 15-K 3-fach gezwirnt mit doppelter Innengummierung, betriebsfertig mit D-Druckkupplung und an beiden Schlauchenden mit der Aufschrift "Feuerwehr Düsseldorf". Farbe: leuchtgelb durchgefärbt. | DIN 14811 | 5 (1,2 x 2 je in SAT) | 3 |  |
|  | Schnellangriffstasche (SAT), Stoff, System „de Vries“ 30 m (ohne Schlauchmaterial und Hohlstrahlrohr) |  | 2 | 3 |  |
|  | Standrohr 2 B inkl. Übergangsstück BC | DIN 14375 T1 | 1 | 4 |  |
|  | Verteiler BV inkl. Übergangsstück BC BB-CBC! | DIN 14345 | 1 | 3 |  |
|  | Verteiler CK inkl. Übergangsstück CD, C-DCD | DIN 14345 | 1 | 3 |  |
|  | Sammelstück A-3B | DIN 14355 | 1 | 3 |  |
|  | Übergangsstück A-B | DIN 14343 | 1 | 3 |  |
|  | Übergangsstück C- auf „Gartenschlauch“ zum Befüllen von 4000er Scotty Backpacks, LT-02350 Firma Rescue-Tec oder gleichwertiger Art |  | 1 | 3 |  |
|  | Übergangsstück B-C | DIN 14342 | 1 | 4 |  |
|  | Übergangsstück C-D | DIN 14341 | 2 | 4 |  |
|  | Kugelhahn B (Auf Armaturenauszug) |  | 1 | 4 |  |
|  | Hohldüsenstrahlrohr AWG Turbospritze 2950 oder gleichwertiger Art mit B-Kupplung, inklusive angekuppeltem B- Stützkrümmer auch geeignet (ohne Stützkrümmer) für tragbaren Wasserwerfer. | DIN EN 15182-2 | 1 | 4 |  |
|  | Hohldüsenstrahlrohr AWG Turbospritze 2235 oder gleichwertiger Art mit C-Kupplung | DIN EN 15182-2 | 1 | 4 |  |
|  | Hohldüsenstrahlrohr AWG Turbospritze 2235 oder gleichwertiger Art mit C-Kupplung (fest angekuppelt in geeigneter Halterung neben löschtechnischer Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe) | DIN EN 15182-2 | 1 | 4 |  |
|  | Hohldüsenstrahlrohr Unifire 7 C oder gleichwertiger Art mit D-Kupplung, angekuppelt an D-Schlauch in SAT | DIN EN 15182-2 | 2 | 3 |  |
|  | Hohldüsenstrahlrohr AWG Turbospritze 2950 oder gleichwertiger Art mit B-Kupplung (inkl. Sicherung gegen Öffnung) für Dachwerfer (Fahrerhaus) verstellbar von ca. 300 – 1.000 l/min | DIN EN 15182-2 | 1 | D |  |
|  | Hohldüsenstrahlrohr AWG Turbospritze 2235 oder gleichwertiger Art mit C-Kupplung (fest angekuppelt in geeigneter Halterung neben löschtechnischer Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe auf dem Truppführerhaus) | DIN EN 15182-2 | 1 | D |  |
|  | Kombischaumrohr S 4/M 4 mit Manometer und Absperrorgan über Armaturenauszug, Fa. AWG oder gleichwertiger Art |  | 1 | 4 |  |
|  | Schwerschaumrohr S 8 |  | 1 | 4 |  |
|  | Klappbarer, tragbarer Wasserwerfer, mit Wasserdruck ab 4 bar verstellbar oszillierend, verstellbar von ca. +10 bis + 50°, mit B-Kupplung (für Hohlstrahlrohr B) mit Sicherheitsventil, z.B. Leader Partner oszillierend, oder gleichwertiger Art |  | 1 | 4 |  |
|  | Mehrzweckleine A 20-K in Leinenbeutel | DIN 14920 | 2 | 3 |  |
|  | Seilschlauchhalter 1600 mit Holzknebel und Augenspleiß | DIN 14828 | 2 | 3 |  |
|  | Schlauchbrücke 2B-H (Gummi-Kunststoff) |  | 3 | D |  |
|  | Kupplungsschlüssel ABC | DIN 14822 | 2 1 | 3 GR |  |
|  | Schlüssel B Überflurhydrant | DIN 3223 | 1 | 4 |  |
|  | Schlüssel C Unterflurhydrant (Auf Armaturenauszug) | DIN 3223 | 1 | 4 |  |
|  | Paar Schachthaken mit Kette (Auf Armaturenauszug) |  | 1 | 4 |  |
|  | Paar Schachthaken U-Bahn Typ Diekmann |  | 1 | 4 | Beistellung |
|  | Universalschlauchbinde für alle Schlauchgrößen von C 42 bis B passend |  | 2 | 3 |  |
|  | einstellbares Druckbegrenzungsventil B, Fa. AWG oder gleichwertiger Art | DIN 14380 | 1 | 3 |  |
|  | Rolle Gewebeklebeband 50 mm x 30 m |  | 1 | 3 |  |
|  | Waldbrandrucksack Scotty 4000 BP, Ersatzteilset und Rucksack 4002A oder gleichwertiger Art |  | 2 | 4 |  |
|  | Füllstation für Wasserrucksäcke Scotty 4000 BP, in eine verlegte C-Leitung. LT-02300 Firma Rescue-Tec oder gleichwertiger Art |  | 1 | 4 |  |
| 4 | Rettungsgerät |  |  |  |  |
|  | Steckleiter LM 4teilig inkl. Einsteckteil LM | DIN EN 1147 Bbl 1 | 1 | D |  |
|  | Leinenbeutel PSI-30 P aus Polymar (Farbe rot) komplett mit Feuerwehrleine (Holzknebel) und Trageleine (Fa. Peter Schmitt GmbH, 40699 Erkrath oder gleichwertiger Art) |  | 2 | 3 |  |
|  | Feuerfeste Rettungsleine 30 m ,10 mm Seildurchmesser (Flammtrutzleine) komplett mit Karabiner (Fa. Seilflechter GmbH, 38110 Braunschweig oder gleichwertiger Art) |  | 2 | 3 |  |
|  | Rettungsschere „Safety Boy“ oder gleichwertiger Art in Einbauhalterung |  | 1 | F |  |
|  | Notfallhammer in Einbauhalterung |  | 1 | F |  |
| 5 | Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät |  |  |  |  |
|  | Kfz-Verbandkasten |  | 1 | F |  |
|  | Notfallrucksack Typ Düsseldorf inkl. O² med. Flasche WM 1814, FA. TIETZE & POZO MEDIZINTECHNIK GmbH, 52477 ALSDORF oder gleichwertiger Art |  | 1 | 2 |  |
|  | WATER-JEL Burn Care Kit I, bestehend aus: 2 x Kompressen 10 x 40 cm 2 x Kompressen 20 x 45 cm 1 x Gesichtsmaske 30 x 40 cm 1 x Decke Bur Wrap 91 x 76 cm Fixierbinden Erste-Hilfe-Schere |  | 1 | 2 |  |
|  | Einmal-Krankenhausdecke in wieder verwendbarer Schutzhülle |  | 1 | 2 |  |
|  | Teilbares Rettungs-und Umbetttuch nach DIN 1865, Typ Schnitzler mit 2 seitl. Reißverschlüssen, Modell: Düsseldorf |  | 1 | 2 |  |
| 6 | Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät |  |  |  |  |
|  | Handscheinwerfer ATEX CEAG SEB 8 DIN oder gleichwertiger Art mit Akku in KFZ Ladegerät mit Warnaufsätzen | DIN 14642 | 1 | 1 |  |
|  | StealthLite Recoil LED Rechargeable Stablampe mit Ex Zulassung in Zone 1 mit Kfz-Lade-halterung, Fa. PELI oder gleichwertiger Art |  | 1 | F |  |
|  | Stablampe ATEX Adalit L2000-L (LED) mit Akku in Kfz-Ladehalterung oder gleichw. Art |  | 2 | 2 1 |  |
|  | Warndreieck nach StVZO |  | 2 | F |  |
|  | Warnleuchten nach StVZO |  | 2 | F |  |
|  | Anhaltestab, beleuchtet beidseitig rot leuchtend |  | 1 | F |  |
|  | Folienabsperrband „FEUERWEHR-SPERRZONE“ rot/weiß gestreift |  | 1 | 3 |  |
|  | Verkehrsleitkegel ca. 500mm |  | 4 | 1 |  |
|  | Elektronenblitzleuchte Tele-Blitz (DBGM) inkl. Akku und KFZ-Ladegerät 12/24V, Fa. Horizont oder gleichwertiger Art |  | 2 | 1 |  |
|  | Flutlichtstrahler, spritzwassergeschützt (IP 54), 230V-1000W mit 10m Anschlussleitung und Stecker (zusammen gelagert in Flutlichtrage mit Stativ und Sturmverankerungssatz) |  | 2 | 2 |  |
|  | Leitungstrommel A1-3 x 2,5 50m nach DIN 14680 T 1 für 230 V | DIN 14680 | 2 | 2 | Beistellung |
|  | Abzweigstück 3-fach, 230 V, Ausführung mit Gehäuse IP 54 ca. 1m Anschlussleitung |  | 1 | 2 | Beistellung |
|  | Stativ, auf mindestens 3.500 mm ausziehbar mit Aufsteckzapfen C gemäß DIN 14640, mit Sturmverspannung am Aufsteckzapfen (Lagerung nicht in Flutlichtrage) |  | 1 | 2 |  |
|  | Flutlichtrage zur Aufnahme von 2 Stück Flutlichtstrahlern 230V-1000W und zum Aufstecken auf Aufsteckzapfen C (Stativ) inkl. Sturmverankerungssatz) |  | 1 | 2 |  |
| 7 | Arbeitsgerät |  |  |  |  |
|  | Tauchpumpensatz TP 4/1 Fa. Mast oder gleichwertiger Art bestehend aus: - elektrisches Anschlusskabel Typ Düsseldorf mit FI (PRCD), fest an Pumpe angeschlossen - Kabelhalter mit Ring-Gabelschlüssel - 1 Schlauchknickschutz (Kantenschutz) - Auslaufrohr B mit B-Festkupplung - 1 Seilschlauchhalter - 1 Mehrzweckleine A20, einerseits mit Karabinerhaken in Leinebeutel - 1 Drahtgitterkorb mit 2 Tragegriffen (Entnahmegünstig möglichst tief gelagert) | DIN 14425 | 1 | 2 |  |
|  | Feuerwehrhaken 1,8 m lang mit „D-Griff“ NUPLA Typ YPDH-6 oder gleichwertiger Art (Fa. Brinkmann Tools, 74081 Heilbronn) | DIN 14851 | 1 | DK |  |
|  | Anschlagmittel für maschinelle Zugeinrichtung – MaZE mit einer Nennzugkraft von 50 kN, bestehend aus: | DIN 14584 |  | 1 oder DK |  |
|  | Hakenkette 1-strängig mit Sicherheitslasthaken, und Verkürzungsklaue, Kettennenndicke: 13 mm,VIP-Kette 4 m, 6,5 to Stahl (Fa. Globus-Drahtseil GmbH & CO KG, 40721 Hilden, Art. Nr. 6101.V0.10 oder gleichwertiger Art) | DIN 14584 | 2 | 1 |  |
|  | Sicherheitslasthaken für textile Anschlagmittel 3 t Stahl (Fa. Globus-Drahtseil GmbH & CO KG, 40721 Hilden, Art. Nr. 4109.00.30 oder gleichwertiger Art) | DIN 14584 | 4 | 1 |  |
|  | Kantenschoner für Hebebänder und Rundschlingen 80 mm (Fa. Globus-Drahtseil GmbH & CO KG, 40721 Hilden, Typ „ secutex-Gelenkkantenschoner SKB“ Art. Nr. SKB.B.0090.1.G.SE oder gleichwertiger Art) |  | 4 | 1 |  |
|  | Kantenschoner für Hebebänder und Rundschlingen 150 mm (Fa. Globus-Drahtseil GmbH & CO KG, 40721 Hilden, Typ „ secutex-Gelenkkantenschoner SKB“ Art. Nr SKB.B.0150.1.G.SE oder gleichwertiger Art) |  | 4 | 1 |  |
|  | Polyester Rundschlinge, Tragfähigkeit einfach direkt >=10000 kg, Nutzlänge ca. 5 m. (Fa. Globus-Drahtseil GmbH & CO KG, 40721 Hilden, Art. Nr. MG 0100.05.1.G.SP oder gleichwertiger Art) | prEN 1492-2 | 2 | 1 |  |
|  | Polyester Rundschlinge, Tragfähigkeit einfach direkt >=10000 kg, Nutzlänge ca. 3 m. (Fa. Globus-Drahtseil GmbH & CO KG, 40721 Hilden, Art. Nr. MG 0100.05.1.G.SP oder gleichwertiger Art) | prEN 1492-2 | 2 | 1 |  |
|  | Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Schraubbolzen, Tragfähigkeit 9.500 kg | DIN 14584 | 4 | 1 |  |
|  | Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Schraubbolzen, Tragfähigkeit 12.000 kg | DIN 14584 | 4 | 1 |  |
|  | Umlenkrolle einrollig, für 100 kN zulässige Zugkraft, aufklappbar mit gesichertem, Ausführung nach BGV D 8 für Seile mit d= 14 mm und herausnehmbaren Lastbolzen | DIN 14584 | 1 | DK |  |
|  | Kantenreiter mit min. 3 Umlenkrollen, für Seile mit max d= 16 mm und Seilkräfte bis 50 kN | DIN 14584 | 1 | DK |  |
|  | Keile für den Betrieb der maschinellen Zugeinrichtung | DIN 14584-1 | 2 | D oder GR |  |
|  | Durchzugsnadel für Polyester Rundschlinge |  | 2 | DK |  |
|  | Tragbarer Stromerzeuger 5 kVA (BSKA 6,5; Fa. Eisemann oder gleichwertiger Art mit Abgasschlauch Dreiwegehahn für Fremdbetankung Isolationsüberwachung OHNE Abschaltung einer Steckdose | DIN 14685 | 1 | 2 |  |
|  | Kraftstoffentnahmegerät für Stromerzeuger Ankopplung über Dreiwegehahn und 20 Liter Benzinkanister (Lagerung neben Benzinkanister) |  | 1 | 2 |  |
|  | Satz Motorsäge mit Verbrennungsmotor, Schwertlänge 400mm bestehend aus Motorsäge (Fa. Stihl( Typ MS440 mit 40 cm- Schwert oder gleichwertiger Art), mit Betriebstoffen gefüllt, mit Kettenschutz 3 Sägeketten ( 1 montiert, 2 Ersatzketten), Kettentyp Rapid Micro oder gleichwertiger Art 1 Stück Werkzeugsatz zum Ketten bzw. Zündkerzenwechsel 2 Stück Fäll- und Spaltkeil 800 g aus Aluminium, geschmiedet mit führungssicherer Oberflächenstruktur und Mittelrille für gute Führung und sicheren Halt 1 Stück Drehspaltkeil aus Stahl 2000g (Fa. Stihl( 00008812218 oder gleichwertiger Art) 1 Stück Kunststoffhammer 1200g (Fa. Stihl( 00008812010 oder gleichwertiger Art) Kombi-Kanister 5L Kraftstoff/3L Kettenschmieröl (mit Betriebstoffen gefüllt) (Fa. Stihl(00008810113 oder gleichwertiger Art) mit Einfüllsystem für Kettenhaftöl (Fa. Stihl(00008905004 oder gleichwertiger Art) und Kraftstoff (Fa. Stihl(000088905000 oder gleichwertiger Art) Vollsicht-Schutzbrille (zusammen gelagert in einer Tragebox mit 5l-Doppel-Kanister in der Nähe der Tragetasche mit Schnittschutzkleidung) |  | 1 | 1 |  |
|  | Satz Motorsäge mit Verbrennungsmotor, Schnittlänge 630mm bestehend aus Motorsäge (Fa. Stihl( Typ MS660 mit 63 cm Schnitt-länge oder gleichwertiger Art), mit Betriebstoffen gefüllt, mit Kettenschutz 3 Sägeketten ( 1 montiert, 2 Ersatzketten), Kettentyp Rapid Micro oder gleichw. Art 1 Stück Werkzeugsatz zum Ketten bzw. Zündkerzenwechsel 2 Stück Fäll- und Spaltkeil 800 g aus Aluminium, geschmiedet mit führungs-sicherer Oberflächenstruktur und Mittel-rille für gute Führung und sicheren Halt 1 Stück Drehspaltkeil aus Stahl 2000g (Fa. Stihl( 00008812218 oder gleichwertiger Art) Kombi-Kanister 5L Kraftstoff/3L Ketten- schmieröl (mit Betriebstoffen gefüllt) (Fa. Stihl(00008810113 oder gleichwertiger Art) mit Einfüllsystem für Kettenhaftöl (Fa. Stihl(00008905004 oder gleichwertiger Art) und Kraftstoff (Fa. Stihl(00088905000 oder gleichwertiger Art) - Vollsicht-Schutzbrille (zusammen gelagert in einer Tragebox mit 5l-Doppel-Kanister in der Nähe der Tragetasche mit Schnittschutzkleidung) |  | 1 | 1 |  |
|  | Kapp- bzw. Gurtmesser Hanador RM 1 oder gleichwertiger Art |  | 1 | F |  |
| 8 | Handwerkzeug und Messgerät |  |  |  |  |
|  | Hooligan-Brechstange klein (ca. 700 mm) (Fa. Paratech, Typ Hooligan SPF, Art. Nr.: 22-000680 oder gleichwertiger Art) Vorne gelagert, leicht durch A-Tr zu entnehmen (Auf Auszug gemeinsam mit Holzaxt und Spalthammer etc.) |  | 1 | 1 |  |
|  | Werkzeugkasten für Fahrgestell-, Pumpen und sonstiges Werkzeug |  | 1 | 2 |  |
|  | Axt B2 2 SB-A mit Stielverstärkung und Verlustsicherung (Auf Auszug gemeinsam mit Hooligan und Spalthammer) | DIN 7294 | 1 | 1 |  |
|  | Spalthammer mind. 3500g mit Stiellänge ca. 850mm und Verlustsicherung, z.B. STIHL( 00008812007 oder gleichwertiger Art. (Auf Auszug gemeinsam mit Hooligan, und Holzaxt) |  | 1 | 1 |  |
|  | Bügelsäge BX (Auf Auszug gemeinsam mit kleinem Hooligan, Holzaxt, Spalthammer etc.) | DIN 20142 | 1 | 1 |  |
|  | Silky- Handsäge Typ: Ginga mit Köcher, oder gleichwertiger Art |  | 1 | 1 |  |
|  | Silky Stangensäge „Zubat“ mit Teleskop-gestänge |  | 1 | DK |  |
|  | Bolzenschneider für ( 12 mm (Auf Auszug gemeinsam mit kleinem Hooligan, Holzaxt, Spalthammer etc.) | DIN 20142 | 1 | 1 | Beistellung |
|  | Spaten 850 mit CY-Stiel 900 | DIN 20152 | 1 | 1 |  |
|  | Dunghacke mit Stiel, etwa 1400 mm lang |  | 1 | 1 |  |
|  | Wiedehopfhacke mit Schneidenschutztaschen |  | 1 | 1 |  |
|  | Stechschaufel 5 mit Stiel 1300 nach DIN 20151 („Bayerische Sandschaufel“) | DIN 20121 | 1 | 1 |  |
|  | Klappspaten, ganz aus Metall, Blattmaß ca. 270x250mm, BW-Modell, zusammengeklappt ca. 240 mm lang, Gesamtlänge ca. 590 mm |  | 1 | 1 |  |
|  | Straßenbesen Piassava mit Stiel 1400 mm |  | 1 | 1 |  |
|  | Starke Sandbleche aus Aluminium ca. 1.500 x 400 mm, mind. 4mm stark, z.B. Fa. Albert Ziegler, 89537 Giengen, Art. Nr.: 61880 oder gleichwertiger Art |  | 4 | D |  |
|  | Option: Dito aus Stahl |  | 4 | D |  |
|  | Selbstbergehilfe für Unimogs und andere Radfahrzeuge Clemens Fahrzeugbau, Wittlich (www.FZB-wittlich.de) oder vergleichbar |  | 1 | 2 (bei Fahr-gestell-werk-zeug) |  |
|  | Mulde St |  | 1 | 3 |  |
|  | Eimer 10L |  | 1 | 4 |  |
| 9 | Sondergerät |  |  |  |  |
|  | Abgasschlauch > 2.000 mm lang, nach links entnehmbar. | DIN 14572 | 1 | DK oder unter 3/4 |  |
|  | Unterlegkeil | DIN 76051 | 2 | R oder Tritt-brett (li/re) oder unter 3/4 |  |
|  | Benzinkanister 20 l für Stromerzeuger |  | 1 | 2 |  |
|  | Ersatzrad |  | 1 |  |  |
|  | leistungsfähiger Wagenheber |  | 1 | 2 |  |
| 10 | Zusatzbeladung |  |  |  |  |
|  | NATO-Starterkabel Länge 3,5m (siehe Los 1b) |  | 1 | 1 |  |
|  | Schaummittel für Füllung Schaumitteltank (siehe Los 1b) mindestens 200 Liter (Fa. Sthamer GmbH & Co. KG, 22113 Hamburg, Typ STHAMEX - Class A oder gleichwertiger Art) |  |  |  |  |
|  | Gleitschutzketten für alle Räder mit folgenden Anforderungen: leichtes, mittleres und schweres Gelände dauereinsatzfähig durchgehendes Kantenspurlaufnetz Laufnetz beidseitig nutzbar Verschlussmontage Schnelle Montage Netzkette (z.B. Fa. Rud Kettenfabrik 73432 Aalen, Typ RUD-profi SuperGreifsteg oder vergleichbar) |  | 4 | Fahr-zeug |  |
|  | Flaggensatz für die Kennzeichnung von Kolonnenfahrten nach Bundeswehr-Standard BWB TL 8345-0009 blau gelb rot grün |  | 1 | F |  |
|  | Aluminium Schreibplatte auf Kassette mit 2 Aufbewahrungsfächern (Fa. Sanders Typ Cruiser Mate Art. Nr.: N9 CM8512 oder gleichwertiger Art) zu lagern in einer Box zwischen Fahrer – und Beifahrersitz. |  | 1 | F |  |
|  | Fahrzeugmappe im Format DIN A4, Firma X-Cen-Tek GmbH, 26203 Wardenburg |  | 1 | F |  |
|  | Literatur: Handbuch Gefahrgut-Ersteinsatz Autor: Dr.Ing. Hans-Dieter Nüßler Verlag:K.O. Storck Verlag Hamburg in aktueller Auflage bzw. Fassung! zu lagern in einer Box zwischen Fahrer – und Beifahrersitz. |  | 1 | F |  |
|  | Selbstaufrichtender, hochfester Faltbehälter 3.000 l mit integriertem schaumstoffgefüllten Schwimmwulst in Tragetasche o.ä. mit A-Sauganschluß Gewicht: ____ kg |  | 1 | DK |  |
|  | Optional: Dito mit 5.000 l oder mehr: ______ l Gewicht: ____ kg |  | 1 | DK |  |
|  | Summe aller angebotenen Artikel in EUR |  |  |  |  |
|  | Rabatt über alle angebotenen Artikel in EUR |  |  |  |  |
|  | Preis (excl. MwSt.) pro Fahrzeug in EUR |  |  |  |  |
|  | Preis (incl. MwSt.) pro Fahrzeug in EUR |  |  |  |  |

__________________________

Firmenstempel, Datum und Unterschrift

# Text boxes

Geschäftsbereich 37/41

Sachbearbeiter

BA Ulrich Stog

BD Ulrich Cimolino